Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Infrastrukturës - Ministartsvo Infrastrukturu- Ministry of Infrastructure

____________________________________________________________________________________________________________

UDHËZIM ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2017 PËR PËR SINJALIZIM DHE RREGULLAT E  TRAFIKUT RRUGOR

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MI) No. XX/2017 ON SIGNALING AND ROAD TRAFFIC PROVISIONS

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MI) Br. XX/2017 O SIGNALIZACIJI I PRAVILIMA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

| Ministri i Ministrisë së Infrastrukturës, Në mbështetje të nenit 32 të Ligjit nr. 05/L-88 për Rregullat e Trafikut Rrugor (GZ. Nr./ 32, 05 shtatorë, 2016), nenit 8 nën paragrafi 1.4 të Rregullores Nr.02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenit 38 paragrafit 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011), Nxjerr: UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. xx/2017 PËR SINJALIZIM DHE RREGULLIM TRAFIKUT RRUGOR Neni 1 Qëllimi Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim të përcaktoj rregullat, llojet, kuptimin, formën, ngjyrën, dimensionet, materialin, vendosjen dhe karakteristikat teknike të sinjalizimit rrugor, si dhe shenjat dhe urdhrat që i jep personi i autorizuar- polici. Neni 2 Fusha e zbatimit Dispozitat e këtij Udhëzim Administrativ janë të obligueshme për të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, për subjektet e autorizuara dhe për pjesëmarrësit në trafik. Neni 3 Përkufizimet 1.Termat e përdorur në këtë ligj e kanë këtë kuptim: 1.1. barrierat (barrierat) - janë elemente të pajisjeve të cilat përdoren për të përcaktuar pjesën e rrugës në të cilën trafiku nuk zhvillohet ose devijimin e trafikut; 1.2. kahe treguesit (kufizuesit anësorë të rrugë) - janë nga materiali retro - reflektues, shërbejnë për treguar shtrirjen e rrugës në të gjitha kushtet atmosferike; 1.3. kadadiopteri - është pajisje ndriçuese e përpunuar nga materiali retro-reflektues, shërben për të shënuar kahun e shtrirjes së rrugës në rrethojat mbrojtëse, shtyllat apo pengesat anësore në profilin e rrugës; 1.4. mjet me veprim motorik është çdo mjet që lëviz me fuqinë e motorit të vet, përveç mjeteve që lëvizin nëpër binarë dhe mjeteve që i drejtojnë personat me aftësi të kufizuar që lëvizni deri 5 km/h; 1.5. pasqyrë trafiku – është pajisjet rrugore e cila shërben të vërehen vendet e padukshme në rrugë; 1.6. shtylla- është pajisje rrugore që përcakton qëllimin e përdorimit të sipërfaqes së trafikut; 1.7. sinjalizim rrugor është sistem i shenjave trafikut, pajisje dhe pajimeve për rregullimin dhe menaxhimin e trafikut; 1.8. zbutësi i goditjeve - pajisja e cila shërben për zbutjen e goditjeve të automjetit në objekte rrugore, ku ekziston rreziku nga përplasja e automjetit i cili është në lëvizje. 2. Termat të cilët shfrytëzohen në këtë Udhëzim Administrativ dhe nuk janë të përkufizuar, e kanë kuptimin sipas përkufizimeve në aktet tjera normative. Neni 4 Sinjalizim rrugor 1. Sinjalizimi rrugorë përfshinë: 1.1. shenjat trafikut/sinjalizimi vertikal; 1.2. Shenja ndriçuese të trafikut-semaforët; 1.3. shenjat në rrugë/sinjalizimi horizontal dhe; 1.4. pajisjet rrugore. 2. Shenjat turistike dhe sinjalet tjera janë të rregulluara me norma të posaçme Neni 5 Shenjat e trafikut Shenjat e trafikut janë: shenjat e rrezikut, shenjat e urdhrave të prera dhe shenjat e lajmërimit dhe tabela plotësuese. Neni 6 Shenjat në rrugë Shenjat në rrugë përfshinë shënimet në rrugë, vijat gjatësore, tërthore, shigjetat në rrugë, mbishkrimet në rrugë e të ngjashme si dhe shënimet tjera rrugore. Neni 7 Semaforët 1. Semaforët janë shenja ndriçuese që përdoren për rregullimin e trafikut: 1.1. të mjeteve; 1.2. të këmbësorëve; 1.3. të biçikletave; 1.4. të tramvajit dhe; 1.5. në vendkalimin hekurudhor. Neni 8 Pajisjet rrugore 1. Pajisjet rrugore janë: 1.1. pajisjet për shënimin e skajit të rrugës; 1.2. pajisjet për shënimin e majës së ishullit të trafikut; 1.3. pajisjet, shenjat dhe shënuesit për të shënuar punimet, pengesat dhe dëmtimet e rrugës; 1.4. shenjat ndriçuese për shënimin e punimeve, pengesave dhe dëmtimet e rrugës; 1.5 pajisjet për orientimin dhe drejtimin (udhëheqjen) e trafikut në zonat ku kryhen punimet në rrugë, si dhe pengesave të dëmtimeve të rrugës; 1.6. barrierat (mbrojtësit) dhe gjysmë barrierat; 1.7. pasqyrat e trafikut; 1.8. rrethoja mbrojtëse dëbuese; 1.9. rrethoja kundër verbimit; 1.10. rrethoja mbrojtëse me tel; 1.11. rrethoja e këmbësorëve; 1.12. shuarësit e goditjeve; 1.13. shenjat për të drejtuarit e trafikut në mënyrë manuale; 1.14. sinjalet dhe pajisjet për ngadalësimin e trafikut. Neni 9 Mbishkrimet Mbishkrimet në shenjat e trafikut duhet të jenë në gjuhet e caktuara me legjislacionin përkatës. Neni 10 Materiali për sinjalizim 1. Shenjat e trafikut punohen ashtu që domethënia e tyre është e përhershme ose e ndryshueshme. 2. Sipërfaqja e shenjave të trafikut punohet nga materialet me cilësi retro reflektuese të klasës me të ulët të paktën të klasës së I-rë, në rrugët e rezervuara për trafikun mjeteve motorike – rrugët e shpejta dhe auto udhë, të paktën të klasës II. Ngjyra në sipërfaqen e prapme të shenjës duhet të jetë ngjyrë e përhimët dhe pa shkëlqim, që pjesëmarrësve në trafik mos t’ju tërhiqet vëmendja. 3. Shenjat e trafikut mund të prodhohen nga burimet e veta ndriçimi (ndriçimi i brendshëm) ose nga burim i jashtëm i dritës (ndriçuar nga jashtë me një dritë të veçantë). 4. Shenjat e trafikut dhe shenjat në të cilat ndërron domethënia e tyre, punohen nga lënda reflektuese baza e të cilave duhet të jetë e zezë. Neni 11 Shënimi i pengesave në rrugë Pajisjet të cilat e shënojnë skajin e rrugës për shënimin e rrugëve, pengesave, dëmtimeve në rrugë, udhëheqjen e drejtimit të trafikut në hapësirën e punimeve në rrugë dhe rrethoja mbrojtëse duhet të jenë të vendosura shenjat retroreflektive të paktën të klasës së II-të. Neni 12 Vendosja e sinjalizimit rrugor 1. Sinjalizimi rrugorë ndërtohet, prodhohet dhe vendoset në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. 2. Sinjalizimi rrugorë vendoset duke u bazuar në projektin rrugor të trafikut. Neni 13 Cilësia reflektuese Shenjat e trafikut që janë të vendosura në të njëjtën shtyllë duhet të jenë me cilësi të njëjtë reflektuese. Neni 14 Mënyra e vendosjes së shenjave 1. Shenjat e trafikut janë të vendosur në anën e djathtë përgjatë rrugës në drejtim të lëvizjes së mjetit. 2. Në qoftë se në vendin ku vendoset shenja e trafikut rrugor ekziston rreziku që pjesëmarrësit në trafik për shkak të dendësisë se trafikut ose për arsye të tjera nuk do ta vërejnë në kohë, shenja e trafikut vendoset edhe në anën e kundërt të lëvizjes, në anën e majtë të rrugës ose mbi rrugë. 3. Shenjat e trafikut vendosen në atë mënyrë që të mos pengohet lëvizja e mjeteve dhe këmbësorëve. Neni 15 Vendosja e shenjave të trafikut brenda / jashtë zonës urbane 1. Shenjat e trafikut në rrugët jashtë zonës urbane vendosen në lartësitë nga 1.2 deri në 1.4 m. përveç shenjave II-59, II-60 dhe II-61 (anashkalim i obliguar) kur vendosen në ishullin ndarës, III-74 (qafë mali), III-75 (lumi), III-76 dhe III-77 (objektet rrugore), III-127 (numri i rrugës ndërkombëtare), III-128 (numri i auto udhës ose moto rrugës), III-129 (numri i rrugëve nacionale), III-130 (numri i rrugëve rajonale), III-131 (shenja e kilometrave për auto udhë ose moto udhë), III-132 (shenja e pjesës së rrugës nacionale ) dhe III-133 (shënimi i pjesës së rrugës regjionale) të cilat vendosen në një lartësi prej 80-120 cm. 2. Shenjat e trafikut të vendosura përgjatë rrugës brenda zonës urbane, vendosen në lartësi prej 0,30 deri 2,20 m, ndërsa shenjat e trafikut të vendosura mbi rrugë vendosen në lartësi prej 4,5 m, në raste të veçanta edhe më lartë. 3. Lartësia nga paragrafi 1 dhe 2, i këtij neni është llogaritur nga sipërfaqja e rrugës deri në skajin e poshtëm të shenjës së trafikut, në qoftë se nën shenjën e trafikut është vendosur tabela plotësuese atëherë llogaritet deri në skajin më të poshtëm të tabelës plotësuese. Lartësia dhe pozicioni i shenjave të trafikut duhet të jenë të tilla që të mos rrezikojnë lëvizjen e këmbësorëve dhe ato të mos mbulohen nga këmbësorët dhe mjetet. 4.Për dukshmëri më të mirë, shenjat e trafikut mund të vendosen në tabela (panele) me kontrast të ngjyrës së bardhë. Në këtë rast në tabelë mund të shkruhet teksti i cili shpjegon domethënien e shenjës. Neni 16 Shtylla për vendosjen e shenjave të trafikut 1. Në të njëjtën shtyllë mund të vendosen më së shumti dy shenja të trafikut. 2. Shenja I-25 (punimet në rrugë) dhe shenja: II-31(kufizim i shpejtësisë), II-32 (ndalim tejkalimi) dhe grupi i shenjave nga II-50 deri në II-61 (kahe e obligimit) tek rregullimi i përkohshëm i trafikut mund të vendosen në mbështetës dhe të ngritura më së paku 0.30 m. mbi sipërfaqen e rrugës. 3. Shtyllat në të cilat vendosen shenjat të cilat shënojnë punimet e përkohshme dhe të ngjashme (rregullimi i përkohshëm) duhet të jenë të ngjyrosura me fusha alternative ngjyrë të kuqe dhe të bardhë ashtu që fushat të jenë të gjerësisë nga 25 cm. 4. Shenja III-120 (tabelat për shënimin e emërtimeve të rrugëve) mund të vendosen edhe në objekte ndërtimore përgjatë rrugës. 5. Shtylla e shenjës së trafikut, në parim vendoset më së shumti 2 m nga skaji i rrugës. Distanca horizontale ndërmjet skajit të rrugës dhe skajit më të afërt të shiritit të trafikut duhet të jetë më së paku 0.30 m. Neni 17 Vendosja e shenjës në shtylla 1. Shenja e trafikut në veçanti mund të vendoset: 1.1. në shtyllë bartëse nëse shenja e vendosur në këtë mënyrë është më e dukshme për pjesëmarrësit në trafik; 1.2. në shtyllë semafori, si vijon: 1.2.1. shenja II-01 (kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi); 1.2.2. shenjë II-02 (ndalim i detyrueshëm); 1.2.3. shenjë II-04 (ndalim trafiku në një drejtim); 1.2.4. shenjat II-50, II-51, II-52, II-53, II-54 dhe II-55 (kahe e detyrueshme); 1.2.5. shenjë II-62 (trafiku me rreth-rrotullim); 1.2.6. shenjat III-06 dhe III-07 (rruga me trafik në një drejtim); 1.2.7. shenja III-08 (rruga me përparësi kalimit); 1.2.8. shenjat III-81 dhe III-82 (udhëtregues); 1.2.9. shenja III-83 (udhëtregues për Aeroport); 1.2.10. shenjat III-108 (shenjë-devijimi); 1.2.11. shenja III-120 (pllaka për shënimin e emrave të rrugëve). 2. Shenja e trafikut mund të vendoset edhe në shtyllat e tjera përgjatë rrugës (p.sh. shtyllat e ndriçimit publik e ngjashëm). Neni 18 Ngjyra e shenjave Ngjyrat e shenjave duhet të jenë në përputhshmëri me standardet Evropiane. Neni 19 Shenjat e rrezikut 1. Shenjat e rrezikut pjesëmarrësve në trafik tregojnë përkatësisht i ‘u paralajmërojnë për afërsinë vendit të rrezikut në rrugë, pjesës së rrugës ku i kanoset rreziku dhe natyrën e atij rrezikut. 2. Lloji dhe përmbajtja e shenjave të rrezikut janë përcaktuar në shtojcën I të këtij Udhëzimi Administrativ. Neni 20 Forma e shenjave të rrezikut Shenjat e rrezikut kanë formën e trekëndëshit barabrinjës ku një brinjë e trekëndëshit është në mënyrë horizontale ndërsa maja e trekëndëshit është e kthyer lart, përveç shenjës I-47 dhe I-48 (Kryqi i Andreut) si dhe I- 49 (panela e cila tregon afërsinë e kalimit përtej hekurudhës me barriera dhe gjysmë barriera) dhe II- 50 (panela e cila tregon afërsinë e kalimit përtej hekurudhës pa barriera dhe gjysmë barriera). Neni 21 Ngjyra bazë e shenjave të rrezikut 1. Ngjyra bazë e shenjave të rrezikut është e bardhë, ndërsa skajet e trekëndëshit janë me ngjyrë të kuqe, përveç shenjës I- 25, ngjyra e se cilës është e verdhë. 2. Simboli dhe mbishkrimet në shenjat e rrezikut janë me ngjyrë të zezë. Neni 22 Dimensionet e shenjave të trafikut 1. Gjatësia e brinjës së trekëndëshit barabrinjës është: 1.1. në auto udhë, në moto udhë, dhe në rrugët të cilat nuk janë të lagjeve, me gjerësi të rrugës 7 metra e më tepër – 120 cm; 1.2. në rrugë me gjerësi 5 – 7 m dhe në rrugët kryesore urbane- 90 cm; 1.3. në të gjitha rrugët e tjera dhe ne rrugët e qytetit -60 cm 1.4. kur shenja vendoset në tunele dhe galeri -60 cm; 1.5. kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër - 40 cm. 2. Në rrugët nga pika 2 paragrafi 1 i këtij neni mundet në rast të nevojës të vendosen edhe shenjat e rrezikut, tek e cila brinja e trekëndëshit është 120 cm, në rrugët nga pika 3 e paragrafit 1 të këtij neni edhe shenjat e rrezikut tek e cila brinja e trekëndëshit është 90 cm. Neni 23 Distanca e vendosjes së shenjave të rrezikut 1. Shenjat e rrezikut vendosen jashtë zonës urbane në largësi 150 deri 250 m. para vendit të rrezikut në rrugë. 2. Shenjat nga paragrafi 1 i këtij neni mund të vendoset në largësi më të vogël se 150 m para vendit të rrezikut në rrugë, nëse këtë e kërkojnë rrethanat e pjesës së rrugës në të cilën vendoset shenja. 3. Nëse siguria rrugore kërkon, në veçanti shpejtësia e mjeteve apo të dukshmërisë së zvogëluar të rrugës, shenjat e rrezikut mund të vendosen edhe në një distancë më të madhe se 250 metra para vendit të rrezikut në rrugë. Shenjat e rrezikut të cilat janë të vendosura në largësi më të vogël se 150 metra ose më të madhe se 250 metra, duhet ta kenë tabelën plotësuese në të cilën shënohet largësia (distanca) e vendit të rrezikut nga shenja e trafikut. Neni 24 Shenjat e urdhrave të prera 1.Shenjat e urdhrave të prera iu bëjnë me dije pjesëmarrësve në trafikun rrugorë për ndalimet, kufizimet dhe obligimet që duhet t'ju përmbahen. 2. Lloji dhe përmbajtja e shenjave të urdhrave të prera janë përcaktuar në shtojcën II të këtij Udhëzimi Administrativ. Neni 25 Forma e shenjave të urdhrave të prera Shenjat e urdhrave të prera e kanë formën e rrethit, përveç shenjës II-01 (kryqëzim me rrugën kryesore) dhe II-02 ( ndalje e obligueshme-STOP). Neni 26 Ngjyra bazë e shenjave të urdhrave të prera 1. Ngjyra bazë e shenjave të ndalimit dhe kufizimit është e bardhë, ndërsa e obligimit është e kaltër. Simbolet dhe mbishkrimet te shenjat e ndalimit dhe kufizimit janë me ngjyrë të zezë, ndërsa te shenjat e obligimit e bardhë. Skaji i rrethit, shiritat e drejtë dhe të pjerrët në shenjat e urdhrave të prera ku janë të vendosura janë me ngjyrë të zezë. 2. Tabela në të cilën vendosen shenjat e ndalimit dhe kufizimit sipas rregullave kanë sipërfaqen me ngjyrë të bardhë. Neni 27 Dimensionet e shenjave të urdhrave të prera 1. Gjatësia e brinjës së trekëndëshit barabrinjës e shenjës II-01 (kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi) është: 1.1. në auto udhë, moto udhë, në rrugë ne zonë urbane të cilat nuk janë në lagje, me gjerësi 7.0 metra e më tepër 120 cm; 1.2. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët në zonë urbane, me gjerësi te rrugës prej 7.0 m- 90 cm; 1.3. në shtegun e biçikletave në rrugë ne zonën e trafikut të qetë dhe me rrugë të pa karakterizuar – 60 cm; 1.4. kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër për udhëheqjen e trafikut sipas kahes se lëvizjes – 45 cm. 2. Diametri i rrethit në të cilën është i vendosur shenja tetëkëndëshi i rregullt II-02 (ndalje e obligueshme ) është: 2.1. në auto udhë, moto udhë, në rrugë në zonë urbane të cilat nuk janë në lagje, me gjerësi 7.0 m e më tepër -90 cm; 2.2. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët ne zonë urbane, me gjerësi të rrugës prej 7.0 m- 60 cm; 2.3. kur vendosen në tunel dhe në galeri – 60 cm; 2.4. kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër për udhëheqjen e trafikut sipas kahes se lëvizjes – 40 cm. 3. Diametri i rrethit i shenjave të urdhrave të prera është: 3.1 në auto udhë, moto udhë, në rrugë të cilat nuk janë në lagje , me gjerësi 7.0 metra e më tepër- 90 cm; 3.2. në rrugë me gjerësi 5.0 – 7.0 metra dhe në rrugët kryesore urbane – 60 cm; 3.3. në të gjitha rrugët e tjera dhe në rrugët urbane – 40 cm; 3.4. kur përdoren në tunele dhe galeri – 60 cm; 3.5 kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër së paku 40 cm. 4. Në rrugë nga nën paragrafi 2 i paragrafit 1 të këtij neni mundet sipas nevojës, të vendosen shenjat e urdhrave të prera tek të cilat parametri është 90 cm, ndërsa në rrugë nga nën paragrafi 3 i paragrafi 1 të këtij neni – edhe shenjat e urdhrave të prera tek të cilat diametri i rrethit është -60 cm. Neni 28 Vendosja e shenjave të urdhrave të prera 1. Shenjat e urdhrave të prera vendosen drejtpërsëdrejti në vendin në të cilin për pjesëmarrësit në trafik fillojnë detyrimet që t'ju përmbahen urdhrave të parapara me shenja të trafikut. 2. Nëse për shkak të dukshmërisë së zvogëluar ose për ndonjë arsye tjetër për sigurinë e pjesëmarrësve në trafik nëse duhet me parë të lajmërohen për urdhrin e theksuar, shenja e urdhrave të prera mund të jetë e vendosur edhe në distancë më të madhe nga vendi ku vlen urdhri. 3. Shenja e urdhrave të prera sipas paragrafit 2 të këtij neni nëse vendoset në distancë më të madhe para vendit në të cilën është e vendosur shenja e urdhrave të prera, duhet që me tabelë plotësuese të tregohet distanca deri te vendi ku urdhri fillon të vlejë. 4. Shenja II-08 (ndalim trafiku për cisterna), II-09 (ndalim trafiku për mjete të cilat bartin eksploziv ose ndonjë materie te lehtë ndezëse ) dhe II-10 (ndalim trafiku për mjete të cilat bartin materie të rrezikshme), vendosen sipas rregullave te veçanta. Neni 29 Vlefshmëria e shenjave të trafikut 1. Shenja e urdhrave të prera duhet të vendoset përsëri pas çdo kryqëzimi nëse shenja vlen edhe pas atij kryqëzimit. 2. Urdhra e prerë e paraparë në shenjën e ndalimit dhe kufizimit ose të obligimit të vendosura në hyrje të zonë urbane në shtyllën e njëjtë ku është e vendosur shenja e zonës urbane vlen për tërë territorin e zonës urbane, nëse në rrugët e caktuara ose pjesën e rrugës në zonë urbane nuk është përcaktuar ndryshe me ndonjë shenjë të urdhrave të prera. 3. Këto urdhra kanë të bëjnë edhe për trafikun në objektet rrugore (tunel, urë, e ngjashëm). Neni 30 Kufizimet e vlefshmërisë së shenjave të urdhrave të prera 1. Për shënimin e urdhrave të prera të cilat vlejnë për një kohë të caktuar gjatë ditës ose vetëm për ndonjë ditë të caktuar mundet në rrugë të vendoset edhe shenjat e trafikut të punuara ashtu që simboli dhe tabela plotësuese e cila e përcakton domethënien e tyre parashihen vetëm gjatë kohës kur vlen urdhri i paraparë me shenjë. 2. Shenja e urdhrave të prera me informata të ndryshueshme vendoset çdo herë pas shenjave të urdhrave të prera të përhershme. Neni 31 Shenjat e lajmërimit Shenjat e lajmërimit pjesëmarrëseve në trafiku i japin lajmërime të nevojshme për rrugën nëpër të cilën lëvizin, emërtimet e vendeve nëpër të cilat kalon rruga dhe distanca deri te ato vende, ndërprerja e vlefshmërisë së shenjave të urdhrave të prera dhe lajmërimet tjera të cilat mund ti shfrytëzojnë. Neni 32 Forma e shenjave të lajmërimit Shenjat e lajmërimit kanë formën e katrorit, katërkëndëshit, rrethit etj. Neni 33 Ngjyra bazë e shenjave të lajmërimit 1. Ngjyra bazë e shenjave të lajmërimit është: 1.1. e kaltër më simbole dhe mbishkrime ngjyrë të bardhë, kuqe ose ngjyrë të gjelbër; 1.2. e gjelbër me simbole dhe mbishkrime me ngjyrë të bardhë; 1.3. e bardhë me simbole dhe mbishkrime me ngjyrë të zezë, kuqe ose ngjyrë të kaltër. 2. Përjashtimisht, ngjyrë portokalli mund të përdoret te orientimi i përkohshëm i trafikut në shenjat III-108 (udhëtregues për devijim), III-109 (shiriti për mbulimin e shenjës) dhe shenja III-112 ( shenja për rregullimin e trafikut me dorë). 3. Në të njëjtën shenjë (tabelë) mundet që në bazë të vendoset ngjyra përkatëse, varësisht nga lloji i rrugës e cila shpije deri te vendi i caktuar. Neni 34 Diametri i rrethit të shenjave të lajmërimit 1. Diametri i rrethit të shenjave të lajmërimit është: 1.1. në auto udhë, moto udhë, rrugët të cilat nuk janë në lagje, gjerësia e rrugës qarkulluese 7 e më tepër metra- 90 cm; 1.2. në rrugë me gjerësi të 5.0 deri 7.0 m. dhe në rrugët kryesore urbane - 60 cm; 1.3. në tunel dhe galeri – 60 cm; 1.4. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët urbane dhe kur shenja përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër së paku – 40 cm. 2. Madhësia e brinjës të katrorit të shenjës së lajmërimit është: 2.1. në auto udhë, moto udhë, rrugët të cilët nuk është në lagje, gjerësia e rrugës qarkulluese 7 e më tepër metra- 90 cm; 2.2. në rrugë me gjerësi të 5.0 deri 7.0 m. dhe në rrugët kryesore urbane - 60 cm; 2.3. në tunele dhe galeri – 60 cm; 2.4. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët urbane dhe kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër së paku – 40 cm. 3. Madhësia e brinjës të katërkëndëshit të shenjave të lajmërimit është: 3.1. në auto udhë, moto udha, rrugët të cilat nuk janë në lagje, gjerësia e rrugës qarkulluese 7 e më tepër metra- 90 x 135cm; 3.2. në rrugë me gjerësi të 5.0 deri 7.0 m. dhe në rrugët kryesore urbane - 60 x 90 cm; 3.3. në tunel dhe galeri – 60x90 cm; 3.4. në të gjitha rrugët tjera dhe rrugët urbane dhe kur përdoret si shenjë e vendosur në një shenjë tjetër së paku – 40 x 60 cm. Neni 35 Vendosja e shenjave të lajmërimit 1. Shenjat e lajmërimit vendosen ashtu që pjesëmarrëseve në trafik ju japin paralajmërime paraprake, për rreshtim, kthim, kahen e lëvizjes, shënimin e objektit, terrenin, rrugët ose pjesën e rrugës për të cilën ka të bëjë. 2. Nëse objekti ose tereni i cili lajmërohet nuk gjendet në rrugën në të cilën është vendosur shenja, është e nevojshme që lajmërimi të bëhet me tabelë plotësuese ose në vetë shenjën ashtu që pjesëmarrësit në trafik të ju mundësohet shpejtë dhe lehtë gjetja e objektit, përkatësisht terenin për të cilën ka të bëjë shenja. Neni 36 Forma e katërkëndëshit Në pjesën e shenjës nën fushën e bardhë ( Shenja C33, C34 dhe nga C38 –C64 ) me simbole ose mbishkrime shënohen emërtimet, lloji, distanca në metër ose drejtimi në të cilën gjendet vendi , hapësira , pajisjet, ose shërbimet ( kabina SOS , shërbimi i zjarrfikësve, objektet hoteliere dhe ngjashëm ) me të cilën ka të bëjë shenja. Në këtë rast fusha e kaltër nën simbolin e shenjës rritet dhe shenja nga forma e katrorit kalon në formën e katërkëndëshit Neni 37 Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen (drejtuarit ) e trafikut Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut i lajmërojnë pjesëmarrësit në trafiku për shtrirjen e drejtimit të rrugëve, radhitja e destinacioneve dhe udhëheqja e trafikut kah ato, kryqëzimet dhe nyejt në drejtime të caktuar të rrugës dhe distanca deri te destinacionet. Neni 38 Ngjyrat bazë e shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut 1. Ngjyrat bazë të shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut janë: 1.1. në auto udhë dhe rrugë ndërkombëtare e gjelbër me simbole dhe mbishkrime të bardha; 1.2. në rrugët tjera e kaltër me simbole dhe mbishkrime të bardha; 1.3. përjashtimisht nga pika 1.2 të paragrafit 1 të këtij neni, në zonë urbane, rrugë lokale, domethënia e objekteve e bardhë me simbole dhe mbishkrime me ngjyrë të zezë; 1.4. në të njëjtën shenjë (tabelë) mundet në bazë të vejë ngjyrën përkatëse varësisht nga lloji i rrugëve e cila shpie deri te destinacioni i caktuar. Neni 39 Madhësia e shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut 1. Madhësia e shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut varet nga lartësia dhe numri i germave në shenjë. 2. Madhësia e shkronjave është: 2.1. për auto udhë: 2.1.1. shenja e vendosur mbi rrugë 35 cm; 2.1.2. shenja e vendosur anash rrugës 28 cm. 2.2. për të gjitha rrugët tjera prej 10.5 deri 28 cm; 2.3. për bashkëngjitje të rrugëve në auto udhë 17.5 cm. Neni 40 Shkallët e shenjave të lajmërimit 1. Lajmërimi i pjesëmarrëseve në trafiku, për udhëheqjen e trafikut në zonën e kryqëzimit realizohet në pesë shkallë. 2. Shkallët e lajmërimit janë: 2.1. I »paralajmërimi paraprak«; 2.2. II »lajmërimi për drejtimin e lëvizjes«; 2.3. III »lajmërimi për rreshtim«; 2.4. IV «lajmërimi për kthim«; 2.5. V »vërtetimi për lajmërim«. Neni 41 Mënyra e vendosjes së shkallëve të lajmërimit 1. Në auto udhë, në moto udhë dhe në rrugë në disnivel duhet të ekzistojnë të pesë shkallët e lajmërimit. 2. Shkalla e treta e lajmrimit vendoset nëse rruga është më shumë shirita të trafikut. 3. Në rrugët nacionale duhet të vendoset e dyta dhe e katërta, ndërsa në rrugët tjera së paku shkalla e katërt. 4. Varësisht nga lloji i kategorisë së rrugëve, formës gjeometrike të kryqëzimit dhe distancës dy kryqëzimeve fqinje, mund të mungoj ose ti shtohet njëra nga shkallët e lajmërimit, përveç shkallës së katërt të lajmërimit e cila është e detyrueshme. Neni 42 Tabelat plotësuese 1. Me shenjat e rrezikut, urdhrave të prera dhe lajmërimit mund të vendosen edhe tabelat plotësuese. 2. Tabelat plotësuese për së afërmi përcaktojnë kuptimin e shenjës së trafikut të cilës i janë shtuar dhe janë pjesë përbërëse e shenjës së trafikut. 3. Tabela plotësuese vendoset nën skajin e poshtëm të shenjës së trafikut apo në pjesën e sipërme të shenjës. 4. Lloji dhe përmbajtja e tabelës plotësuese janë përcaktuar në shtojcën IV të këtij Udhëzimi Administrativ. Neni 43 Ngjyra bazë e tabelës plotësuese Ngjyra bazë e tabelës plotësues është e bardhë, ngjyra e simboleve dhe mbishkrimeve është e zezë. Neni 44 Dimensionet e tabelës plotësuese 1. Gjerësia e tabelës plotësuese e vendosur me shenjen në rrugë nuk lejohet të jetë më e madhe se gjatësia e asaj brinje me të cilën vendoset tabela plotësuese, përkatësisht nga projektimi i pikës së fundit. 2. Lartësia e tabelës plotësuese, sipas rregullave , nuk lejohet që të jetë më e madhe se gjysma e gjatësisë së saj, përveç tabelave plotësuese IV-06, IV- 07, IV- 20, IV- 21, IV- 22, IV- 35, IV- 36, IV- 47, IV- 48, IV- 50 dhe IV- 51. 3. Tabelën plotësues e vendosin personat e autorizuar dhe duhet të hiqet pasi që të ndërprehen shkaqet e vendosjes së saj. Neni 44 Simbolet Ndërkombëtare Nëse më këtë Udhëzim Administrativ nuk është përcaktuar ndonjë simbol në tabelën plotësuese lejohet përdorimi i simboleve ndërkombëtare. Neni 45 Shenjat e ndryshueshme 1. Për shkak të sigurisë në trafiku ose të kërkesave të nevojshme teknike - trafikut, shenjat e trafikut në tërësi ose pjesërisht mund të punohen si shenja të ndryshueshme. 2. Shenjat e trafikut të ndryshueshme sipas punimit mund të jenë në kontinuitet dhe jo kontinutet. 3. Shenjat me kontin utet janë shenja me pamje të njëjtë si shenjat e tjera të trafikut të përhershme, i vetmi ndryshim është që me përdorimin e pajisjeve elektromekanike mund të tregojnë informata të ndryshme. 4. Shenjat me jo kontinutet janë ato shenja tek të cilat është mundësia e inversionit të ngjyrës dhe simboli i thjesht i paraqitur në shenjë në raport me shenjat e përhershme të trafikut. Këto shenja japin informata duke përdorur elemente të veçanta të cilat mund të jenë në një ose dy gjendje (ose më tepër ), me çka munden të japin informata të ndryshme në të njëjtën sipërfaqe në anën e përparme të shenjës. Neni 46 Shenjat me jo kontinutet 1. Shenjat me jo kontinutet mund të punohen me teknologji: 1.1. fijeve optike (fiber-optics); 1.2. fushat ndriçuese, me shtesë në shenjat e rëndomta; 1.3. diodat ndriçuese (LED); 1.4. kristali rrjedhës (LCD). 2. Kur shenjat e trafikut punohen si të ndryshueshme nuk lejohen të ndryshojnë nga shenjat e trafikut me kuptim të përhershme. 3. Nëse teknologjia e përpunimit të shenjave të ndryshueshme të trafikut nuk mundëson ngjyrën sipas rregullave atëherë përdoret: 3.1. në vend të ngjyrës bazë të bardhë dhe të kaltër të shenjës – ngjyra e zezë duhet të jetë jo reflektuese; 3.2. në vend të simboleve të bardha dhe të zeza – simboli në shenjë i bardhë (i verdhë); 3.3. në vend të skajeve të zeza të shenjës – skaji i shenjës i bardhë (i verdhë). 4. Nëse shenjat janë me ndriçim ose me elemente tjera treguese, teknikisht është e kushtëzuar domethënia e thjesht dhe lejohet vetëm me kusht që të mbeten të ruajtura elementet e rëndësishme dhe përbërja karakteristike e shenjës. Neni 47 Mënyra e përdorimit të shenjave të ndryshueshme ( që ndrrohet domethënia) 1. Shenjat e trafikut të ndryshueshme jo kontinutet ose pjesa e shenjës në rast të prishjes së ndonjë pjese të shenjës apo tej ngrohja e burimit të ndriçimit nuk lejohet ta ndërroj domethënien e sajë, përkatësisht duhet të jetë pa dukuri sinjalizuese (gjendja nulto). 2. Në kushtet normale të ngasjes në rrugë, sinjalet në shenjat e trafikut të ndryshueshme jo kontinutet duhet të jenë të fikura. Kur parashikohen apo shfaqet ndryshimi i kushteve normale në rrugë për ngasje, varësisht nga ndryshimet e shfaqura, në mënyrë automatike kyçen sinjalet e parapara të cilat duhet të jenë në funksion që përsëri të iu përmbahen kushteve normale të ngasjes. 3. Kur kemi të bëjmë për kufizimin e shpejtësisë, shenjat e trafikut të ndryshueshme jo kontinutet çdo herë vendosen pas shenjës statike të trafikut të shpejtësisë së kufizuar (shenja II-31) me shikim në kahe të lëvizjes. Neni 48 Largësia e të pamurit të shenjave 1. Kur shenjat ndriçuese të trafikut punohen me teknologji optike të fijeve (fiber- optics), fushat ndriçuese, diodat ndriçuese (LED) dhe kristali rrjedhës, (LCD) duhet plotësuar disa kushte të caktuara: 1.1. domethënia e simbolit duhet të jetë e qartë në largësi së paku 150 m; 1.2. simboli duhet të jetë në tërësi i lexuar në një largësi prej së paku 150 m; 1.3. intensiteti ndriçues i shenjës së trafikut duhet t’i përshtatet kushteve të ndriçimit të ambientit dhe duhet të jetë i mundësuar modeli i punës gjatë natës. Neni 49 Shenjat ndriçuese të trafikut – semaforët Lloji dhe përmbajtja e shenjave ndriçuese të trafikut janë përcaktuar në shtojcën V të këtij Udhëzimi Administrativ. Neni 50 Semaforët e veçantë 1. Shenjat ndriçuese me tri ngjyra mund të përdoren edhe për rregullimin e trafikut në shumë shirita të trafikut në të njëjtën kohë ose për secilin shirit të trafikut veçmas. 2. Nëse me pajisjen nga paragrafi 1. i këtij neni rregullohet trafiku në secilin shirit veç e veç, shenjat ndriçuese vendosen mbi shirit të trafikut për të cilët ka të bëjë. 3. Kur shenjat ndriçuese nga paragrafi 1. i këtij neni përdoren për rregullimin e trafikut në shumë shirita të trafikut dhe për shumë kahe të lëvizjes në të njëjtën kohë, shenjat ndriçuese vendosen në anën e djathtë e rrugës. 4. Në rrugët me më shumë se një shirit trafiku për secilën shirit të lëvizjes është e nevojshme të përsëriten shenjat me drita tre ngjyrëshe. 5. Në fusha ndriçuese me ngjyrë të kuqe, shigjeta e drejtimit është e zezë, ndërsa në fushën ndriçuese të gjelbër, shigjeta çdo herë është si shigjetë ndriçuese e gjelbër në bazën e zezë. Neni 51 Lartësia e vendosjes së semaforëve 1.Shenjat ndriçuese për rregullimin e trafikut në kryqëzime të cilat vendosen në shtylla në afërsi të rrugës duhet të vendosen në lartësi 2 deri 3.5 metra mbi sipërfaqen e rrugës. 2. Në shtyllën në të cilën gjendet shenja ndriçuese nga paragrafi 1. i këtij neni, mund të vendoset edhe shenja ndriçuese e komunikacionit në lartësi më të ulët dhe me ndriçim më të vogël. 3. Nëse shenjat ndriçuese të trafikut vendosen mbi rrugë, skaji i poshtëm i shenjës ndriçuese nuk lejohen të jetë në lartësi më të vogël se 4.5 m dhe as më të madhe se 5.5 m mbi rrugë. Neni 52 Paralajmërimi i shenjave ndriçuese 1.Në afërsi të kryqëzimit jashtë zonave banuar në të cilat janë të vendosura shenjat ndriçuese për drejtimin e trafikut, duhet të vendosen shenjat e trafikut të cilat paralajmërojnë afërsinë e shenjave ndriçuese (I-23 ose I-24), me tabelë plotësuese IV-01, kryqëzimi (IV-01 ose IV-02), ndalim tejkalimit për të gjitha mjetet motorike, përveç motoçikletave pa rimorkio (II-32) dhe kufizimi i shpejtësisë (II-31), nëse shpejtësia e lëvizjes e lejuar është mbi 60 km/h. 2. Largësia e shenjave të komunikacionit nga kryqëzimi varet nga shpejtësia e lejuar e lëvizjes dhe situata reale. Neni 53 Shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor 1. Shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor (për shënimin e kalimit të rrugës mbi binarët e hekurudhës në të njëjtin nivel) mund të jenë shenjat për shënimin e barrierave dhe gjysmë barrierave si dhe shenjat me të cilat paralajmërohet ardhja ( afërsinë) e trenit gjegjësisht mbyllja e kalimit me barriera ose gjysmë barriera. 2. Përveç shënimit të vendkalimit hekurudhor me shenjat ndriçuese, kalimi duhet të sigurohet edhe me sinjale akustike. Neni 54 Lloji i shenjave ndriçuese në vendkalimin hekurudhor 1. Nëse me shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor paralajmërohet ardhja e trenit, përkatësisht ulja e barrierave ose gjysmë barrierave, ku me këto shenja pjesëmarrësit në trafiku lajmërohen mbi atë se barriera ose gjysmë barrierat janë në pozitën e mbyllur, këto shenja ndriçuese japin drita të kuqe alternative të cilat janë në formë të rrethit Ø 300. 2. Dritat nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të jenë të vendosura njëra pranë-tjetrës në shtyllën vertikale të tabelës e cila ka formën e trekëndëshit barabrinjës me maj të kthyer nga lartë, ngjyrat dhe dimensionet e të cilës i përgjigjen ngjyrës dhe dimensioneve të shenjave të rrezikut, gjatësia e brinjëve të trekëndëshit barabrinjës është me madhësi 120 (shenja V-23), me ngjyrë retro reflektuese të klasës së III-të. Neni 55 Shenjat (shënimet) në rrugë dhe në sipërfaqe tjera 1. Shënimet në rrugë dhe në sipërfaqet tjera janë: 1.1. shënimet gjatësore; 1.2. shënimet tërthore; 1.3. shenjat e tjera në rrugë dhe objektet përgjatë skajit të rrugës. Neni 56 Shenjat në sipërfaqen e rrugës 1. Shenjat në sipërfaqen e rrugës vizatohen, ngjitën, vendosen ose shtypen në sipërfaqen e rrugës dhe nuk lejon të rrisin rrëshqitshmërinë e rrugës. Shenjat në sipërfaqen e rrugës nuk lejohen të jenë më tepër se 0.6 cm mbi nivelin e rrugës. 2. Me përjashtim nga paragrafi 1, i këtij neni shenjat në sipërfaqe të rrugës me të cilat shënohet vija e mesit ose e skajeve të rrugës në objekte ose devijimet mund të jenë edhe më shumë se 0,6 cm mbi nivelin e rrugës. Lartësia e tyre nuk duhet të kaloj më tepër se 2.0 cm mbi nivelin e rrugës. Neni 57 Ngjyra e shenjës në rrugë 1. Shenjat në sipërfaqe të rrugës janë me ngjyrë të bardhë. 2. Me përjashtim të paragrafit 1, të këtij neni me ngjyrë të verdhë shënohen: 2.1. shënimi i vendeve në rrugë dhe vendkalimeve për këmbësor ku ndalohet parkimi; 2.2. vija për ndarjen e shiritave për lëvizjen e mjeteve të transportit publik të udhëtarëve; 2.3. shenjat e vend parkimeve për personat me aftësi të kufizuara (fig.VI-48); 2.4. shenjat me të cilat shënohen vendet për qëllime të caktuara (stacion, autobus, taxi, policia, shtigjet e biçiklistëve, këmbësorëve e të tjera); 2.5. pajisjet për qetësimin e trafikut (sipërfaqe të ngritura dhe gunga në rrugë); 2.6.shenjat me të cilat përkohësisht orientohet trafiku (rregullim i përkohshëm i trafikut) dhe shënimi i rreziqeve të përkohshme në rrugë. Neni 58 Shënimet gjatësore në rrugë 1. Shënimet gjatësore në rrugë mund të jenë të shënuara me vija ndarëse, vija anësore (skajore) dhe vija paralajmëruese. 2. Vija ndarëse shërben për ndarjen e sipërfaqeve të trafikut dy drejtimesh sipas kahes së lëvizjes. 3. Vija anësore shënon skajin e rrugës qarkulluese. 4. Lloji dhe përmbajtja e shenjave në rrugë (sinjalizimi horizontal) janë të përcaktuar në Shtojcën VI të këtij Udhëzimi Administrativ. Neni 59 Gjerësia e vijës ndarëse 1. Gjerësia e vijës ndarëse të mesit sipas gjerësisë së rrugës është: 1.1.............> 3,5 m - 20 cm; 1.2............3,0 deri 3,5 m -15 cm; 1.3..............2,75 deri 3 m -12 cm; 1.4.............2,5 deri 2,75 m -10 cm. 2. Gjerësia e vijës anësore dhe ndarëse është e njëjtës gjerësi. 3. Gjerësia e shenjave gjatësore në rrugë është së paku 10 cm, ndërsa largësia në mes të dy vijave paralele është 10 cm. Neni 60 Shenjat tërthore 1. Shenjat tërthore në rrugë shënohen me vija të plota ose të ndërprera dhe mund të jenë të tërhequra në rrugët ashtu që të përfshijnë një ose më shumë shirita të trafikut. 2. Vija e plotë tërthore për ndalimin e mjeteve në kryqëzim dhe në rrugë tjera të cilat kryqëzohen duhet të tërhiqen (shënohen) ashtu që shoferi të ketë dukshmëri të mjaftueshme për trafikun e mjeteve dhe këmbësorëve përtej kryqëzimit dhe atyre rrugëve (fig. VI-11). 3. Vijat e ndërprera tërthore në kryqëzime të cilat shënojnë kryqëzimin në rrugën me përparësi kalimi (fig. VI-12 dhe VI-13) duhet të tërhiqen-shënohen ashtu që t’i plotësojnë kushtet nga pika 1 e këtij neni të paraparë për vijën e plotë tërthore. 4. Vija ndarëse dhe vija anësorë mund të shënohet me zë (akustike) ose me dridhje-vibracion. Neni 61 Pajisjet rrugore Lloji dhe përmbajtja e pajisjeve rrugore janë të përcaktuar në shtojcën VII të këtij Udhëzimi Administrativ. Neni 62 Rrethoja mbrojtëse 1. Rrethoja mbrojtëse është konstruksion teknik për siguri, qëllimi i së cilës është parandalimi i rrëshqitjes së mjeteve nga rruga respektivisht të mos lejon mjetin të dal nga rruga. 2. Rrethojat mbrojtëse punohen nga çeliku, betoni ose të kombinuara dhe vendosen në: 2.1. në shiritin ndarës varësisht nga dendësia e trafikut; 2.2. në objektet rrugore; 2.3. kur rruga (me mbushje) është më e lartë se 3.0 m; 2.4. para vendit të rrezikut (rreziqet anësore). Neni 63 Rrethoja kundër verbimit 1. Rrethoja kundër verbimit prej dritave të mjeteve nga kahja e kundërt, parimisht vendosen në shiritin ndarëse të rrugëve me dy shirita për lëvizjen e kaheve të kundërta. 2. Rrethoja kundër verbimit janë nga metali, druri, rrjetave polimetrike, mbjelljen e kaçubave, thuprave e të ngjashme si dhe nga materiale të tjera. 3. Rrethoja mbrojtëse nga teli janë: 3.1. Rrethojat e destinuara për mbrojtje të trafikut në rrugë nga kafshët e egra dhe të tjera; 3.2. Rrethojat në nën dhe mbi kalime për mbrojtjen e trafikut. 4. Rrethoja mbrojtëse nga teli vendosen përgjatë: 4.1. auto udhës; 4.2. moto udhës; 4.3. rrugëve të tjera sipas nevojës. Neni 64 Rrethoja për këmbësorë 1. Rrethoja për këmbësorë është e destinuar për sigurinë e këmbësorëve nga ramjet e sipërfaqeve rrugore ose mund ti përdorin për lëvizje. 2. Rrethoja për këmbësorë mund të përdorën për udhëheqjen (kanalizimin) e këmbësorëve në zonën e kryqëzimeve dhe kalimin e këmbësorëve nën dhe mbi kalime dhe të ngjashme. Neni 65 Shuarësit e goditjeve 1. Shuarësit e goditjeve janë pajisje të cilat përdoren për sigurimin e vendeve të rrezikshme në rrugë ku ekziston rreziku i goditjes së mjeteve në objekte të forta si ishulli ndarës, muret e objekteve rrugore, shtylla e konzolave dhe ngjashëm. 2. Shuarësit e goditjeve janë të destinuar për zvogëlimin e pasojave të goditjeve në udhëtarë, dhe objekte. Neni 66 Shenjat dhe pajisjet për ngadalësimin e trafikut 1. Shenjat dhe pajisjet e rrugëve për ngadalësimin e trafikut ndikojnë në zvogëlimin e shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve deri në shpejtësinë e lejuar. 2. Shenjat dhe pajisjet për qetësimin e trafikut përmbajnë: 2.1. vija e bardha optike paralajmëruese; 2.2. shiriti për paralajmërim akustik (zërit); 2.3. shiritat dridhëse; 2.4. gungat artificiale; 2.5. sipërfaqet e ngritura në rrugë. 3. Vija e bardhë optike paralajmëruese punohet me ndihmën e mjeteve për punimin e shenjave në rrugë, ndërsa ato akustike ose shiritave dridhës me frezim të sipërfaqes së vrazhdë në rrugë ose me mbartjen e shtresës së hollë në rrugë. 4. Gungat artificiale janë të profilit konvekse, ndërsa sipërfaqet e ngritura në rrugë janë të profilit trapez të cilat duhet të dallohen nga sipërfaqja e rrugës sipas materialit dhe ngjyrës ashtu që dukën mirë natën dhe ditën. Neni 67 Gungat artificiale 1. Gungat artificiale dhe sipërfaqet e ngritura mund të vendosen vetëm në rrugët brenda zonës urbane me të cilat i afrohen zonave në të cilat është i domosdoshëm zvogëlimi i shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve për sigurinë e trafikut. 2. Përdorimi i gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura nuk është i lejuar në vendet në të cilat mjeti i ndihmës së shpejtë ka lëvizje të shpeshta (në rrugë që shpie kah institucionet shëndetësore) dhe në pjerrtësi gjatësore të rrugës. 3. Gungat artificiale dhe sipërfaqet e ngritura duhet të shënohen me tabelë plotësuese V-44 përkrahë shenjës së trafikut I-34 (II-31 ose III-04) dhe shenjat e trafikut III-10 (gunga në rrugë), VII-17 dhe VII-18 (tabela për të shënuar pengesat anësore) dhe shenjave në rrugë. Sipërfaqet e tyre duhet të jenë nga materiali jo rrëshqitës dhe i shënuar me përbërje nga substancat me reflektim të vazhdueshëm dhe duke reflektuar në anën nga e cila i afrohet mjetit. 4. Gungat artificiale duhet të jenë mirë të vendosura në mbrojtësit e rrugës ashtu që të parandalojnë ndarjen e elementeve ose pjesëve të tyre. Në zonën e gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura duhet të kryhen masat e përshtatshme të kullimit të ujit. Neni 68 Shenjat dhe urdhërata e personit të autorizuar Shenjat të cilat i japin personat e autorizuar (Polici), me duar, pozitë të trupit, dhe sinjale ndriçuese për pjesëmarrësit në trafik janë përcaktuar në shtojcën VIII të këtij Udhëzimi Administrativ Neni 69 Shenjat akustike 1. Shenjat akustike të cilat jepen me bilbil ato duhet të kombinohen me shenja që i japin me dorë vetëm në rastin kur një zyrtar i policisë është jashtë automjetit, dhe kanë këto kuptime: 1.1. Një fishkëllim e zgjatur me bilbil, i referohet pjesëmarrëseve në trafik që e dëgjojnë atë, që të i kushtoj vëmendje policit të autorizuar i cili do të jep një shenjë ose veprim tjetër të radhës; 1.2. Me fishkëllima të njëpasnjëshme, do të thotë se disa nga pjesëmarrësit në trafik kanë vepruar në kundërshtim me shenja, rregullat e trafikut apo shenjave të trafikut të përcaktuar; 1.3. Shenja nga nën paragrafi 1 i këtij neni do të jepet vetëm në rregullimin e trafikut në kryqëzim; 1.4. Shenjat nga nën paragrafin 2 i këtij neni, zyrtari i autorizuar i policisë gjatë orientimit të trafikut është i obliguar ta tregoj dorën e tij për ti informuar pjesëmarrësit në trafik se cilin detyrim e kanë shoferët dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik. Neni 70 Personat e autorizuar Në rast kur personi tjetër i autorizuar me ligjin përkatës për rregullat e trafikut rrugorë, kontrollon dhe rregullon trafikun rrugor, ky person duhet të jep urdhra dhe shenja në përputhje me këtë Udhëzim Administrativ. Neni 71 Shtojcat 1. Shtojcat që janë bashkangjitur këtij Udhëzimi Administrativ janë pjesë përbërëse e tij: 1.1. shtojca I: shenjat e rrezikut; 1.2. shtojca II: shenjat e urdhrave të prera; 1.3. shtojca III: shenjat e lajmërimit; 1.4. shtojca IV: tabela plotësuese; 1.5. shtojca V: semaforët; 1.6. shtojca VI shenjat në rrugë dhe shenjat tjera; 1.7. shtojca VII- pajisjet rrugore; 1.8. Shtojca VIII- shenjat që i jep polici. Neni 72 Dispozitat kalimtare Shenjat e zonës urbane dhe zona e shkollës duhet të vendosen më së largu gjashtë (6) muaj nga hyrja e këtij Udhëzimi Administrativ. Neni 73 Dispozitat shfuqizuese Me hyrjen e këtij Udhëzimi administrativ shfuqizohet Udhëzimi Administrativ Nr. 4/2011 PËR Vendosjen Formën Ngjyrën Dimensionet e Shenjave dhe Sinjalizimet e Pajisjeve në Komunikacionin Rrugor. Neni 74 Hyrja në fuqi Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga Ministri i Infrastrukturës. Lutfi ZHARKU ____________________ Ministër i Ministrisë të Infrastrukturës Data ___________2017. Prishtinë | Minister of the Ministry of Infrastructure, Pursuant to Article 32 of Law no. 05 / L-88 on Road Traffic Provisions (Official Gazette No. 32, 05 September 2016), Article 8, sub-paragraph 1.4 of Regulation No. 02/2011 on the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and Ministries, and Article 38 paragraph 6 of the Rules of Procedure of the Government no. 09/2011 (Official Gazette no.15, 12.09.2011), Issues: ADMINISTRATIVE INSTRUCTION No. xx/2017 ON SIGNALING AND ROAD TRAFFIC PROVISIONS Article 1 Purpose This Administrative Instruction aims to define the rules, types, meaning, shape, color, dimensions, material, placement and technical characteristics of road signaling, as well as the signals and orders given by authorized persons/police officers. Article 2 Scope The provisions of this Administrative Instruction shall be mandatory to all institutions of the Republic of Kosovo, to authorized entities and to traffic participants. Article 3 Definitions 1. The terms used in this law shall have this meaning: 1.1 Barriers - are elements of equipment used to determine the part of the road in which traffic is not developed or there is a detour; 1.2. Guide signs (side edge limiters) - are of retro-reflective material and serve to indicate the carriageway of the road in all weather conditions; 1.3. Catadiopter - is an illuminating equipment made of retro-reflective material and serves to mark the road direction on protective fences, pillars or side barriers on the road section; 1.4. Motor vehicle - is any vehicle that moves with the power of its engine, excluding vehicles moving on tracks and vehicles driven by persons with disabilities moving up to 5 km / h; 1.5. Traffic Mirror - is road equipment which makes visible invisible places on the street; 1.6. Pole- is road equipment that determines the purpose of using the traffic surface; 1.7. Road signaling is a system of traffic signs, equipment and tools for regulation and management of traffic; 1.8. Shock absorber - the device which serves to mitigate the impact of the vehicle on road surfaces where there is a risk of collision of the vehicle in motion. 2. The terms used in this Administrative Instruction which are not defined shall have the meaning as defined in other normative acts. Article 4 Road Signaling 1. Road signaling shall include: 1.1. Traffic signs / vertical signaling; 1.2. Illuminated traffic signs-traffic lights; 1.3. Road signs / horizontal signaling; 1.4. Road equipment. 2. Tourist signs and other signals are regulated with special norms Article 5 Traffic signs Traffic signs, signals and road equipment are: Danger signs, Regulatory signs,Warning signs, and Supplementary Table. Article 6 Signs on the streets Signs on the streets and other surfaces are Longitudinal signs, Transversal signs, Other signs on the roads and buildings along the road edge. Article 7 Semaphore 1. Light traffic signs are to regulate traffic: 1.1 vehicles; 1.2. pedestrians; 1.3. bicycle; 1.4. trams; 1.5. at railroad crossing. Article 8 Road equipments 1. Road equipments are: 1.1. Equipment for marking the edge of the road; 1.2. Equipment for marking the top of the traffic island; 1.3. Equipment, signs and markers to mark the work, obstacles and road damage; 1.4. Illuminated signs marking the work, obstacles and road damage; 1.5. Devices for guiding and directing the traffic in areas where the road works are carried out, as well as barriers of damage of the road; 1.6. Barriers (defense) and half-barriers; 1.7.Traffic mirrors; 1.8. Protective push fences; 1.9. Fences against blindness; 1.10. Protective wire fences; 1.11. Pedestrian fences; 1.12. Suppression of strikes; 1.13. Signs directing traffic manually; 1.14. Calming signals and equipment to (slow) traffic. Article 9 Inscriptions Inscriptions on traffic signs should be in certain languages with relevant legislation Article 10 Signaling material 1. Traffic signs are constructed in such a way that their content is permanent or changeable. 2. The surface of traffic signs is made of materials of retroreflective quality of lower class, at least class I for roads reserved for motor vehicle traffic and at least class II for fast roads and highways. The color on the back surface of the sign should be grey and without glow in order not to attract the attention of traffic participants. 3. Traffic signs may be equipped with self-illuminating sources (internal lighting) or external illumination sources (illuminated from outside by way of a special light). 4. Traffic signs and signs on which meaning changes are made of reflective material the background of which should be black. Article 11 Marking of road obstacles In signs of signaling and marking devices that mark the edge of the road for marking of roads, barriers, road damages, to manage the direction of traffic in the area of road works and protective fences should be placed retro reflective signs at least class II. Article 12 Manner of placing signs 1. Traffic signs, signals and equipment in general should be built, manufactured and installed in accordance with EU standards. 2.Traffic signs, signals and equipment must be placed on the road based on the traffic road project. Article 13 Reflective quality Traffic signs that are placed in the same pillar should be the same reflective quality. Article 14 Manner of placing signs 1. Traffic signs are located on the right side along the direction of vehicle movement. 2. If the place where the road traffic signs placed there is a risk that participants in traffic due to traffic density or for other reasons would not notice in time, the traffic signs will be placed on the opposite side of the movement, in left side of the road or on the road. 3. Traffic signs should be placed so as not to prevent movement of vehicles and pedestrians. Article 15 Placement of traffic signs in/out of urban zones 1. Traffic signs on roads outside settlements will be placed at heights from 1.2 to 1.4 m, except signs II-59,II-60 and II-61 (bypassing the limit) when placed in the separator island, III-74 (neck mount), III-75 (river), III-76 and III-77 (road facilities), III-127 (number of international road), III-128 (number of highway or fast path), III-129 (number of Main roads), III-130 (number of Regional roads), III-131 (km for highway signs or road reserved for motor vehicles), III-132 (signs of part of Main roads) and III-133 (note the part of the regional road) which are placed at a height of 80-120 cm. 2. Traffic signs placed along the route within the residence, will be placed at heights of 0.30 to 2.20 m, and traffic signs placed on the route shall be set at height of 4.5 m, in special cases even higher. 3. Height from 1 and 2 of this Article is calculated from the road surface to the lower edge of the traffic sign, if under the traffic sign is placed additional table then it will be counted to the lower edge of the table further. The height and position of traffic signs must be such as not to endanger the movement of pedestrians and those not covered by pedestrians and vehicles. 4. For better visibility, traffic signs can be placed on the table (panels) with white color contrast. Inthis case on the table can be written text that explains the meaning of the sign. Article 16 Traffic sign placement pole 1. In the same pillar can be set more than two traffic signs. 2. I-25 signs (road works) and signs: II-31 (the speed limit), II-32 (ban excess) and the group of signs of II-50 to II-61 (direction of the obligation) to temporary traffic regulation can be placed on supporting and raised at least 0:30 m on the road surface. 3. Pillars on which are placed the signs to indicate the temporary works (temporal regulation) must be painted with alternate red and white areas so that the filds are the width of 25 cm. 4. II-120 signs (billboards marking the names of roads) can also be placed in facilities along the road construction. 5. Pillar of the traffic sign, in principle is placed a maximum of 2 m from the road edge. Horizontal distance between the edge of the road and the nearest edge of traffic must be at least 0.30 m. Article 17 Placing the sign on the traffic lights pole 1. Traffic signs can be placed in particular: 1.1. In the pillar holder, if so posted sign is more visible for the participants; 1.2. At the traffic light pole, as follows: 1.2.1. sign II-01 (junction with the road passing priority); 1.2.2. Sign II-02 (mandatory detention); 1.2.3. Sign II-04 (traffic stop in one direction); 1.2.4. Signs II-50, II-51, II-52, II-53, II-54 and II-55 (direction optional); 1.2.5. Sign B62 (about-turn traffic); 1.2.6. Signs III-06 and III-07 (road with traffic in one direction); 1.2.7. Sign III-08 (priority road crossing); 1.2.8. Signs C81 and III-82 (track index); 1.2.9. III-83 Marks (track airport indicator); 1.2.10. Sign III-108 (deviation-sign); 1.2.11. III-120 Sign (plaque to mark the street names). 2. In other pillars along the way (for example public lighting poles, etc.). Article 18 Sign color The colors of the signs must comply with European standards. Article 19 Danger signs 1. Danger signs indicate or warn traffic participants of the proximity of hazard spots on the road, part of the road where the hazard is posed as well as the nature of that hazard. 2. The type and content of the danger signs are set out in Annex I of this Administrative Instruction. Article 20 Shape of danger signs Danger signs are in the form of equilateral triangle where one side of the triangle is horizontal while the top of the triangle is turned up, except the sign of I-47 and I-48 (Andrew Cross) and I-49 (panel which shows the closeness of crossing beyond the rail with barriers and half barriers) and A 50 (panel which shows the proximity of crossing beyond the rail without barriers and half barriers). Article 21 Background color of danger signs 1. Base color of danger signs is white, while the triangle edges are colored red, but the sign I- 25, the color of which is yellow. 2. Symbol and inscriptions on danger signs are in black. Article 22 Traffic signs dimensions 1. Length of the rib of equilateral triangle is: 1.1. On the highway, the roads reserved for motor vehicle traffic, and in ways which are not of neighborhoods, the width of the road 7 feet or more - 120 cm; 1.2. In road width from 5 to 7 m and in main urban roads - 90 cm; 1.3. In all other roads and city roads - 60 cm; 1.4. When the sign is placed in tunnels and galleries - 60 cm; 1.5. When used as a sign located in another sign - 40 cm. 2. On the streets of section 2 paragraph 1 of this Article may, in case of need to set the signs of danger, to which the rib of a triangle is 120 cm, on roads from section 3 of paragraph 1 of this article on signs of risk to which rib of the triangle is 90 cm. Article 23 Distance of danger signs placement 1. Danger signs placed outside settlements in the distance 150 to 250 m. before the place of danger on the road. 2. Signs of paragraph 1 of this article can be placed at a distance less than 150 m before the place at risk on the road, if circumstances require this section of road on which a sign. 3.If road safety requires, in particular the speed of the vehicle or reduce the visibility of road signs of danger can also be placed at a distance greater than 250 meters before the place of danger on the road. Danger signs which are located at distance less than 150 meters or greater than 250 meters, must have additional table stating the distance of the place of danger by traffic signs. Article 24 Regulatory signs Regulatory signs suggest road traffic participants to prohibitions, restrictions and obligations that must be contained. 2. The type and content of the regulatory signs are set out in Annex I of this Administrative Instruction. Article 25 Shape of regulatory signs Regulatory signs have the circle shape, but the sign II-01 (junction with the main road) and II-02 (obligatory stop-STOP). Article 26 Background color of regulatory signs 1. Base color of the prohibition and restriction signs is white, while the obligation is blue. Symbols and signs of prohibition and restriction signs are black, while the obligation signs are white. Edge of the circle, right and steep conveyors to regulatory signs, are black. 2. The table on which the signs for the prohibition and limitation are placed, according to the rules, have white surface. Article 27 Dimensions of regulatory signs 1. The length of the equilateral triangle rib, sign of II-01 (Junction with priority road crossing) is: 1.1. Highway, road reserved for motor vehicles on roads in the township, which are not in the neighborhood, with the width 7.0 meters and a maximum of 120 cm; 1.2. In all other roads and those in the township, the road width of 7.0 m-90 cm; 1.3. In the path of bicycles, in quiet area with no marked path - 60 cm; 1.4.When is used as a sign placed in another sign to manage traffic under the direction of movement – 45 cm. 2. The diameter of the circle in which is placed signs – Regular octagon II-02 (mandatory stop) is: 2.1. On the motorway, road reserved for motor traffic on roads in the township that are not in the neighborhood, with more width 7.0 to -90 cm; 2.2. In all other roads and those in the township, the road width of 7.0 m-60 cm; 2.3.When is placed in the tunnel and gallery - 60 cm; 2.4.When is used as a sign placed in another sign to manage traffic, under the direction of movement of 40 cm. 3. The diameter of the circle of the regulatory signs is: 3.1.On the motorway, road reserved for motor vehicle which are not in the neighborhood, with the width 7.0 meters or more-90 cm; 3.2.On the road with width 5.0 - 7.0 meters and in major urban roads - 60 cm; 3.3.In all other roads and urban roads - 40 cm; 3.4.When used in tunnels and galleries - 60 cm; 3.5 When used as a sign placed in another sign of at least 40 cm. 4. On the road (from point 2, paragraph 1 of this article) can be placed, regulatory signs to which the parameter is 90 cm, while on the road (from point 3, paragraph 1 of this article) of – regulatory signs to which the diameter of the circle is 60 cm. Article 28 Placement of regulatory signs 1. Regulatory signs will be set directly in the place in which for the traffic participants start the obligations, which oblige them to comply with orders set out with traffic signs. 2. If, due to reduced visibility or for any other reason for the safety of traffic participants, if need to be notified before the order stated, the regulatory sign can be placed even in greater distance from the place where the order applies. 3. Regulatory signs under section 2 of this Article, if it is set at greater distance before the location in which the regulatory sign is set, with additional table should be shown the distance to the place where the sign begins to apply. 4. Signs II-08 (ban on tanker traffic), II-09 (traffic ban for vehicles which carry explosives or easily flammable materials) and II-10 (traffic ban on vehicles that carry hazardous materials), placed under special rules. Article 29 Validity of traffic signs 1. Regulatory sign should be set back after each junction if the sign applies, even after the crucifixion. 2. Regulatory signs set forth in the sign of restriction or prohibition and obligation placed on the entrance of the dwelling in the same column where is located the residence sign, applies to the entire territory of residence, if certain roads or road in the township is not otherwise with any sign of regulatory signs. 3. These signs have to do with road traffic facilities (tunnel, bridge, etc.). Article 30 Limitations of mandatory signs 1. To mark the regulatory signs which are valid for a certain time during the day or just about any given day, on the road can also be placed the traffic signs made so that the symbol and additional table which defines their meaning are provided only during the time when the planned order with the sign is valid. 2. Regulatory sign with variable information is placed every time after the permanent regulatory signs. Article 31 Warning signs Warning signs provide the traffic participants with the necessary notifications for the road on which they move, names of places through which the road passess and distance to those locations, the termination of validity of regulatory signs and other announcements which can use. Article 32 Warning signs shape The warning signs are in the form of square, rectangle or circle. Article 33 Background color of warning signs 1. The base color of the warning signs is: 1.1.Blue with symbols and inscriptions white, red or green; 1.2.Green with symbols and inscriptions with white; 1.3. White with symbols and inscriptions in black, red or blue. 2. Exceptionally, orange can be used to the temporary orientation of the traffic signs II-108 (guidelines for deviation), III-109 (tape to cover the sign) and III-112 sign (sign to regulate traffic by hand). 3. In the same sign (table) may set at base the appropriate color, depending on the type of road which leads to a certain place. Article 34 Circle diameter of warning signs 1. The diameter of the circle of warning signs is: 1.1. On the highway, road reserved for motor vehicle traffic - fast, ways that are not in the neighborhood, current road width 7 or more meters - 90 cm; 1.2. Road width of 5.0 to 7.0 m. and main urban roads - 60 cm; 1.3. The tunnel and gallery - 60 cm; 1.4. In all other roads and urban streets, and when the sign is used as a sign placed in another sign at least - 40 cm. 2. The size of the square rib of warning signs is: 2.1. On the highway, motoroad, roads that are not in the neighborhood, current street width and more 7 feet - 90 cm; 2.2. Road width of 5.0 to 7.0 m and in main urban roads - 60 cm; 2.3. In tunnels and galleries - 60 cm; 2.4. In all other roads and urban streets, and when used as a sign located in another sign at least - 40 cm. 3. The size of the rectangle ribs of warning signs are: 3.1. On the highway, road reserved for motor traffic, roads that are not in the neighborhood, current road width 7 or more meters - 90 x 135 cm; 3.2. Road width of 5.0 to 7.0 m. and major urban roads - 60 x 90 cm; 3.3. The tunnel and gallery - 60x90 cm; 3.4. In all other roads and urban streets, and when used as a sign placed in another sign at least - 40 x 60 cm. Article 35 The placed warning signs 1. The warning signs are placed so that traffic participants give prior warning, for lining, return, direction of movement, marking the object, landscape, roads or part of the road with which they have to do. 2. If the object or terrain which appears, is not on the road in which the sign is placed, it is necessary to made the notice with extra table or in the sign itself, so that, to enable participants in traffic to find easily and quickly the object, respectively terrain to which the sign applies. Article 36 Shape of rectangle In the part of the sign under the white field (Signs III-33, III-34 and III-38- III-64) with symbols or inscriptions are marked the headings, type, distance in meter or direction in which is the location, space, equipment, or services (SOS cabins, the fire service, hotels, and similar) with which the sign relates. In this case, the blue area under the symbol of sign mounts, and square-shaped sign passes in the shape of rectangle. Article 37 Notification signs for directing the traffic Warning signs for conducting traffic inform participants for the extent of road directing, ordering of destinations and traffic directing towards them, and intersections and junctions in certain directions of the road and distance to destinations. Article 38 Background colors of warning signs for traffic direction 1. Basic colors of warning signs for traffic directing are: 1.1. On motorway and international roads, green with white symbols and inscriptions; 1.2. In other roads, the blue with white symbols and inscriptions; 1.3. Exclusively by item 1.2 of paragraph 1 of this article, in the township, local roads, the meaning of objects, white with black symbols and inscriptions; 1.4. In the same sign (table) on the base can be put the corresponding color depending on the type of road which leads to a certain destination. Article 39 Size of warning signs for traffic directing 1. Size of warning signs for traffic directing depends on the height and number of letters on the sign. 2. Font size is: 2.1. On the motorway: 2.1.1. Sign placed on the road 35 cm; 2.1.2. Sign placed on the side of the road (laterally) 28 cm. 2.2. For all other roads of 10.5 to 28 cm; 2.3. Roads joining the motorway 17.5 cm. Article 40 Notification rate signs 1. Notification of traffic participants, for traffic directing in the junction area, is conducted in five steps. 2. Notification rates are: 2.1. The "prior warning"; 2.2. II "notice of direction of movement"; 2.3. III “registration for lining"; 2.4. IV "notice of return"; 2.5. V “certification for warning". Article 41 The way of placing notification rate signs 1. On the motorway, the road reserved for motor vehicles and road interchanges should exist five stages of announcement. 2. Third, if the road is with more traffic tracks. 3. On the main roads should be placed the second and fourth, while in other roads, at least the fourth degree. 4. Depending on the type of road category, geometric shape of the intersection and the distance of two neighboring junctions, may be absent or be added to one of the steps of notification, except the fourth level warning which is mandatory. Article 42 Supplementary tables 1. With signs of danger, regulatory signs and warning signs, can also put additional tables. 2. Additional table more closely defines the meaning of traffic sign. 3. Additional tables placed together with the traffic sign for which has to do, and that under the lower edge of the traffic sign. 4. The type and content of the supplementary table are set out in Annex IV to this Administrative Instruction. Article 43 Background color of supplementary tables Supplementary table base color is white, the color of symbols and lettering is black. Article 44 Dimensions of supplementary tables 1. Supplementary table width set to the sign on the road, must not be greater than the length of that rib to which is placed the supplementary table, namely the projection of the last point. 2. Supplementary table height, under the rules, not allowed to be greater than half of its length, except for additional tables IV 06, IV -07, IV -20, IV-21, IV-22, IV-35, IV-36, IV -47, IV -48, IV-50 and IV -51. 3. Additional table is placed by authorized persons. Additional table should be removed, after being terminated, reasons for placement. Article 44 International symbols If by this Administrative Instruction is not specified any symbol in the supplementary table, it is allowed the use of international symbols. Article 45 Variable traffic signs 1. Due to traffic safety or technical requirements needed - traffic, traffic signs, in whole or in part can be made (worked) as variable signs. 2. Variable traffic signs by the manner how they are worked can be continuous and not continuous. 3. Continuous signs have the same appearance as other signs of permanent traffic, the only difference is that the use of the equipment can show different information. 4. Signs not in continuity are those signs to which there is a possibility of the inverse of color and simple symbol on the sign shown in relation to permanent traffic signs. These signs provide information by using special elements which might be in a state or two (or more), which can provide different information in the same area on the front of the sign. Article 46 Discontinuity signs 1. Signs with no continuity can be worked by technology: Optical fiber 1.2. Illuminated areas, in addition to the usual signs; 1.3. Light diodes (LED); 1.4. Crystal flow (LCD). 2. When the traffic signs are worked as variable in the form of signs referred to in section 52, are not allowed to vary from the traffic signs with a permanent sense. 3. If the processing technology of variable traffic signs, provides no color, according to the rules, then used: 3.1. Base color instead of white and blue sign - black color should be non reflective; 3.2. Instead of white and black symbols - white (yellow) symbol on the sign; 3.3. Instead of the black edges of the sign - the sign of the white edge (yellow). 4. If signs are with lighting, or with other indicative elements, the simple meaning is technically conditional and allowed only on condition to remain preserved important elements and the characteristic composition of the sign. Article 47 The way of using the variable traffic signs (changing the meaning) 1. Variable traffic signs not in continuity, or part of the sign in case of breach of any part of the sign, or over-heating of the source of lighting are not allowed to change its meaning, respectively, should be without signaling phenomena (void condition). 2. Në kushtet normale të ngasjes në rrugë, sinjalet në shenjat e komunikacionit të ndryshueshme jo kontinutet duhet të jenë të fikura. Kur parashikohen apo shfaqet ndryshimi i kushteve normale në rrugë për ngasje, varësisht nga ndryshimet e shfaqura, në mënyrë automatike kyçen sinjalet e parapara të cilat duhet të jenë në funksion që përsëri të iu përmbahen kushteve normale të ngasjes. 3. When it comes to the speed limit, variable traffic signs are placed every time after static traffic sign of the speed limit (signs B31) with view in the direction of movement. Article 48 Distance of seeing the sign 1. When the light traffic signs are worked with fiber optic technology: light areas, illuminating diodes (LED) and flow crystal (LCD) must meet certain conditions: 1.1. Meaning of the symbol should be clear at a distance of at least 150 m; 1.2. Symbol should be read in its entirety at a distance of at least 150 m; 1.3. Radiant intensity of the traffic sign should be adjusted to the environment lighting conditions and should be accessible model of working during the night. Article 49 Traffic lights The type and content of illuminated traffic signs are set out in Annex V to this Administrative Instruction. Article 50 Special traffic lights 1. Illuminated signs with three colors can be used to regulate traffic in many tracks at the same time, or for each track separately. 2. If by the device from paragraph 1 of this article is regulated the traffic in each track separately, illuminated signs will be placed on the traffic track, for which they apply. 3. When illuminated signs in paragraph 1 of this article are used to regulate traffic in many tracks and more traffic moving directions at the same time, illuminated signs will be placed on the right side of the road. 4. On the streets with more than one traffic track, for each movement track, it is necessary to repeat signs with three colorful lights. 5. In areas with red lighting, the direction arrow is black, while in the field of green light, arrows every time is like a green arrow light on a black base. Article 51 Warning of illuminated 1. Iluminated signs to regulate traffic at intersections that are placed in pillars near the road should be placed at height 2 to 3.5 meters above the road surface. 2. In the pillar on which is the illuminated sign by paragraph 1 of this article can also be placed the illuminated traffic light at lower altitude and with less lighting. 3. If the light traffic signs are placed on the road, the lower edge of the illuminated sign not allowed to be smaller in height than 4.5 m nor greater than 5.5 m above the road. Article 52 Warning of illuminating signs 1. In the vicinity of the junction, outside the settlements in which are located illuminated signs for the direction of traffic, should be placed traffic signs that warn of the proximity of illuminating signs (A23 or A24), with additional table E01, junction (D01 or D02), exceeding ban on all motor vehicles except motorcycles without trailer (B32) and the speed limit (B31) if the speed of movement allowed is over 60 km / h. 2. Distance from crossing traffic signs depends on the permissible speed of movement and the real situation Article 53 Illuminated signs at the railway crossings 1. lluminated signs at railroad crossing (to mark the crossing of the road over the railroad tracks at the same level) may be signs marking the half barriers and barriers and signs that announced the arrival (closeness) of the train, namely the closure of crossing barriers or half barriers. 2. Besides marking the rail crossing with illuminated signs, crossing should be provided with acoustic signals. Article 54 Type i illuminated signs at rail crossing warned 1. If illuminated signs at rail crossing warned the arrival of the train, namely the reduction of barriers or half barriers where these signs alerted traffic participants on what barriers or half barriers are in the closed position, these signs give red light illuminating alternative which are in the form of round Ø 300. 2. Lights out in paragraph 1 of this Article shall be located near each other in the vertical column of the table which has the shape of equilateral triangle with high returned from the top, colors and dimensions of which correspond to the color and dimensions of the danger signs, length of equilateral triangle ribs is sized 120 (signs V-23), with retro-reflective color grade III. Article 55 Marking on the road and other surfaces 1. Signs on the streets and other surfaces are: 1.1. Longitudinal signs; 1.2.Transversal signs; 1.3. Other signs on the roads and buildings along the road edge Article 56 Signs on the road surface 1. Signs on the road surface are drawn, sticked, placed or typed, and do not allow to have the larger slides in its surface. Signs on the road surface are not allowed to be more than 0.6 cm above the road level. 2. With the exception of paragraph 1 of this Article, signs on the road surface, which mark the mid-line or the road edges to objects or deviations may be even more than 0.6 cm above the road. Their height should not exceed more than 2.0 cm above the road. Article 57 Road sign color 1. Signs on the road surface are white. 2. With the exception of paragraph 1 of this article, marked with yellow: 2.1. Marking of places on the road and pedestrian crossings, where parking is prohibited; 2.2. Line sharing tracks for the movement of vehicles to the public transport of passengers; 2.3. Parking signs for people with disabilities (fig.H48); 2.4. Signs which mark places for certain purposes (station, bus, taxi, police, the paths of bicycles, pedestrians, etc.); 2.5. Traffic calming devices (raised surface and bumps in the road); 2.6. Temporary signs that direct the traffic (temporary traffic regulation) and notice of temporary road hazards. Article 58 Road longitudinal markings 1. Longitudinal road markings may be marked with dividing lines, side (edge) lines and warning lines. 2. Dividing line serve to divide two-way carriageways based on the movement direction. 3. Side lines mark the edge of the carriageway. 4. Type and content of road signs (horizontal signaling) are set out in Annex VI of this Administrative Instruction. Article 59 Width of dividing line 1. The width of the middle dividing line, according to the width of the road is: 1.1.............> 3,5 m - 20 cm; 1.2............3,0 to 3,5 m -15 cm; 1.3..............2,75 to 3 m -12 cm; 1.4.............2,5 to 2,75 m -10 cm. 2. The width of the side line and dividing line, is the same. 3. Width of the longitudinal signs on the street is at least 10 cm, while the distance between two parallel lines is 10 cm Article 60 Transversal signs 1.Transversal signs on the road are marked with full or interrupted lines and may be withdrawn in the street just to include one or more traffic tracks. 2. The full transverse line to stop the vehicle at the junction and in other ways that intersect must be drawn (marked), so that the driver has sufficient visibility on vehicle and pedestrian traffic across the intersection, and roads (Figure VI-11). 3. Interrupted transverse lines at intersections that mark the road junction with priority passage (fig. VI-12 and VI-13) should be drawn - marked so as to meet the requirements of point 1 of this article provided for the full transverse line. 4. Dividing lines and side lines can be recorded with sound (acoustic) or vibration. Article 61 Road equipment The type and content of Road equipment are set out in Annex VII to this Administrative Instruction. Article 62 Protective fence 1. Protective fence is certainly a technical design, whose purpose is preventing the vehicle slipping out of the way, respectively to not allow the vehicle to get out of the way. 2. Protective fences are made of steel, concrete or combined and are placed in: 2.1.In the road divider track, depending on the traffic density; 2.2. Road facilities; 2.3. When the road (with padding) is higher than 3.0 m; 2.4. Before the place of the risk (side risk). Article 63 Fences against blindness 1. Fences against blindness from vehicle lights coming from the opposite direction, in principle are placed in the road divider track with two tracks for movement in opposite directions 2. Fences against blindness are of metal, wood, polimetrik nets, planting of bushes, twigs and the similar as well as other materials. 3. Protective wire fences are: 3.1. Fences intended for protection of traffic on the road from wild animals and other; 3.2. Fences: in, under and over crossings for traffic protection. 4. Protective fencing of wire, is placed along the: 4.1. Highway; 4.2. Quick road - the road reserved for motor vehicles; 4.3. Other routes, as nee Article 64 Pedestrians fence 1. Pedestrian fences can be used for guidance (channeling) of pedestrians in the area of intersections and pedestrian crossing under and over crossings and the similar. 2. Pedestrian fences can be used for guidance (channeling) of pedestrians in the area of intersections and pedestrian crossing under and over crossings and the similar. Article 65 Protectors against 1. Protectors against the collisions are devices used to secure the dangerous places in the street, where there is a risk of collision of vehicles on hard objects such as island divider, wall street facilities, pillar of the console, and similar. 2. Protectors against the collisions are intended to reduce the consequences of collisions on passengers and objects. Article 66 Signs and equipment for traffic calming 1. Road signs and equipment for traffic calming have an impact in reducing the speed of movement to the allowed speed limit. 2. Signs and equipment for traffic calming consist of: 2.1. optical white warning stripes; 2.2. acoustic warning track (voice); 2.3. vibrant straps; 2.4. artificial bumps; 2.5. raised surfaces on the road. 3. Optical warning white line is constructed with the help of tools for implementing street signs, while audible lines or rumble strip are made by hollowing out the road surface or placing thin layers on the road. 4. Artificial bumps have a convex profile, whereas raised surfaces on the road have a trapeze profile which must be distinguished from the road surface through material and color that are visible both at day time and at night. Article 67 Artificial bumps 1. Artificial bumps and curved surfaces can be placed only on the roads in the settlements (residential regions), which approaches the zones in which it is necessary to slow the movement of vehicles for the traffic safety. 2. The use of artificial bumps and raised surface is not allowed on roads that are more likely to move emergency vehicles (on roads that lead to health facilities). 3. Artificial bumps and raised surfaces should be marked with additional table V-44 besides the traffic sign I-34 (II-31 or III-04) and III-10 traffic signs (road bumps), VII-17 and VII-18 (table to mark the side barriers) and road signs. Surfaces must be from non-slippery material and the composition of the substances with constant reflection and reflecting on the side from which the approaching vehicle. 4. Artificial bumps should be placed well in defense of the road so as to prevent separation of the elements or parts thereof. In the area of artificial bumps and raised surfaces should be carried out appropriate measures to water drainage. Article 68 Signals and Orders given by a police officer Signals provided by authorized persons (police officers) with hands and body position are set out, for the participants in the traffic, in Annex VIII of this Administrative Instruction Article 69 Sound signals 1. Sound signals that are whistle-blown should be combined with hand signals only when a police officer is out of the vehicle and shall have the following meanings: 1.1. A protracted whistling invites traffic participants hearing to pay attention to the authorized police officer who will give a signal or a next move; 1.2. A successive whistling means that some of the traffic participants have acted contrary to the signals, traffic rules or designated traffic signs; 1.3. The signal referred to in paragraph 1 of this Article shall be given only when regulating traffic at crossroads; 1.4. When giving the signals referred to in paragraph 2 of this Article to direct traffic, the authorized police officer shall show his/her hand in order to inform traffic participants on the obligations of drivers and other traffic participants. Article 70 Authorized persons When directing and regulating road traffic, persons authorized by law shall give orders and signals in accordance with this Administrative Instruction. Article 71 Annexes 1. Annexes are attached to this Administrative Instruction are integral parts of it: 1.1. Annex I: Danger signs; 1.2. Annex II: Mandatory signs; 1.3. Annex III: Warning signs; 1.4. Annex IV: Supplementary tables; 1.5. Annex V: Traffic lights; 1.6. Annex VI: Road signs and other signs; 1.7. Annex VII: Road equipment; 1.8. Annex VIII - Police signs Article 72 Transitional provisions Signs of urban and school zone should be placed at the latest six (6) months from the entry into force of this Administrative Instruction. Article 73 Abrogation of provisions With entry into force of this Administrative Instruction, the Administrative Instruction no. 4/2011 on placement of the sign, shape, color, dimension and signaling equipment in the road traffic shall be repealed. Article 74 Entry into force This Administrative Instruction shall enter into force seven (7) days after its signing by the Minister of Infrastructure. Lutfi ZHARKU ____________________ Minister of Ministry of Infrastructure Date ___________2017. Pristina | Ministar Ministarstva za infrastrukturu, Na osnovu člana 32. Zakona br. 05/L-88 o pravilima drumskog saobraćaja, (SL. br./32, 5. septembar 2016), člana 8. tačka 1.4. Uredbe br. 02/2011 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava kao i člana 38. stav 6. Pravilnika o radu Vlade br. 09/2011 (Službeni list br. 15, 12.09.2011), Izdaje: ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. xx/2017 O SIGNALIZACIJI I PRAVILIMA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Član 1 Cilj Ovo administrativno uputstvo ima za cilj da odredi pravila, vrste, značenje, oblik, boju, dimenzije, materijal, postavljanje i tehničke karakteristike putne signalizacije, kao i znakove i naredbe koje daje ovlašćeno lice- policajac. Član 2 Oblast primene Odredbe ovog administrativnog uputstva su obavezne za sve institucije Republike Kosovo, za ovlašćene subjekte i za učesnike u saobraćaju. Član 3 Definicije 1. Izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1.1.barijere (ograde) – su elementi opreme koja se koristi za određivanje dela puta na kome se ne odvija saobraćaj ili određuje devijaciju saobraćaja; 1.2.pokazivači pravca (bočni graničnici puta) - su izrađeni od retro-reflektujućeg materijala, služe za pokazivanje protezanja puta u svim vremenskim uslovima; 1.3. kadadiopter - je svetleća oprema izrađena od retro-reflektujućeg materijala, služi za pokazivanje smera protezanja puta na zaštitnim ogradama, stubove ili bočne prepreka na profilu puta; 1.4.sredstvo sa motornim pogonom- je svako vozilo koje se kreće snagom svog motora, osim vozila koja se kreću po šinama i sredstva koje upravljaju osobe sa ograničenim sposobnostima koja se kreću do 5 km/h; 1.5.saobraćajno ogledalo - je putna oprema koja služi za primećivanje nevidljivih mesta na putu; 1.6.stub - je putna oprema koja određuje namenu korišćenja saobraćajne površine; 1.7.putna signalizacija - je sistem saobraćajnih znakova, opreme i pribora za regulisanje i upravljanje saobraćaja; 1.8.ublaživač udara – je konstrukcija koja služi da ublaži udare vozila o putnim objektima, gde postoji opasnost od sudara vozila koje je u pokretu. 2. Izrazi koji se koriste u ovom administrativnom uputstvu, a nisu definisani, imaju značenje kao što je navedeno u drugim normativnim aktima. Član 4 Putna signalizacija 1. Putna signalizacija obuhvata: 1.1. saobraćajne znakove/ vertikalnu signalizaciju; 1.2. svetlosne saobraćajne znakove - semafore; 1.3. znakove na putu/ horizontalnu signalizaciju i; 1.4. putnu opremu. 2. Turistički znakovi i drugi signali su regulisani posebnim normama. Član 5 Saobraćajni znakovi Saobraćajni znakovi su znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi, znakovi obaveštenja i dopunska table. Član 6 Oznake na putu Oznake na putu su: uzdužne oznake; poprečne oznake, strelice, natpisi i ostale oznake na putu Član 7 Semafori 1. Semafori su svetlosni znakovi za upravljanje saobraćaja: 1.1. vozila; 1.2. pešaka; 1.3. bicikla; 1.4. tramvaja; 1.5. na želejzničkim prelazima. Član 8 Saobraćajna oprema 1. Saobraćajna oprema cesta su: 1.1.oprema za označavanje ruba puta; 1.2. prema za za označavanje vrha saobraćajnog toka 1.3. oprema, znakovi i oznake za mjesta na kojima se izvode radovi, ima zaprepreka ili oštećenja puta; 1.4.svetlosni znakovi za označavanje mesta na kojima se izvode radovi, ima zaprepreka ili oštećenja puta; 1.5 oprema za vodjenje i usmeravanje (reguliranje) saobraćaja u zonama gde se izvode radovi na putu, ima prepreka ili oštećenja puta; 1.6. branici i polubranici; 1.7. saobraćajna ogledala 1.8. zaštitna odbojna ograda; 1.9. ograda protiv zasljepljivanja; 1.10. žičana zaštitna ograda; 1.11. pešačka ograda; 1.12. ublaživači udara; 1.13. oznake za ručno usmeravanje saobraćajom; 1.14.Signalizacija i oprema za smirivanje ( usporavanje ) saobraćaja. Član 9 Natpisi Natpisi na saobraćajnim znakovima moraju biti na jezicima predviđenim zakonskim propisima. Član 10 Materijal za signalizaciju 1. Saobraćajni znakovi rade se tako da njihovo značenje je stalno ili promenljivo. 2. Površina saobraćajnih znakova izrađuje se od materijala retro-reflektujućeg kvaliteta najniže klase najmanje I klase, na motoputevima i autoputevima, najmanje II klase. Boja na zadnjoj površini znaka treba da bude sive boje i bez sjaja, kako ne bi omela učesnike u saobraćaju. 3. Saobraćajni znakovi mogu se proizvesti iz sopstvenih izvora osvetljenja (unutrašnje osvetljenje), ili iz spoljašnjeg izvora svetlosti (osvetljeno spolja sa posebnim svetlom). 4. Saobraćajni znakovi i znakovi na kojima se menja njihovo značenje, rade se od reflektirajućeg materijala čija osnova treba da bude crna. Član 11 Obeležavanje prepreka na putu Na signalnizaciji i opremi za označavanje ruba puta za označavanje prepreka, oštećenja puta i za vođenje i usmeravanje saobraćaja na mestima gde se izvode radovi i na zaštitnoj ogradi, moraju biti postavljene retroreflektirajuće oznake najmanje II klase. Član 12 Postavljanje znakova 1. Saobraćajni znakovi, signalizacija i u opšte oprema, moraju se izraditi, proizvesti i postaviti u skladu sa standardima EZ-a. 2. Saobraćajni znakovi, sinjalizacija i oprema na putevima postavljaju se na osnovu saobraćajnog projekta. Član 13 Refletirajuća svojstava Saobraćajni znakovi koje se postavljaju na isti stub moraju biti istih refletirajućih svojstava. Član 14 Način postavljanje znakova 1. Saobraćajni znakovi postavljaju se s desne strane uz putna u smjeru kretanja vozila. 2. Ako na mestu na kojem se postavlja saobraćajni znak postoji opasnost da ga sudionici u saobraćaju neće na vreme primetiti zbog gustoće saobraćaja ili zbog drugih razloga, saobraćajni se znak postavlja i na suprotnoj levoj strani puta ili iznad puta. 3. Saobraćajni zankovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pešaka. Član 15 Postavljanje saobraćajnih znakova unutar/van gradske zone 1. Saobraćajni se znakovi na putevima izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m. osim znakova II-59, II-60 iII-61 (obavezan smer) kad se postavljau na razdelni otok,III-74 (planinski prevoj), III-75 ( reka), III-76 i III-77 (putni objekat), III-127 ( broj međunarodne puta), III-128 ( broj autoputa ili moto puta), III-129 (broj nacionalnog puta), III-130 (broj regionalnog puta), III-131 (kilometarska oznaka za autoputa ili motoputa), III-132 (oznaka dionice nacionalne puta) i III-133 (oznaka dionice regionalne puta) koji se postavljaju na visini 80-120 cm. 2. Saobraćajni znakovi postavljeni uz putna unutar naseljenih mesta, postavljaju se u visini 0,30 do 2,20 m, a saobraćajni znakovi postavljeni iznad puta postavljaju se na visini od 4,5 m, u posebnim slučajevima i na većoj. 3. Visina iz stava 1 i 2 ovog člana računa se od površine puta do donjeg ruba saobraćajnog znaka, a ako se ispod saobraćajnog znaka postavlja dopunska ploča, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj saobraćajnih znakova moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pešaka i da ih pešaci i vozila na zaklanjaju. 4. Radi bolje uočljivosti saobraćajni se znakovi mogu postaviti na kontrastnim pločama bele boje. U tom slučaju na ploči se može ispisati tekst koji objašnjava znak Član 16 Stub za postavljanje saobraćajnih znakova 1. Na isti se stup mogu se postaviti najviše dva saobraćajna znaka. 2. Znak I-25 (radovi na putu) i znak: II-31(ograničavanje brzine), II-32 (zabrana pretecanja ) i grupe znakova od II-50 do II-61 (obavezan smer) kod privremeneregulacije saobraćaja mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m. iznad površine puta. 3. Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označavaju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti obojeni izmeničnim poljima crvene i bele boje tako da su polja široka po 25 cm. 4. Znak III-120 (ploča za označavanje naziva ulica) može se postaviti i na gradjevinski objekt uz puta. 5. Stup saobraćajnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2m od ruba puta. Vodoravni razmak između ruba puta i najbližeg ruba saobraćajnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m. Član 17 Postavljanje znaka na semaforski stub 1. Saobraćajni znak, izuzetno, može biti postavljen: 1.1. na stupni nosač ako je tako postavljen znak uočljiviji za učesnike u saobraćaju; 1.2. na semaforski stup, i to: 1.2.1. znak II-01 ( raskršće s putom s prednošću prolaska); 1.2.2. znak II-02 (obavezno zaustavljanje); 1.2.3. znak II-04 ( zabrana saobraćaja u jednom smeru); 1.2.4. znakovi II-50, II-51, II-52, II-53, II-54 i II-55 ( obavezan smer); 1.2.5. znak II-62 (kružni tok saobraćaja); 1.2.6. znakovi III-06 i III-07 ( put s jednosmernim prolazom); 1.2.7. znak III-08 ( put s prednošću prolaza); 1.2.8. znak III-81 i III-82 ( putokaz); 1.2.9. znak III-83 ( putokaz za aerodrom) ; 1.2.10. znak III-108 ( znak devijacije); 1.2.11. znak III-120 (ploča za označavanje naziva ulica); 2. Na ostale stupove uz putna (na pr. Stupovi javne rasvjete ). Član18 Boja znaka Boja znakova mora biti u skladu sa evropskim standardima. Član 19 Zankovi opasnosti 1. Znakovi opasnosti učesnika u saobraćaju pokazuju odnosno upozoravaju o blizini mesta opasnosti na putu, deo puta gde preti opasnost i prirodu te opasnosti. 2. Vrsta i sadržaj znakova opasnosti su dati u Prilogu I ovog administrativnog uputstva. Član 20 Oblik znakova opasnosti Znakovi opasnosti imaju oblik istostranačnog trougla, čija je jedna strana horizontala dok vrh trougla okrenut prema gore, izuzev znaka I-47 i I-48 ( Andrejin krst) i A 49 ( panela koja pokazuje blizinu prelaska puta preko željezničke pruge sa branicima i polubranicima) i I- 50 (panela koja pokazuje blizinu prelaska preko željeznice bez branika ili polubranika). Član 21 Osnovna boja znakova opasnosti 1. Boja podloge znakova opasnosti je bela, dok rubovi trougla su crvene boje, izuzev znaka I- 25, čija je boja žuta. 2. Simboli i natpisi u znakovima opasnosti su crne boje. Član 22 Dimenzije saobraćajnih znakova 1. Dužina strane istostranačnog trougla je: 1.1. na autoputu, na motoputu, i na putevima van naselja, širine veće od 7 metara – 120 cm; 1.2. za puta širine 5 – 7 m i za glavne urbane puta- 90 cm; 1.3. u svim drugim putevim i u gradskim ulicama -60 cm; 1.4. kada se znak postavlja na tunelima ili galerijama -60 cm; 1.5. kada se upotrebljava kao znak postavljen ne neki drugi znak - 40 cm. 2. Na putevim iz tačke 2 stav 1 ovoga člana, po potrebi, mogu se postaviti i znakovi opasnosti kod koje je stranica trougla 120 cm., na putevim iz tačke 3. stav 1. ovoga člana i znakovi opasnosti kod kojih stranica je 90 cm. Član 23 Udaljenost postavljanje znakova opasnosti 1. Znakovi opasnosti na putevima van naseljenih mjesta postavljaju se na daljini 150 do 250 m. prije opasnog mesta . 2. Znakovi iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti i na daljini kraćoj od 150 m prije mesta opasnosti na putu, ako to zahtjevaju okolnosti na deonici puta na kojoj se postavlja znak. 3. Ako sigurnost napututo zahtjeva, posebno brzina vozila ili smanjene vidljivosti puta, saobraćajni se znak može postaviti i na većoj udaljenosti od 250 m. prije opasnosng mjeta na putu. Znakovi opasnosti koji su postavljeni na daljini manjoj od 150 metara ili većoj od 250 metara, moraju imati i dopunsku ploču na kojoj se upisuje daljina ( distanca) mesta opsanosti od saobraćajnog znaka. Član 24 Znakovi izričitih naredbi Znakovi izričitih naredbi upozoravju sudionike u saobraćaju da su dužni pridržavati se zabrana, ograničenja i drugih predviđenih obaveza. 2. Vrsta i sadržaj znakova izričitih naredbi su dati u Prilogu II ovog administrativnog uputstva. Član 25 Oblik znakova izričitih naredbi Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znaka II-01 (raskršćavanje s glavnom putom) i II-02 ( obavezno zaustavljanje-STOP). Član 26 Osnovna boja znakova izričitih naredbi 1. Boja podloge znaka zabrane i znaka ograničenja je bela dok znak obaveznog zaustavljanja je plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane i ograničenja su crne boje, dok na znakovima obaveznog zaustavljanja je bela. Rub kruga, prave i poprečne crte na znakovima izričitih naredbi su crne boje. 2.Površina ploče na kojoj se postavljaju znakovi zabrane i ograničanja, po pravilu, je bele boje. Član 27 Dimenzije znakova izričitih naredbi 1. Dužina stranice istostranačnog trougla znaka II-01 ( raskršće s putom s prednošću prolaska ) je: 1.1. na autoputu, na motoputa, i putevima u naselju koje nisu ulice širine 7.0 metara i više, 120 cm; 1.2. na svim ostalim putevima i putevima u naselja širine od 7.0 m- 90 cm; 1.3. na bicikljističkoj stazi, na putevima u zonama smirenog saobraćaja i putevima koje nisu ulice – 60 cm; 1.4. kada se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak za usmeravanje saobraćaja prema smjeru kretanja – 45 cm. 2. Promer kruga u koji je postavljen znak istostranačnog osmougaonika II-02 (obavezno zaustavljanje ) je: 2.1. na autoputu, motoputu i putevima u naselju koje nisu ulice širine od 7.0 m i više -90 cm; 2.2. na svim ostalim putevima i putevima u naselja širine od 7.0 m- 60 cm; 2.3. kad se postavljaju na tunelima i galeriajama – 60 cm; 2.4. kad se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak za usmeravanje saobraćaja ovisno od smera kretanja – 40 cm. 3. Promer kruga izričitih naredbi je: 3.1. na autoputu, motoputu, i putevima koja nisu u naselja širine od 7.0 metara i više - 90 cm; 3.2. na putevima širine 5.0 – 7.0 metara i na glavnim urbanim putevima – 60 cm;= 3.3. na svim ostalim putevima i urbanim putevima – 40 cm; 3.4. kad se koriste na tunelima i galerijama – 60 cm; 3.5 kad se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje 40 cm. 4. Na putevima iz tačke 2, stav 1 ovoga člana, po potrebi, mogu se postaviti znakovi izričitih naredbi kod kojih promer je 90 cm. , dok na putevima iz tačke 3, stav 1 ovoga člana – i znakovi izričitih naredbi čiji promer kruga je -60 cm. Član 28 Postavljanje znakova izričitih naredbi 1. Znakovi izričitih naredbi postavljaju se direktno na mestu u kojem za sudionike u saobraćaju počinju obaveze poštovanja izričitih naredbi naznačenih saobraćajnim znakovima. 2. Ako na mestu na kojem se postavlja znak izričitih naredbi postoji opasnost da ga sudionici u saobraćaju neće primetiti zbog smanjene vidljivosti ili zbog drugih razloga, znak izričitih naredbi može se postaviti i na većoj distanci od mesta gde važi naredba. 3. Ako se znak izričitih naredbi iz stava 2 ovoga člana postavlja na većoj udaljenosti prije mesta na kojem se postavlja znak izričitih naredbi, onda se uz znak postavlja i dopunska ploča koja pokazuje razdaljinu da mesta gde počinje da važi naredba. 4. Znakovi II-08 (zabrana saobraćaja za cisterne ), II-09 (zabrana saobraćaja za vozila koje prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive materije ) i II-10 (zabrana saobraćaja za vozila koje prevoze opasne materije), postavljaju se prema posebnim parvilima. Član 29 Važnost saobraćajnih znakova 1. Znak izričitih naredbi mora se ponovo postavljati i iza svakog raskršća ako se taj znak odnosi na nastavak iste puta. 2. Znakovi izričitih naredbi, znakovi zabrane, ograničenja ili obaveznog zaustavljanja, postavljeni na ulazu u naselja važe za čitavu teritoriju naselja, ako na određenim putevima ili deonici puta u naseljima nije drugačije naznačeno nekim znakom izričitih naredbi. 3. Ovi znakovi se odnose i na saobraćaj kroz ili preko putnih objekata (tunelima, mostovima i slično). Član 30 Ograničenje važenja znakova izričitih naredbi 1. Za označavanje izričitih naredbi koje važe za određeno vreme tokom dana ili samo za neki određeni dan, na putu se mogu postavljati saobraćajni znakovi izrađeni tako da simbol i dopunska ploča koja određuje njihovo značenje važe isključivo za vreme važenja naredbe predviđene znakom. 2. Znak izričitih naredbi sa određenim informacijama uvek se postavlja iza znakova izričitih naredbi. Član 31 Znakovi obavesti Znakovi obavesti sudionicima u saobraćaju daju potrebna obaveštenja oputuu kojoj s kreću, o nazivima mesta preko kojih prolazi put i o razadalini do tih mesta, o prestanku važenja znakova izričitih naredbi i ostala obaveštenja od koristi za vozače. Član 32 Oblik znakova Znakovi obavesti imaju oblik kvadrata, četvorouganika ili kruga. Član 33 Osnovna boja znakova obavesti 1. Boja podloge znakova obavesti je: 1.1. plava sa simbolima i natpisima bele, crvene ili zelene boje; 1.2. zelena sa simbolima i natpisima bele boje; 1.3. bela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje. 2. Izuzetno, narandžasta boja može se koristi za privremeno upravljanje saobraćajom na znakovima III-108 (putokaz za devijaciju), III-109 (traka za pokrivanje znaka) i znak III-112 ( znak za ručno upravljanje saobraćajom). 3. Na isti znak (ploče) može se naneti odgovarajuća boja, zavisno od vrsta puta koja vodi do odredišta. Član 34 Prečnik kruga znakova obavesti 1. Promer kruga znaka obavesti je: 1.1. na autoputu, motoputu, na putevima van naselja širine kolnika 7, 0 m i više - 90 cm; 1.2. na putevima širine kolnika od 5.0 do 7.0 m. i na galvnim urbanim putevima - 60 cm; 1.3. na tunelima i galerijama – 60 cm; 1.4. na svim ostalim putevima i urbanim putevima, i kad se znak koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje – 40 cm. 2. Veličina strane kvadrata znaka obavesti je : 2.1. na autoputu, motoputu, putu van naselja širine kolnika 7 m i više- 90 cm; 2.2. na putevima širien od 5.0 do 7.0 m. i na glavnim urbanim putevima- 60 cm; 2.3. na tunelima i galerijama – 60 cm; 2.4. na svim ostalim putevima i urbanim putevima i kad se koristi kao znak postavljen na jedan drugi znak, najmanje – 40 cm. 3. Veljičina stranice šetvorouganika znaka obavesti je: 3.1.na autoputu, motoputu, putevima van naselja širine kolnika 7 m i više - 90 x 135cm; 3.2. na putu širine od 5.0 do 7.0 m. i na glavnim urbanim putevima - 60 x 90 cm; 3.3. na tunelima i galerijama – 60x90 cm; 3.4. na svim osatlim putevima i urbanim putevima kada se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje – 40 x 60 cm. Član 35 Postavljanje znaka obavesti 1. Znakovi obavesti postavljaju se tako da sudionike u saobraćaju uanpred obavešćuju o prestrojavanju, skretanju, smeru kretanja, obiležavanje objekata, terenu, putevima ili deonicama puta na koje se odnose. 2. Ako objekat ili region na koji se odnosi znak obavjesti ne nalazi na mestu gde je postavljen znak, obavest je potrebno dati dopunskom pločom ila na samom znaku tako da sudionicima u saobraćaju omogućuje brzo i lako pronalaženje objekta, odnosno naznačeno regiona. Član 36 Oblik četvorouganika Na deo znaka ispod belog polja (znak III-33, III-34 i od III-38 – III-64 ) sa simbolima ili natpisima upisuju se nazivi, vrste, metarska udaljenost ili pravac u koji se nalazi mesto, prostor, uređaji ili usluge (kabina SOS, vatrogasna služba, ugostiteljski objekti i sl. ) na koje se znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka povećava se a znak oblika kvadrata preuzima oblik četvorouganika. Član 37 Zankovi obavjesti za vođenje (upravljanje ) saobraćaja Znakovi obavjesti za vođenje saobraćaja obavješćuju sudionike u saobraćaju o prostirnosti putnlh pravaca, rasporedu odredišta i vođenju saobraćaja ka odredištima, raskrsnicama i čvorovima u određenim pravcima putu i o udaljenosti do odredišta. Član 38 Osnovna boja znakova obavesti za vođenje saobraćaja 1. Boja podloge znakova obavesti za vođenje saobraćaja su: 1.1. na autoputu i međunardnim putevima, zeljena sa simbolima i natpisima bele boje; 1.2. na ostalim putevima, plava sa simbolima i natpisima bele boje ; 1.3. iznimno od tačke 1.2 stava 1 ovoga člana, u naselja, lokalnim putevima i za označivanje objekata, boja je bela dok su simboli i natpisi crne boje ; 1.4. podlog istog znaka ( ploče) može se obojiti odgovarajućom bojom ovisno od vrsteputukoja vodi do određenog odredišta . Član 39 Veličina znakova obavesti za vođenje saobraćaja 1. Velićina znakova obavesti za vođenje saobraćaja ovisi od visine i broja slova u znaku. 2. Veličina slova je: 2.1. za autoput: 2.1.1. znak postavljen iznad puta 35 cm; 2.1.2. znak postavljen uz puta 28 cm. 2.2. za sve ostale puta od 10.5 do 28 cm; 2.3. za priključenje puta autoputu 17.5 cm. Član 40 Stepeni znakova za vođenje saobraćaja 1. Obaveštavanje sudionika u saobraćaju za vođenje saobraćaja u zoni raskršća realizuje se na pet stepena. 2. Stupnjevi obavjesti su: 2.1. I »prethodno upozorenje«; 2.2. II »obavjest o smeru kretanja«; 2.3. III »obavjest o preusmeravanju«; 2.4. IV « obavjest o skretanju«; 2.5. V »potvrđivanje obavjesti«. Član 41 Način postavljanja stepena obavesti 1. Na autoputu, motoputu i na neniveliziranim putevima moraju postojati pet stupnjeva obavesti. 2. treći ako put ima više saobraćajnih traka. 3. Na nacionalnim putevima mora se postavlajti drugi i četvrti, dok na ostalim putevima najmnaje četvrti stepen. 4. Ovisno od kategorije putu, geometrijskog oblika raskršća i udaljenosti dviju susednih raskranica, mogu se izostavljati ili dodati jedan od stepena obavesti, izuzev četvrtog stepena obavesti koji je obavezan. Član 42 Dopunske table 1. Sa znakovima opasnosti, izričitih naredbi i znakove obavesti mogu se postavljati i dopunske ploče. 2. Dopunske ploče pobliže određuju značenje saobraćajnih znakova. 3. Dopunska ploča postavlja se zajedno sa saobraćajnim znakom na koji se odnosi na donji rub saobraćajnog znaka, ali može se postavljati i na gornji deo znaka 4. Vrsta i sadržaj su dati u Prilogu IV dopunske table ovog administrativnog uputstva. Član 43 Osnovna boja dopunske table Boja podloge je bela, boja simbola i natpisa je crna. Član 44 Dimenzije dopunske table 1. Širina dopunske ploče postavljena sa saobraćajnim znakom ne smije biti veća od dužine one stranice sa kojom se postavlja dopunska ploča, odnosno od projektiranja krajne tačke . 2. Visina dopunske ploče, po pravilu, ne smije biti veća od polovine njene dužine, osim dopunskih ploča IV -06, IV -07, IV -20, IV -21, IV -22, IV -35, IV -36, IV -47, IV -48, IV -50 i IV -51. 3. Dopunska ploča mora se postavljati od nadleđnih osoba . Dopunska ploča mora se otkloniti po prestanku razloga njena postavljanja. Član 44 Međunarodni simboli Ako ovom Administartivnom uredbom nije predviđen neki simbol na dopunsku ploču dozvoljava se postavljanje međunarodnih simbola. Član 45 Promenljivi znakovi 1. Radi sigurnosti u saobraćaju ili usled drugih potrebnih tehničkih-saobraćajnih zahtjeva, saobraćajni znakovi uopšte ili delimično, mogu biti izvedeni kao promenljivi znakovi. 2. Promenljivi saobraćajni zankovi ovisno od izvedbe mogu biti neprekidni ili prekidni. 3. Neprekidni znakovi su znakovi istog izgleda kao ostali stalni saobraćajni znakovi, jedina razlika je u tome što korišćenjem elektromehaničkog uređaja oni mogu dati razne informacije. 4. Prekidni znakovi su oni znakovi kod kojih postoji mogućnost inverzije boja i občnih simbola prikazanih u znaku u odnosu na stalne saobraćajne znakove. Ovi znakovi daju informacije koristeći posebne elemente koje mogu biti u jedan ili u dva stanja (ili više) što omogućuje davanje raznih informacija u istoj površini s prednje strane znaka. Član 46 Znakovi bez kontinuiteta 1. Prekidni znakovi izrađuju se posebnom tehnologijom : 1.1. od optičkih vlakana (fiber-optics); 1.2. izvedeni svetljećim površinama, dodacima na obične znakove,; 1.3. svetlećim diodama (LED); 1.4. tekućim kristalima (LCD). 2. Kad se saobraćajni znakovi izvode kao promneljivi, nije dozvoljeno da se razljikuju od saobraćajnih znakova stalnog značenja. 3. Ako tehnologija izvedbe promenljivih saobraćajnih znakova ne omogućava upotrebu boja shodno pravilima, onda se upotrebljava: 3.1. u mesto bele boje podloge i plave boje znaka- crna reflektirajuća boja; 3.2. u mesto simbola bele i crne boje, simabol na znaku bele ( žute ) boje; 3.3. u mesto rubova znaka crne boje, rubovi znaka bele ( žute ) boje. 4. Ako je postavljnje znakova sa osvetljenjem ili s drugim elementima tehnički uslovljeno, dopušteno je postavljanje jednostavnih znakova pod uslovom sačuvanja važnih elemenata i karakterističnih sadržaja znaka. Znak 47 Način korišćenja promenljivih znakova (koji menjaju značaj) 1. U slučaju kvara neprekidnog promenljivog saobraćajnog znaka ili nekog dela znaka, ili u slučaju prekomjernog pregrejavanja izvora svetlosti, ne smije doći do izmene značenja znaka, odnosno mora postati bez signalizacije (nulto stanje ). 2. U normalnim uslovima saobraćaja na putu, signali na promenljivim saobraćajnim neprekidnim znakovima, moraju biti ugašeni. Kada se predvide ili kada nastanu izmene noramlnih uslova u saobraćaju na putu, ovisno od nastalih promena, automatski se upalje predviđeni signali koji moraju biti u stanju da ponovo označuju normalne uslove saobraćaja. 3. Kod ogranišavanja brzine, promenljivi saobraćajni prekidni znakovi, uvek se postavljaju iza statičkog saobraćajnog znaka ograničenja brzine (znak B31) u smeru kretanja vozila. Član 48 Rastojanje vidljivosti znakova 1. Kada se saobraćajni svetlosni znakovi izrađuju tehnologijom od optičkih vlakana (fiber- optics), svetljećih polja, svetljećim diodama (LED) i tekućim kristalima, (LCD) moraju se ispunjavati određeni uslovi: 1.1. značenje sibola moar biti jasno s udaljenosti od najmanje 150 m; 1.2. simbol mora biti čitljiv na udaljenosti od najmanje 150 m; 1.3. intensitet isijavanja saobraćajnog znaka mora biti prilagođen uslovima osvetljavanja prostora i kada se izvode radovi tokom noći. Član 49 Svetlosni saobraćajni znakovi - semafori Vrsta i sadržaj svetlosnih znakova su dati u Prilogu V ovog administrativnog uputstva Član 50 Posebni semafori 1. Trobijni svetlosni saobraćajni znakovi mogu se upotrebljavati i za upravljanje saobraćajom na više saobraćajnih traka istodobno ili za svaki saobraćajni trak posebno. 2. Ako se uređajem iz stava 1 ovoga člana upravlaj saobraćajom na svaku traku posebno, svetlosni se znakovi postavljaju iznad saobraćajne trake na koju se odnosi. 3. Kad su svetlosni znakovi iz stava 1. ovoga člana upotrebljeni za upravljanje saobraćajom na više saobraćajnih traka i smerova kretanja istovremeno, svetlosni se znakovi postavljaju s desne strane. 4. Na putevima s više od jednog saobraćajnog traka za svaki smer kretanja potrebno je ponoviti svetlosni znak trobojnim svetlima. 5. Na crvenim svetlosnim poljima, strelica smera je crna, a na zeljenim svetlosnim poljima strelica se uvek prikazuje kao zelena svetlosna strelica na crnoj podlozi. Član 51 Visina postavljena semafora 1. Svetlosni znakovi za upravljanje saobraćajom na raskršća koji se postavljaju na stupu pokraj puta, moraju biti postavljeni na visini 2 do 3.5 metara iznad površine puta. 2. Na stupu na kojem se nalazi svetlosni znak iz stava 1. ovoga člana, mogu se postaviti i svetlosno saobraćajni znak na manjoj visini i s manjim svetlima. 3. Ako se svetlosni saobraćajni znakovi postavljaju iznad puta, donji rub svetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4,5 m niti na višoj od 5.5. m iznad puta. Član 52 Upozorenje svetlosnih znakova 1. Na prilazima raskršća van naseljenih mesta na kojima su postavljeni svetlosni znakovi za upravljanje saobraćajom, moraju se postaviti saobraćajni znakovi koji označuju nailazak na svetlosne znakove (I-23 ili I-24), s dopunskom pločom V-01, na raskrsnicu (IV-01 ili IV-02), zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice (II-32) i ograničenje brzine (II-31) ako je dopuštena brzina vožnje iznad 60 km/h. 2. Udaljenost saobraćajnih znakova od raskršća zavisi od dopuštene brzine vožnje i stvarnoj situaciji. Član 53 Svetlosni znakovi na železničkom prelazu 1. Svetlosni znakovi na željezničkom prelazu (za obilježavanje prelaza puta preko željezničke pruge u istoj razini) mogu biti znakovi za označivanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje pribljižavanje voza, odnosno zatvaranje prelaza branicima ili polubranicima. 2. Osim obilježavanja prelaza puta preko želejzničke pruge svetlosnim znakom, prelaz se mora osigurati i zvučnom signalizacijom. Član 54 Vrsta svetlosnih znakova na želejzničkom prelazu 1. Ako se svetlosnim znakovima na želejzničkom prelazu najavljuje dolazak voza, odnosno spuštanje branika ili polubranika te ako se tim znakovima sudionici u saobraćaju obavešćuju o tome da je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svetlosni znakovi daju izmenično paljenjem dvaju crvenih svetla kružnog oblika promera Ø 300. 2. Svetla iz stava 1 ovoga člana moraju biti postavljena jedno pored drugog u vrtikalnom stubu poče koja ima oblik istostranačnog trougla s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti dužine stranice istostarničnog trougla 120 cm ( znak V-23) retroreflektirajuće boje klase III. Član 55 Oznake na putu i na drugim površinama 1. Oznake na putu i na drugim površinama su: 1.1. uzdužne oznake; 1.2. poprečne oznake; 1.3. ostale oznake naputui predmetima uz rub puta. Član 56 Oznake na površini puta 1. Oznake na površini puta ucrtavaju se, ugrađuju ili utiskuju na površini puta i ne smiju povećavati sklizavost puta. Oznake na površini puta ne smiju biti više od 0.6 cm iznad nivoa puta. 2. Iznimno od stava 1 ovoga člana, oznake na površini puta kojima se označuje središnje ili rubne crte na objketima ili devijacijama mogu biti viši od 0,6 cm. iznad nivoa puta. Njihova visina ne smije biti viša od 2.0 cm iznad nivoa puta. Član 57 Boja znaka na putu 1. Oznake na površini puta su bele boje. 2. Iznimno od stava 1 ovoga člana, žutom bojom obelježavaju se: 2.1. oznake mesta naputui pešačkim prelazima na kojima je zabranjeno parkiranje; 2.2. crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika; 2.3. oznake parkirališnih mesta za osobe s ograničenim sposobnostima ( sl.VI-48); 2.4. oznake kojima se obelježavaju mesta za određene namene (stajaljište, autobus, taxi, policija, bicikljističke i pešačke staze i drugo ); 2.5. naprava za smirivanje saobraćaja ( umetne izbočine i uzdignute plohe); 2.6.oznake kojima se privremeno preusmerava saobraćaja (prievremena regulacija saobraćaja) i obelejžavanje privrmene opasnosti na putu. Član 58 Uzdužne oznake na putu 1. Uzdužne oznake na putu mogu biti obeležena sa razdelnim linijama, ivične linije (ivična) i linija upozorenja. 2. Razdelna linija služi za odvajanje dvosmerne saobraćajne površine u skladu sa pravcem kretanja. 3. Ivična linija označava vozne površine puta. 4. Vrsta i sadržaj znakova na putu (horizontalna signalizacija) navedeni su u Prilogu VI ovog Administrativnog uputstva. Član 59 Širina linije razdvajanja 1.Širina središnje razdelne crte prema širina puta je: 1.1.............> 3,5 m - 20 cm; 1.2............3,0 do 3,5 m -15 cm; 1.3..............2,75 do 3 m -12 cm; 1.4.............2,5 do 2,75 m -10 cm. 2.. Širina rubne razdelne crte je iste širine. 3. Širina uzdužnih oznaka naputu iznosi najmanje 10 cm. a razmak između paralelnih uzdužnih dvostrukih crta je 10 cm Član 60 Poprečne oznake 1. Poprečne oznake na putu obeležavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene napututako da zahvataju jednu ili više saobraćajnih traka. 2. Poprečna puna crta za zaustavljanje vozila na raskršća i drugim putevima koja se raskršte, moraju biti povučene tako da vozač ima dovoljan pregled na promet vozila i pešaka preko raskrsnice i tih puta ( sl.VI-11). 3. Poprečne isprekisdane crte na raskršća koje označuju raskršće s cestom koja ima prednost prolaza ( sl. VI-12 i VI-13) moraju biti povučene tako da udovoljavaju uslovima iz stava 1 ovoga člana predviđenim za poprečnu punu crtu. 4. Razdvojna i rubna linija može se izvesti i kao zvučne ili vibracijske trake. Član 61 Putna oprema Vrsta i sadržaj putne oprema su dati u Prilogu V ovog administrativnog uputstva Član 62 Zaštitna ograda 1. Zaštitna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha sprečiti klizanja vozila s puta, odnosno zadržati vozilo da ne naleti van puta. 2. Zaštitne ograde se izrađuju od čelika, betona ili kombinovano i postavljaju se: 2.1. u razdelnom pojasu , ovisno od veljičine saobraćaja; 2.2. na putovnim objektima; 2.3. kad je cesta na nasipu višem od 3.0 m; 2.4. ispred opasnog mesta (bočne opasnosti). Član 63 Ograda protiv zasljepljivanja 1. Ograda protiv zasljepljivanja od svetla vozila iz suprotnog smera u pravilu se postavljaju u razdelni pojas puta s dvije trake za promet suprotnih smerova 2. Ograde protiv zasljepljivanja izvode se od metala, drveta, polimernih mreža, sadnjom grmlja i drugih materijala. 3. Zaštitne žičane ograde su: 3.1. ograde namenjene zaštiti saobraćaja na putu od divljači i drugih životinja; 3.2. ograde na nadvožnajcima za zaštitu saobraćaja ispod nadvožnjaka . 4. Zaštitne žičane ograde postavljaju se uz: 4.1. autostrade; 4.2. motoputa; 4.3. ostale pute prema potrebi. Član 64 Pešačka ograda 1. Pešačka ograda namenjena je osiguranju pešaka od pada s površina puta koje moraju ili smiju koristiti za kretanje. 2. Pešačke ograde mogu se koristiti i za vođenje ( upućivanje) pešaka na zoni raskrsnica, prolaza za pešake, nathodnika i sl. Član 65 Ublaživači udara 1. Ublaživači udara su naprave koje se koriste za osiguranje opasnih mesta naputu gde postoji opasnost od udara vozila na na čvrstu građevinu kao što su razdvojni otok, zid cestovnog objekta, konzolni stup i sl. 2. Ubalživači udara namenjeni su smanjenju poslejdica udara na putnike i objekte. Član 66 Znakovi i oprema za usporavanje saobraćaja 1. Znakovi i putna oprema za usporavanje saobraćaja utiču na smanjenje brzine vozila do dozvoljene brzine. 2. Znakovi i oprema za usporavanje saobraćaja sadrže: 2.1. bela optička linija za upozorenje; 2.2. traka za akustičnu upozorenje (zvuk); 2.3. vibracione trake; 2.4. veštačka izbočina; 2.5 izbočine površine na putu. 3. Bela optička traka za upozorenje izrađuje se uz pomoć opreme za izradu znakova na putu, a akustične ili vibracione traka sa friziranjem grube površine na putu ili sa postavljanjem tankog sloja na putu. 4. Veštačka izbočina su konveksnog profila, dok izbočine površine na putu su trapeznog profila koji se moraju razlikovati od površine puta prema materijalu i boji da izgledaju dobro kako noću tako i tokom dana. Član 67 Umjetne izbočine 1. Umjetne izbočine i uzdignute površine mogu se postavlajti samo na putevima u naselja (stambenim rajonima) kojima se prilazi zonama u kojima je neophodne usporavanje brzine kretanaj vozila radi sigurnosti saobraćaja. 2. Upotreba umjetnih izbočina i uzdignutih površina nije dozvolena na putevima kojima se češće kreću vozila hitne pomoći (na putevima koje vode ka zdravstvenim institucijama) i uzdužnim nagipom. 3. Umjetne izbočine i uzdignute površine moraju biti označene dopunskom pločom V-44 uz saobraćajni znak I-34 (II-31 ili III-04) i saobraćajnim znakovima III-10 ( izbočine na putu), VII-17 i VII-18 ( ploča za označavanje bočne zaapreke) i oznakama na putu. Njihova površina mora biti od neklizajućeg materijala i označena stalnim reflektirajućim matrijama na onoj strani s koje se vozilo približava. 4. Umjetne izbočine moraju biti dobro postavljene u kolnički zastor kako bi se sprečilo odvajanje njihovih elemenata ili delova. U zoni umjetnih izbočina i uzdignutim površina moraju se provesti odgovarajuće mere odvodnje. Član 68 Znakovi i naredbe policajca Znakove koje daju ovlašćena lica (policajac), rukama i govorom tela, za učesnike u saobraćaju su navedeni u Prilogu VIII ovog administrativnog uputstva. Član 69 Zvučni znakovi 1. Zvučni znakovi koji se daju pištaljkom moraju biti u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama samo kada je policajac van vozila, i imaju sledeće značenje: 1.1. Jedan duži zvižduk pištaljkom, se odnosi na učesnike u saobraćaju koji to čuju, da obrate pažnju na ovlašćenog policajca koji će dati uskoro znak ili neki drugi postupak; 1.2. Više uzastopnih zvižduka, znači da neko od učesnika u saobraćaju je postupio u suprotnosti sa određenim znakovima, saobraćajnim pravilima ili saobraćajnim znakovima; 1.3. Znak naveden u stavu 1. ovog člana se daje samo prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnici; 1.4. Znakovi navedeni u stav 2. ovog člana, ovlašćeni policijski službenik tokom usmeravanja saobraćaja je obavezan da pokaže svoju ruku kako bi informisao učesnike u saobraćaju koju obavezu treba da poštuju vozači i drugi učesnici u saobraćaju. Član 70 Ovlašćena lica U slučaju kada druga osoba ovlašćena zakonom, vrši kontrolu i reguliše drumski saobraćaj, ta osoba mora dati naredbe i znakove u skladu sa ovim administrativnim uputstvom. Član 71 Prilozi 1. Prilozi koji su priloženi ovom Administrativnom uputstvu su njegovi sastavni deo: 1.1. prilog I: znakovi opasnosti; 1.2. prilog II: znakovi izričitih naredbi; 1.3. prilog III: znakovi obavesti; 1.4. prilog IV: dopunska tabla; 1.5. prilog V: semafori; 1.6. prilog VI znakovi na putu i ostali znaci; 1.7. prilog VII- putna oprema; 1.8. prilog VIII- znakovi koje daje policajac. Član 72 Prelazne odredbe Znakovi urbane zone i školske zone treba da se postave najkasnije u roku od šest (6) meseci od dana stupanja na snagu ovog Administrativnog uputstva. Član 73 Stavljanje van snage odredaba Stupanjem na snagu ovog Administrativnog uputstva prestaje da važi Administrativno uputstvo Br. 4/2011 o postavljanju, obliku, boji i dimenzije znakova i signalizaciji opreme u drumskom saobraćaju. Član 74 Stupanje na snagu Ovo Administrativno uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od strane Ministra za infrastrukturu. Lutfi ZHARKU ____________________ Ministar Ministarstva Infrastrukture Dana___________2017. Priština |
| --- | --- | --- |

SHTOJCA I

SHENJAT E RREZIKUT

- Shenjat e rrezikut janë si vijon:

1.1. shenja »rrezik në rrugë» (I- 01) tregon afërsinë e rrugës apo pjesën e rrugës në të cilën pjesëmarrësve j’u kanoset rreziku për të cilën me këtë udhëzim Administrativ nuk është paraparë me shenjë të veçantë të  “rrezikut“:

1.1.1. shenjës duhet ti vendoset tabela plotësuese e cila shpjegon rrezikun i cili kanoset;

1.1.2. shenja punohet më së paku nga klasa e II-të retroreflektuese;

1.1.3. kur shenja vendoset për shënimin e punimeve në rrugë, pengesa si dhe në rrugët e dëmtuara, ngjyra bazë është e verdhë (shenjat e përkohshme në rrugë).

Shenja I- 01

1.2. shenja »kryqëzim i rrugës me rëndësi të njëjtë » (I-02) tregon afërsinë e kryqëzimit të rrugëve me rëndësi të njëjtë, prej të cilave asnjëra nuk janë rrugë me përparësi kalimi. Shenja vendoset në rrugë jashtë zonës urbane.

Shenja I- 02

1.3. shenja »kryqëzim i rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e drejtë » (I- 03) shenja »lidhje e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e drejt nga krahu u majtë » (I- 04),shenja  »lidhje e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin  e drejt nga krahu i djathtë» (I- 05) shenja »lidhje e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin  e ngushtë nga krahu i majtë» (I- 06) shenja »lidhje e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e drejt nga krahu i djathtë» (I- 07), tregon  afërsinë e kryqëzimit në të cilën rruga me përparësi kalimi kryqëzohet – lidhet me rrugë dytësore:

1.3.1. simboli në shenja mund të jetë i ndryshëm, kjo varet nga situata reale në rrugë;    1.3.2. shenjat mund të vendosen vetëm nëse në rrugën dytësore e cila kryqëzohet me rrugën me përparësi kalimi para kryqëzimit, vendoset shenja II- 01 (kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi) ose shenja II- 02 (ndalje e detyruar – STOP).

Shenja I- 03

Shenja I- 04	                        Shenja I- 05

Shenja I- 06	                         Shenja I- 07

1.4. shenja »kthesë në të majtë» (I- 08), shenja »kthesë në të djathtë» (I- 09) shenja »kthesë e dyfishtë apo kthesë e shumëfishtë ku kthesa e parë është në të majtë » (I- 10) shenja» kthesë e dyfishtë apo kthesë e shumëfishtë ku kthesa e parë është në të djathtë» (I- 11), shënon afërsinë e vendit të rrugës ku kthesa – kthesat janë të rrezikshme apo rruga nuk ka dukshmëri  të mjaftueshme. Simboli në shenja mund të jetë i ndryshëm, kjo varet nga situata reale në rrugë;

Shenja I-08                         Shenja I-09

Shenja I-10     	Shenja I-11

1.5. shenja »teposhtëze e rrezikshme » (I-12) dhe shenja »përpjetëze e rrezikshme » (I- 13) tregojnë afërsinë e teposhtzës – përpjetëze e rrezikshme nëse dallimi në lartësi paraqet ndonjë rrezik i cili del nga këto kushte;

Shenja I- 12	                         Shenja I- 13

1.6. shenja »ngushtim rruge » (I-14), shenja »ngushtim rruge nga ana e djathtë» (I- 15) shenja »ngushtim rruge nga ana e majtë» (I- 16) tregonë afërsinë e ngushtimit të rrugës e cila mund të jetë e rrezikshme. Kur shenjat vendosen për shënimin e punimeve dhe pengesave apo dëmtimeve në rrugë ngjyra themelore është e verdhë;

Shenja I-14

Shenja I- 15     	Shenja I-16

1.7. shenja» rrugë jo e rrafshët», tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën rruga është jo e rrafshët për shkak të gungave në rrugë (I-17) rruga me lugje (I-18) apo të njëpasnjëshme gunga dhe lugje në rrugë (I-19);

Shenja I- 17	                           Shenja I-18

Shenja I- 19

1.8. shenja »rrugë e rrëshqitshme » (I- 20) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën rruga në kohëra ta ndryshme apo në kushte te ngjashme ka sipërfaqe të rrëshqitshme;

Shenja I- 20

1.9. shenja »hedhje gurësh» (I-21) tregon afërsinë e vendit të rrugës ku gjindet zalli jo i ngjeshur apo zall i hedhur në sipërfaqen e rrugës së asfaltuar, apo gurët e imët,  e që për pjesëmarrësit e tjerë në trafik paraqet  rrezik shtesë nga hedhja e tyre;

Shenja I- 21

1.10. shenja »shembje gurësh nga ana e djathtë » (I- 22) tregon afërsinë e rrugës në të cilën ekziston rreziku nga gurët që bien (shemben) apo nga gurët që janë në rrugë. Simboli në shenjë mund të jetë i kthyer edhe në anën e kundërt majtë;

Shenja I- 22

1.11. shenjat »arritja tek shenjat ndriçuese – semaforët » (I- 23) dhe (I- 24) tregojnë afërsinë e vendit ku trafiku është i rregulluar me semafor;

1.11.1. simboli në shenjen I- 23, dritat i ka në mënyrë vertikale ku simboli i kuq është lart, ngjyra e verdhë në mes ndërsa drita e gjelbër në fund;

1.11.2. simboli në shenjen I- 24 dritat i ka  në mënyrë horizontale drita e kuqe nga ana e majtë, në mes drita e verdhë dhe drita e gjelbër në anën e djathtë;

1.11.3. kur shenja vendoset për shënjëzimin e punimeve në rrugë, pengesave dhe rrugës së dëmtuar, ngjyra themelore është e verdhë;

Shenja I- 23	                           Shenja I- 24

1.12. shenja »punimet në rrugë » (I-25) tregon afërsinë e vendit ku kryhen punimet në rrugë:

1.12.1. ngjyra bazë është e verdhë. Shenja punohet së paku e klasës të II-të retroreflektive;

1.12.2. shenja vendoset nga vendi i kryerjes së punimeve;

1.12.3. nën shenjë vendoset tabela me shënimin e kryerjes së punimeve në rrugë e cila në kushtet e zvogëluara të dukshmërisë dhe natën duhet të jetë e shënuar me shenja ndriçuese.

Shenja I- 25

  - shenja »trafiku në dy kahe» (I-26) shënon vendin në rrugë ku trafiku zhvillohet në dy kahe:

1.13.1.  kur shenja vendoset në rrugë për shënimin e  punimeve, pengesave, dëmtimeve ngjyra bazë  është e verdhë;

1.13.2. shenja vendoset nga vendi ku fillon trafiku të zhvillohet në dy kahe, në rast nevoje vendoset edhe në pjesën e rrugës ku trafiku zhvillohet në dy kahe.

Shenja I- 26

1.14. shenja » paralajmërimi (afërsia) i kryqëzimit me rrethrrotullim » (I-27) tregon afërsinë e kryqëzimit në të cilin trafiku zhvillohet në rrethërrotullim. Kur shenja vendoset në rrugë për shënimin e  punimeve, pengesave, dëmtimeve ngjyra bazë është e verdhë;

Shenja I- 27

1.15. shenja » ngrica në rrugë » (I-28) tregonë pjesën e rrugës në të cilën ekziston rreziku i papritur nga ngricat;

Shenja I- 28

1.16. shenja »përmbysja – rrëshqitja e mjeteve» (I-29) tregon afërsinë e vendit në të cilën ekziston rreziku i rrëshqitjes - përmbysjes të mjeteve;

Shenja I- 29

1.17. shenja »kolona e ndalur e mjeteve » (I-30) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën në kushtet të përcaktuara apo në rrethana të ndryshme ekziston rreziku nga kolona e mjeteve të ndalura në rrugë për shkak ngescjes në trafik;

Shenja I- 30

1.18. shenja » bankina e paqendrueshme» (I-31),tregon afërsinë e pjesës së rrugës ku bankina përgjatë rrugës është e paqendrueshme;

Shenja I- 31

1.19. shenja »paralajmërimi i këmbësorëve në rrugë» (I-32) tregonë afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën lëvizin këmbësorët;

Shenja I- 32

1.20. shenja » paralajmërimi i  vendkalimit të shënuar për këmbësor» (I-33) tregon afërsinë e vendit në të cilin gjendet vendkalimi i shënuar i këmbësorëve. Shenja punohet  nga klasa e II-të  retroreflektive;

Shenja I- 33

1.21. shenja » paralajmërimi i fëmijëve në rrugë (I-34) tregon afërsinë e vendit në rrugë ku fëmijët shpesh dhe në numër të madh lëvizin rrugës (shembull para shkollave, kopshteve, çerdheve etj). Shenja punohet më së paku nga klasa e II-të retroreflektive;

Shenja I- 34

1.22. shenja »paralajmërimi i pistës së aeroportit» (I-35) tregon afërsinë e pjesës së rrugës ku aeroplanët fluturojnë ulët para se të ngritën në hapësirë;

Shenja I-35

1.23. shenja» tuneli (galeria) » (I- 36)  tregon afërsinë e tuneli apo galerisë në rrugë;

Shenja I-36

1.24. shenja »erërat anësore» (I-37) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën shpesh frynë erërat anësore;

Shenja I-37

1.25. shenja» rrezik nga zjarri» (I-38) shënon territorin (hapësirën) në të cilin ekziston rrezik nga zjarri. Simboli i shkrepës së ndezur në shenjë është me ngjyrë të verdhë ndërsa simboli i zjarrit ngjyrë e kuqe;

Shenja I- 38

1.26. shenja » paralajmërimi i biçiklistëve në rrugë » (I-39) tregon afërsinë e vendit të rrugës në të cilën biçiklistët shpesh lëvizin apo gjinden në rrugë nga rrugët anësore apo në shtegun e biçiklistëve;

Shenja I- 39

1.27. shenja »urë lëvizëse» (I-40) shënon afërsinë e vendit në të cilin rruga kalon përtej urës lëvizëse. Simboli i ujit në shenjë është dy vija të valorizuara me ngjyrë të kaltër;

Shenja I- 40

1.28. shenja »afërsia e bregut» (I-41) tregon afërsinë e vendit në të cilin rruga gjinden në breg. Simboli i ujit në shenjë është dy vija të valorizuara me ngjyrë të kaltër;

Shenja I- 41

1.29. shenja »rruga e tramvajit » (I-42) tregon afërsinë e vendit në të cilën rruga kalon përtej rrugës së tramvajit në nivel;

Shenja I- 42

1.30. shenja »kafshët në rrugë» (I-43) tregon afërsinë në të cilin kafshët shtëpiake me mbikëqyrës kalojnë rrugën përtej apo lëvizin përgjatë rrugës. Simboli i shenjës mund te jetë i ndryshëm,varësisht nga lloji i kafshëve;

Shenja I- 43

1.31. shenja» egërsirat në rrugë» (I-44) tregon afërsinë e rrezikut të veçantë në të cilin egërsirat shpesh kalojnë rrugën. Simboli i shenjës mund të jetë i ndryshëm,varësisht nga lloji i egërsirave;

Shenja I- 44

1.32. shenja » vendkalim hekurudhor i siguruar- mbrojtur » (I-45), kalimi rrugës përtej hekurudhës me barriera apo gjysmë barriera) tregon afërsinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila sigurohet me barriera apo me gjysmë barriera. Shenja punohet  së paku nga klasa  e II-të  retroreflektive

Shenja I- 45

1.33. shenja »vendkalim hekurudhor i pa siguruar » (I-46), kalimi rrugës përtej hekurudhës pa barriera dhe gjysmë barriera tregon afërsinë e kalimit te rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila nuk sigurohet me barriera apo gjysmë barriera. Shenja punohet  së paku nga klasa e II-të  retroreflektive;

Shenja I- 46

1.34. shenja » Kryqi i Andreut  » (I-47) shënon vendin në të cilin rruga kalon përtej hekurudhës në nivel pa barriera apo gjysmë barriera me një palë binarë, apo (I-48) me dy apo më shumë binar. Kur përgjatë rrugës nuk ka hapësirë të mjaftueshëm për vendosjen normale të shenjës ajo mund të vendoset në këndin prej 90° në anën e djathtë:

1.34.1. shenja punohet  së paku nga klasa e II-të retroreflektive;

1.34.2. shenja  ka formën e një apo dy shinave;

1.34.3. për shkak të dukshmërisë më të mirë mund të jetë e vendosur në një tabelë të bardhë;

1.34.5. shenja vendoset vetëm në kalimin e rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila është plotësisht e pa mbrojtur apo e mbrojtur  me pajisjet e dhënies së sinjaleve me drita dhe akustike, pa barriera dhe gjysmë barriera dhe atë në largësi prej 5m nga largësia e binarëve hekurudhorë, nëse rrethanat janë të tilla, mund të vendoset edhe në distancë jo  më të vogël se  3 m dhe jo më të madhe se 10 metra  nga binarët hekurudhorë;

1.34.6. nëse kalimi përtej hekurudhës në nivel është i mbrojtur me pajisje e shenjave ndriçuese, atëherë shenja vendoset në të njëjtën shtyllë mbi shenjen sinjalizuese shenja duhet të jetë  e dukshme nga një distancë më së paku prej 50 m.

Shenja I-47

Shenja I-48

1.35. shenja- panele e  afërsisë të vendkalimit hekurudhor i siguruar (I-49) tregon largësinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila është e siguruar me barriera dhe gjysmë barriera:

1.35.1. shenja punohet më së paku nga klasa e II-të  retroreflektive;

1.35.2. shenja ka formën e drejtkëndëshit ku krahu  i shkurtë është bazë e shenjës i kthyer poshtë;

1.35.3. shenja duhet  të vendoset ashtu që shenja e formës së drejtkëndëshit me tri vija te pjerrëta  me shenjën përkatëse te rrezikut vendoset 240 m para vendkalimit  hekurudhorë, shenja me dy vija te pjerrtë vendoset në 160 m ndërsa shenja me një vijë te pjerrët vendoset në 80 m para vendkalimit  hekurudhorë ashtu qe vija e pjerrët e fundit te jetë afër rrugës;

1.35.4. shenja e rrezikut mund  të vendoset edhe mbi shenjë me një vijë të pjerrët.

Shenja I- 49

1.36. shenja – panele e  afërsisë së vendkalimit hekurudhor pa i siguruar (I- 50) tregon largësinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila nuk është e siguruar me barriera dhe gjysmë barriera:

1.36.1. shenja punohet  së paku nga klasa e II-të  retroreflektive;

1.36.2. shenja ka formën e drejtkëndëshit ku krahu i shkurtë është bazë e shenjës;

1.36.3. shenja duhet të vendoset ashtu që shenja e formës së drejtkëndëshit me tri vija te pjerrëta me shenjën përkatëse te rrezikut vendoset 240 m para para vendkalimit  hekurudhorë, shenja me dy vija te pjerrëta vendoset në 160 m ndërsa shenja me një vijë te pjerrët vendoset në 80 m para para vendkalimit  hekurudhorë, ashtu që vija e pjerrët e fundit te jetë afër rrugës;

1.36.4. shenja e rrezikut mund  të vendoset edhe mbi shenjë me një vijë të pjerrët.

Shenja I- 50

SHTOJCA I I

SHENJAT E  URDHRAVE TË PRERA

1. Shenjat e urdhrave të prera janë:

  - Shenja  »kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi » (II-01) tregon (shënon) afërsinë e   kryqëzimit në të cilën shoferi duhet ti jep përparësi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin rrugës në të cilën ai hynë:

1.1.1. shenja punohet së paku me klasën e II-të retrorefleksive;

1.1.2. shenja e ka formën e trekëndëshit barabrinjës, ku njëra brinjë është e vendosur   horizontalisht a maja është e kthyer nga ana e kundër poshtë.

Shenja II-01

1.2. shenja »ndalja e obligueshme » II-02, tregon vendin para hyrjes në kryqëzim,  në të cilën shoferi është i obliguar që ta ndal mjetin te vija e te pamurit dhe ti jap përparësi kalimi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin në rrugën në të cilin hyn ose tregon vendin para vendkalimit hekurudhor (kalimi i rrugës përtej hekurudhës në nivel të njëjtë) ku shoferi duhet ta ndal mjetin te shenja dhe ti jap përparësi kalimi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin binarëve të trenit:

1.2.1. shenja punohet së paku me klasë të II-të  retrorefleksive;

1.2.2. shenja ka formën e tetëkëndëshit të rregullt, ngjyra bazë është e kuqe,  skaji dhe simboli STOP ngjyrë të bardhë;

1.2.3. Shenjës i shtohet vija tërthore në rrugë e cila tregon vijën para secilës mjeti duhet të ndalet.

Shenja  II-02

1.3. shenja  »ndalim trafiku në dy kahe « (II-03), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën ndalohet trafiku për të gjitha mjete në dy kahe;

Shenja II-03

1.4. shenja  »ndalim trafiku në një kahe « (II-04), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën ndalohet trafiku i mjeteve nga kahu nga është e kthyer shenja;

Shenja II- 04

1.5. shenja » ndalim trafiku për të gjitha mjetet me veprim  motorik,  përveç motoçikletave pa rimorkio anësore» (II-05), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha mjetet motorike, përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mopedëve;

Shenja II-05

1.6. shenja » ndalim trafikun për autobus « ( II-06) tregon rrugën , përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për autobus;

Shenja  II-06

1.7. shenja »ndalim trafiku për mjetet transportuese- kamion «(II-07) tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet transportuese me masën me të madhe të lejuar mbi 3.5 tone. Nëse shenja nën simbolin e kamionit është e shkruar masa më e madhe e lejuar e kamionit, ndalesa vlen për ata kamionë tek të cilët masa më e madhe e lejuar e tejkalon atë që është paraparë me shenjë;

Shenja II-07

1.8. shenja  » ndalim trafiku për cisterna  (II-08) tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin materie të cilat mund ta ndotin ambientin:

1.8.1.  kjo nuk aplikohet nëse rezervari i  karburanti  i plotëson kushtet ECE;

1.8.2. simboli i shenjës është më ngjyrë portokalli, boshtet e rrotave të mjetit është me  ngjyrë të zezë, ndërsa dy vija valore janë me ngjyrë të zezë.

Shenja II-08

1.9. shenja »ndalim trafiku për mjetet të cilat bartin eksploziv ose ndonjë materie lehtë ndezëse « (II-09), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin eksploziv ose ndonjë materie lehtë ndezëse. Simboli në shenjë është ngjyrë portokalli, ndërsa boshtet e mjetit dhe rrotat janë me ngjyrë të zezë;

Shenja II-09

1.10. shenja » ndalim trafiku për mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme «(II-10), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme. Shenja e simbolit është me ngjyrë portokalli, ndërsa boshtet e rrotave me ngjyrë të zezë;

Shenja II-10

1.11. shenja » ndalim trafiku për të gjitha automjetetë cilat tërhiqen mjetet bashkëngjitëse « (II-11), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha automjete të cilat tërhiqen mjetet bashkangjitëse;

Shenja  II-11

1.12. shenja » ndalim trafiku për mjetet transportuese të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse « (II-12), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet transportuese të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse;

Shenja II-12

1.13. shenja » ndalim trafiku për traktor «(II-13), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për traktor;

Shenja II-13

1.14. shenja » ndalim trafiku për motoçikleta « (II-14), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për motoçikleta dhe për triçikletat  dhe katërçikletat e rënda. Simboli i shenjave mund të jetë në formë të mjetit me veprim motorik me tri rrota;

Shenja II-14

1.15. shenja » ndalim trafiku për mopedë - çiklomotor « (II-15), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mopedë dhe triçikleta dhe katërçikleta të lehta. Simboli i shenjave mund të jetë në formë të mjetit me veprim motorik me tri rrota;

Shenja II-15

1.16. shenja » ndalim trafiku për biçikletë « (II-16), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për biçikleta;

Shenja II-16

1.17. shenja »ndalim trafiku për biçikletë dhe mopedë« (II-17), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për biçikleta dhe mopedë;

Shenja II-17

1.18. shenja » ndalim trafiku për qerre « ( II-18), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për qerre;

Shenja II-18

1.19. shenja » ndalim trafiku për karrocë dore« (II-19), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për karrocë dore;

Shenja II-19

1.20. shenja » ndalim trafiku për të gjitha automjete« ( II-20), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha mjetet me veprim motorik. Kjo shenjë e ndalimit mund të shfrytëzohet për lloje të ndryshme të mjeteve, ashtu që në shenjë mund të përdoren simbolet prej II-05 – II-19;

Shenja II-20

1.21. shenja » ndalim trafiku për këmbësor « (II-21), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për këmbësor;

Shenja II-21

1.22. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon gjerësinë e caktuar « (II-22) , tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon gjerësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

Shenja II-22

1.23. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat  tejkalon lartësinë e caktuar « (II-23), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon lartësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtetë shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

Shenja II-23

1.24. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon masën e caktuar « (II-24) , tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon masën e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

Shenja II-24

1.25. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat  tejkalon ngarkesën boshtore të caktuar « (II-25), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon ngarkesën boshtore të caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

Shenja II-25

1.26. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon gjatësinë e caktuar « (II-26) , tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon gjatësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

Shenja II-26

1.27. shenja » distanca më e vogël në mes mjeteve gjatë lëvizjes « ( II-27), tregon distancën më të vogël në mes mjeteve gjatë lëvizjes të cilës shoferi duhet ti përmbahet:

1.27.1. në shenjë tregohet simboli i mjetit për të cilën urdhri ka të bëj;

1.27.2. numri në shenjë është i dhënë si shembull ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut.

Shenja II-27

1.28. shenja »ndalim kthimi majtas« (II-28) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi majtas;

Shenja II-28

1.29. shenja »ndalim kthimi djathtas« (II-29) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi djathtas;

Shenja II-29

1.30. shenja »ndalim kthimi gjysmë rrethor « (II-30) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi gjysmë rrethor;

Shenja II-30

1.31. shenja »kufizim i shpejtësisë « (II-31) tregon vendin ose pjesën e rrugës në të cilën mjetet nuk   lejohen të lëvizin ( km/h) më tepër se sa parashihet me shenjë:

1.31.1.nëse shenja nga nënparagrafi 1.31 i kësaj shtojce, i shtohet tabela plotësues në të cilën tregohet lloji i mjetit ose masa e mjetit (psh .5t), kufizimi i treguar i shpejtësisë ka të bëjë vetëm me atë lloj të mjeti ose për mjetin tek të cila masa më e madhe kalon masën e paraparë;

1.31.2.kur shenja nga paragrafi 1pika 31 të këtij nenit vendoset nën shenjen III-79      (emërtimi i zonës urbane), kufizimi i shpejtësisë vlen për tërë territorin e zonës urbane;

1.31.3.numri në shenjë është i dhënë si shembull ndërsa numri i vërtetë shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut.

Shenja II-31

1.32. shenja »ndalim tejkalimi për të gjitha automjete përveç motoçikletës pa rimorkio anësore« (II-32). Kjo shenjë  tregon vendin  ose pjesën e rrugës ku ndalohet  tejkalimi për të gjitha automjete përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mjeteve të cilat në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 30 km/h si dhe mjetet të cilat nuk konsiderohen automjete. Simboli i veturës së majtë në shenjë është me ngjyrë të kuqe;

Shenja II-32

1.33. shenja » ndalim tejkalimi për mjetet transportuese -kamionë « (II-33) tregon vendin  ose pjesën e rrugës ku ndalohet  tejkalimi për  mjetet transportuese masa më e madhe e lejuar është mbi 3.5 tona, përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mjetet të cilat në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 30 km/h  si dhe mjetet të cilat nuk konsiderohen automjete:

1.33.1. nëse në shenjën nga nenparagrafi 1 pika 33 të kësaj shtojce është shtuar tabela plotësuese në të cilën është shënuar masë më e madhe e lejuar (p.sh 5 t) ndalesa ka të bëjë për ato mjete transportuese tek të cilat masa më e madhe e lejuar tejkalon masën e caktuar;

1.33.2.  në shenjë simboli i mjetit transportues është me ngjyrë të kuqe.

Shenja II-33

1.34. shenja »ndalim kalimi pa u ndalur –dogana  « (II-34) tregon afërsinë e doganës  ku mjeti duhet të ndalet:

1.34.1. fjalia e shkruar në shenjë është »DOGANA – CUSTOMS »;

1.34.2. fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar.

Shenja II-34

1.35. shenja »ndalim kalimi pa u ndalur « Policia« (II-35) tregon afërsinë e policisë ku mjeti duhet të ndalet:

1.35.1. fjalia e shkruar në shenjë është »POLICIJA – POLICE »;

1.35.2. fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar.

Shenja II-35

1.36 shenja »ndalim kalimi pa u ndalur pagesa  rrugore  « (II-36) tregon afërsinë e vendit ku mjeti duhet të ndalet për të paguar pagesën rrugore. Kjo shenjë mund të përdoret për shënimin e afërsisë të vendeve tjera në të cilën mjetit duhet të ndalet. Në këtë rast mbishkrimi në shenjë pagesa rrugore (II-36) zëvendësohet me mbishkrim përkatës më të cilin tregohet arsyeja e ndaljes së obliguar. Fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar;

Shenja II-36

1.37. shenja »ndalimi i dhënies së shenjave akustike (zërit) « (II-37) tregon rrugën ose pjesën e rrugës ku ndalohet dhënia e shenjave akustike, përveç në rast të rrezikut të drejtpërdrejtë;

Shenja II-37

1.38. shenja »përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt « (II-38) tregon ndalimin e hyrjes së mjetit në pjesën e ngushtë të rrugës para se të kalojnë mjetet ngakahu i kundërt:

1.38.1. simboli në shenjë ka shigjetën me ngjyrë të kuqe e cila tregon kahun i cili nuk ka përparësi;

1.39.2.  shenja vendoset në vende nga i cili shihet pjesa e rrugës për të cilën ka të bëjë ndalimi.

Shenja II-38

1.39. shenja »ndalim ndalje dhe parkimi « (II-39) tregon anën e rrugës ku është e ndaluar ndalja dhe parkimi  i mjetit:

1.39.1. ngjyra bazë e shenjës është e kaltër;

1.39.2. shenja mund të ketë tabelën plotësuese të vizatuar me shigjeta të cilat vendosen    nën shenjë paralelisht me aksin gjatësor të rrugës, e cila tregon në atë ndalesë, përkatësisht kufizimin e shënuar me shenjë të trafikut, dhe ka të bëjë vetëm me pjesën e rrugës e cila shtrihet në drejtim të shigjetës dhe në distancë e cila është e shënuar pranë.

Shenja II-39

1.40. shenja » ndalim parkimi « (II-40) tregon anën e rrugës ku është i ndaluar parkimi i  mjetit, ndërsa lejohet ndalja:

1.40.1. ngjyra bazë e shenjës është e kaltër;

1.40.2. shenja mund të ketë tabelën plotësuese të vizatuar me shigjeta të cilat vendosen  nën shenjë paralelisht me aksin gjatësor të rrugës , e cila tregon në atë ndalesë, përkatësisht kufizimin e shënuar me shenjë të trafikut dhe  ka të bëjë vetëm me pjesën e rrugës e cila shtrihet në drejtim të shigjetës dhe në distancë e cila është e shënuar pranë.

Shenja II-40

1.41. shenja »parkimi alternativ « (II-41), tregon anën e rrugës ku është e ndaluar parkimi në ditët tek. Ngjyra bazë e shenjës  është e kaltër ndërsa simboli me ngjyrë të bardh;

Shenja II-41

1.42. shenja »parkimi alternativ  « (II-42) tregon anën e rrugës ku është e ndaluar parkimi në ditët çift. Ngjyra bazë e shenjës është e kaltër ndërsa simboli me ngjyrë të bardh;

Shenja II-42

1.43. shenja » ndalim fotografimi « (II-43 ) tregon hapësirën pranë rrugës në të cilën është e ndaluar fotografimi, incizimi, skicimi e ngjashëm;

Shenja II-43

2.  Shenjat e urdhrave të prera pjesëmarrësve në trafik iu bënë me dije për obligimet si vijon:

2.1. shenja » shpejtësia më e vogël e lejuar » (II-44) tregon rrugën ose pjesën e rrugës në të cilin mjetet në kushtet normale duhet të lëvizin së paku me atë shpejtësi (km/h) e cila është e përcaktuar me shenjë. Numri në këtë shenjë është i dhënë si shembull. Shpejtësia më e vogël e lejuar përcaktohet me shenjë varësisht sipas kushteve të rrugës dhe nevojave për sigurinë e trafikut;

Shenja II-44

2.2. shenja » pajisje dimërore» (II-45) tregon pjesën e rrugës në të cilin automjete përveç motoçikletave duhet të kenë pajisje dimërore të parapara gjatë kushteve dimërore;

Shenja II-45

2.3. shenja »shtegu i biçikletave» (II-46) tregon shtegun në të cilën duhet të lëvizin biçikletat;

Shenja II-46

2.4. shenja »shtegu i këmbësorëve » (II-47) tregon shtegun e këmbësorëve të ndërtuar në të cilën këmbësorët duhet të lëvizin, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik;

Shenja  II-47

2.5. shenja » shtegu i këmbësorëve dhe biçikletave » (II-48) tregon shtegun e këmbësorëve dhe biçikletave të ndërtuar në të cilën këmbësorët dhe biçiklistët duhet të lëvizin, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik. Me vijë të bardhë në sipërfaqen e shtegut është e ndarë sipërfaqja për këmbësorë nga sipërfaqja për biçikleta;

Shenja II-48

2.6. shenja » shtegu për kalorës » (II-49) tregon shtegun në të cilin duhet të lëvizin kalorësit, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik;

Shenja II-49

2.7. shenja » kahe e obliguar » (II-50), (II-51), (II-52), (II-53), (II-54) dhe  (II-55) tregon kahet në të cilat mjeti duhet të lëviz;

2.7.1. shenjat vendosen në kryqëzim;

2.7.2. shenjat (II-50), (II-51) dhe (II-52) vendoset në vendin  ku fillon obligimi për kthim të mjetit, ndërsa shenjat (II-53), (II-54) dhe  (II-55) vendosen para vendit kur fillon obligimi për kthim të mjetit.

Shenja II-50     	Shenja II-51

Shenja II-52	                                Shenja II-53

Shenja II-54	                               Shenja     II-55

2.8. shenjat »kahet e lejuar» (II-56), (II-57) dhe  (II-58) shënon kahet në të cilat mjeti mund të lëviz;

Shenja II- B56	          Shenja II-57

Shenja II-58

2.9. shenja » anashkalim i obliguar nga ana e djathtë » ( II-59), » anashkalim i obliguar nga ana e majtë » ( II-60), » anashkalimet e obliguar » (II-61) dhe » trafikun me rrethrrotullim  » ( II-62) tregon rrugën ose pjesën e rrugës në të cilën mjetet duhet të lëvizin gjatë anashkalimit të ishullit të këmbësorit, ishullit për orientimin e trafikut dhe objektet tjera në rrugë ose të lëviz në rrethrrotullim. Shenjat vendosen në maje ose skaje të ishullit të këmbësorëve përkatësisht ishujt për orientimin e trafikut ose para objekteve tjera në rrugë.

Shenja II-59	                      Shenja II-60

Shenja II-61                    Shenja II-62

SHTOJCA III

SHENJAT E  LAJMËRIMIT

1. Shenjat e lajmërimit janë:

1.1. shenja » përparësi kalimi në raport me mjetet nga kahu i kundërt « (III-01) paralajmëron shoferin që në pjesën e ngushtë të rrugës ka përparësi kalimi ndaj mjeteve që vijnë nga kahu  i kundërt. Kur përdoret shenja III-01, në hyrje të pjesës së ngushtë të rrugës nga kahu i kundërt duhet të vendoset shenja  »përparësi kalimi për mjetet nga kahu i kundërt« (II-38);

Shenja  III-01

1.2. shenja »vendkalimi i shënuar për këmbësor « (III-02) dhe  »vendkalimi i shënuar për shtegun e biçikletave« (III-03), dhe vendkalimi i shtegut për këmbësor dhe për biçikleta (III-04), tregon vendin në rrugë në të cilën gjendet vendkalimi i shënuar për këmbësor, përkatësisht vendkalimi i shtegut për biçikleta ose vendkalimi i shtegut për këmbësor dhe biçikleta:

1.2.1. Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;

1.2.2. shenjat vendosen drejtpërsëdrejti para vendkalimit të shënuar për këmbësor përkatësisht biçikletave.

Shenja  III-02	                              Shenja  III-03                             Shenja  III-04

1.3. shenja  “fëmijët në rrugë ” (III-05), tregon vendin në cilën fëmijët lëvizin shpesh ose në numër të madhe (p.sh para shkollave, fushave sportive, çerdheve të fëmijëve, e hapësirave të ngjashëme). Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;

Shenja III-05

1.4. shenja » nënkalim ose mbikalimi për këmbësor« (III-06), shenja vendoset vetëm drejtpërsëdrejti para vendit të shënuar për këmbësor, përkatësisht  mbi te;

Shenja III-06

1.5. shenja  » rruga me trafik në një drejtim« (III-07) dhe (III-08) paralajmëron pjesëmarrësit në trafik për rrugën me një drejtim. Mund të shkruhet mbishkrim në vetë shenjën - shigjetën “ një drejtim“:

1.5.1. shenja vendoset përgjatë rrugës me trafik një drejtim dhe atë në vendin në të cilën shoferi i cili lëvizë rrugës, përkatësisht i cili hynë në rrugën ne një drejtim, është e nevojshme që të lajmërohet për trafik ne një drejtim;

1.5.2. shenja  III-07 vendoset ashtu që shigjeta është në pozitë vertikale përgjatë aksit të rrugës, ndërsa shenja III-08 ashtu që shigjeta është tërthorazi me aksin gjatësor të rrugës.

Shenja  III-07             	Shenja  III-08

1.6. shenja »rrugë me përparësi kalimi« (III-09) tregon rrugën ose pjesën e saj në të cilën mjetet kanë përparësi kalimi ndaj mjeteve të cilat lëvizin në rrugën e cila kryqëzohet me atë rrugë ose pjesën e saj:

1.6.1. shenja ka katrorin me ngjyrë të verdhë, ndërsa  hapësira ndërmjet katrorit të brendshëm dhe skajit të jashtëm të shenjës është me ngjyrë të bardhë;

1.6.2. shenja vendoset, sipas rregullave në rrugët kryesore në zonë urbane dhe në hyrje të zonës urbane dhe atë para kryqëzimit.

Shenja  III-09

1.7. shenja »mbarim i rrugës me përparësi kalimi « (III-10) tregon vendin në të cilën përfundon rruga ose pjesa e rrugës me përparësi kalimi. Shenja e ka katrorin me ngjyrë të verdhë, ndërsa  hapësira ndërmjet katrorit të brendshëm dhe skajit të jashtëm të shenjës është me ngjyrë të bardhë;

Shenja  III-10

1.8. shenja »gunga në rrugë« (III-11) tregon vendin ku vendosen pajisjet për  ngadalësimin  e trafikut. Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;

Shenja  III-11

1.9. shenja »mbarim i tejkalimit« (III-12), tregon vendin ku mbaron ndalimi i tejkalimit për të gjitha automjeteve përveç motoçikletave pa rimorkio anësore. Shenja vendoset në rrugë në vendin prej ku  mbaron ndalimi i tejkalimit për të gjitha automjetet, përveç motoçikletave pa rimorkio anësore;

Shenja  III-12

1.10. shenja  »ndalim tejkalimi për mjetet transportuese - kamionëve « (III-13) tregon vendin ku mbaron ndalimi i tejkalimit të mjeteve transportuese me masën ma të madhe të lejuar mbi 3.5 tona. Shenja vendoset në rrugë në vendin prej ku mbaron ndalimi i tejkalimit për mjetet transportuese;

Shenja  III-13

1.11 shenja »mbarimi i kufizimit të shpejtësisë« (III-14) tregon vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë, ndërsa shenja »mbarim i shpejtësisë më të vogël të lejuar« (III-15), tregon vendin ku mbaron shpejtësia më e vogël e lejuar:

1.11.1. shpejtësia e dhënë në figurë është marr vetëm si shembull;

1.11.2. shenja vendoset në rrugë në vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë;

Shenja  III-14	                      Shenja  III-15

1.12. shenja  » mbarimi i ndalimit të dhënies së shenjave akustike - zërit« (III-16) tregon vendin ku mbaron ndalimi i dhënies së shenjave akustike;

Shenja  III-16

1.13. shenja  »mbarimi i të gjithave ndalesave« (III-17) tregon vendin në rrugë ku mbarojnë të gjitha ndalesat- kufizimet të cilat më parë kanë qenë të vendosura në atë rrugë;

Shenja  III-17

1.14. shenja  » mbarimi i ndalimit të përdorimit të pajisjeve dimërore« (III-18), shenja »mbarimi i shtegut për biçikleta« (III-19), shenja  »mbarimi i shtegut për këmbësorë « (III-20) dhe »mbarimi i shtegut për kalorës« (III-21) tregon vendin në rrugë ku mbarojnë ndalimet e caktuar të parapara me shenjat e trafikut të cilat janë të vendosura në atë rrugë;

Shenja  III-18	Shenja III-19

Shenja  III-20	Shenja  III-21

1.15. shenja  »zona ku është e kufizuar shpejtësia« (III-22) tregon hapësirën, përkatësisht zonën në të cilën mjetet nuk lejohen të lëvizin (km/h) më të madhe se ajo që parashihet me shenjë;

Shenja  III-22

1.16. shenja » mbarim i zonës ku është e kufizuar shpejtësia« (III-23) tregon vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë. Shenja përbëhet nga vënia e shenjave përkatëse dhe është e kryqëzuar me pesë vija të pjerrëta me ngjyrë të zezë;

Shenja III-23

1.17. shenja  »zona  e këmbësorëve « (III-24) tregon hapësirën e paraparë për lëvizjen e këmbësorëve,  i ndalohet lëvizja e të gjitha mjeteve me veprim motorik;

Shenja  III-24

1.18. shenja » mbarim i zonës së këmbësorëve « (III-25) tregon vendin ku mbaron zona e këmbësorëve;

Shenja  III-25

1.19. shenja  »zona e trafikut të qetë « (III-26) tregon vendin në zonë urbane në të cilën hynë në zonën në të cilën nuk lejohet të lëvizin më shpejtësi më të madhe se 5 km/h sepse lojërat e fëmijëve janë të lejuar në tërë zonën;

Shenja  III-26

1.20. shenja  » mbarim i zonës së trafikut të qetë « (III-27) tregon vendin ku dilet nga zona e trafikut të qetë;

Shenja  III-27

1.21. shenja  »zona ku është kufizuar kohëzgjatja e parkimit« (III-28) tregon vendin në zonë urbane ku hynë në zonën në të cilën është e paraparë kufizimi i përgjithshëm i kohëzgjatjes së parkimit në kohë të caktuar, pa marrë parasysh se është me pagesë ose kompensimi për parkim në kohë të caktuar apo jo. Shenjës mund ti bashkëngjitet tabela plotësuese e cila tregon ditët ose orën për të cilat vlen kufizimi;

Shenja III-28

1.22. shenja  » mbarimi i zonës ku është kufizuar kohëzgjatja e parkimit« (III-29) tregon vendin në zonë urbane ku del nga  zona në të cilën është i paraparë kufizimi i përgjithshëm i kohëzgjatjes së parkimit në kohë të caktuar. Shenja përbëhet nga vënia e shenjës përkatëse të trafikut dhe është e kryqëzuar me pesë shirita të pjerrët më ngjyrë të zezë;

Shenja III-29

1.23. shenja  »zona e shkollës« (III-30) tregon vendin ku fillon zona e shkollës;

Shenja III-30

1.24. shenja  » mbarimi i zonë së shkollës« (III-31) tregon vendin ku mbaron zona e shkollës;

Shenja III-31

1.25. shenja  »shpejtësia që rekomandohet« (III-32) tregon shpejtësinë e cila rekomandohet në pjesën e caktuar të rrugës. Shpejtësia në shenjë është e dhënë si shembull;

Shenja III-32

1.26. shenja » mbarimi i shpejtësisë që rekomandohet« (III-33) tregon vendin ku mbaron rekomandimi i shpejtësisë në pjesën e caktuar të rrugës. Shpejtësia në shenjë është e dhënë si shembull;

Shenja III-33

1.27. shenja  » patrulla shkollore« (III-34) lajmëron shoferët për afërsinë e vendit ose vendin në të cilën pjesëtarët e njësive shkollore të trafikut sigurojnë kalimin e fëmijëve përtej rrugës ose ne vendkalimin e shënuar për këmbësorë;

Shenja III-34

1.28. shenja  »Spitali« (III-35) tregon afërsinë e spitalit dhe i paralajmëron shoferët që me mjetin mos krijon zhurmë të madhe;

Shenja III-35

1.29. shenja »institucioni i ndihmës së shpejtë mjekësore « (III-36) tregon afërsinë ose vendin në të cilën gjendet institucioni i ndihmës së shpejtë mjekësorë. Simboli në shenjë është me ngjyrë të kuqe;

Shenja  III-36

1.30. shenja »stacioni policor « (III-37) tregon afërsinë ose vendin ku  gjendet stacioni policor;

Shenja  III-37

1.31. shenja  »parkimi« (III-38) »garazha« (III-39)  »parkimi me kohë të kufizuar« (III-40) tregon hapësirën e cila është e përcaktuar ose posaçërisht e ndërtuar për parkimin e mjeteve, përkatësisht grazhdimin e mjeteve. Në shenjën III-38 ose në tabelën plotësuese mundet me simbole përkatëse ose mbishkrime të tregohet, kahun ku gjendet parkimi, distanca në metër deri te parkimi, kategorinë e mjeteve për të cilat është e paraparë parkimi, dhe mundësia e kufizimit me kohëzgjatje të parkimit III-40;

Shenja  III-3           Shenja III-39

Shenja  III-40

1.32. shenja  »telefoni« (III-41) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet kabina e telefonit.

Nëse shenja vendoset në tunel, nën fushën e bardhë  shkruhet  mbishkrimi SOS;

Shenja  III-41

1.33. shenja  »pika e  karburanteve « (III-42) tregon afërsinë e vendit  ku gjendet pika e karburanteve;

shenja  III-42

1.34. shenja  »informatat « (III-43) tregon afërsinë e vendit ose vendin në të cilën mund të merren informata të nevojshme ( turistike, etj);

Shenja  III-43

1.35. shenja  »telefoni« (III-44) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet hoteli ose moteli;

Shenja  III-44

1.36. shenja  »restoranti« (III-45) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet restoranti;

Shenja  III-45

1.37.  shenja  » uji i pijshëm « (III-46) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet ujit e pijshëm;

Shenja  III-46

1.38. shenja  »vend ndalje e autobusëve « (III-47) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e autobusit. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin gjatësorë të rrugës, shikuar në kahe të lëvizjes;

Shenja  III-47

1.39. shenja  »vend ndalje e tramvajit « (III-48) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e tramvajit. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin  gjatësorë të rrugës, shikuar në drejtim të lëvizjes;

Shenja  III-48

1.40. shenja  »taxi « (III-49) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e taksistëve. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin gjatësorë të rrugës, shikuar në kahun të lëvizjes;

Shenja  III-49

1.41. shenja  »aeroporti« (III-50) tregon afërsinë e aeroportit ose vendin e aeroportit;

Shenja  III-50

1.42. shenja  »porti-limani« (III-51) dhe  (III-52) tregon afërsinë e portit, limanit, përkatësisht trajektin, ose vendin ku gjendet porti, limani ose trajekti;

Shenja  III-51         	Shenja  III-52

1.43. shenja  »marina« (III-53)  tregon afërsinë  e vendit  ose vendin ku gjendet porti  për lundrime turistike dhe sportive;

Shenja  III-53

1.44. shenja  »kafeneja« (III-54)  tregon afërsinë  e vendit  ose vendin ku gjendet kafeneja;

Shenja  III-54

1.45. shenja  »vendi për lëshuarën e ujërave të mbeturinave (ndotura, të zeza etj) « (III-55)  tregon vendin ku hedhen ujërat të mbeturinave  nga mjeti për kamping;

Shenja  III-55

1.46. shenja  »tereni për kamping nën shator « (III-56)  »tereni për kamping me rimorkio« (III-57) ) dhe  »teren për kamping në mjet (III-58), tregon afërsinë e terrenit ose terrenin e ndërtuar për kamping nën shator, qëndrimin në rimorkio ose në mjet. Shenjat munden të kombinohen ndërmjet veti sipas destinimit të terrenit për kamping;

Shenja  III-56                       Shenja  III-57                                             Shenja  III-58

1.47. shenja  »tereni i ndërtuar për piknik « (III-59) shënon afërsinë e terrenit ose terrenin e ndërtuar për piknik;

Shenja III-59

1.48. shenja  »shtëpia malore « (III-60) shënon afërsinë e vendit ose vendin ku gjenden shtëpitë malore dhe ternin e ndërtuar për piknik;

Shenja  III-60

1.49. shenja  » aparati për shuarjen e zjarrit« (III-61), tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet aparati për shuarjen e zjarrit ose shërbimi i zjarrfikëseve;

1.49.1. nëse shenja vendoset para shërbimit të zjarrfikëseve, nën fushën bardhë shkruhet  »ZJARRFIKËSET«;

1.49.2.  simboli në shenjë është me ngjyrë të kuqe;

Shenja III-61

1.50. shenja  » mjeti për ndihmë në rrugë« (III-62), tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet shërbimi për afrimin e ndihmës në rast defektit në mjet;

Shenja III-62

1.51. shenja » punëtoria për riparimin e mjetit« (III-63), tregon afërsinë e vendit ku gjendet  punëtoria për riparimin e mjetit;

Shenja III-63

1.52. shenja » autolarja për mjete« (III-64), tregon afërsinë e vendit ku gjendet autolarja;

Shenja III-64

1.53. shenja  »WC-« (III-65) tregon afërsinë e vendit ku gjenden wc publike;

Shenja  III-65

1.54. shenja  »punëtoria për riparimin e gomave« (III-66) tregon afërsinë e vendit ku gjendet punëtoria për riparimin e gomave;

Shenja III-66

1.55. shenja  » radiostacioni« (III-67) tregon hapësirën ku mund të dëgjohet radiostacioni për gjendjen e rrugëve, ku emërtimi dhe frekuencat e vendit janë të shënuar në shenjë;

Shenja III-67

1.56. shenja  »hapësira ujëmbrojtëse« (III-68), tregon vendin në rrugë ku rruga shtrihet nën hapësirën e mbrojtjes të ujit dhe ku shoferët duhet të jenë të kujdesshëm. Simboli në shenjë është me ngjyrë portokalltë, përkatësisht aksi i mjetit me ngjyrë të zezë,  dy vija valore me ngjyrë të kaltër;

Shenja  III-68

1.57. shenja »auto udha« (III-69) tregon vendin kur fillon auto udha;

Shenja  III-69

1.58. shenja  » përfundimi i auto udhës« (III-70) tregon vendin ku përfundon auto udha;

shenja  III-70

1.59. shenja »moto udha« (III-71) tregon vendin ku fillon moto udha;

Shenja III-71

1.60.  shenja » mbarimi i moto udhës « (III-72) tregon vendin ku mbaron moto udha.  Shenja është e kryqëzuar me vijë të pjerrtë ngjyrë të kuqe;

Shenja III-72

1.61. shenja » rrugë pa dalje« (III-73) tregon afërsinë dhe pozitën e rrugës e cila nuk ka dalje. Pozita e simbolit në shenjë duhet ti përgjigjet pozitës reale të rrugës pa dalje ndaj rrugës në të cilën vendoset shenja;

Shenja III-73

1.62. shenja » kthimi majtas inderekt« (III-74) tregon rrugën në të cilën mjeti duhet të lëvizë deri te ky kryqëzim. Shenja vendoset në kryqëzimin e parë para atij në të cilën është i ndaluar kthimi majtas;

Shenja  III-74

1.63. shenja  »vendi për ndalje të dhunshme të mjetit « (Shenja  III- 75/ III-76) tregon vendin ose afërsinë e vendit në të cilën është e ndërtuar sipërfaqja e veçantë në rrugë për ndalje të dhunshme:

1.63.1. shenja vendoset në fillim të zgjerimit në 250 metra,  por mundet edhe në 150 metra para vendit të shënuar;

1.63.2. shenja III-73 ka mbishkrimin SOS në shtresën e kuqe;

1.63.3. shenja III-73 vendoset në zgjerimin në të cilën gjendet SOS telefoni, shenja III-74 vendoset në zgjerimin në afërsi të cilës nuk ka SOS telefon;

1.63.4. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset rruga.

Shenja  III-75	 Shenja III-76

1.64. shenja  »qafë mali «  ( III-77), tregon qaf malin me lartësi mbidetare. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

Shenja  III-77

1.65. shenja  »lumi «  ( III-78), tregon emrin e lumit përtej të cilit kalon rruga. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

Shenja  III-78

1.66. shenja  » objektet rrugore «  ( III-79 dhe III- 80), tregon emrin dhe gjatësinë e objekteve rrugore me rëndësi të veçantë ( tunel, viadukt).  Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

Shenja  III-79	       Shenja  III-80

1.67. shenja  » stacioni policor «  (III- 81), tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet stacioni policor.  Nën shigjetë mund të shkruhet distanca në metra deri te vendi ku është  stacioni policor;

Shenja  III-81

1.68. shenja  »zonë rurale « (III- 82), tregon emrin e zonës rurale në të cilën hynë rruga dhe kufirin nga ku fillon kjo zonë;

Shenja  III-82

1.69. shenja  » mbarimi i zonë rurale «  (III- 83), tregon vendin ku mbaron zona rurale nëpër të cilën kalon rruga;

Shenja  III-83

1.70. shenja  »zonë urbane « (III- 84), tregon emrin e zonës urabne në të cilën hynë rruga dhe kufirin nga ku fillon kjo zonë. Shenja vendoset në vendin e hyrjes në zonës urbane dhe shoferët duhet ti zbatojnë  rregullat e trafikut të cilat vlejnë për zonë urbane;

Shenja  III-84

1.71. shenja  » mbarimi i zonë urbane «  (III- 85), tregon vendin ku mbaron zona urbane nëpër të cilën kalon rruga. Shenja vendoset në vendin ku mbaron zona urbane dhe mbaron të zbatuarit e rregullave të trafikut që kan vle në zonën urbane;

Shenja  III-85

1.72. shenja  » udhëtregues «  (III- 86), tregon vendin, karakteristikën e objektet ose përmbajtjen  kah shtrihet rruga në të cilën udhëtreguesi tregon:

1.72.1. në udhëtregues mund të shkruhen më së shumti dy emra të cilët shkruhen njëri nën tjetrin;

1.72.2. me shenjen III-86 dhe III-87 duhet të shënohet distanca deri te destinacioni në km;

1.72.2. shenjat vendosen në kryqëzim në vendin ku fillon rruga e cila është e paraparë me shenjë;

1.72.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

1.72.4. shenja III-86 dhe III-87 mund të vendoset në shkallën e katërt të largësisë së udhëheqjes të    trafikut.

Shenja III-86

Shenja III-87

1.73. shenja « udhëtregues për aeroport « (III-88) tregon drejtimin kah aeroporti;

Shenja  III-88

1.74. shenja « udhëtregues për auto udhës dhe moto udhë « (III-89 dhe III-90 ) tregon drejtimin kah auto udhë dhe moto udha:

1.74.1. në udhëtregues mund të shkruhen emrat e vendeve, simbolet në auto udhë përkatësisht në moto udhë dhe shenja në auto udhës përkatësisht në moto udhë;

1.174.2. shenja III-89 vendoset në kryqëzim kur hyhet në auto udhës ose në moto udhë;

1.174.3. shenja III-90 vendoset në kryqëzim e cila shpie ose gjendet në kah të auto udhës ose moto udhës;

1.174.4. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

1.174.5. shenjat mund të vendosen në shkallën e katërt të largësisë së udhëheqjes të trafikut.

Shenja III-89

Shenja III-90

1.75. shenja « rreshtim i mjeteve  « (III-91) dhe » rreshtimi i mjeteve sipas emërtimeve të zonave urbaneve » ( III-92)  tregon vendin e rreshtimit në kryqëzim në rrugë me shumë shirita të trafikut:

1.75.1. në shenjë mund të shkruhen emrat e vendeve (III-91);

1.75.2. simbolet në shenja duhet ti përgjigjen numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.75.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja.

Shenja  III-91

Shenja  III-92

1.76. shenja «fillimi i shiritit të trafikut për mjetet e transportit publik të udhëtarëve«(III-93) dhe shenja » përfundimi i shiritit për mjetet e transportit publik të udhëtarëve » ( III-94)  tregon vendin në të cilin fillon përkatësisht përfundon shiriti i trafikut për lëvizjen e mjeteve të transportin publik të udhëtarëve;

Shenja  III-93                         Shenja III-94

1.77. shenja « shiriti i trafikut për mjetet e transportit publik të udhëtarëve «(III-95) shënohet me simbole ose tekst në shiritin e trafikut në të cilin lëvizin vetëm mjetet e transportit publik të udhëtarëve. Në shenjat III-93, III-94 dhe III-95 në vend  të simboleve mund të shkruhet teksti »Tram«, »Bus«, »Taxi«;

Shenja  III-95

1.78. shenja » hapja e shiritit të trafikut » ( III-96) tregon vendin kur fillon shiriti shtesë i trafikut për lëvizjen e mjeteve në të njëjtin kah:

1.78.1. në shenjë mund të shkruhet distancë deri te vendi kur fillon hapja e shiritit të trafikut;

1.78.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.78.2. shenja vendoset në rrugët publike dhe në rrugët tjera;

1.78.3. kur për shkak të pengesave ose të dëmtimeve të rrugës trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat në sipërfaqe kanë ngjyrë të verdhë.

Shenja  III-96

1.79. shenja » mbyllja (reduktimi) i shiritave të trafiku » (III-97) tregon vendin kur mbyllet përkatësisht përfundon një shirit i trafikut për lëvizjen e mjeteve në të njëjtin drejtim:

1.79.1. në shenjë mund të shkruhet distanca deri te vendi kur fillon mbyllja e shiritit të trafikut;

1.79.2. simboli në shenjë duhet t’i përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.79.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

1.76.4. kur për shkak të pengesave ose të dëmtimeve të rrugës trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat në sipërfaqe kanë ngjyrë të verdhë.

Shenja  III-97

1.80. shenja » shpejtësia e lejuar në shiritat e caktuar të trafikut » (III-98) tregon shpejtësinë më të vogël të lejuar në shiritat e caktuar të trafikut:

1.80.1. shpejtësia e dhënë në shenjë është marr si shembull;

1.80.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.80.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja.

Shenja  III-98

1.81. shenja » shiriti i trafikut për mjetet e ngadalshme » (III-99) tregon vendin kur fillon shiriti në të cilën duhet të lëvizin mjetet e ngadalshme të cilat lëvizin me shpejtësi më të vogël sesa ajo që parashihet me shenjë:

1.81.1. në shenjë mund të shkruhet distanca deri te vendi ku fillon shiriti për mjetet e ngadalshme;

1.81.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut, ndalimi dhe mënyra e rreshtimit në to. Shpejtësia e dhënë në shenjë është marrë si shembull;

1.81.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja dhe mund te  ketë simbole të ndryshme.

Shenja  III-99

1.82. shenja » mbarimi (mbyllja) i shiritit të  trafikut për mjetet e ngadalshme » (III-100) tregon vendin kur mbaron  shiriti  për mjete e ngadalshme:

1.82.1. në shenja mund të shkruhet distanca deri te vendi i mbarimit të shiritit të trafikut;

1.82.2. simboli në shenjë duhet përgjigjur numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.82.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja dhe mund te ketë simbole të ndryshme.

Shenja III-100

1.83. shenja « dalja nga auto udha dhe nga moto udha « (III-101) tregon distancën deri te fillimi i shiritit të trafikut për dalje nga rruga:

1.83.1. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset rruga;

1.83.2. shenja sipas rregullës së vendosur kur shiriti i trafikut për dalje nga auto udha ose nga moto udha është më e vogël sesa gjatësia e paraparë dhe atë në përfundim të auto udhës ose të moto udhës.

Shenja  III-101

1.84. shenja » tabela për shënimin e daljes » ( III-102) tregon vendin e daljes nga auto udha ose nga moto udha:

1.84.1.  ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

1.84.2.  shenja vendoset në maje të ishullit ndarës.

Shenja III-102

1.85. shenja » pushimorja » (III-103) dhe (III-104) tregon arritjen në vendin ku gjendet vendi i pushimores me përmbajtje të shërbimeve dhe hapësirës për pushimin e udhëtarëve:

1.85.1. në shenjë simbolet përmbajnë vendin e pushimores distancën deri të pushimorja ( III-103) , përkatësisht deri te pika tjetër e karburanteve (III-104);

1.85.2. kur shenja (III-104) vendoset në fillim të shiritit të trafikut për shkyçje, nën simbol të përmbajtjes së vendit të pushimores gjendet shigjeta e pjerrët në të djathtë;

1.85.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja.

Shenja  III-103

Shenja III-104

1.86. shenja » ndalim i hyrjes të llojit të caktuar  të mjeteve në auto udhë ose në moto udhë » (III-104) tregohen cilat lloje te mjeteve dhe pjesëmarrësve në trafik iu ndalohet lëvizja në auto udhë dhe në moto udhë. Kur shenja ka të bëjë me moto udhën shenja përmban shenjën (III-68) dhe është me ngjyrë të katërt;

Shenja  III-105

1.87. shenja » pagesa rrugore » (III-106) e vendosur mbi shiritin e trafikut tregon afërsinë e objektit ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

Shenja  III-106

1.88. shenja » lajmërimi për pagesë rrugore »(III-107) tregon afërsinë e objektit ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

Shenja III-107

1.89. shenja  » marrja e obligueshme e kartelës për pagesë  »(III-108) , » pagesa rrugore  » (III-109) , » pagesa rrugore elektronike  » (III-110) dhe  » pagesa rrugore me smartkartelën  » (III-111) tregon marrjen e obligueshme të kartës për pagesë  përkatësisht mënyrës së pagesës rrugore në objektet ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

Shenja  III-108                       Shenja III-109

Shenja  III-110	                        Shenja  III-111

1.90. shenja » parashenja devijim » (III-112) tregon kahun dhe drejtimin e devijimit nëpërmes zonës urbane. Shenja » parashenja për devijim  » tregon kahun dhe drejtimin e devijimit të orientimit të trafikut kur për shkak devijimit të zonës urbane ose dëmtimit të rrugës ku trafiku pjesërisht ose tërësisht është i ndaluar. Te orientimi i mëtutjeshëm i trafikut shenjës duhet ti shtohet tabela plotësuese me mbishkrimin DEVIJIM. – km;

Shenja  III-112

1.91. shenja » udhëtregues për devijim » (III- 113) tregon drejtimin e përkohshëm të devijimit:

1.91.1. nëse drejtimi i devijimit është vetëm për këmbësor ose për kategorinë e caktuar të mjeteve, atëherë në anën e majtë të shenjës shënohet simboli i këmbësorit ose lloji i mjetit që parashihet me shenjë;

1.91.2. shenja është më ngjyre portokalli.

Shenja  III-113

1.92. shenja » shiriti për mbulimin e shenjave » (III-114) shërben për mbulesën e përkohshme të shenjës së trafikut ose për mbulesën e përkohshme të ndonjë emërtimi të zonë urbane në shenjën e trafikut të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut kur nuk është në funksion. Shenja është me ngjyrë portokalli;

Shenja III-114

1.93. shenja »kahu i devijimit për lloje të caktuara të mjeteve » (III-115) dhe (III-116) i njofton shoferët e mjeteve të treguar në shenjë që duhet të ngasin në kahun i cili është i paraparë në shenjën e trafikut – kahu i obliguar;

Shenja III-115    	Shenja III-116

1.94. shenja » parashenja për rregullimin e trafikut manual » ( III-117) paralajmëron shoferët për afërsinë e vendit ku kryhen punimet dhe kur trafiku në mënyrë alternative rregullohet. Shenja është me ngjyrë të verdhë;

Shenja III-117

1.95. shenja » shiriti i trafikut i paraparë për llojin e caktuar të mjeteve » (III-118) i cili është me simbolin ose vënë në shenjë të trafikut (III-119) tregon numrin dhe destinimin e shiritave të trafikut, kur për shkak të mbajtjes së rrjedhjes së trafikut në rrugë në zonën ku kryhen punimet, kufizimit kohë shkurt ose dëmtimit të rrugës, trafiku rregullohet në atë mënyrë  që shiritat e trafikut janë paraparë për llojin e caktuar të mjeteve etj:

1.95.1. gjerësia e paraqitur në shenjë është marr si shembull;

1.95.2. simboli në shenjë duhet t’i përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.95.3. ngjyra bazë e shenjës është e bardhë, ndërsa për shkak të pengesave ose dëmtimit të rrugëve trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat kanë bazën me ngjyrë të verdhë.

Shenja III-118	Shenja III-119

1.96. shenja » parashenja për orientimin e trafikut në rrugë me ndarje të shiritave të trafikut » (III-120), (III-121), (III-122), (III-123) dhe (III-124) lajmëron dhe tregon kahun, mënyrën e orientimit të trafikut kur për shkak të pengesave ose dëmtimeve të rrugës trafiku në kohë të caktuar orientohet nga një shirit rrugor  në shiritin rrugore të paraparë për trafik nga kahu i kundërt, për këtë arsye në kohë të caktuar zhvillohet trafiku në dy drejtime dhe anasjelltas, gjatë kalimit nga trafiku dy kahe në trafik në një kahe:

1.96.1. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.96.2. ngjyra bazë e shenjës është e bardhë, ndërsa për shkak të pengesave ose dëmtimit të rrugëve trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat kanë bazën me ngjyrë të verdhë.

Shenja	 III-120                          Shenja  III-121

Shenja  III-122                          ShenjaIII-123

Shenja  III-124

1.97. shenja «tabela për shënimin e emërtimit të rrugës« (III-125) i tregon shoferëve dhe këmbësorëve emrin e rrugës në të cilën kalojnë ose hyjnë:

1.97.1. shenja mund të ketë edhe numrin e shtëpisë, bllokut që ka të bëjë;

1.97.2. shenja vendoset në kryqëzim.

Shenja  III-125

1.98. shenja » Republika e Kosovës » (III- 126) tregon hyrjen në Republikën e Kosovës;

Shenja III-126

1.99. shenja » kufizimi i shpejtësisë më të madhe të lejuar në rrugët e Kosovës » (III-127) tregon kufizimin e përgjithshëm të shpejtësisë në Kosovë sipas llojit të rrugës dhe obligimi i ndezjes së dritave të shkurta kur mjeti është në trafik;

Shenja III-127

1.100. shenja »auto shenja ndërkombëtare» (III-128). Në shenjë shkruhet shenja e Republikës së Kosovës;

Shenja  III-128

1.101. shenja » Për ndalje emergjente » (III-129) dhe shenja » kahu për ndalje emergjente »( III-129) tregon ndaljen përkatësisht kahu për dalje emergjente në rast rrezikut në tunele ( galeri). Forma e simbolit dhe distanca në shenja III-130 duhet ti përgjigjet llojit të daljes emergjente nga tuneli (galeria);

Shenja III-129

Shenja III-130

1.102. shenja » numri i shenjave për dalje ose nyejve » ( III-131) tregon numrin e daljeve ose nyejve te auto udhës përkatësisht të moto udhës. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

Shenja  III-131

1.103. shenja » numri i rrugës ndërkombëtare » (III-132) tregon numrin e rrugës ndërkombëtare. Shenja vendoset si shenjë e veçantë,  mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut;

Shenja  III-132

1.104. shenja » numri i auto udhës » (III-133) tregon numrin e auto udhës:

1.104.1. shenja është më ngjyrë të gjelbër, simboli për auto udhës është shkronja A dhe skaji i jashtëm është më ngjyrë të bardhë;

1.104.2. shenja vendoset si shenjë e veçanet, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut.

Shenja  III-133

1.105. shenja » Rruga Nacionale » (M 2) tregon numrin e rrugës nacionale. Vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut. Shenja vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut;

Shenja III-134

1.106. shenja » numri i rrugës rajonale » (III- 135) tregon numrin e rrugës rajonale. Vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut;

Shenja  III-135

1.107. shenja » kilometrazhi për auto udhës ose për moto udhë » (III- 136) tregon  kilometrat në të cilën shenja është vendosur:

1.107.1. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

1.107.2. shenja sipas rregullave vendoset në anën e djathtë të rrugës në kah të lëvizjes.

Shenja  III-136

1.108. shenja » për pjesën e rrugës nacionale» (III-137) tregon numrin e rrugës nacionale, numrin e pjesës në kilometra të rrugës nacionale  në të cilën është e vendosur shenja e trafikut. Shenja vendoset nga njëra anë e rrugës me dy pjesë të shenjës;

Shenja  III-137

1.109. shenja » pjesa e rrugës regjionale » (III-138) tregon numrin e rrugës regjionale, numrin e pjesës së rrugës regjionale dhe kilometrat e pjesës së rrugës në të cilën është vendosur shenja;

1.109.1. shenja vendoset nga njëra anë e rrugës me dy pjesët të shenjës;

1.109.2. numri i rrugës rajonale në shenjë është marr si shembull.

Shenja  III-138

2. Në pjesën e shenjës nën fushën e bardhë ( Shenja III-33, III-34 dhe nga III-38 –III-64 ) me simbole ose mbishkrime shënohen emërtimet, lloji, distanca në metër ose kahu në të cilën gjendet vendi , hapësira , pajisjet, ose shërbimet ( kabina SOS , shërbimi i zjarrfikësve, objektet hoteliere dhe ngjashëm ) me të cilën ka të bëjë shenja.  Në këtë rast fusha e kaltër nën simbolin e shenjës rritet dhe shenja nga forma e katrorit kalon në formën e katërkëndëshit.

3. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen (drejtuarit ) e trafikut.

3.1. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës së parë janë:

3.1.1. Shenja »para udhëtregues për dalje nga auto udhë ose nga moto udha« (III-139). Nëse shenja ka të bëjë me auto udhën është me ngjyrë të gjelbër, ndërsa në moto udhë me ngjyrë të kaltër;

Shenja  III-139

3.1.2. Shenja » para udhëtregues për nyje të auto udhës me shenjë të nyjës« (III-140). Vendoset në nyje regjionale.

Shenja  III-140

3.2. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës së dytë janë:

3.2.1. shenja »kryqëzim« (III-141) dhe  (III-142) tregon pozitën e ndërsjellët, drejtimet e rrugëve, numrin e rrugëve dhe emrat e vendeve ku shpien rrugët të cilat kryqëzohen;

3.2.2. pozita e shigjetave duhet ti përgjigjet pozitës së rrugës në teren;

3.2.3. pozita e shenjës së numrit mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën vendin varësisht nga numri i rrugëve dhe numrit të emrave të vendit të cilat janë të nevojshme të shënohen;

3.2.4. pozita e shenjës së numrit të rrugës për majtas dhe djathtas mund të jetë nën drejtim të shigjetës ose nën emërtimin e vendit;

3.2.5. shenjat vendosen në distancë prej së paku 150 metra para kryqëzimit të paraparë me shenjë;

3.2.6. ngjyra bazë e shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja;

3.2.7. për destinacion i cili gjendet në rrugën  e llojit tjetër përdoret baza e vënë, ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie rruga;

3.2.8. shenja III-142 është marrë si shembull, ndërsa pozita reale në rrugë duhet t'i përgjigjet shenjës.

Shenja  III-141

Shenja  III-142

3.3. Shenja »kryqëzim me rreth rrotullim« (III-143) tregon kryqëzimin në të cilën trafiku zhvillohet me rreth rrotullim:

3.3.1. pozita e shigjetave duhet përgjigjur pozitës së rrugës në teren;

3.3.2. pozita e shenjës të numrit të rrugës mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën emërtim të vendit, varësisht nga numri i rrugëve dhe numri i emërtimeve të vendeve të cilat duhet të shënohen;

3.3.3. pozita e shenjës së numrit të rrugës dhe llojit të rrugës majtas dhe djathtas mund të jenë në drejtim të shigjetës ose nën emërtimin e vendit;

3.3.4. shenjat vendosen në distancë prej së paku 150 metra para kryqëzimit të parapara me shenjë;

3.3.5. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja. Për destinacion i cili gjendet në rrugën e llojit tjetër përdoret baza e vendosur, ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie rruga.

Shenja III-143

3.4. shenja »tabela para udhëtregues« (III-144), (III-145) dhe (D III-146) tregon emrin e daljes ose ndaljen në auto udhë dhe rrugët në kryqëzime në disnivel, mund të vendoset nga ana e djathtë e rrugës (III-144), (III-145) ose në portal mbi rrugë (III-146)

3.4.1. pozita e shigjetave duhet përgjigjur pozitës së rrugës në teren;

3.4.2. pozita e shenjës të numrit të rrugës mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën emërtim të vendit, varësisht nga numri i rrugëve dhe numri i emërtimeve të vendeve të cilat duhet të shënohen;

3.4.3. kur shenja vendoset në portal në shkallën e tretë të lajmërimit, nuk ka fushë të bardhë por distanca deri te dalja shkruhet në fushën e gjelbër para numrit të rrugës nga e cila dilet.

3.5. Shenja III-146  vendoset në nyejt regjionale. Ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja. Për destinacion i cili gjendet në rrugën  e llojit tjetër përdoret baza e vendosur në shenjë, ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie. Shenja III-146 është marrë si shembull, ndërsa pozita reale në rrugë duhet t'i përgjigjet shenjës;

Shenja Shenja III-144

Shenja III-145

Shenja III-146

3.6. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës së tretë janë:

3.6.1. shenja »para udhëtregues« (III-147) tregon kahun e lëvizjes deri te zona urbane;

3.6.2. ngjyra e bazës për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie;

Shenja  III-147

3.6.3. shenja »para udhëtregues për dalje« (III-148) dhe  (III-148) në auto udhë tregon kahun e lëvizjes deri te zonë urbane të shënuar në shenjë;

3.6.4. ngjyra e bazës  për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie rruga.

Shenja  III-148

Shenja  III-149

3.7. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës të katërt janë:

3.7.1. shenja »tabela udhëtregues« (III-150) tregon kahun e rrugës për zonë urbane të shënuar në shenjë dhe largësinë në kilometra (përveç në fushën e bardhë). Shenja mund ti ketë më së shumti tri fusha për shënimin e kahut të lëvizjes dhe më së shumti dy zonë urbane brenda fushës. Kur shenja vendoset mbi rrugë ( në portal), secila fushë vendoset si shenjë e veçantë mbi shirita të trafikut që parashihet në  shenjë:

3.7.1.1. shenja vendoset në kryqëzim në vendin ku fillon rruga që parashihet në shenjë;

3.7.1.2.  ngjyra e bazës për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie rruga.

Shenja  III-150

3.7.2. shenjat  »udhëtregues në portal mbi një shiritit të trafikut« (III-151), (III-152)  dhe »udhëtregues në portal mbi dy shirita të trafikut« (III-153) dhe (III-154) në auto udhë dhe në rrugë me kryqëzim në disnivel tregon kahun e lëvizjes deri te zona urbane e shënuar në shenjë. Në shenja mund të shkruhen tri, a më së shumti katër emërtime të zonave urbane, përfshirë edhe emrat e parqeve nacionale, qendra olimpike ose ndonjë përmbajte me rëndësi nacionale:

3.7.2.1. shenjat vendosin në hyrje dhe në zona të kryqëzimit në disnivel, dy auto udhë përkatësisht moto udhë në vendin ku fillon shiriti për ngadalësimin e mjetit;

3.7.2.2. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie. Për destinacion e cila gjendet në rrugët e llojit tjetër, përdoret  ngjyra e së cilës është e përaktuar sipas rregullave të sinjalizimit.

Shenja  III-151

Shenja III-152

Shenja  III-153

Shenja  III-154

3.8. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të shkallës së pestë janë:

3.8.1. shenja »vërtetimi i drejtimit« (III-155) tregon vërtetimin e drejtimit të lëvizjes pas kalimit të kryqëzimit;

3.8.1.1. shenja mban emërtimin e vendeve, distancën në kilometra deri te ato vende dhe numrin e rrugëve në të cilën vendi gjendet;

3.8.1.2. pozita e shenjës së numrit të shenjës është në mesë mbi emrin e vendit, përkatësisht nga ana e majtë;

3.8.1.3. në shenjë mund të jetë e shkruar më së shumti pesë emra të vendeve;

3.8.1.4. në auto udhë dhe në moto udhë e cila ka dy shirita rrugor të ndarë shenja vendoset mbi rrugë;

3.8.1.5. shenja vendoset në distancë më së shumti 500 metra prej bashkëngjitjes së fundit;

3.8.1.6. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja.

Shenja III-155

\

SHTOJCA IV

TABELAT PLOTËSUESE

1. Tabelat plotësuese janë:

1.1. tabela plotësuese (IV-01) tregon distancën  ndërmjet shenjës në të cilën është e vendosur tabela plotësuese dhe fillimin e pjesës së rrugës, përkatësisht vendit për të cilin ka të bëjë shenja;

Shenja IV-01

1.2. tabela plotësuese (IV -02) tregon distancën (largësinë) deri te vendi në të cilën qëndron shenja    II-02 (ndalje e obligueshme) tek te cila shoferi duhet ta ndal mjetin;

Shenja IV -02

1.3. tabela plotësuese (IV -03) tregon gjatësinë e pjesës së rrugës në të cilën kanoset rreziku i paraparë me shenjë, përkatësisht në të cilën zbatohet urdhri i theksuar e paraparë me shenjë, ose në të cilën është paraparë përmbajta e shenjës nga cila rrjedh tabela plotësuese;

Shenja IV-03

1.4. tabela plotësuese ( IV-04)  tregon distancën prej shenjës së objektit ose pjesës së rrugës me të cilën ka të bëjë lajmërimi;

Shenja  IV -04

1.5. tabela plotësuese (IV-05) dhe (IV-06) tregon kohën e kufizuar për të cilën vlen urdhri i prerë;

Shenja  IV -05	   Shenja  IV-06

1.6. tabela plotësuese ( IV -07) përmban sqarime të shenjës me fjalë ose në ndonjë mënyrë tjetër nëse nuk është e përcaktuar qartë me simbole në shenjë;

Shenja  IV-07

1.7. tabela plotësuese (IV-08) deri (IV-15) përmban simbole për të cilën ka të bëjë shenja;

Shenja IV-08	                    Shenja IV-09

Shenja  IV-10	                                Shenja IV-11

ShenjaIV-12	                       ShenjaIV-13

ShenjaIV-14	                                   Shenja IV-15

1.8. tabela plotësuese ( IV-16) tregon largimin e mjetit me »marimang«  në vendin ku ndalohet ndalja ose parkimi me rregulla apo me shenja të trafikut;

ShenjaIV-16

1.9. tabela plotësuese  ( IV-17)  deri  ( IV-22)  tregon se ndalohet ndalja apo parkimi deri te shenja, prej shenjës, përkatësisht nga njëra ose tjetra anë e shenjës;

Shenja  IV-17

Shenja IV-18	    ShenjaIV-19

Shenja IV-20     Shenja  IV-21   	ShenjaIV-22

1.10. tabela plotësuese prej IV-23 deri IV-30 tregon pozitën e parkimit të mjetit. Vendoset me shenjen III-36 (parkimi);

Shenja IV-23

Shenja  IV-24	                  shenja  IV-25

Shenja  IV-26	               shenja  IV-27

Shenja  IV-28	       Shenja  IV-29

Shenja  IV-30

1.11. shenja plotësuese IV-31 tregon vendin i cili është i rezervuar për mjetet e personave me aftësi të kufizuar ose afërsinë e rrugës ku mund të paraqitet personi me aftësi të kufizuar me karrocë. Vendoset me shenjën I-01 ( rreziku në rrugë) dhe III-36 ( parkimi);

Shenja  IV-31

1.12. tabela plotësuese (IV-32) tregon vendin i cili është i rezervuar për shfrytëzuesit e veçantë. Vendoset me shenjën III-36 (parkimi);

Shenja  IV-32

1.13. tabela plotësuese (IV-31) dhe (IV-34), tregon fillimin e pjesës së rrugës, përkatësisht vendin ku ekziston rreziku nga shiu i papritur ose nga ngricat. Vendoset me shenjën I-01 ( rreziku i veçantë  në rrugë) dhe II-31 (kufizimi i shpejtësisë);

Shenja  IV-33	                                     Shenja  IV-34

1.14. tabela plotësuese (IV-35) dhe (IV-3) tregon pozitën e rrugës me përparësi kalimi. Tabela plotësuese IV-35 vendoset me shenjën  IV-09 ( rruga me përparësi kalimi). Tabela plotësuese IV-36 vendoset me shenjën II-01 ( jep përparësi kalimi) dhe II-02 (ndalje e obligueshme);

Shenja  IV-35                          Shenja  IV-36

  - tabela plotësuese ( IV-37) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën mund të shfaqen personat e paftë - të moshuarit;

Shenja  IV-37

1.16. tabela plotësuese (IV-38)  tregon e afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën mund të shfaqin personat e verbër;

Shenja IV-38

1.17. tabela plotësuese (IV-39) tregon e afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën bëhet pastrimi i borës. Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset gjatë kohës së kryerjeve të punimeve për mirëmbajtjen e rrugëve (pastrimin i borës);

Shenja  I-39

1.18. tabela plotësuese ( IV-40)  lajmëron se në rrugë kryhen punimet në lidhje me vendosjen e shenjave në rrugë. Vendoset me shenjen  I-01 ( rreziku në rrugë), II-31 (kufizimi i shpejtësisë). Ngjyra bazë e tabelës plotësuese është e bardhë, simboli i përhimët. Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset gjatë kryerjes së punimeve për mirëmbajtjen e rrugëve (vendosja e shenjave në rrugë);

Shenja  IV-40

1.19. tabela plotësuese IV-41 tregon afërsinë e vendit në rrugë ku ndodhin aksidentet në komunikacion. Vendoset me shenjën I-01 ( rreziku në rrugë), II-31 (kufizim i shpejtësisë). Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset në rast të aksidenteve të rënda të trafikut kur rregullohet përkohësisht trafiku;

Shenja IV-41

1.20. tabela plotësuese (IV-42) lajmëron që gjatë kohës së migrimit të bretkosave në numër të madh, kalojnë përtej rrugës që për shoferët paraqesin rrezik të caktuar. Tabela plotësuese sipas rregullave, vendoset me shenjën I-01 ( rreziku në rrugë);

Shenja  IV-42

1.21. tabela plotësuese IV-43 lajmëron që shenja e trafikut të cilës ju është shtuar tabela plotësuese e vendosur për shkak gjurmë mjetesh në rrugë. Vendoset me shenjën I-01 ( rreziku në rrugë), II-31 (kufizimi i shpejtësisë);

Shenja  IV-43

1.22. tabela plotësuese (IV-44) tregon vendin në rrugë ku gjendet pajisja për ngadalësimin e trafikut (gungat). Vendoset me shenjën I-34 (afërsia e fëmijëve në rrugë) dhe III-04 ( fëmijët në rrugë);

Shenja  IV-44

1.23. tabela plotësuese E45 tregon  pikën e karburanteve me plin. Vendoset me shenjën III-40 ( pika e karburanteve);

Shenja  IV-45

1.24. tabela plotësuese »shenja dalja nga auto udha ose nga moto udha« (IV-46) tregon afërsinë e daljes nga autoudha ose nga moto udha;

Shenja IV-46

1.25. shenja »shenja e nyjës të auto udhës« (IV-47) tregon afërsinë e kryqëzimit të auto udhës ose  moto udhës;

Shenja  IV-47

1.26. tabela plotësuese (IV-48) tregon kalimin për mjetet transportuese me ngarkesë përtej gabariteve;

Shenja  IV-48

1.27. tabela plotësuese (IV-49)  tregon hapësirën me rritjen e koncentrimit të materieve të rrezikshëm në ajër. Ngjyrë bazë e tabelës plotësues është e bardhë, me simbole me rreth ngjyrë të kuqe me mbishkrim me ngjyrë të zezë;

Shenja  IV-49

1.28. tabela plotësuese (IV-50)  tregon s’kyçen e nevojshme të motorit për shkak pritjeve të gjata për mbrojtjen e ambientit. Ekskluzivisht është e ndërlidhur me punën e sinjaleve të kuqe të semaforëve. Ngjyra bazë e tabelës është e bardhë, me simbole me çelës me ngjyrë të përhimët dhe me mbishkrim me ngjyrë të zezë. Tabela plotësuese vendoset ku është rritja e koncentrimit të materieve të rrezikshme në ajër.

Shenja  IV-50

SHTOJCA V

SEMAFORËT

1. Domethënia e semaforit është:

1.1. drita e kuqe nënkupton ndalim kalimi për mjete fig. V-01;

1.2. drita e kuqe dhe e verdhë tregon së shpejti ndërprerje të ndalim trafikut para paraqitjes së dritës së gjelbër fig. V-02;

1.3. drita e gjelbër tregon kalim të lirë të mjeteve, dhe duhet të jetë e ndezur si dritë e pavarur. Kalimi nga drita e gjelbër në të verdhë, duhet të sinjalizohet me ndërprerje të dritës së gjelbër tri herë fig.V-03;

1.4. drita e verdhë para dritës së kuqe nënkupton ndalim lëvizje përveç mjeteve të cilat në momentin kur drita e verdh ndizet, gjenden në atë largësi nga shenja ndriçuese që nuk mund  të ndalen në mënyrë  të sigurt, e që mos të kalojnë këtë shenjë fig. V-04;

1.5. shigjeta ndriçuese plotësuese (shtesë) tregon  kalimin e lirë për mjete në kahun e shënuar me dritë  të gjelbër edhe  gjatë kohës kur është ndezur drita e kuqe ose e verdhë fig.V-05 dhe V-06;

1.6. format e shigjetave të paraqitura në fig. V-07 (për shigjetat me ndriçim të kuq) dhe V-08 (për shigjetat me ndriçim të gjelbër);

1.7. vijat e kryqëzuara me ngjyrë të kuqe  (X), tregojnë ndalimin e  trafikut përgjatë shiritit të trafikut të shiritit mbi të cilin është vendosur shenja fig. V-09;

1.8. shigjeta e gjelbër me maje e kthyer  teposhtë, tregon kalim të lirë përgjatë shiritit të trafikut mbi të cilën është vendosur shenja fig. V-10;

1.9. shigjeta e verdhë me maje të kthyer nga e djathtë ose e majtë tregon kalimin  e rrjedhës së trafikut nga shiriti i trafikut mbi të cilën është i vendosur shenja në shirit tjetër fig. V-11 dhe V-12;

V-01   V-02   V-03 V-04 V-05   V-06

V-07

V-08

V-09       V-10

V-11                                                  V-12

2. Nëse me semafor rregullohet  trafiku  i biçiklistve në vendkalimin e shtegut të  biçikletave  përtej rrugës, dritat në semafor  janë në formë të siluetës të biçikletës dhe kanë domethënien:

2.1. kalim i lirë për biçiklist –fig. V-13;

2.2. ndalim kalimi për biçiklist –fig. V-14;

2.3. e njëjta pajisje për dhënien e shenjave ndriçuese për biçiklist dhe këmbësorë mund të aplikohet edhe në raste kur shigjeta e këmbësorëve dhe e biçiklistve janë  njëra pranë tjetrës -foto V-15 dhe fig. V-16.

V-13   V-14    V-15    V-16

3. Shenjat ndriçuese në semaforë kanë domethënie si vijon:

3.1. kalim i lirë për këmbësorë –fig. V-17;

3.2. ndalim i kalimit  për këmbësorë –fig. V-18.

V-17  V-18

4. Me vija tregohet:

4.1. ndalimi kalimi për tramvaj – fig. V-19;

4.2. kalimi i lirë për tramvaj në kahun drejt- fig.V-20;

4.3. kalimi i lirë për tramvaj  në kahun djathtas- fig. V-21;

4.4. kalimi i lirë për tramvaj  në kahun majtas fig. V-22.

V-19                       V-20                      V-21                         V-22

5. Shenja ndriçuese në vendkalimin hekurudhor

5.1. Shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor (për shënimin e kalimit të rrugës mbi binarët e hekurudhës në të njëjtin nivel)  mund të  jenë shenjat për shënimin e barrierave dhe gjysmë barrierave si dhe shenjat me të cilat paralajmërohet ardhja ( afërsinë) e trenit  gjegjësisht mbyllja e kalimit me barriera ose gjysmë barriera.

5.2. Përveç shënimit të vendkalimit hekurudhor me shenjat ndriçuese, kalimi duhet të sigurohet edhe me sinjale akustike.

5.3. Nëse me shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor paralajmërohet ardhja e trenit, përkatësisht ulja e barrierave ose gjysmë barrierave, ku me këto shenja pjesëmarrësit në komunikacion lajmërohen mbi atë se barriera ose gjysmë barrierat janë në pozitën e mbyllur, këto shenja ndriçuese japin drita të kuqe alternative të cilat janë  në formë të rrethit Ø 300.

5.4. Dritat nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të jenë të vendosura njëra pranë-tjetrës në shtyllën vertikale të tabelës e cila ka formën e trekëndëshit barabrinjës me maj të kthyer nga lartë, ngjyrat dhe dimensionet e të cilës i përgjigjen ngjyrës dhe dimensioneve të shenjave të rrezikut, gjatësia e brinjëve të trekëndëshit barabrinjës është me madhësi 120 (shenja VI-23), me ngjyrë retro reflektuese të klasës së  III-të.

V-23

SHTOJCA-VI

SHËNIMET NË RRUGË DHE NË SIPËRFAQE TJERA

1.Shenjat (shënime) gjatësore në rrugë janë:

1.1. Vijat  gjatësore janë  të plota, të ndërprera, të dyfishta dhe vija anësore.

1.2. Vija e plotë gjatësore (ndarëse dhe anësore) shënon ndalim kalimin e mjeteve përtej asaj vije ose ndalim lëvizjen të mjeteve në atë vije.

1.3.  Përjashtimisht nga nënparagrafi 1.2 i  këtij paragrafit lejohet tejkalimi i mjeteve në vijë të plotë të mjeteve që në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 30 km/h, dhe mjeteve qe nuk konsiderohen automjete.

VI-01

1.4.  Vija gjatësore e ndërprerë  mund të jetë vijë ndarëse, vijë ndërprerës e shkurtër, vijë e ndërprerë e gjerë dhe vija paralajmëruese. Vija ndërprerës ndarëse e ndanë sipërfaqen e rrugës në shirita të trafikut figura-VI-02.

VI-02

1.5. Vija e gjerë me ndërprerje shërben si vijë anësore për ndarjen e rrjedhjes së trafikutnë kryqëzime në rrugët jashtë zonave urbane dhe është me gjerësi së paku  prej 30 cm.

1.6. Vija paralajmëruese shërben për paralajmërimin e afërsisë së vijës së plotë ndarëse fig.V-03.

VI-03

1.7. Vija e shkurtër me ndërprerje shërben si vij ndarëse në afërsi të degëzimit të kryqëzimit si vijë udhëheqëse në kryqëzim dhe për ndarjen e shiritave të trafikut për mjetet e transportit publik për udhëtar fig. VI-04.

VI-04

1.8. Vija ndarëse e dyfishtë mund të jetë vijë e plotë, vijë e dyfishtë e ndërprerë dhe vijë e dyfishtë e kombinuar.

1.9.  Vija ndarëse e dyfishtë e plotë ndalon kalimin e mjeteve mbi ato vija ose ndalim trafikun e mjeteve nëpër ato vija dhe aplikohet patjetër në rrugët me trafik në dy drejtime fig.H05:

1.9.1. me dy ose më tepërt shirita të trafikut për se cilën kahe;

1.9.2. me numër tek të shiritave të trafikutnë qoftë se tejkalimi ndalohet në dy kahet;

1.9.3. në tunele ose afër tuneleve në gjatësi së paku 200 m;

1.9.4. në objekte;

1.9.5. nëse këtë e kërkojnë kushtet e trafikutdhe të sigurisë në rrugë ose rrethina e rrugës.

VI-05

1.10. Vija ndarëse e dyfishtë me ndërprerje shërben edhe për shënimin e shiritave të trafikut me kahje të ndryshueshme të lëvizjes në të cilat trafiku drejtohet  me shenja ndriçuese -fig. V-06.

VI-06

1.11. Vija e dyfishtë e kombinuar shërben për ndarjen e shiritave të trafikut në vendet në të cilat kushtet e dukshmërisë janë të tilla që lejojnë tejkalimin  vetëm në një kah të lëvizjes- fig. VI-07.

VI-07

1.12. Pjesët e rrugës në afërsi të qaf malit, kryqëzimit, kalimit të rrugës mbi binarët e hekurudhës në nivel dhe në zonë urbane në të cilat dukshmëria (shikueshmëria ) e rrugës është dukshëm e zvogëluar mund të shënohet me një ose dy vija paralele të pandërprera të plota ose vija të dyfishta, nga të cilat njëra është e plotë, dhe tjetra e ndërprerë figura VI-08, VI-09 dhe VI-010.

1.13. Gjatësia ndërmjet pikës  B dhe C (fig. VI-08) përcaktohet nga shpejtësia e lejuar, kështu që kalimi nga dy shirita  në një shirit të trafikut aplikohet sipas:

n £ 1:60 për v > 50 km/h

n < 1:30 për v £ 50 km/h

VI-08

VI-09

VI-10

1. 14.Për   përcaktimin e gjatësisë  së dukshmërisë merret shpejtësia e cila nuk e tejkalon 85 % të mjeteve ose shpejtësia e llogaritur nëse vlera e të cilës është më e madhe.

1.15..Gjatësia  e dukshmërisë (M) përcaktohet sipas shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve (fig. VI-09 dhe VI-10)  është:

1.15.1.  ...........130 km/h - nga 200m deri 400 m;

1.15.2.  ......... 100 km/h - nga 160 m deri 320 m;

1.15.3.  .......... 80 km/h - nga 130 m deri 260 m;

1.15.4. ........... 60 km/h - nga 50 m deri  100 m;

1.16. Gjatë përcaktimit të gjatësisë  së dukshmërisë për shënimin e shenjave të rrugës në afërsi të qaf malit, në kthesë me dukshmëri  të zvogëluar ose në vende të ngjashme, lartësia e syve është 1.0 m, ndërsa lartësia e objektit është 1.1 m.

1.17. Vija ndarëse e plotë duhet ti paraprijë vijës paralajmëruese (L) e cila përcaktohet sipas shpejtësisë së mjeteve të cilat vijnë dhe është së paku.

1.17.1.  .......130 km/h - 160 m;

1.17.2.  ........100 km/h - 120 m;

1.17.3.  ........ 80 km/h - 100 m;

1.17.4.  ........60 km/h - 80 m;

1.17.5.  ........40 km/h - 60 m.

1.18. Shenjëzimi i vijës paralajmëruese mund të jetë i plotësuar me një ose më shumë shigjeta (VI-26), të cilat shoferëve iu tregojnë se cilin shirit të trafikut duhet shfrytëzuar.

2. Shenjat e tërthore në rrugë janë:

2.1. vija e ndalimit;

2.1.1. Vija e ndalimit mund të jetë e plotë ose e ndërprerë dhe atë. Vija e ndalimit e plotë shënon vendin ku shoferët detyrohen  ta ndalin mjetin, para vijës të ndalimit  në rrugë mund të shkruhet “STOP”-  fig. VI-11;

VI-11

2.1.2. Vija  e ndërprerë  e ndalimit shënon vendin në të cilin shoferi duhet të ndal mjetin nëse është e nevojshme të lëshoj mjetet të cilat lëvizin në rrugën me përparësi kalimi. Para vijës të ndalimit mund të shënohet  trekëndëshi paralajmërues.(VI-12);

2.1.3.  Në vend të vijës së ndërprerë ndalëse, vendi në të cilin shoferi duhet të ndal mjetin në qoftëse është e nevojshme të lëshojë mjetet të cilët lëvizin në rrugën me përparësi kalimi  mund të shënohet me trekëndësh me maje të kthyer kah shoferi (fig. V- 13);

VI-12                                               V-13

2.2. vija e pjerrët;

2.2.1. Vijat e pjerrëta shënojnë  vendin e hapjes së shiritit dalës (fig. VI-14) dhe mbylljes së shirit hyrës (fig. VI-15) në auto udhë dhe moto udhë.

Fig.VI-14

VI-15

2.2.2. Hapja dhe mbyllja e shiritit të trafikut  i destinuar për mjetet e transportit publik të udhëtarëve  (fig. VI-16).

VI-16

2.3. kufizuesit;

2.3.1. Kufizuesi shënon vendin e hyrjes në të cilin është e nevojshme ndarja e pjesës së rrugës  ku  është i ndaluar trafiku  (fig. VI-17).

VI-17

2.4. vendkalimi i këmbësorëve;

2.4.1. Vendkalimi i këmbësorëve përcakton pjesën e rrugës të destinuar për kalimin e këmbësorëve (fig. VI-18).

2.4.2. Në vendet në të cilat kalimi i këmbësorëve nuk mund të shënohet me ngjyrë, kalimi mund të shënohet me elemente çeliku ose plastike, kona ose shenja retro-reflektuese.

VI-18

2.4.3.  Kur në rrugë është i shënuar vendkalimi për këmbësor (fig. VI-18), duhet të jetë i shënuar shenja III-02 dhe shenja I-33 (vendkalim i shënuar për këmbësorë), përveç në vendet ku trafiku rregullohet me shenja ndriçuese (semafor) dhe në afërsi të kryqëzimit ku ekziston vendkalimi i shënuar me shenja në rrugë dhe me shenja II-01 ose II-02.

2.4.4.. Në rrugë ku  vendkalimi  i këmbësorëve është në afërsi të shkollës duhet të jetë mbishkrimi  >>SHKOLLA<< (fig. VI-55).

2.5.1.  Kalimi i shtegut të biçiklistëve përtej rrugës është pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese e destinuar   për kalimin e biçiklistëve (fig. VI-19).

VI-19

3.  Me shigjeta mund të shënohen:

3.1.  një kahje – fig. VI-20;

3.2. dy kahje (të kombinuara)-fig. Vi-21 dhe VI-22;

3.3.  rreshtimi  në dy kryqëzime e afërta ku rreshtimi duhet të kryhet para kryqëzimit të parë në të cilin është i ndaluar kthimi në kahjen e treguar -fig. VI-23;

3.4.  kahja e lëvizjes për garazha -fig. VI-24;

3.5.  kthimi i trafikut-fig. VI-25;

3.6.  paralajmërimi i përfundimit të tejkalimit -fig. VI-26.

VI-20                      VI-21                    VI-22

VI-25                               VI-26

4. Fusha për orientimin e trafikut shënon sipërfaqen në të cilën është i ndaluar trafiku dhe ndalja e  mjeteve dhe atë :

4.1.  në mes të dy shiritave me kahe të kundërta – fig. VI-27;

4.2.  në mes të dy shiritave të kahut  të njëjtë – fig. VI- 28;

4.3.  në vendet e hapjes së shiritit  të veçant  për kthim – fig. VI-29;

4.4.  përpara ishujve për ndarjen e rrjedhës së trafikut– fig. VI-30; VI-31,dhe VI-32;

4.5.  në krahun hyrës të auto udhës  - fig. VI-33;

4.6.  në krahun dalës të auto udhës – fig. VI-34.

VI-27

VI-28

VI-29

VI-30                                  VI-31

VI-32

VI-33                                                                                              VI-34

5.   Vija për orientim shënon vendin e ndryshimit të sipërfaqes së lirë të rrugës para pengesave të forta të cilat gjenden në rrugë ose në skajet e tyre.

6. Vijat për orientim  mund të jenë para ishujve për rreshtimin e mjeteve të transportit publik të udhëtarëve  (fig. VI-35), për formën e pengesave në skajet e rrugës (fig.  VI-36) si dhe për shënimin e ndryshimit të sipërfaqes së rëndësishme të rrugës (fig.VI-37).

VI-35                                                                                     VI-36

VI-37

7.  Mbishkrimet në rrugë, pjesëmarrësve në trafik i japin informata të nevojshme për shembull me fjalët >>STOP<<,>>BUS<<,>>TRAM<<,>>TAXI<<,>>SHKOLLA<<,>>TRENI<<, por edhe emërtimet e vendeve, kufizimi i shpejtësisë  etj.(fig. VI -38, VI- 39, VI- 40, VI -41, VI -42, VI- 43, VI -44, VI -45, VI -46, VI -47, VI -48, VI- 49,dhe VI-50).

VI-38                           VI- H39                                         VI-40

VI-H41                                          VI-42                                             VI-43

VI-44                                     VI-45                                        VI-46                        VI-47

VI-48           VI-49           VI-50

8.  Mbishkrimet në rrugë mund të vendosen edhe si shenja të trafikut (fig. VI-45, VI-46, VI-47).

9.  Shënimi i sipërfaqeve të trafikut  për nevoja të veçanta shërben për shënimin e vendeve të destinuara vetëm për vend ndalje të autobusëve (fig. VI-51, VI-52 dhe VI-53), shënimin i vendeve të destinuara vetëm për auto - taxi (VI-54 ), shënimin e vendkalimit për këmbësor në afërsi të shkollave (VI-55 ), shënimin e vendeve të destinuara vetëm për persona me aftësi të kufizuara (fig. VI-56), shënimin e vendeve ku është i ndaluar parkimi dhe ndalja (figura VI-57 dhe VI-58) si dhe shënimin e shtegut për biçiklist dhe këmbësor (VI-59).

VI-51

VI-52

VI-53

VI-54

VI-55

VI-56

VI-57

VI-58

VI-59

10.  Shënimi i vendeve për parkim të mjeteve shërben për shënimin e hapësirave për parkim. Parkimi në raport me skajin e rrugës mund të jetë për së gjati (fig. VI-60), pjerrtas (fig. VI-61), dhe vertikal (fig. VI-62).

VI-60     VI-61    VI-62

VI-63

11. Shënimi i mjeteve për ngadalësimin e trafikut- gungat artificiale në rrugë (fig. VI-63) dhe sipërfaqet e ngritura (VI-64).

VI-64

12.  Elementet- konstruksionet dhe pajisjet e rrugëve publike dhe objektet të cilat nënkuptojnë pengesa të përhershme brenda madhësisë së profilit të trafikut shënohen kuq e bardhë, ndërsa profili i lirë bardhë e zi shenjat  figura VI-65.

VI-65

13.  Vija evakuese në mbështjellësin e tunelit shënohet gjatë gjithë gjatësisë së tunelit në anën të cilën janë hyrjet e zonave të kalimit të  këmbësorëve dhe kalimet për mjete, me vij të gjerësisë 50 cm në ngjyrë të kuqe (RAL2002) – fig. VI-66.

VI-66

14.  Vija evakuese në mbështjellësin e tunelit bëhet ashtu që skaji i poshtëm i vijës të jetë në lartësi prej 90 cm nga niveli i korridorit të këmbësorëve.

SHTOJCA VII

PAISJET RRUGORE

1. Pajisjet për shënimin e skajeve të rrugës janë:

1.1. kahja e treguesit (fig. VII-01) shërben për shënimin  e skajit të rrugës;

1.2. shtylla e kahjeve të tregueseve në kahjen e drejtimit të lëvizjes duhet të ketë shenjën retro -reflektuese nga xhami retro – reflektues;

1.3.  shenja retro reflektuese në kahjen e lëvizjes nga ana e djathtë është ngjyrë e kuqe, ndërsa nga ana e majtë është ngjyrë e bardhë;

1.4.  në rrugët me një drejtim të lëvizjes shenja retroreflektuse është nga të dyja anët ngjyrë të kuqe;

1.5.  kahje e treguesit - (VII-01), në parim vendoset në distancë prej 0,75 m nga skaji i rrugës, përgjatë rrugës në largësi prej 50 m kur rruga është e drejt, ndërsa 25 m kur rruga është në kthesa dhe varet nga rrezja e kthesës, përkatësisht sipas tabelës së paraqitur;

1.6.  në autostrada dhe rrugë të rezervuar për mjetet motorike kahje treguesit (VII-01) vendosen në lartësi prej 105 cm, ndërsa në rrugët tjera në lartësi prej 0.90 cm nga niveli i sipërfaqes;

1.7. Kur përgjatë  rrugës vendoset rrethoja mbrojtës zbutëse, kahjet e  treguesit vendosen:

1.7.1.  në rastet kur rrethoja e mbrojtësit zbutës është i larguar nga skaji i rrugës 1.5 metra dhe në rrethojat e vogla;

1.7.2.  në raste kur rrethoja mbrojtëse me material të butë është e larguar më tepër se 1.5 m. në distancë minimale 0.5 metra deri maksimalisht 0.9 m. prej skajit të jashtëm të  rrugës;

1.7.3.  në raste kur rrethoja mbrojtëse me material të butë është e vendosur në shiritin ndarës në distancë prej 1.6 m e më pak, shtyllat e kahjes të treguesit vendosen  në rrethojë.

VII-01

1.8. kahjet e treguesit, shenjat për tunele dhe galeri (fig. VII-02), shënojnë   skajin e rrugës në  tunel përkatësisht në galeri, dhe punohen me teknologjinë e diodave ndriçuese (LED) dhe duhet të ketë furnizim të përhershëm me energji;

1.9. kahjet treguese për tunele në kahjen e lëvizjes në anën e djathtë janë me ngjyrë të kuqe, ndërsa në anën e majtë ngjyrë të bardhë;

1.10. në rrugë me trafik me një drejtim shenja reflektuese në kahen e lëvizjes nga ana e djathë  është ngjyrë të kuqe me prapavijë të bardhë, ndërsa nga ana e majtë është nga dy anët e punuar me ngjyrë të kuqe për raste të drejtimit të trafikut dhe shfrytëzimin e shiritit për trafik në dy kahe;

1.11. në tunele dhe galeri shenjat e kahjes lëvizëse janë në teknologji të diodave ndriçuese     (LED) (fig. VII-02) vendosen në distancë 25 m kur tuneli ose galeria janë të drejta përkatësisht në distancën 15 m në kthesa dhe në 100 m   para të tunelit ose galerisë;

VII-02

1.12. shenjat reflektuese (fig. VII-03) përcaktojnë skajin e rrugës  të cilat vendosen në objekte në ve ndet në të cilat nuk është e mundur të vendosen në shtylla,  forma, madhësia dhe ngjyra, varen nga vendi i vendosjes (në rrethojën mbrojtës, në pjesët anësore të tunelit, në muret mbajtëse ose ngjashëm si dhe në shenjat gjatësore dhe  tërthore të rrugës);

1.13. sipërfaqja e shenjës reflektuese duhet të jetë e klasit III retro-reflektuese;

1.14. kur në rrugë është e vendosur rrethoja mbrojtëse nga betoni dhe në te vendoset shenja reflektuese (VII-03) në distancën e caktuar dhe në të njëjtën lartësi  sikurse edhe në shtyllat e kahjet e tregueseve (VII-01);

VII-03

1.15. shtyllat  për borë në kushtet e dimrit tregojnë skajin e shiritit rrugorë dhe shënojnë zgjatjen e rrugës ose objekteve rrugore;

1.16.shtyllat për borë në rrugë (fig. VII-04) dhe objekte rrugore (fig. VII-05) janë të ngjyrosura në mënyrë alternative ngjyrë të kuqe dhe të verdhë. Fusha më e lartë  duhet të jetë e lyer me materie reflektuese;

1.17. shtyllat për borë (VII-04) vendosen në skaje të rrugës ku janë të vendosura edhe shtyllat e kahjes së tregueseve. Vendosja nga ana e djathtë e shtyllës së kahjes të tregueseve, shikuar në kahjen e lëvizjes ashtu që mos mbulohet pjesa reflektuese e kahjeve të tregueseve;

1.18. shtylla për borë duhet të vendoset para dhe në fund të rrethojës mbrojtës;

VII-04

1.19.  në fillim të objektit rrugor vendoset shtylla me kufizues të kthyer nga poshtë, ndërsa në fund të objektit rrugor shtylla me kufizues të kthyer nga lartë;

1.20.  maja e kufizuesit duhet të jetë e ngjyrosur me materie reflektuese.

VII-05

1.21. Tabelat  për shënimin e ishullit (fig. VII-06, VII-07, VII-08 dhe VII-09), shënojnë   majën e ishullit të trafikut në kryqëzime, në maje të ishullit ndarës në krahët dalës të auto udhës dhe moto udhë. Tabela  VII-08  punohet si element hapësinor:

1.21.1. ngjyra bazë e shenjës VII-09 është e verdhë - kuqe ngjyra retro-reflektuese të klasit III-të.

VII-06    VII-07

VII-08 VII-09

2. Pajisjet, shenjat dhe shënimet për njoftimin e punimeve, pengesave dhe dëmtimin e rrugës janë:

2.1. tabela  për shënimin e pengesave në anën e majtë të rrugës (fig. VII-10) dhe në anën e djathtë të rrugës (fig. VII-11) në drejtimin e ngasjes tregon punët ose pengesat në rrugë, në objekte dhe në sipërfaqe tjera të trafikut;

VII-10

VII-11

2.2. tabela për shënimin e kthesës në rrugë (fig. VII-12 dhe VII-13) dhe tabela për shënimin e kthesave të ashpra në rrugë (fig. VII-14) me kahjen e udhëzimit në të majtë ose në të djathtë;

2.3. ngjyra e shigjetës në shenjën VII-14 është me ngjyrë të verdhë dhe të kuqe retro-reflektuese;

të klasit të III-të;

2.4. shenjat vendosen në vendin ku fillon kthesa e ashpër, tabela VII-14 vendoset në kthesa të ashpra dhe të pa pritura;

VII-12

VII-13       VII-14

2.5. tabela (anësore) e pengesës (fig. VII-15, VII-16, VII-17, VII-18) shënon vendin anësorë që zvogëlon profilin e rrugës. Me tabelat fizikisht ndahen shiritat rrugor të kaheve të kundërta të lëvizjes. Tabelat: VII-17 e VII-18 vendosen edhe në vendet ku janë sipërfaqet e ngritura të rrugës ose gunga artificiale në rrugë;

2.6. ngjyra e shiritave  të pjerrët në shenjat VII-17 dhe VII-18 janë verdhë e kuq retro- reflektuese të klasës së  III-të;

VII-15           VII-16       VII-17      VII-18

2.7. konat kufizuese (fig. VII-19) shërbejnë për shënimin e punimeve në rrugë me kohë zgjatje të shkurtë;

VII-19

2.8. rrethoja për shënimin e pengesave në rrugë (fig. VII-20 dhe VII-21) shërben për shënimin e pengesave në sipërfaqen e trafikut;

VII-20                           VII-21

2.9. tabela për shënimin e vendit ku kryhen punimet në rrugë ose të dëmtimeve në rrugë (fig. VII-22 dhe VII-23);

VII-22         VII-23

2.10. tabela lëvizëse me dritë  vezelluese dhe shenja (fig. VII-24 dhe VII-25) shënon vendin  e punimeve në rrugë ose dëmtimin e rrugës;

VII-24   VII-25

2.11. tabela lëvizëse me drita vezulluese dhe shigjeta ndriçuese të kthyera poshtë dhe shenjën e trafiku (fig. VII-26) shënon vendin në rrugë ku shiriti i trafiku është i mbyllur, me te cilat trafiku orientohet;

VII-26

2.12. tabela ndriçuese lëvizëse me përmbajtje të ndryshuar (fig. VII-27, VII-28 dhe VII-29) paralajmëron vendin ku kryhen punimet ose ku është dhënë kahja dhe mënyra e orientimit të trafikut.

VII-27           VII-28      VII-29

3. Shenjat ndriçuese për shënimin e punimeve,  e pengesave si dhe të dëmtimeve në rrugë:

3.1.  diametri i dritave nuk duhet të jetë më i vogël se 210 mm. Distanca në mes dritave varësisht nga situata është prej 5 m deri në 10m.

3.1.1. drita e kuqe përdoret në tabelat  për shënimin e pjesës së mbyllur të rrugës  (Fig. VII-30);

VII-30

3.1.2. drita e verdhë vezulluese përdoret për theksimin e shenjës së trafiku mbi të cilën është e vendosur (fig. VII-31). Kur është fjala për shenjën, të drejtuarit dhe mbikëqyrjen e trafikut që shfrytëzon policia, atëherë në  vend të dritës me ngjyrë të verdhë vezulluese përdoret drita me ngjyrë të kaltër vezulluese;

VII-31

3.1.3. vargu i dritave të verdha ndriçuese janë të lidhura të cilat në intervale kohore  ndizen dhe fiken në mënyrë alternative në drejtim të lëvizjes. Vargu i ndriçueseve njofton se një ose më shumë shirita lëvizës janë mbyllur për lëvizje dhe që trafiku orientohet sipas “ udhëtimit me drita“  (fig. VII-32);

VII-32

4. Në pajisjet për udhëheqje dhe orientimin e trafiku në zonat e punimeve në rrugë, pengesave tjera si dhe dëmtimeve në rrugë janë:

4.1. skajoret e montuara të cilat shërbejnë për drejtimin e trafiku të mjeteve nëpër shirita të trafiku janë me ngjyrë të verdhë;

4.1.1. në skajore duhen të jenë të ngjitura shenjat reflektuese për dukshmeri më të mirë natën dhe në kushtet e dukshmërisë së zvogëluar (fig. VII-33).

VII-33

4.2. Markeret për ndarjen e kahjeve të ngasjes vendosen në rastet kur trafiku zhvillohet në dykahje nëpër rrugën njëdrejtimëshe:

4.2.1. sipërfaqja e markerve duhet të jetë me shenja reflektuese (fig. VII-34, VII-35 dhe VII-36);

4.2. 2. markeri mund të jetë i pavarur ose i përforcuar në anësorë të montuar. Kur markerët janë të përforcuar  në skajore montuese duhet të jenë ngjyrë të kuqe dhe të bardhë të drejtuar me maje teposhtë në drejtim të lëvizjes (fig. VII-K35 dhe VII-36).

VII- 34                      VII-35                    VII-36

4.3. Shenjat me kahje treguese për ndarjen e kaheve të lëvizjes dhe shënimin e kalimit të këmbësorëve si dhe kalimit të rrugës mbi binar të hekurudhës (fig. VII-37):

4.3.1. shenjat e kahjeve treguese (markerat) kanë shenja reflektuese orientuese ose shenja ndriçuese nga dy anët me ngjyrë të bardhë;

4.3.2. shenjat e kahjeve treguese për ndarjen e shiritave të trafiku në tunele (galeri), vendosen në distancën 6 m në rastin kur trafiku është në dy kahe në tunele, përkatësisht në distancën 12 m kur trafiku është në  një drejtim.

VII-37

4.4.  perdet dhe shiritat shërbejnë për kufizimin e sipërfaqeve të vogla (fig. VII-38).

VII-38

4.5. rrethoja ndarëse (pengesat elastike), bëjnë ndarjen fizike të sipërfaqes të paraparë për trafikun nga kahja e kundërt dhe sipërfaqe të rrugës ku trafiku është i ndaluar (fig. VII-39).

VII-39

4.6. rrethoja elastike ( zgjerohen – ngushtohen)  për mbylljen e sipërfaqeve të vogla lëvizëse (fig. VII-40 dhe VII-41).

VII-40                                               VII-41

4.7.  Barrierat dhe gjysmë barrierat, janë mjete të desitunara për mbyllje të trafikut  të mjeteve dhe këmbësorëve në kahjen  ku ato janë të vendosur tërthorazi.

4.7.1.2.  Në barriera drita e kuqe vezulluese vendoset në mesë të mbrojtësit, ndërsa në gjysmë barriera në fund të tij;

4.7.2.Diametri i rrethit të dritës ndërprerës minimum është 210 mm.

4.7.3.  Barrierat të cilët janë të vendosur në vendkalimin hekurudhor  të cilat e mbyllin rrugën përgjatë tërë  gjerësisë së saj (fig. VII-42)  duhet shënuar së paku me tri drita të kuqe me xham reflektues prej të cilave njëra duhet të vendoset në mes të barrierave, ndërsa dy tjerat në  skajet e barrierës.

VII-42

4.7.4. Gjysmë barrierat  në vendkalimin hekurudhor  mbyllin trafikun vetëm deri te mesi i gjerësisë së rrugës (fig. VII-43). Duhet shënuar të paktën me tri drita të kuqe reflektuese të vendosura në distancën e caktuara gjatë tërë gjatësisë së gjysmë barrierës prej të cilëve njëri duhet të vendoset në fundin e  gjysmë barrierës.

VII-43

4.7.5. Kur barriera dhe gjysmë barriera vendosen në hyrje të vend parkingjeve ose garazhave janë të ngjyrosura me të kuqe dhe sipas mundësive të shënuara me një xham  reflektuese ngjyrë të kuqe.

4.7.6.  Barriera dhe gjysmë barriera duhet të jenë të shënuara me xhama  ngjyrë të kuqe reflektues edhe nëse janë të shënuara me shenja të veçanta të dritë pa ndërprerje ose vezulluese.

4.7.7.  Xhamat reflektues nga paragrafi 1dhe 2 të këtij neni duhet të kenë sipërfaqe të paktën 40 cm duhet të vendosen ashtu që të duken nga kahja e rrugës ku trafikumbyllet.

4.7.8.. Barriera dhe gjysmë barriera duhet që gjatë tërë gjatësisë të jenë të mbështjellura me materie retro-reflektuese të klasit të II-të.

4.7.9.Pasqyrat e trafiku janë të destinuara për kyçje të sigurt nga rruga anësore në rrugë me përparësi kalimi ose në situata të ngjashme në vendet me dukshmëri të zvogëluar.

4.7.10. Skaji i jashtëm i pasqyrës së trafiku duhet të jetë i ngjyrosur alternativisht me fushë ngjyrë të kuqe dhe të bardhë.

4.7.11. Pasqyrat e trafiku mund të jenë të formës drejtkëndëshe ose rrethore (fig. VII-44 dhe VII-45).

VII-44                               VII-45

4.8.  Rrethoja mbrojtëse është konstruksion teknik për siguri, qëllimi i së cilës është parandalimi i rrëshqitjes së mjeteve nga rruga respektivisht të mos  lejon mjetin të dal nga rruga.

4.8.1.  Klasa e rrethojave mbrojtëse varet nga kategorizimi i rrugëve:

Tabela 1: Klasa e rrethojave mbrojtëse

| KATEGORIT E RRUGËVE | SKAJ I RRUGËS | SHIRITI NDARËS | OBJEKTI |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO UDHA- MOTO UDHA | H2- H1 | H2 | H3-H2 |
| RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALE | H1 |  | H2 |
| RRUGËT TJERA | N2 | – | H1 – H2 |

4.9.Gjatë punimeve në rrugë punëtori mbanë flamurin e kuq (fig. VII- 46) ndalim kalimi, ndërsa flamuri i gjelbër (fig. VII-46) kalim i lejuar. Flamuri i kuq dhe i gjelbër janë të madhësisë  40x40 cm.

VII-46                        VII-47

4.10. Tabela rrethore me  diametrit 30 cm e cila në një anë ka shenjën B04 (ndalim trafikunë një kahje fig. VII-48), në anën tjetër fusha e gjelbër me rreth të bardhë dhe gjerësi 6 cm (fig. VII-49). Shenja  II-04 e kthyer nga ardhja e mjetit do të thotë ndalim kalimi (fig. VII-48)  ndërsa fusha e gjelbër  e rrethuar me të bardha e kthyer nga ardhja do të thotë kalimin e  lirë (fig. VII-49).

VII-48                             VII-49

4.11. Shenjat  dhe pajisjet e rrugëve për qetësimin e trafiku ndikojnë në  zvogëlimin e shpejtësisë së lëvizjes së  mjeteve deri në shpejtësinë e lejuar.

4.11.1. Shenjat dhe pajisjet për qetësimin e trafiku përmbajnë:

4.11.1.1.vija e bardha optike paralajmëruese;

4.11.1.2. shiriti për paralajmërim akustik (zërit);

4.11.1.3. shiritat vibruese (dridhëse) ;

4.11.1.4. gungat artificiale;

4.11.1.5. sipërfaqet e ngritura në  rrugë.

4.11.2. Vija e bardhë optike paralajmëruese punohet me ndihmën e mjeteve për punimin e shenjave në rrugë, ndërsa ato akustike ose shiritave dridhës me frezim të sipërfaqes së vrazhdë në rrugë ose me mbartjen e shtresës së hollë në rrugë.

4.11.3. Gungat artificiale janë të profilit konvekse, ndërsa sipërfaqet e ngritura në rrugë janë të profilit trapez të cilat duhet të dallohen nga sipërfaqja e rrugës sipas materialit dhe ngjyrës ashtu që dukën mirë natën dhe ditën.

4.11.3.1. Gungat artificiale dhe sipërfaqet e ngritura mund të vendosen vetëm në rrugët me vendbanime  (lagjet e banuara) me të cilat i afrohen zonave në të cilat është i domosdoshëm zvogëlimi i shpejtë i lëvizjes së mjeteve për sigurinë e trafiku.

4.11.3.2. Përdorimi i gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura nuk është i lejuar në vendet në të cilat mjeti i ndihmës së shpejtë ka lëvizje të shpeshta ( në rrugë që shpie kah institucionet shëndetësore).

4.11.3.3. Gungat artificiale dhe sipërfaqet e ngritura duhet të shënohen me tabelë plotësuese IV-44 përkrahë shenjës së trafiku VII-34  (II-31 ose III-04) dhe shenjat e trafiku III-10 (gunga në rrugë), VII-17 dhe VII-18 (tabela për të shënuar pengesat anësore) dhe  shenjave  në rrugë. Sipërfaqet e tyre duhet të jenë nga materiali jo rrëshqitës dhe i shënuar me përbërje nga substancat me reflektim të vazhdueshëm dhe duke reflektuar në anën nga e cila i afrohet mjetit.

4.11.3.4. Gungat  artificiale duhet të jenë mirë të vendosura në mbrojtësit e rrugës ashtu që të parandalojnë ndarjen e elementeve ose pjesëve të tyre. Në zonën e gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura duhet të kryhen masat e përshtatshme të kullimit të ujit.

4.11.4. Masat më të shpeshta të cilat aplikohen për qetësimin e trafiku në shirit janë:

4.11.4.1. Vijat e bardha optike e paralajmërojnë shoferin se duhet zvogëluar shpejtësinë e lëvizjes;

4.11.4.2. Vijat vendosen në seri më së paku katër shirita ngjyrë të bardhë reflektuese në mënyrë të tërthorët në kahjen e lëvizjes përgjatë gjerësisë së shiritit lëvizës, duke rritur gjerësinë e shiritave në distancën më të vogël. Vija e parë duhet të jetë e gjerë minimum 20 cm, ndërsa secilës vijë pasuese i shtohet nga 10 cm (fig. VII-50). Distanca në mes të vijave varet nga fillimi (psh. 80 km/h)si dhe shpejtësisë përfundimtare (psh.40 km/h) të cilën mjeti e arrin para pjesës së rrezikshme në rrugë (fig. VII-51);

4.11.4.3. Vijat e bardha optike vendosen para: kryqëzimeve, vendkalimeve të këmbësorëve, para pjesëve të rrezikshme të rrugës, para pllakës III-79 (emërtimi i zonës urbane) vendit ku bëhen pagesat në rrugë, kalimeve kufitare dhe ngjashëm;

VII-50

VII-51

4.11.5. Shiritat për paralajmërim me akustik  për shoferët të cilët gjatë kalimit të mjeteve emitojnë dridhje të lehta me efekte akustike ku paralajmërohen shoferët  se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë e lëvizjes (fig. VII-52):

4.11.5.1. Shiritat punohen me gërvishtjen e sipërfaqes së shiritit me mjete sipërfaqësore, me gërvishtje ose hedhjen e granulit guror eruptivë të madhësisë 8 deri në 12 mm;

4.11.5.2. Shiritat akustik vendosen në qifte në largësi 1.8 m  (2.0 m)  mbi shiritin e trafiku, gjerësisë 20 deri në 40 cm dhe lartësisë 5 deri 12 mm, në distancë të ndërsjellët e cila varet nga shpejtësia më e madhe e lejuar (psh. 80 km/h) dhe shpejtësisë më të vogël të lejuar (psh. 40 km/h) të cilën mjeti e arrin para pjesës së rrezikshme të rrugës;

4.11.5.3. Shiritat akustik mund të vendosën para shkollave, çerdheve, vendkalimeve hekurudhore, vendkalimeve për këmbësorë, në vendet ku bëhen pagesat në rrugë, kryqëzime dhe kthesave të rrezikshme ku  janë shpejtësitë e larta të lëvizjes dhe ku dëshirojmë që me zë dhe dridhje e vogla të mjeteve që t’ia tërheqim vërejtjen shoferëve se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë sipas kufizimeve të parapara me rregulla apo me shenja  në atë rrugë;

VII-52

4.11.6. Shiriti dridhës-vibrues i cili gjatë kalimit të mjeteve emitojnë dridhje të forta  dhe efekte akustike,  me këtë i paralajmëron shoferët se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë. Shiritat janë të radhitura në qifte në largësi 1.8 m (2.0 m) njëri nga tjetri fig. VII-53;

4.11.6.1. Shiritat dridhës –vibrues punohen nga granulati gurorë eruptiv përgjatë gjithë gjerësisë së shiritit nga 20 deri 40 cm dhe lartësisë 18 deri 25 mm. Distanca e qifteve të shiritave varet nga shpejtësia më e larte e lejuar e cila në parim paraqet kalimin kohor prej një ose dy sekondave;

4.11.6. 2. Shiritat dridhës-vibrues vendosen në vendet ku dëshirohet të paralajmërohet shoferi të ngas sipas kufizimeve të parapara për atë rrugë.

VII-53

4.11.7. Gungat artificiale janë elemente të ndërtimi të cilat vendosen para zonave për qetësimin e trafiku,  në të shumtën e rasteve në rrugë dhe brenda zonave të banuara të shënuara me shenja të trafiku III-21 (zona në të cilën është shpejtësia e kufizuar) ose me shenjën III-25  (zona e trafiku të qetë ( fig. VII-54):

4.11.7.1. Gungat vendosen përgjatë gjysmë ose për gjatë tërë gjerësisë së shiritit të trafiku;

4.11.7.2. Nëse vendosen në varg distanca në mes gungave duhet të jetë 20 deri në 60 m varësisht nga situata;

4.11.8. Varësisht prej kufizimit të shpejtësisë dimensionet janë  nga këto:

4.11.8.1. Për 50 km/h ose më pak gjerësia nuk mund të jetë më e vogël se 60 cm, lartësia nuk duhet të kaloj 3 cm;

4.11.8.2. Për 40 km/h ose më pak, gjerësia nuk duhet të jetë më e vogël se 90 cm, ndërsa lartësia jo më e madhe se 5 cm;

4.11.8.3. Për 30 km/h ose më pak , gjerësia nuk duhet të jetë më e vogël se 120 cm, ndërsa lartësia jo më shumë se 7cm;

4.11.8.4. Tip a) dhe b) duhet të punohen nga elementet modulare  (guma dhe masa plastike) ndërsa tip c) mund të punohet nga masa e asfaltit;

4.11.8.5. Gungat janë të vendosura dhe të shtrira në drejtim të ngasjes dhe nuk lejohen  të kenë maje.

VII-54

4.6.9. Sipërfaqet e ngritura janë elemente të ndërtimit të destinuara për zvogëlimin e shpejtësisë së lëvizjes. Punohen një nga një ose në vargë zakonisht në vendet që janë afër vendkalimeve  për këmbësorë (fig. VII-55). Lartësia e sipërfaqes së ngritur është 7 deri 12 cm. Këndi i pjesëve fillestare të ngritura është në mes 1:10 deri 1:20,  ndërsa gjatësia e afërsisë së barrierave varet nga lartësia e sipërfaqeve të ngritura dhe është me  gjatësi minimale prej1 m.

SHTOJCA VIII

SHENJAT DHE URDHËRATE POLICIT

1.Shenjat të cilat i japin personat e autorizuar (Polici), me duar dhe pozitë të trupit apo nga automjeti, për pjesëmarrësit në trafik janë paraqitur në vijim:

1.1.Dora e djathtë të ngritur vertikalisht me pëllëmbë të hapur dhe të kthyer në të majtë, do të thotë ndalim kalimi për të gjithë shoferët, përveç për ata shoferë të automjetit kur në momentin e ngritjes të dorës  nuk munden të ndalen sigurt, ndërsa për këmbësor është ndalim për ta kaluar rrugën. Kjo shenjë e Policit përdoret vetëm në kryqëzim. (VII-1);

VIII-1

1.2.Me dorën e djathtë të ngritur vertikalisht me pëllëmbë të dorës të hapur të kthyer përpara, do të thotë ndalim për të gjithë shoferët ndaj të cilëve është kthyer pëllëmba e dorës dhe pozita e trupit (gjoksi). (VII-2).

VIII-2

1.3. Në dhënien kësaj shenje nga paragrafi 2 i këtij neni, zyrtari i policisë mund ta përdor dorën tjetër (në formë të shtrirë) për t’i treguar një shoferi të caktuar për të ndaluar automjetin e tij për kontrollin e sigurisë.  Në rrugë të hapur mundet të përdoret tabela stop, ndërsa në kushtet e errësirës mund të përdoret bateria reflektuese. (VIII-3 dhe VIII-4).

VIII-3                                  VIII-4

  - Dora e djathtë  e shtrirë horizontalisht me pëllëmbë të hapur në të majtë, do të thotë  ndalim të kalimit për të gjithë pjesëmarrësit në trafik e cila kryqëzon drejtimin e dorës të ngritur. (VIII-5);

VIII- 5

1.5.Dora e shtrirë horizontalisht, duke e tundë lehtë dorën lart e poshtë, me pëllëmbë të hapur të dorës lartë - poshtë, do të thotë drejtimi në të cilin shoferit i jepet shenja duhet ta zvogëloj shpejtësinë e automjetit. (VIII-6);

VIII- 6

1.6.Dora e shtrirë horizontalisht, krahu i lakuar në bërryl, me dorën e hapur duke e lëvizur në mënyrë rrethore (në drejtim të rrotullimit të rrotave të automjetit), do të thotë se shoferi drejtimi i të cilit është dhënë kjo shenjë duhet të përshpejtojë lëvizjen e automjetit. (VIII-7);

VIII- 7

1.7.Dora e shtrirë horizontalisht me pëllëmbë të dorës të hapur duke treguar në drejtim të një automjeti apo të kolonës së automjeteve, do të thotë se shoferi i automjetit është i detyruar ta ndal mjetin. (VIII-8);

1.7.1.  shenja nga nën paragrafi 1.7.i kësaj shtojce kjo shenjë jepet gjatë rregullimit të trafikut në kryqëzim.

VIII-8

1.8.Dora e ngritur horizontal me pëllëmbë të dorës të hapur të kthyer nga trupi në lartësi të kokës, me bërryl të lakuar, duke lëvizur para mbrapa, do të thotë që shoferi të cilit iu është dhënë shenja duhet të lëvizë mjetin e tij pranë kryqëzimit, ose zyrtarit të autorizuar të policisë i cili jep sinjal. (VIII-9);

    - Shenja nga nën paragrafi 1.8. i kësaj shtojce jepet gjatë rregullimit të trafikut në kryqëzim dhe në rrugë të hapur.

VIII- 9

1.9.Me trup në pozicion në këmbë të drejtë, ose në të njëjtën pozitë me dy duar të hapura horizontalisht, do të thotë se shoferët automjetit që vijnë nga drejtimi në të cilin atyre iu është kthyer gjoksi ose mbrapa shpinës së Policit, duhet ti ndalojnë makinat e tyre, dhe për shoferët të automjeteve që vijnë nga drejtimi i krahëve të hapura kanë të drejtën e kalimit. VIII- 10 dhe VIII-11.

VIII-10                                VIII-11

1.10.Në rrugë të hapur, shenjat e përmendura jepen me kusht që zyrtari duhet të jep shenjën (plotësuese) shtesë me dorën tjetër për qëllim të tregimit se ku duhet vetura të ndalet, si dhe me shenja tjera reflektuese, bateri ose stop tabelë dhe jelek reflektues në kohën e errësirës.

2. Zyrtari i autorizuar (Polici) mund të japë shenjat në kryqëzim vetëm nëse ai është i  vendosur në qendër të kryqëzimit.

2.1.shenja nga VIII- 1 deri VIII-8, të kësaj shtojce të këtij Udhëzimi Administrativ, mund të jepen nga Polici i cili është vendosur në vend tjetër të përshtatshëm në kryqëzim të rrugës, në qoftë se ky veprim është më efikas dhe më i sigurt për të rregulluar trafikun, me kusht që lehtësisht të vërehet nga pjesëmarrësit e trafikut të cilëve iu jepet shenja;

2.2.Nëse në kryqëzim disa polic të autorizuar ndihmojnë në rregullimin e trafikut,  shenjat të cilat ata i japin duhet të jenë në përputhje me shenjat e dhëna nga Polici i cili është në qendër të kryqëzimit dhe të njëjtat duhen të koordinohen;

2.3.Në dhënien e shenjave, ndalimin e kalimit dhe ngadalësimit, përshpejtimin dhe lëvizjen e mjeteve, mund të jepet dhe në kombinim me tabelën për rregullimin e trafikut (në tekstin e mëtejmë tabelë Stop (VIII-12), ose në kushtet e errësirë me bateri ndriçuese (VIII- 13), si dhe në lëvizje nga automjeti zyrtar;

2.4.Tabela Stop është në formën rrethore me një diametër prej të paktën 11 cm dhe është e kapur në një mbajtës përkatës. Baza e brendshme e tabelës Stop është e ngjyrës së bardhë reflektuese, me rreth të ngjyrës së kuqe prej të paktën 2 cm, dhe ka mbishkrim: "STOP POLICE". (VIII-12).

VIII-12

3.Shenjat zanore të cilat jepen me bilbil ato duhet të  kombinohen me shenja që i japin me dorë vetëm në rastin kur një zyrtar i policisë është jashtë automjetit, dhe kanë këto kuptime:

3.1.Një fishkëllim e zgjatur me bilbil, i referohet pjesëmarrëseve në trafik që e dëgjojnë atë, që të i kushtoj vëmendje policit të autorizuar i cili do të jep një shenjë ose veprim tjetër të radhës;

3.2.Me fishkëllima të njëpasnjëshme, do të thotë se disa nga pjesëmarrësit në trafik kanë vepruar në kundërshtim me shenja, rregullat e trafikut apo shenjave të trafikut të përcaktuar;

3.3.Shenja e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të jepet vetëm në rregullimin e trafikut në kryqëzim;

3.4.Shenjat e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, zyrtari i autorizuar i policisë gjatë orientimit të trafikut është i obliguar ta tregoj dorën e tij për ti informuar pjesëmarrësit në trafik se cilin detyrim e kanë shoferët dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik.

4.Drita e kuqe dhe kaltër, njëra prej të cilave është dritë e kaltër në të djathtë, dhe ngjyra e kuqe në anën e majtë të automjetit, kur ato ndizen,  në kombinim me zërin e burisë me intensitet të ndryshueshëm (sipas nevojës), tregojnë:

4.1. se vetura e Policisë është  nën përcjellje. (VIII-13)

VIII-13

4.2.për dukshmëri më të mirë të automjetit nën përcjellje, automjetit mundet ti ndezën dritat e gjata me ndërprerje të shkurta.

4.3.drita e kaltër e ndezur në automjetet zyrtare të Policisë, në kombinim me zërin e burisë me intensitet të ndryshueshëm (sipas nevojës), tregojnë automjetin me përparësi kalimi. (VIII- 14)

VIII-14

4.4.Në automjetet zyrtare të Policisë në pjesën e përparme dhe të pasme, mundet të vendosen  drita në ekranin ndriçues dhe të japin mesazhe të shkruara që janë në funksion të kontrollit dhe rregullimit të trafikut, si p.sh: "Stop Policia", "Liro rrugën djathtas”, “Kontrollo shpejtësinë”, “Ndiqni nga mbrapa", "Ngadalëso" ...etj. (VIII-15 dhe VIII-16)

VIII-15	                                                     VIII-16

4.5.Në rastet e veçanta, për qëllim të kontrollit të pjesëmarrësve në trafik, këto pajisje mundë të instalohen edhe në vetura zyrtare të Policisë të cilat janë me targa civile me kusht që zyrtaret Policor gjatë detyrës me këto vetura të janë në uniform të rregullt zyrtare;

4.6.Mesazhet në ekran janë të shkruara në gjuhën shqipe dhe serbe.

ANEX I

SIGNS OF DANGER

1. Signs of danger are as follows:

1.1. Sign "Danger on the Road" (I-01) shows the closeness of the road or part of it in which participants are threatened the danger to which this instruction is not provided with a special sign of "Danger":

1.1.1.The sign must have an additional table which explains the danger which threatens;

1.1.2. Sign must be made at least of second (II) grade retro-reflective;

1.1.3. When placed signs marking the road works, barriers and damaged roads, the base color is yellow (temporary signs on the road).

Sign I-01

1.2. Sign "Road junction of the same importance" (I-02) shows the proximity of the junction of roads of equal importance, none of which are priority road crossing. Signs placed on roads outside settlements;

Sign I-02

1.3. Signs "secondary road junction with the main road under the right angle" (I-03) signs "about the secondary way to the main road under the straight angle from the left side” (I-04), the sign "secondary road connection to the main road under the right  corner below the corner toward the right wing "( I-05) signs" about the secondary road to the main road under tight corner from the left "( I-06) Signs" about the secondary road to the main road towards the corner under the right side "( I-07), shows the proximity of the junction where the road intersects with priority passage - relating to secondary road:

1.3.1. Symbol on the signs may be different, it depends on the actual situation on the road;

1.3.2. Sign can be set only if the secondary road which crosses the road before the   junction with priority passage, placed signs I-01 (Junction with priority road crossing) or signs of B02 (forced stop - STOP).

Sign I-03

Sign I-04	                        Sign I-05

Sign I-06	                           Sign I-07

1.4. Sign "turn left" (I-08), the sign "turn to the right" (I-09) signs "double twist or bend the manifold where the first curves to the left" (I-10) signs "double twist or turn where the first multiple curves to the right "( I-11), marks the country's proximity to the road where curve - curves are dangerous or road has no enough visibility. The symbol on the sign may be different, it depends on the actual situation on the road;

Sign I-08                         Sign I-09

Sign I-10	                      Sign I-11

1.5. Sign "dangerous downwards" (I-12) and the sign "upwards of risk" (I-13) indicate proximity downwards - upwards of risk if the difference in height is a risk that arises from these conditions;

Sign I-12	                         Sign I-13

1.6. Sign "bottleneck" (road narrows) (I-14), the sign "bottleneck to the right" (I-15) signs "bottleneck on the left" (I-16) shows the proximity of the road narrowing which can be dangerous. When signs are placed to mark the construction and road obstructions or damage to the road, basic color is yellow;

Sign I-14

Sign I-15	                  Sign  I-16

1.7. Sign "non-flat road" (I-17) shows the proximity of part of the road on which the road is (I-19) and not flat due to bumps in the road (I-18) road with depressions (I-19) or successive bumps and depressions on the road.

Sign I-17	                                  Sign I-18                                 Sign I-19

1.8. Sign "slippery road" (I-20) shows the proximity of part of the way in which the road to different times or in similar conditions has slippery surfaces;

Sign I-20

1.9. Sign "throwing stones" (I-21) shows the country's proximity to the road where no quarrel compressed sand or gravel is laid on the asphalt road surface, or tiny stones, and that for other traffic participants is additional risk by throwing them;

Sign I-21

1.10. Sign "collapsing rocks" (I-22) shows the proximity of the road where there is danger from falling rocks (collapse) or stones that are on the road. The symbol in the sign can be turned in the opposite side;

Sign I-22

1.11. Sign "to achieve illuminated signs - traffic lights" (I-23) and (I-24) indicate the closeness of the country where traffic is regulated by traffic light signs;

1.11.1. I-23 at sign symbol, has lights in vertical where the red symbol is up, the  yellow color in the middle while the green light at the end;

1.11.2. Symbol on the sign I-24 has lights in a horizontal, red light from the left side, between yellow light and green light on the right side;

1.11.2. When the sign is placed for road works signage, barriers and the damaged road, basic color is yellow;

Sign I-23	                           Sign I-24

1:12. Sign "works on the road" (I-25) shows the closeness of the place where the works are    carried out on the road:

1.12.1. Base color is yellow. Sign work at least Grade II retro-reflective;

1.12.2. Sign placed by performing the work place;

1.12.3. Under the sign, set the table with the note of the performance of works on the road in terms of reduced visibility and at night should be marked with illuminated signs.

Sign I-25

1.13. Sign "traffic in both directions" (I-26) on the road marks the place where the traffic is carried in two directions:

1.13.1. When the sign is placed on the road marking the works, obstruction, damage, base color is yellow;

1.13.2. Signs placed where traffic begins to develop in two directions, if necessary    placed in the road where the traffic is carried in two directions.

Sign I-26

1:14. Sign "warning (proximity) of the junction with the roundabout" (I-27) shows the proximity of the junction at which traffic is carried on the roundabout. When the sign placed on the road marking the works, obstruction, damage, base color is yellow;

Sign I-27

1:15. Sign "frost on the road" (I-28) shows the way in which the risk of sudden frosts;

Sign I-28

1:16. Sign "inversion - sliding vehicle" (I-29) shows the closeness of the place in which there is a danger of slipping - the overthrow of the vehicle;

Sign I-29

1:17. Sign "column of vehicles stopped" (I-30) shows the proximity of part of the road in which under the conditions specified or in different circumstances, exists the risk of the vehicle column stopped on the street;

Sign I-30

1.18. Sign » damaged shoulder» (I-31) shows the proximity of part of the road where along the road is damaged shoulder;

Sign I-31

1:19. Sign "warning pedestrians on the road" (I-32) shows the proximity of part of the way in which the moving pedestrians;

Sign I-32

1:20. Sign "warning mark the pedestrian crossing" (I-33) shows the closeness of the country in which is marked pedestrian crossing. Signs work in grade II retro-reflective;

Sign I-33

1:21. Sign "warning of children on the road (I-34) shows the closeness of the place on the road where children frequently and in large numbers move the road (example before  schools, kindergartens, nurseries, etc.). Sign work at least grade II retro-reflective;

Sign I-34

1:22. Sign "of the airport runway warning" (I-35) shows the proximity of part of the road where the planes fly low before up in space;

Sign I-35

1.23. Sign "tunnel (gallery)» (I-36) shows the proximity of the road tunnel or gallery;

Sign I-36

1:24. Sign "side winds" (I-37) shows the proximity of part of the road on which often the side winds blow;

Sign I-37

1:25. Sign "fire hazard" (I-38) marks territory (space) in which there is risk of fire. The symbol of the lighted match at the sign is yellow, while the symbol of fire, the red color;

Sign I-38

1:26. Sign "warning of bicycles on the road" (I-39) shows the place’s proximity to the road, in which the bicycles often move, or are on the road, from side roads or in the path of bicycles.

Sign I-39

1:27. Sign "drawbridge" (I-40) marks the proximity of the place in which the road passes over the bridge driving. The symbol of water at the sign is: two lines of blue undulations;

Sign I-40

1.28. Sign "proximity of the coast" (I-41) shows the closeness of the place in which the road is on the shore. The symbol of water at the sign is: two lines of blue undulations;

Sign I-41

1:29. signs "tram road" (I-42) shows the closeness of the place in which the road passes beyond the tram level;

Sign I-42

1:30. Sign "animals on the road" (I-43) shows that proximity in which pets with supervisory, go way beyond or move along the road. Symbol of the sign may be different depending on the type of animal;

Sign I-43

1:31. Sign "beast on the road" (I-44) shows the proximity of particular risk to which the beasts often cross the road. Symbol of the sign can be different, depending on the type of savages;

Sign I-44

1:32. Sign "provided-protected rail crossing" (I-45, crossing the road beyond the railway with barriers and half barriers) shows the proximity of the road crossing beyond the railway at level which is provided with barriers and half barriers. Signs work at least grade II retro-reflective.

Sign I-45

1:33. Sign "without providing railway crossing" (I-46), the road beyond the railway crossing barriers and barriers half shows the proximity of the road beyond the railway crossing at which is not provided with half barriers and barriers. Sign work at least grade II retro-reflective.

Sign I-46

1:34. Sign »Andrew Cross" (I-47) marks the place where the road passes over the railway at half barriers and barriers with a pair of rails, or (I-48) with two or more binary. When the road has not enough space for normal placement of the sign, it can be placed on the angle from 90 ° to the right:

1.34.1. Sign work at least grade II retro-reflective;

1.34.2. Sign has the form of one or two rails;

1.34.3. Due to better visibility can be set in a white board;

1.34.5. Signs placed only at the crossing of the road beyond the railway level which is completely unprotected or protected with devices giving light and acoustic signals, without barriers and half barriers and distance of 5m from the distance of the railway tracks, if circumstances are such, can be placed at a distance of not less than 3 m and not more than 10 meters from the railway tracks;

1.34.6. If crossing over the railway is protected with the device illuminated signs, then sign will be placed in the same column on the signaling sign, sign should be visible from a distance of at least 50 m.

Sign I-47

Sign I-48

1:35. Sign-panels of the proximity of the insured railway crossing (I-49) shows the distance beyond the railway crossing which is provided with barriers and half barriers:

1.35.1. Sign work at least grade II retro-reflective;

1.35.2. Sign is rectangular where the short side is the base of the sign turned down;

1.35.3. Sign should be placed so that the sign of the rectangle shape with three oblique lines with appropriate sign of danger placed 240 m before the railway crossing, the sign with two steep lines placed at 160 m, while the sign with a line of slope placed at 80 m before crossing the road and railway so that the last steep line to be near the road;

1.35.4. Sign of risk can be placed on the sign with a slanting line.

Sign I-49

1:36. Sign-panels of the proximity of the railway crossing without providing (I-50) shows the distance of the road crossing beyond the railway crossing which is not provided with barriers and half barriers:

1.36.1. Sign work at least II grade retro-reflective;

1.36.2. Sign has rectangular shape where the short side is the base of the sign;

1.36.3. Sign should be placed so that the sign of the rectangle shape with three oblique lines with appropriate sign of danger placed 240 m before the railway crossing, the sign with two steep lines placed at 160 m, while the sign with a line of slope placed at 80 m before crossing the road and railway so that the last steep line to be near the road;

1.36.4. Sign of risk can be placed on the sign with a slanting line.

Sign I-50

ANNEX II

REGULATORY SIGNS

1. Regulatory signs are:

1.1. The sign "priority road junction with the passage" (II-01) shows the proximity of the junction in which the driver must give priority to all vehicles, which move on the road, on which he enters:

1.1.1. Sign is worked at least grade II retro-reflective;

1.1.2. Sign of the form of equilateral triangle where each side is placed horizontally, while the tip is turned down on the opposite side.

Sign II-01

1.2. Sign "mandatory stoppage» II-02, shows (notes) the location before entering the intersection in which enters or shows the place before the railway crossing (road crossing beyond the rail at the same level), where the driver is obliged to stop the vehicle and give priority passage to all vehicles which move on rail tracks:

1.2.1. Sign is made at least II grade retro-reflective;

1.2.2. Sign has the shape of an regular octagonal, base color is red, edge and STOP symbol is white;

1.2.3. Sign is set in the place where the vehicle must stop where must be stopped to release vehicles which move on a priority road crossing and vehicles that move on the railway. The transverse line is added to the sign and shows the line before each vehicle that must be stopped.

Sign  II-02

1.3. Sign  »stop the taffic in both directions « (II-03), shows the road, respectively the part of road where the traffic is prohibited for all vehicles in both directions;

Sign II-03

1.4. Sign  »stop the traffic in one direction« (II-04), shows the road, respectively the part of road where the traffic is prohibited for vehicles from the directions where the sign is turned;

Sign II-04

1.5. Sign "stop traffic for all motor vehicles, except motorcycles without side trailer" (II-05), shows the road, respectively the part of road in which the traffic is prohibited for all motor vehicles except motorcycle without side trailer and Moped;

Sign II-05

1.6. Sign "traffic stop for the bus" (II-06) shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited on the bus;

Sign  II-06

1.7. Sign "traffic stop for transporting trucks" (II-07) shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited on vehicles transporting large measure to allow over 3.5 tons. If in the sign under the symbol of the truck is written large majority allowed the truck, the prohibition applies to those who move trucks to the largest allowed exceeds that which is provided with a sign;

Sign II-07

1.8. Sign "ban on tanker traffic (II-08) shows the path, namely the way in which traffic is prohibited for vehicles that carry substances which may pollute the environment:

1.8.1. This does not apply if the fuel reservoir meets ECE;

1.8.2. Symbol of the sign is colored orange, the axles of the vehicle wheels are black, while two wave lines are black.

Sign II-08

1.9. Sign "stop traffic for vehicles that carry explosive or easily inflammable substances" (II-09),   shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that carry     explosives or easily flammable materials. The symbol in the sign is orange, while the vehicle axles and wheels are black;

Sign II-09

1.10. Sign "stop traffic for vehicles that carry hazardous materials" (II-10), shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that carry hazardous materials. Sign of the symbol is colored orange, while the axles of the wheels with black;

Sign II-10

1.11. Sign "stop traffic for all motor vehicles which pull the combined vehicles" (II-11),  shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited on all motor vehicles which pull combined vehicles;

Sign  II-11

1:12. Sign "stop traffic for transporting vehicles which pull the combined vehicles" (II-12), shows the path, respectively the way in which traffic is stopped for transporting vehicles which pull the combined vehicles;

Sign II-12

1.13. Sign “traffic stop for tractors” (II-13), shows the road, respectively the way in which traffic is stopped for tractors;

Sign II-13

1:14. Sign "traffic ban for motorcycles" (II-14),shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited for motorcycles and motor vehicles with three wheels. Symbol of signs may be in the form of a motored vehicle with three wheels;

Sign II-14

1:15. Sign "stop traffic for Moped "(II-15), shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited on Moped with two or three wheels. Symbol of signs may be in the shape of a motored vehicle with three wheels;

Sign II-15

1:16. Sign "traffic stop for bicycle" (II-16), shows the path, respectively the way in which the traffic is prohibited for the bicycles;

Sign II-16

1:17. Sign "traffic stop and Moped" (II-17), shows the road, respectively the way in which the traffic is prohibited for bicycle and Moped;

Sign II-17

1:18. Sign "traffic stop for cart" (II-18), shows the path, respectively the way in which trafficis prohibited on the cart;

Sign II-18

1:19. Sign "traffic stop for trolley" (II-19), shows the road, respectively the way in which traffic is stopped for wheelbarrow;

Sign II-19

1:20. Sign "stop traffic for all motor vehicles" (II-20), shows the road, respectively the way in    which traffic is prohibited on all motor vehicles. This sign of stopping can be used for

different types of vehicles, so that the sign can be used symbols of B05 - B19;

Sign II-20

1:21.Sign "traffic stop for pedestrians" (II-21), shows the road, respectively the way in which traffic is stopped for pedestrians;

Sign II-21

1:22. Sign "traffic stop for vehicles that exceed a certain width" (II-22), shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that exceed the certain width in the sign. The number in the sign is given as an example, while the real number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;

Sign II-22

1.23. Sign "traffic ban on vehicles on which exceed a certain height" (II-23), shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that exceed the certain height in the sign. The number in the sign is given as an example, while the real number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;

Sign II-23

1:24. Sign “traffic stop for the vehicles which exceed the prescribed amount" (II-24), show the path, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that exceed the certain measure in the sign. The number in the sign is given as an example, while the true number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;

Sign II-24

1:25. Sign “traffic stop for the vehicles which exceed the axle load specified" (II-25), shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that which exceed the certain axle in the sign. The number in the sign is given as an example, while the true number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;

Sign II-25

1:26. Sign “traffic stop for the vehicles which exceed a certain length" (II-26), shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that exceed the length specified in the sign. The number in the sign is given as an example, while the true number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;

Sign II-26

1:27. Sign "smaller distance between vehicles in motion" (II-27), shows a smaller distance between the moving vehicle which the driver must comply with:

1.27.1. In the sign is shown symbol of the vehicle for which the order relates;

1.27.2. Number in the sign is given as example while the true number is written under the    circumstances on the road and traffic safety needs;

Sign II-27

1.28. Sign "left turn prohibition" (II-28) indicates the place where it is prohibited the left and semicircular return;

Sign II-28

1.29. Sign »right turn prohibition« (II-29) indicates the place where it is prohibited the right turn;

Sign II-29

1.30. Sign "U turn ban" (II-30) indicates the place where it is prohibited U turn;

Sign II-30

1:31. Sign "speed limit" (II-31) indicates the place or the way in which vehicles are not allowed to move (km / h) more than expected to sign:

1.31.1. If to the sign of paragraph 1, point 31 of this Article, is added the supplemental table which shows the type or size of vehicle (ex. 5 t), the speed limit applies only to that type of vehicle or vehicle to which the larger measure exceeds the measure prescribed;

1.31.2. When the sign of paragraph 1, point 31 of this Article is placed under the sign III-79 (name of residence), the speed limit applies to the entire territory of residence;

1.31.3. Number in the sign is given as example and the true number is written under the

circumstances on the road and traffic safety needs.

Sign II-31

1:32. Sign "to stop all excess vehicles except motorcycle without side trailer" (II-32). This sign shows the road or place where excess is prohibited to all motor vehicles except motorcycle without side trailer and vehicles in a flat road which cannot develop a speed greater than 30 km / h and vehicles which are not considered motor vehicles. The symbol of the left car in the sign is red;

Sign II-32

1:33. Sign "excess ban for transporting vehicles-trucks" (II-33) indicates the place or the part of the road where is prohibited excees for transporting vehicles the largest measure allowed is over 3.5 tons, except motorcycle without side trailer and vehicles in a flat road which does not can develop a speed greater than 30 km / h and vehicles which are not considered motor vehicles:

1.33.1. If to the sign of paragraph 1 point 33 of this Article is added the supplemental table in which is marked the greatest mass allowed (ex. 5 t), prohibition has to do with transporting vehicles to which the largest measures exceeds the permitted limits;
1.33.2. The transport vehicle symbol sign is red.

Sign II-33

1:34. Sign "stop crossing without stopping - customs" (II-34) shows the closeness of Customs where the vehicle must be stopped:

1.34.1. Sentence written on a sign is "Customs";

1.34.2. Word written on a sign indicates the reason for the obliged stopping;

Shenja II-34

1:35. Sign "stop crossing without stopping" Police "( II-35) shows the proximity of the police where the vehicle must be stopped:

1.35.1. Sentence written on a sign is "POLICE";

1.35.2. Word written on a sign indicates the reason for the obliged stopping;

Sign II-35

1.36 Sign "stop crossing without the road stopping payments" (II-36) shows the closeness    of the place where the vehicle should stop paying for the road. This sign can be used to note the proximity of other places in which the vehicle must stop. In this case the sign lettering   road payments (II-36) is replaced with the appropriate inscription on which the reason for the stop required. The word written on a sign indicates the reason for the obliged stopping;

Sign II-36

1.37. Sign "prohibition of providing the acoustic signs (sound)" (II-37) shows the path or part of the road signs that prohibits the granting of acoustic signs except in case of imminent

danger;

Sign II-37

1.38. Sign "priority passage for vehicles from the opposite direction" (II-38) indicates prohibition of entry of the vehicle on the narrow part of the road before passing vehicles from the opposite direction:

1.38.1. Symbol on the sign is red arrow that indicates the direction that has no advantage;

1.39.2. Sign is placed in locations which shows part of the road which relates to the prohibition;

Sign II-38

1.39. Sign "stopping is prohibited" (II-39) shows the side of the road where it is prohibited to stop the vehicle:

1.39.1. Base color of the sign is blue;

1.39.2. Sign may have additional table drawn with arrows that are placed under the sign parallel to the longitudinal axis of the road, which indicates that ban, or restriction marked with the traffic sign, and deals only with the road which lies in the direction of the arrow and the distance which is listed beside it.

Sign II-39

1.40. Sign "parking ban" (II-40) shows the side of the road where vehicle parking is prohibited:

1.40.1. Base color of the sign is blue;

1.40.2. Sign may have additional table drawn with arrows that are placed under the sign parallel to the longitudinal axis of the road, which indicates that ban, or restriction marked with the traffic sign, and deals only with the road which lies in the direction of the arrow and the distance which is listed beside it.

Sign II-40

1.41. Sign "alternate parking" (II-41) shows the side of the street where parking is prohibited in the days to. The base color of the sign is blue sign and symbol is white;

Sign II-41

1.42. Sign "alternate parking" (II-42) shows the side of the street where parking is prohibited in a couple days. The base color of the sign is blue and symbol is white;

Sign II-42

1.43. Sign "stop shooting" (II-43) shows the space next to the road where is prohibited photographing, recording, mapping and similar;

Sign II-43

2.  Regulatory signs suggest the traffic participants for obligations as follows:

2.1. Sign "the lowest speed allowed" (II-44) shows the path or part of the road on which vehicles under normal conditions should at least move with that speed (km / h) which is determined by the sign. The number on this sign is given as an example. The lowest speed allowed is determined by the sign depending on road conditions and traffic safety needs.

Sign II-44

2.2. Sign "winter equipment" (II-45) shows the part of the road in which motor vehicles  except motorcycles must have winter equipment provided during winter conditions;

Sign II-45

2.3. Sign "bicycle path" (II-46) shows the path in which must move the bike;

Sign II-46

2.4. Sign "Pedestrian path" (II-47) shows a pedestrian path built where they should move, and is prohibited the movement of other traffic participants;

Sign  II-47

2.5. Sign "of pedestrian and bicycle path" (II-48) shows pedestrian and bicycle path on which pedestrian and cyclist should move, and is prohibited the movement of other traffic participants. With the white line on the surface of the path is separated the area for pedestrians and bicycles;

Sign II-48

2.6. Sign » path for the rider (knight) » (II-49) shows the path in which the rider should move, while other participants are prohibited on traffic movement;

Sign II-49

2.7. Sign "obliged direction" (II-50) (II-51) (II-52) (II-53) (II-54) and (II-55) shows the directions in which the vehicle must be moving;

2.7.1.Signs are placed at the junction;

2.7.2.Signs (II-50) (II-51) and (II-52) are placed in locations where it starts obligation to return the vehicle, while signs (II-53) (II-54) and (II-55) placed before the location begins the obligation to return the vehicle.

Sign II-50     	                      Sign II-51

Sign II-52	            Sign    II-53

Sign II-54	                  Sign     II-55

2.8. Signs "direction allowed" (II-56) (II-57) and (II-58) marks the direction in which the vehicle can move;

Sign II-56	          Sign II-57

Sign II-58

2.9. Sign "bypass to the right (obligatory)" (II-59), "bypass to the left (obligatory)" (II-60), "circumventing the obligation"(bypass obliged) (II-61) and "traffic at roundabout" (II-62) shows the road or the part of it in which  vehicles have to move during the bypass of the pedestrian island, the island to direct traffic and other road facilities or of moving on roundabout. Signs are placed on the top and edge of the pedestrian island respectively islands for traffic directing or before other objects on the road.

Sign II-59	                      Sign II-60

Sign II-61	                      Sign II-62

ANNEX III

WARNING SIGNS

1. Warning signs are:

1.1. Sign »prority passing in relation to vehicles from the opposite direction « (III-01) warns the driver that in the narrow part of the road has priority over vehicles coming from the opposite side. When used CO1 sign at the entrance of the narrow section of road from the opposite side, must be placed a sign "priority passage for vehicles from the opposite side" (II-38);

Sign  III-01

1.2. Marked pedestrian pass« sign (III-02) and »bicycle pass « (III-03), and marked pedestrian and bicycle pass (III-04) indicates the section on the road where marked pedestrian crossing, marked bicycle crossing or marked pedestrian and bicycle crossing is located, respectively;

1.2.1. Sign work with at least class II retro-reflective;

1.2.2. Sign placed directly before the marked pedestrian crossing respectively bicycles.

Sign  III-02                  	Sign   III-03                                 Sign  III-04

1.3. Sign "children on the street (III-05), shows the place on the road in which children move frequently or in large numbers (ex. before school, sports fields, kindergartens, and similar spaces). Sign work with at least class II retro-reflective;

Sign III-05

1.4. Sign »underpass or overpass for pedestrians" (III-06), sign placed directly only before the place for pedestrians, or on it;

Sign III-06

1.5. Sign »road with traffic in one direction" (III-07) and (III-08) warns traffic participants for one-way street. Can be written inscription on the sign itself - the arrow "one direction":

1.5.1. Sign placed along one-way traffic and that, in the place in which the driver who moves on the road, or who entered on the road with one direction, it is necessary to report the one-way traffic;

1.5.2. III-06 sign placed so that the arrow is in position along the vertical axis of the road,    while the III-07 sign, the arrow is indirectly with the longitudinal axis of the road.

Sign  III-07          	Sign  III-08

1.6. Sign "priority road crossing" (III-09) shows the path or part of it in which vehicles have priority passage to vehicles which move on the road that intersects with that road or part thereof:

1.6.1. Sign has yellow box, while the space between the inner box and outer edge of the sign is white;

1.6.2. Sign is placed, according to the rules on the main roads in the township and at the entrance of the dwelling, and that, before the junction.

Sign  III-09

1.7. Sign "the end of the priority road crossing" (III-10) indicates the place where the road ends or part of the priority road crossing. The sign has yellow box, while the space between the inner box and outer edge of the sign is white;

Sign  III-10

1.8. Sign "bumps in the road" (III-11) indicates the place where the equipment placed on calming (slowing) traffic. Sign work with at least class II retro-reflexive;

Sign  III-11

1.9. Sign "the end of excess" (III-12), shows the place where ends prohibition of excess on all motor vehicles except motorcycles without side trailer. Sign in place from where ends prohibition of excess on all motor vehicles except motorcycles without side trailer;

Sign  III-12

1.10. Sign "ban on transporting excess - truck" (III-13) indicates the place where it ends ban on transporting vehicles exceeding the maximum extent permitted over 3.5 tons. Sign is placed on the road from where ends prohibition of excess on transporting vehicles;

Sign  III-13

1.11 Sign "end of the speed limit" (III-14) indicates the place where the speed limit ends and signs "end of the lowest speed allowed" (III-15), showing the site where it ends the lowest speed allowed:

1.11.1.Speed given in the figure is only an example;

1.11.2. Sign set on the road in the place where the speed limit ends;

Sign  III-14	         Sign  III-15

1:12. Sign "the end of the ban on providing acoustic signs - sonic" (III-16) indicates the place where it ends ban on providing acoustic signs;

Sign  III-16

1.13. The "end of all restrictions" sign (III-17)  indicates the place on the road where all restrictions previously applicable to a part of a road or a road are lifted.

Sign  III-17

1:14. Sign "the end of the ban on the use of winter equipment" (III-18), sign "the end of the bicycle path" (III-19), sign "the end of the pedestrian path" (III-20) and the "end of the path for horsemen" (III-21) shows the place in the street where finish certain prohibitions set forth by the traffic signs which are located on that road;

Sign  III-18                      Sign III-19

Sign  III-20	Sign  III-21

1:15. Sign "areas where the speed is limited" (III-22) shows the space, or area in which vehicles are not allowed to move (km / h) with the greater speed than that required to  sign;

Sign  III-22

1:16. Sign "the end of the zone where the speed is limited" (III-23) indicates the place where the speed limit ends. The sign consists of placing the appropriate signs and is crossed by five lines in black;

Sign III-23

1:17. Sign "pedestrian zone" (III-24) shows the space provided for pedestrian movement, movement is prohibited on all motor vehicles;

Sign  III-24

1:18. Sign "the end of the pedestrian zone" (III-25) indicates the place where it ends the pedestrian area;

Sign  III-25

1:19. Sign "quiet traffic area" (III-26) shows the land in the township entering the area where not allowed to move faster than the speed of the pedestrian because the children games are allowed in the whole area;

Sign  III-26

1:20. Sign "the end of quiet traffic area" (III-27) indicates the place where the traffic get out of the quiet zone;

Sign  III-27

1.21.Sign »area where is limited the duration of parking« (III-28) shows the place in the township which comes from the area in which is scheduled general limitation of the parking time, regardless of whether it is for a fee or compensation for fixed-term parking or not. The sign may be accompanied by additional tables showing the days or hours for which the limitation is given;

Shenja III-28

1.22. Sign  » end of the area where the parking duration is limited « (III-29) shows the place in the township which comes from the area in which is scheduled general limitation of the parking time. The sign consists of placing the corresponding traffic sign and is crossed with five strip of steep colored in black;

Sign III-29

1.23. The "school zone" sign (III-30) indicates the place where the school zone starts;

Sign III-30

1.24. Sign  "end of school zone'' sign (III-31) indicates the place where the school area ends;

Sign III-31

1.25. Sign "recommended speed" (III-32) indicates the speed which is recommended in specific parts of the road. Speed in the sign is given as example;

Sign III-32

1:26. Sign "the end of the recommended speed" (III-33) indicates the place where it ends at the speed recommendation in specific part of the road. Speed in the sign is given as example;

Sign III-33

1:27. Sign "school patrol" (III-34) notify drivers for the proximity of the location or place in which members of the school traffic units ensure passage of children across the road or marked pedestrian walkway;

Sign III-34

1.28. Sign "Hospital" (III-35) shows the proximity of the hospital and warns drivers not to cause big noise with the vehicle;

Sign III-35

1:29. Sign "institution of medical aid" (III-36) shows the closeness or location in which is the institution of medical aid. The symbol in the sign is black;

Sign  III-36

1.30. Sign "police station" (III-37) shows the closeness or the place where is located the police station;

Sign  III-37

1:31. Sign "parking" (III-38) "garage" (III-39) "limited-time parking" (III-40) shows the space which is designated or specially built for the parking of vehicles, respectively vehicles entering the garage. In the sign III-38 or in additional table with appropriate symbols or inscriptions may be shown, where the parking direction, distance to the parking meter, the category of vehicles for which parking is provided, and the possibility of limiting parking duration III-40;

Sign III-38                       Sign III-39

Sign  III-40

1:32. Sign "phone" (III-41) shows the closeness of the location or place where the phone booth.

If sign is placed in the tunnel, under the white area the ​​SOS inscription is written;

Sign  III-41

1:33. Sign "point of fuel" (III-42) shows the closeness of the location where is the point of fuel;

Sign  III-42

1:34. Sign "information" (III-43) indicates the closeness of the location or place in which can be obtained information necessary (tourism, etc.);

Sign  III-43

1.35. Sign "phone" (III-44) shows the closeness of the location or place where there is the hotel or motel;

Sign  III-44

1:36. Sign "restaurant" (III-45) shows the closeness of the location or place where there is the restaurant;

Sign  III-45

1:37. Sign "drinking water" (III-46) shows the closeness of the location or place where there is the drinking water;

Sign  III-46

1:38. Sign "bus stops" (III-47) indicates the place where the bus, stop. Sign is placed at the exit of the bus stop which is parallel to the longitudinal axis of the street, looking in the direction of movement;

Sign  III-47

1:39. Sign "of tram stops" (III-48) indicates the place where the tram stopping place. Signs placed at the exit of the tram stop which is parallel to the longitudinal axis of the street, looking in the direction of movement;

Sign  III-48

1:40. Sign "Taxi" (III-49) indicates the place where the taxi drivers stopping place. Sign is placed at the exit of the taxi stop which is parallel to the longitudinal axis of the street, looking in the direction of movement;

Sign  III-49

1:41. Sign "Airport" (III-50) shows the proximity of the airport or airport site;

Sign  III-50

1:42. Sign "port-harbor" (III-51) and (III-52) shows the proximity of the port, harbor, or trajektin, or place where the port, harbor or trajekti;

Sign  III-51           	Sign  III-52

1:43. Sign "marine" (III-53) shows the closeness of the country or place where the port for cruise tourism and sports;

Sign  III-53

1:44. Sign "bar" (III-54) indicates the closeness of the location or place where the bar;

Sign  III-54

1:45. Sign "place for depositing the waste water (polluted, sewage, etc.)" (III-55) indicates the place where the waste water disposal sites, from the vehicle for camping;

Sign  III-55

1:46. Sign "terrain for camping in tent" (III-56) "terrain for camping with trailers" (III-57) and "terrain for camping on the vehicle (III-58), indicating the proximity of terrain or camping terrain built for camping in tent, stay in the trailer or the vehicle. Signs can be combined with each other by destination of terrain for camping;

Sign  III-56                                Sign  III-57                       Sign  III-58

1:47 Sign "terrain built for picnic" (III-59) marks the proximity of terrain or terrain built for picnic;

Sign III-59

1:48. Sign "mountain chalet" (III-60) marks the closeness of the location or place where there are mountain homes, and the terrain built for picnic;

Sign  III-60

1:49. Sign "apparatus for fire extinguishing" (III-61), shows the closeness of the location or place where there is fire extinguishing apparatus or fire service;

1.49.1. If the sign is placed before the Fire Department service, under the white field is written "Firefighters";

1.49.2. Symbol on the sign is red;

Sign III-61

1:50. Signs "vehicle for assistance in the street" (III-62), shows the closeness of the location or place where is the service to provide assistance in case of defect in the vehicle;

Sign III-62

1:51. Sign "of vehicle repair workshop" (III-63), shows the closeness of the location where is the vehicle repair workshop;

Sign III-63

1.52. Sign  » car wash« (III-64), shows the closeness of the country where is the car wash;

Sign III-64

1:53. Sign "toilet" (III-65) shows the closeness of the location where are the public toilets;

Sign  III-65

1:54. Sign “workshop for tires repair" (III-66) indicates the closeness of the location where the workshop for repair of tires;

Sign III-66

1:55. Sign "radio station" (III-67) shows the area where the radio station can be heard on the roads condition, where the location name and frequencies are listed in the sign;

Sign III-67

1:56. Sign "water protection areas" (III-68), indicates the place on the road where the road lies under water protection area and where drivers need to be careful. The symbol in the sign is colored in orange, respectively, the axis of the vehicle with a black, two blue wave lines;

Sign  III-68

1:57. Sign "highway" (III-69) indicates the place where the highway begins;

Sign  III-69

1:58. Sign "the end of the highway" (III-70) indicates the place where the highway ends;

Sign  III-70

1:59. The "motorway" sign (III-71) indicates the place where the motorway starts;

Sign III-71

1:60. Sign "the end of the road reserved for motor vehicle traffic - the fast way" (III-72) indicates the place where the road reserved for motor vehicle traffic-the fast way. Marking is crossed by a sloping line of red ink;

Sign III-72

1.61. The "end of motorway" sign (III-72) indicates the place where the motorway ends. The sign is crossed with a diagonal red line.

Sign III-73

1.62. Sign "direction of movement of the vehicle in which the left return is prohibited" (III-74) shows the way in which the vehicle should move up to the junction. The sign will be placed  at the first intersection before the junction where the left return is prohibited;

Sign  III-74

1.63. Sign "place to stop the car violently" shows the closeness of the location or place in which it's built a special area on the road for the violent stop:

1.63.1. Sign is placed at the beginning of expansion in the 250 meters, but can also at 150 meters before the marked location;

1.63.2. III-75 sign has the inscription SOS in the red layer;

1.63.3.C72 sign is placed on the expansion in which is the SOS phone, while III-76 sign is placed on the expansion near which there is no SOS phone;

1.63.4. Color of the sign depends on the type of road on which will be placed the sign.

Sign  III-75	                           Sign III-76

1.64. Sign "neck mount" (III-77), shows the mountain neck with altitude. Color of sign depends on the type of road on which is the sign;

Sign  III-77

1.65. Sign "river" (III-75), shows the name of the river beyond which the road passes. Color of sign depends on the type of road on which is the sign;

Sign  III-78

1.66. Sign "road facilities" (III-76 and III-77), shows the name and length of road facilities of special importance (tunnel, viaduct). Color of sign depends on the type of road on which is the sign;

Sign  III-79	       Sign  III-80

1.67. Sign "police station" (Sign  III-81), shows the closeness of the location or place where there is the police station. Under the arrow can be written the distance in meters to the place where is the police station;

Sign Sign  III-81

1.68. The "rural area" sign (III-82) indicates the name of the rural area wherein enters the road and the border from where the area begins;

Sign    III-82

1.69. The "end of rural area" sign (III-83) indicates the ending of the rural area through which the road passes;

Sign   III-83

1.70.The "urbane zone" sign (III- 84) indicates the name of the residential area wherein enters the road and the border from where the area begins. The sign is placed at the entry point to the residential area and drivers must obey the traffic rules applicable to the residential area;

Sign  III-84

1.71. The ''end of urban zone" sign (III- 85) indicates the ending of the urban zone through which the road passes. The sign is placed at the exit point of the urban zone wherein adherence to traffic rules applicable to the urban zone ends;

Sign  III-85

1.72. Sign "guide" (Sign  III-86), shows the site, object or characteristic of the object or content where lies the road in which the guide shows:

1.72.1. In the guide can be written more than two names, which are written one under another;

1.72.2. With Sign  III-86 and Sign  III-87 signs shall be marked distance to destination in kilometers;

1.72.2. Sign is placed at the junction to the place where the road begins which is provided with a sign;

1.72.3. Color of the sign depends on the type of road on which a sign;

1.72.4. Sign  III-84 and Sign  III-85 signs can be placed in the fourth degree of remoteness of the traffic management.

Sign  III-86

Sign  III-87

1.73. Sign "guide to the airport" (Sign  III-88) indicates the direction towards the airport;

Sign  Sign  III-88

1.74. Sign "guide for motorway and road reserved for motor vehicles" (III-89) and Sign  III-88) indicates    the direction towards the highway and the road reserved for motor vehicles:

1.74.1. In the guide can be written the names of places, symbols on the motorway respectively on the road reserved for motor vehicles and sign on the motorway respectively reserved for motor vehicles;

1.174.2. Sign  III-89 Sign is placed at the junction when entering the motorway or road reserved for motor vehicles;

1.174.3. Sign  III-90 sign is placed at the junction which leads to or is located towards the highway or road reserved for motor vehicles;

1.174.4.  Color of the sign depends on the type of road on which is placed the sign;

1.174.5. Sign may be placed in the fourth degree of distance of the traffic management.

Sign Sign  III-89

Sign Sign  III-90

1.75. Sign "lining of the vehicles" (Sign  III-91) and "alignment of the vehicles according to the names of localities" (Sign  III-92) shows location of alignment at the junction on the road with many traffic tracks:

1.75.1. In the sign can be written the names of places (Sign  III-92);

1.75.2. Symbols on the sign should respond to the true number of the traffic tracks and method of alignment in them;

1.75.3. Color of the sign depends on the type of road on which is the sign.

Sign   III-91

Sign III-92

1.76. Sign "the beginning of the traffic track for vehicles of public transport of passengers" (Sign  III-93) and sign "the end of the traffic track for vehicles of public transport of passengers" (Sign  III-94) shows the place where it starts, respectively ends the traffic track for the movement of vehicles to public transport of passengers;

Sign   III-93               Sign III-94

1.77. Sign « the traffic track for vehicles of public transport of passengers «( Sign  III-95) is marked with symbols or test in the traffic trak in which move only vehicles of public transport of passengers. In sign III-93, Sign  III-94 and Sign  III-95 instead of the symbols can be written text "Tram", "Bus", "Taxi";

Sign  Sign  III-95

1.78. Sign "opening of the traffic track" (Sign  III-96) indicates the place where it starts the additional traffic track for the vehicle movement in the same direction:

1.78.1. In the sign can be written the distance to the place when it starts opening of the traffic track;

1.78.2. Symbols on the sign should respond to the real number of the traffic track and method of lining in them;

1.78.2. Sign is placed on public roads and other roads;

1.78.3. When the traffic is directed for a certain time due to obstacles or the road damages, surface markings are yellow.

Sign  Sign  III-96

1.79. Sign "closure (reduction) of traffic track" (Sign  III-97) indicates the place where closed respectively ends a traffic conveyor for moving the vehicles in the same direction:

1.79.1. In the sign can be written the distance to the place when it starts closure of the traffic track;

1.79.2. Symbol on the sign must respond to the true number of traffic tracks and method of alignment in them.

1.79.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign;

1.79.3. When the traffic is directed for a certain time due to obstacles or the road damages, surface markings are yellow.

Sign III-97

1.80. Sign » speed allowed in certain tracks of traffic » (Sign  III-98) shows the lowest speed allowed in certain tracks of traffic:

1.80.1. Given speed in the sign is taken as an example;

1.80.2. Symbols on the sign should respond to the true number of the traffic tracks and method of lining in them;

1.80.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign.

III-98

1.81. Sign »Traffic track for slow vehicles" (Sign  III-99) shows the location where begins the track in which have to move slow vehicles, which move with speeds less than that required to the sign:

1.81.1. In the sign can be written the distance to the place where it starts the track to slow vehicles;

1. 81.2. Symbol on the sign must respond to the real number of the traffic tracks, ban and ways of lining in them. The speed of the sign is given as an example;

1.81.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign and may  have   different symbols.

Sign  III-99

1.82. Sign "the end (closing) of the track of traffic for slow vehicles" (Sign  III-100) indicates the place where the track ends to slow vehicles:

1.82.1. In the sign can be written the distance to the finishing place of the traffic track;

1.82.2. Symbol on the sign must respond to the true number of the traffic tracks and method of alignment in them;

1.82.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign and may have

different symbols;

Sign  III-100

1.83. Sign "exit from the highway and the road reserved for motor vehicles" (Sign  III-101) shows the distance to the beginning of traffic track to exit from the road:

1.83.1. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign;

1.83.2. Sign placed under the rule when traffic track from the motorway exit or from the road reserved for motor vehicles is less than the prescribed length  and at the end of the motorway or road reserved for motor vehicles.

Sign  III-101

1.84. Sign "table to mark the exit" (Sign  III-102) indicates the place of exit from the highway or road reserved for motor vehicles:

1.84.1. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign;

1.84.2. Sign is placed at the top of the separator island.

Sign III-102

1.85. Signs » vacation » (III-103) and (III-104) shows the arrival in the location where is the place of resort with content of services and space for the rest of the travelers:

1.85.1. Symbols in the sign contain the resort location, distance to the vacation place  (C98), respectively to the next point of fuels (III-104);

1.85.2. When the sign (III-104) is placed at the beginning of the track for disconnection, under the symbol of the content of country resort is located arrow obliquely to the right;

1.85.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a road.

Sign  III-103

Sign III-104

1.86. Sign "ban access to certain types of vehicles on the highway or road reserved for motor vehicles" (III-105) show which types of vehicles and traffic participants are forbidden to move the highway and roads reserved for motor vehicles. The sign which has to do with the road reserved for motor vehicles is (III-71) and is colored blue;

Sign  III-105

1.87. Sign "road fee" (III-106) is located on the traffic track shows the proximity of the facility where is made the payment. Color of sign depends on the type of road on which is a sign;

Sign  III-106

1.88. Sign » notice for road charge»( III-105) shows the proximity of the facility where is done the road payment. Color of sign depends on the type of road on which a sign;

Sign III-107

1.89. Sign "making mandatory the payment card" (III-108), "road fee" (III-109), "electronic road fee" (III-110) and "road to the smart card payment" (III-111) shows making the card mandatory for charges respectively manner of payment in facilities for road traffic fees. Color of sign depends on the type of road on which is a sign;

Sign  III-108                         Sign III-109

Sign  III-110	                        Sign  III-111

1.90. Sign "deviation" indicates the direction of the traffic diversion when due to traffic deviation of residence or the road damage where the traffic is partially or completely stopped. For further direction of traffic, sign should be supplemented with additional table marked deviation - km;

Sign  III-112

1.91. Sign "path deviation indicator" (III-113) shows the temporary direction of deviation:

1.91.1. If the direction of the deviation is only for pedestrians or for certain categories of vehicles, then, on the left side of the sign marked pedestrian symbol or type of vehicle that is supposed to sign;

1.91.2. Sign is colored orange.

Sign  III-113

1.92. Sign "track to cover the signs" (III-114) serves to cover temporary traffic sign or to temporal cover of any denomination of settlement in the traffic sign and announcement for conducting the traffic when is not in operation. The sign is colored orange;

Sign III-114

1.93. Sign "direction of deviation for certain types of vehicles" (III-115) and (III-116), informs drivers of vehicles shown on the sign that should drive in the direction which is specified in the traffic sign – direction required;

Sign III-115    	                    Sign III-116

1.94. Sign "for manual regulation of traffic" (III-117) warns drivers to the proximity of the place where the work are performed and when traffic is regulated in an alternative way. The sign is yellow;

Sign III-117

1.95. Sign »Traffic track designed for a certain type of vehicle" (III-118) which is with the symbol or put in the traffic sign (III-119) shows the number and destination of traffic tracks, when due to maintain traffic flow on roads in the area where works are carried out, time constraints or damage to road, traffic is adjusted so that the traffic tracks are provided for certain types of vehicles etc:

1.95.1. Width of the sign is shown as an example;

1.95.2. Symbols on the sign should respond to the true number of the traffic tracks and method of lining in them;

1.95.3. The base color of sign is white, while due to obstacles or damage to roads, traffic is directed to a particular time, signs have yellow base.

Sign III-118	                        Sign III-119

1.96. Sign "for directing traffic on the road with traffic split tracks" (III-120) (III-121) (III-122) (III-123) and (III-124) announces and indicates the direction, the manner of orientation when due to obstruction or damages to the road, the traffic in a certain is oriented by a road track designed for traffic from the opposite direction, therefore the traffic is carried at certain times in both directions and vice versa, during the passage of traffic in both directions, in that, in one direction:

1.96.1. Symbols on the sign should respond to the true number of the traffic tracks and method of lining in them;

1.96.2. The base color of sign is white, while due to obstacles or damage to roads, traffic is directed to a particular time, signs have yellow base.

Sign	 III-120                          Sign III-121

Sign  III-122                                Sign III-123

Sign  III-124

1.97. Sign "table to mark the naming of the road" (III-125) tells drivers and pedestrians, the street name on which cross or enter:

1.97.1. Sign can have the house number, or the block which relates to it.

1.97.2. Signs placed at the junction.

Sign  III-125

1.98. Sign "Republic of Kosovo" (III-126) indicates the entry in the Republic of Kosovo;

Sign III-126

1.99. Sign » the greater speed limit allowed on the roads of Kosova »( III-127) shows the overall speed limit in Kosova by type of road and obligation for short ignition lights when the vehicle is in traffic;

Sign III-127

1.100. Sign »international sign of vehicle» (III-128). It is written the sign of the Republic of Kosovo;

Sign  III-128

1.101. Sign "For emergency stop" (III-129) and sign "direction for emergency stop" (III-130)  shows the stopping respectively the direction of emergency exit in case of risk in tunnels (galleries). The form of the symbol and distance in the sign III-128 should respond to the type of exit from the tunnel (gallery);

Sign III-129

Sign III-130

1.102. Sign "the number of exit signs or joints" (III-131) shows the number of exits or joints of motorway respectively of the road reserved for motor vehicles. Color of sign depends on the type of road on which is a sign;

Sign  III-131

1.103. Sign "the number of international road" (III-132) shows the number of international road. It is placed as a special sign, under or over other traffic signs;

Sign  III-132

1.104. Sign "motorway number" (III-133) shows the number of motorway:

1.104.1. Sign is green, the symbol for the motorway is letter A and the external edge is white;

1.104.2. Sign is placed as a special under or over other traffic signs.

Sign  III-133

1.105. Sign "Main road" (M 2) shows the number of motorway. It is placed as a special sign, and may be placed under or over other traffic signs;

Sign III-134

1.106. Sign "number of regional road" (III-135) shows the number of regional road. It is placed as a special sign, and may be placed under or over other traffic signs;

Sign  III-135

1.107. Sign "mileage for motorway or road reserved for motor vehicles" (III-136) indicates kilometers in which the sign is located:

1.107.1. Color of the sign depends on the type of road on which is the sign;

1.107.2. Sign according to the rules is set on the right side of the road, in the direction of movement.

Sign  III-136

1.108. Sign "for the highway" (III-137) indicates the number of highway, the number of part in miles of highway on which is placed traffic sign. Sign is placed on one side of the road with two parts of the sign;

Sign  III-137

1.109. Sign »part of the regional road" (III-138) shows number of regional road, the number of part of the regional road and part of the kilometers of it, on which the sign is located;

1.109.1. Sign is placed on one side of the road sign with two parts of the sign;

1.109.2. Number of regional road in the sign was taken as an example.

Sign  III-138

2. In the part of the sign under the white field (Signs C33, C34 and C38-C64) with symbols or inscriptions are marked the headings, type, distance in meter or direction in which is the location, space, equipment, or services (SOS cabins, the fire service, hotels, and similar) with which the sign relates. In this case, the blue area under the symbol of sign mounts, and square-shaped sign passes in the shape of rectangle.

3.

3.1. Warning signs for traffic directing of first degree are:

3.1.1. Sign "before the roadmap for exit from the motorway or road reserved for motor      vehicles" (D01). If the sign has to do with the motorway is colored green, while on the road reserved for motor vehicles, with blue;

Sign  III-139

3.1.2. Sign » before the roadmap for motorway junctions with sign of the junction « (D02). It is placed on inter-regional junctions.

Sign  III-140

3.2. Warning signs for traffic directing of second degree are:

3.2.1. Sign "junction" (III-41) of (III-42) shows the mutual position, road directions, number of        roads and names of places where cross-roads lead;

3.2.2. Arrow positions should respond to the road position on the ground;

3.2.3. Position of the sign of the number on the arrow to the right may be on the left or in the place depending on the number of routes and the names of location which are required to be marked;

3.2.4. Position of the sign of the road number to the left or right may be in the direction of the arrow or the name of the place;

3.2.5. Signs are placed at a distance of at least 150 meters before the junction determined by the sign;

3.2.6. Base color of the sign is determined by type of road on which is the sign;

3.2.7. For the destination which is located in the path of another type, the basis set is used, the color of which corresponds to the type of road which leads the way;

3.2.8. III-142 sign is taken as an example, while the actual position on the road must respond to the sign.

Sign  III-141

Sign  III-142

3.3. Sign »junction with roundabout" (III-143) shows the intersection in which traffic is conducted with roundabout:

3.3.1. Arrow positions should respond to the road position on the ground;

3.3.2.Position of the sign of the road number on the arrow for right can be either left or under the name of the locality, depending on the number of roads and the number of names of localities that should be marked.

3.3.3. Position of the sign of the number and type of road, left and right may be in the direction of the arrow or under the name of the locality;

3.3.4. Signs are placed at a distance of at least 150 meters before the junction determined by the sign;

3.3.5. The base color of the sign is determined by the type of road on which is the sign. For the destination, which lies in the way of another type, the basis set is used, the color of which corresponds to the type of road in which the road leads.

Sign III-143

3.4. Sign "table before roadmap" (III-144) (III-145) and (III-146) shows the name of the exit or stop on the motorway, and roads in interchanges, it can be placed from the right side of the road (III-144) (III-145) or the portal on the road (III-146):

3.4.1. Arrow positions should respond to the road position on the ground;

3.4.2.Position of the sign of the road number on the arrow for right can be either left or under the name of the locality, depending on the number of roads and the number of names of localities that should be marked.

3.4.3. When the sign is placed in the portal, in the third degree of warning, no white area, but the   distance to the exit is written in the green area before the street number from which come up.

3.5. III-146 sign is placed on inter-regional junctions. The color of the sign base is determined by the type of road on which is the sign. For the destination, located in the path of another type, the basis set is used in the sign, whose color corresponds to type of road to which leads. Signs III-146 was taken as an example, while the real position on the road should respond to the sign;

Sign III-144

Sign III-144

Sign III-144

3.6. Warning signs for traffic directing to the third degree are:

3.6.1. Sign "before the guidelines" (III-147) indicates the direction of movement to the settlement;

3.6.2. The base color for marking the direction of movement is determined by type of road in which leads;

Sign  III-147

3.6.3. Sign "before exit guides" (III-148) of (III-149) on the motorway indicates the direction of movement to the settlements listed in the sign;

3.6.4. The base color for marking the direction of movement is determined by type of road where the road leads.

Sign III-148

Sign  III-149

3.7. Warning signs for traffic directing to the fourth degree:

3.7.1. Sign "path index table" (III-150) indicates the direction of the road for dwelling listed in the sign and the distance in miles (except in the white area). Sign may have no more than three areas to note the direction of movement and more than two dwellings within the area. When the sign is placed on the road (the portal), each field is placed as a special sign on the anticipated traffic track in sign:

3.7.1.1. Sign is set at the junction to the place where the road begins that provided with the sign;

3.7.1.2. The base color for marking the direction of movement is determined by type of

road where the road leads.

Sign  III-150

3.7.2. Signs "guide to the portal on a traffic track" (III-151) and (III-152) "Guide to the portal over two strips of traffic" (III-153) and (III-154) in motorway and road interchange indicates the direction of movement to the dwellings listed on the sign. In sign can be written three or at most four names of settlements, including the names of national parks, Olympic sites or any contents of national importance:

3.7.2.1. Signs are placed at entrances and in the interchange areas, two motorways respectively road reserved for motor vehicles in the place where starts the track to slow the vehicle;

3.7.2.2. Base color of the sign is determined by type of road to which leads. For destination which is located on the roads of another type, is used color which is determined according to signaling.

Sign  III-151

Sign III-152

Sign III-153

Sign  III-154

8. Warning signs for traffic directing of the fifth degree are:

8.1. Sign "confirmation of direction" (III-155) indicates the direction of movement after the

crucifixion;

8.1.1. Sign bears the name of the places, distance in miles to those places, and the number of ways in which the place is located;

8.1.2. Position of the sign of the number of sign is among the location’s name, respectively from the left side;

8.1.3. On the sign can be written at most five names of places;

8.1.4. On the highway and the road reserved for motor vehicles which has two separate road tracks, the sign is placed on the road;

8.1.5. The sign is placed at distance at most 500 meters from the last joining;

8.1.6. Base color of the sign is determined by the type of road on which is thea sign.

Sign III-155

ANNEX IV

ADDITIONAL TABLES

1. Additional tables are:

  - Additional tables

  - IV-01 shows the distance between the sign in which is located additional table, and the beginning of the road, respectively the country to which the sign relates;

Sign  IV-01

1.2. Supplementary Table IV-02 shows the distance to the place on which is the signs B02 (mandatory stop), to which the driver must stop the vehicle;

Sign  E02

1.3. Supplementary Table IV-03 shows the length of the part of road at which threatens the danger provided with the sign, respectively, in which applies the order stated prescribed by the sign, or in which is provided the content of the sign, from which it comes the supplementary table;

Sign IV-03

1.4. Supplementary Table IV-04 shows the distance from the sign of the facility or part of the way in which the announcement relates;

Sign  IV-04

1.5. Supplementary Table IV-05 and IV-06 indicates the limited time for which the final order applies;

Sign  IV-05	                        Sign  IV-06

1.6. Supplementary Table IV-07 contains explanations of the sign with the words, or in any other way, if it is not clearly defined with symbols in the sign;

Sign  IV-07

1.7. IV-08 to IV-015 table contains additional symbols to which the sign relates;

Shenja IV-08	                    Shenja IV-09

Shenja  IV-10	                        Shenja IV-11

Shenja  IV-12	                        Shenja  IV-13

Shenja IV-14	                                Shenja  IV-15

1.8. Supplementary Table IV-16 shows the removal of the vehicle with "Spiders" in the place that stopping or parking is prohibited with the rules or the traffic signs;

Sign  IV-16

1.9. Supplementary Table IV-17 to IV-22 shows that it’s prohibited stopping or parking, to signs, from the sign, respectively, by one or the other side of the sign;

Sign  IV-17

Sign  IV-18                            Sign  IV-19

Sign  IV-20        Sign  IV-21   	Sign  IV-22

1.10. Additional table from IV-23 to IV-30 shows the position of parking the vehicle. It is set with the sign IV-36 (parking);

Sign  IV-23

Sign  IV-24                            Sign  IV-25

Sign  IV-26                        Sign  IV-27

Sign  IV-28	       Sign  IV-29

Sign  IV-30

1.11. IV-31 additional sign shows the place which is reserved for vehicles of persons with disabilities or the proximity of the road where can appear disabled person in a wheelchair. It is placed with the sign I-01 (danger on the road) and III-36 (parking);

Sign  IV-31

1:12. Supplementary Table IV-32 shows the place which is reserved for specific users. It is placed with the sign III-36 (parking);

Sign  IV-32

1.13. Supplementary Table IV-31 and IV-34, indicates the beginning of the road section, meaning the place where the risk of sudden rain or frost. It is placed by the sign I-01 (danger on the road) and II-31 (speed limit);

Sign  IV-33                            Sign  IV-34

1:14. Supplementary Table IV-35 and IV-36 indicates the position of priority road crossing. Supplementary Table IV-35 is set with the sign III-09 (road with priority road crossing). Table IV-36 Additional table IV-36 is placed with the sign II-01 (junction with priority road crossing) and II-02 (mandatory stop);

Sign  IV-35                            Sign  IV-36

1:15. Supplementary Table IV-37 shows the proximity of part of the way in which may appear incapable persons - the elderly;

Sign  IV-37

1:16. Supplementary Table IV-38 shows the proximity of part of the way in which may appear the blind people;

Sign IV-38

1:17. Supplementary Table IV-39 shows the proximity of part of the way in which is done the snow cleaning. Supplementary table is temporary and is placed during the conduct of works for road maintenance (snow clearing);

Sign  IV-39

1:18. Supplementary Table IV-40 indicates that the road works are carried out in connection with the placement of signs on the road. Decided to sign I-01 (danger on the road), II-31 (speed restriction). Supplementary table base color is white, gray symbol. Supplementary table is temporary and placed in the performance of road maintenance works (placement of signs on the street);

Sign  IV-40

1:19. Supplementary Table IV-41 shows the country's proximity to roads where traffic accidents occur. It is placed by the sign I-01 (danger on the road), II-31 (speed limit). Supplementary table is temporary and placed in the event of severe traffic accidents when the traffic temporary fix;

Sign IV-41

1:20. Supplementary Table IV-42 announces the time of movement of frogs in large numbers, which, passing across the road cause certain danger for drivers. Additional table according to the rules, is placed with the sign I-01 (danger on the road);

Sign  IV-42

1:21. Additional Table IV-43 sign announces that the traffic sign to which is added the additional table set due to traces of vehicles on the road. It is set with the sign I-01 (danger on the road), II-31 (the speed limit);

Sign  IV-43

1:22. Supplementary Table IV-44 shows the place on the street where is the device to slow traffic (bumps). Determined by the sign IV-34 (proximity of children on the street) and IV-04 (children on the street);

Sign  IV-44

1.23. Supplementary Table IV-45 shows the point of fuel gas. Decided to sign III-40 (point of fuel);

Sign  IV-45

1:24. Supplementary table " sign – “exit from the highway or motorway " (IV-46) shows the proximity of the exit from the highway or motorway;

Sign IV-46

1.25. Signs »the sign of the highway node « (IV-47) Indicates the proximity of the intersection of the highway or motorway;

Sign  IV-47

1:26. Supplementary Table IV-48 shows the passage of vehicles transporting the load beyond loading gauge;

Sign  IV-48

1:27. Supplementary Table IV-49 shows the space with increasing concentration of hazardous substances into the air. Supplementary table base color is white, with symbols on red with black lettering;

Sign  IV-49

1.28. Supplementary Table IV-50 shows the necessary connection of the engine due to long waits for environmental protection. It is exclusively associated with the work of the red traffic light signals. Table base color is white, with the key symbols with gray and black lettering. Supplementary Table deciding where increasing concentrations of hazardous substances into the air;

Sign  IV-50

ANNEX V

THE SIGNIFICANCE OF ILLUMINATED SIGNS

1. The significance of illuminated signs is:

1.1. The red light means stop vehicles crossing the fig. – V-01;

1.2. Red and yellow light indicates that soon will be a break in the traffic stop, before the appearance of green light – fig. V-02;

1.3. The green light indicates the free passage of vehicles, and should be turned on as independent light. The transition from green light to yellow, must be reported to the intersection of the green light three times – fig. V-03;

1.4. Yellow light before the red light means stop moving, except for vehicles which at the time when the yellow light switches, are located at that distance from the illuminated signs that cannot stop safely, and not to pass this sign – fig. V-04;

1.5. Complementary (additional) illuminated arrow shows the free passage of vehicles in the direction indicated by the green light also during the time when the red or yellow light is turned on – fig. V-05 and V-06;

1.6. Forms of arrows shown in - fig. V-07 (for the arrows with red illumination) and V-08 (for the arrows with green lighting);

1.7. Crossed lines with red color (X), show the traffic stopping along the track on which the sign is located, fig. V-09;

1.8. Green arrow with the peak turned down, shows the free passage along the track on which is placed the sign-fig. V-10;

6.9. Yellow arrow with the top turned to the right or left, shows the passage of traffic flow by the track on which the sign is located on the other track - fig. V-11 dhe V-12;

V-01   V-02   V-03  V-04 V-05   V-06

V-07

V-08

V-09       V-10

V-11        V-12

2. By the traffic light is regulated the traffic of bicycles in crossing the bicycle path across the road, the traffic lights are in the shape of the silhouette of the bike and have the following meanings:

2.1. Free passage of bicycle - fig V-13;

2.2. Stop passing the bicycle – fig. V-14;

2.3. The same equipment for sign lighting for bicycle ande pedestrian can be applied even in cases when the pedestrian and arrows for pedestrian and bicycle are side by side photo- V-15 and V-16 fig.

V-13   V-14    V-15    V-16

3. Illuminated signs at traffic lights have the following meaning:

3.1. Free passage of pedestrian - fig.V-17

3.2. Pedestrian crossing ban fig. - V-18

V-17   V-18

4. The line shows:

4.1. Stop pass for the tram – fig. V-19;

4.2. Free pass for the tram in the direction toward the fig. - V-20;

4.3. Free pass for the tram in the right direction - fig. V-21;

4.4. Free pass for the tram in the left direction - fig. V-22.

V-19                    V-20                          V-21                V-22

5. Crossing traffic signs

5.1. Distance from crossing traffic signs depends on the permissible speed of movement and the real situation. lluminated signs at railroad crossing (to mark the crossing of the road over the railroad tracks at the same level) may be signs marking the half barriers and barriers and signs that announced the arrival (closeness) of the train, namely the closure of crossing barriers or half barriers.

5.2. Besides marking the rail crossing with illuminated signs, crossing should be provided with acoustic signals.

5.3. If illuminated signs at rail crossing warned the arrival of the train, namely the reduction of barriers or half barriers where these signs alerted traffic participants on what barriers or half barriers are in the closed position, these signs give red light illuminating alternative which are in the form of round Ø 300.

5.4. Lights out in paragraph 1 of this Article shall be located near each other in the vertical column of the table which has the shape of equilateral triangle with high returned from the top, colors and dimensions of which correspond to the color and dimensions of the danger signs, length of equilateral triangle ribs is sized 120 (signs V-23), with retro-reflective color grade III.

5.5. Lights by paragraph 1 of this article are worked on the technology of light diodes (LED).

Sign V-23

ANNEX VI

SIGNS ON THE ROAD AND IN OTHER SURFACE

1. Longitude marks ( signs ) on the street are:

1.1. Longitudinal lines are full, interrupted, dual and side lines.

1.2. Full longitudinal (dividing and side) line marks the prohibition of vehicles passing over that line or vehicle movement ban in that line.

1.3. With the exception of paragraph 2 of this Article is permitted excess in the full line of the road, of vehicles that in a flat, cannot develop a greater speed than 30 km / h, and vehicles that are not considered motor vehicles.

VI-01

1.4. Interrupted longitudinal lines may be dividing line, short interrupted line, wide interrupted line and warning line. Interrupted (dividing) line shared the road surface on traffic tracks fig. - VI-02.

VI-O2

1.5. Wide line, with interruption serves as the sideline for the separation of traffic flow at intersections on roads outside settlements and is the minimum width of 30 cm.

1.6. Warning line serves to warn of the proximity of full line of demarcation fig. VI-03.

VI-03

1.7. Short line, with interruption serves as a dividing line in the vicinity of the branch junction, as the leading line at the junction, and for sharing the traffic tracks for vehicles of public transport of passenger fig. VI-04.

VI-04

1.8. Double dividing line, double line may be full line, interrupted double line and double line combined.

1.9.  Double dividing line (full) prevents the passage of vehicles on those lines or prohibit the traffic of vehicles across those lines and must be applied on roads with traffic in both directions fig. VI-05:

1.9.1. With two or more traffic tracks for each direction

1.9.2. With an odd number of the traffic tracks if the excess is prohibited in both directions;

1.9.3. In tunnels or near tunnels in length at least 200 m;

1.9.4. On the premises;

1.9.5. If required by traffic conditions, and safety on the road or the road environment.

VI-05

  - Double dividing line with interruption serves for marking of the traffic tracks with variable direction of movement in which traffic is directed with illuminated signs - fig. VI-06.

VI-06

1.11. Combined double line serves for the separation of traffic track in places where visibility conditions are such that allow overcoming only one direction of movement - fig. VI-07.

VI-07

1.12. Parts of the road near the mountain neck, intersection, road crossing at the railroad tracks, and in settlements in which the visibility of the road is significantly reduced and may be marked with one or two continuous parallel lines, full lines or double lines one of which is full, and the other, interrupted figures VI-08, VI-09 and VI-010.

1.13. Length between point B and C (figure VI-08) is determined by the speed allowed, so that the transition from two tracks in a traffic track is applied by:

n £ 1:60 for v > 50 km/h

n <1:30 for v £ 50 km / h

VI-08

VI-09

VI-10

1.14. To determine the length of the visibility is taken the speed which does not exceed 85% of vehicles or the estimated speed if the value of which is greater

1.15. The length of visibility (M) is determined by the speed of vehicles (fig. VI-09 and VI-10), which is:

1.15.1.  ...........130 km/h - nga 200m to 400 m;

1.15.2.  ......... 100 km/h - nga 160 m to 320 m;

1.15.3.  .......... 80 km/h - nga 130 m to 260 m;

1.15.4. ........... 60 km/h - nga 50 m   to  100 m;

1.16. In determining the length of the visibility for marking the road signs near the neck mount, in turn to reduced visibility or similar places, eye height is 1.0 m, while the building height is 1.1 m.

1.17. Full dividing line must precede the warning line (L) which is determined by the speed of vehicles coming and is at least:

1.17.1.  .......130 km/h - 160 m;

1.17.2.  ........100 km/h - 120 m;

1.17.3.  ........ 80 km/h - 100 m;

1.17.4.  ........60 km/h - 80 m;

1.17.5.  ........40 km/h - 60 m;

1.18. The warning line markings may be supplemented by one or more arrows (VI-26), that show drivers which traffic tracks should be used.

2.Transversal signs on the road are:

2.1. stop line;

2.1.1. Stop line may be full or uninterrupted. The full stop line marks the place where the drivers are obliged to stop their vehicle may be indicated with a “STOP” painted before the line -  Fig. VI-11;

VI-11

2.1.2. Interrupted line - marks the place of detention in which the driver must stop the vehicle if necessary to give priority to vehicles that move on the path with priority passage. Before stopping line can be marked warning triangle (VI-12).

VI-12

2.1.3. Instead of interrupting stop line the location in which the driver must stop the vehicle (if it is necessary) giving priority to vehicles which move on the path with priority passage may be marked with a triangle with the peak turned to the driver (fig. H 13).

VI-12                                                   VI-13

2.2.Oblique lines

2.2.1. Oblique lines mark the opening of the exit track (fig. VI-14) and the closing of the entry track (fig. VI-15) on the highway and roads reserved for motor vehicles.

VI-14

VI-15

2.2.2. Opening and closure of the traffic track destined for the public transport of passengers (Figure VI-16)

VI-16

2.3.Limiter

2.3.1.  Limiter marks the place of entry in which is necessary separation of part of the street       where the traffic is stopped (Figure VI-17).

VI-17

2.4.pedestrian walkway

2.4.1 The pedestrian walkway defines the intended route for the pedestrian crossing (fig. VI-18).

2.4.2.  In places where the pedestrian crossing cannot be marked with ink, may be marked with steel or plastic elements, dowel (peg) or retro-reflective signs.

VI-18

2.4.3.  When the road is marked for the pedestrian crossing (fig. VI-18) must be marked signs of III-02 and I-33 (marked pedestrian walkway), except in places where the traffic is regulated by illuminated signs (traffic light) and near the junction, where there is a crossing and the road signs marked with II-01 or II-02.

2.4.4. On the streets where the pedestrian walkway is near the school should be the inscription>> SCHOOL <<(Figure VI-55).

2.4.5.  Bicycle path crossing across the road is part of the circulating road surface intended for the passage of bicycles (Figure VI-19).

VI-19

3.  May be marked with arrows:

3.1. One direction - fig. VI-20;

3.2. Two directions (combined) - fig. VI-21 and VI-22;

3.3.  Alignment in the two neighboring junctions, where the alignment should be performed before the first intersection which is prevented from returning in the direction shown, Fig. VI-23;

3.4.  Direction of movement for garages - fig. VI-24;

3.5.  Traffic return - fig. VI-25;

3.6.  Warning of the end of the vehicle exceeds – fig. VI-26

VI-20                      VI-21                    VI-22

VI-25                          VI-H26

4. The scope for directing traffic marks area where traffic is prohibited, and stopping the vehicle and that:

4.1. Between the two tracks with opposite direction - Fig. VI-27;

4.2. Between the two tracks of the same direction - Fig. VI-28;

4.3.  In places of the special opening track, with return - Fig. VI-29;

4.4.  Before islands for separation of the traffic flow - Fig. VI-30, VI-31, and VI-32;

4.5.  At the entrance of the motorway - Fig. VI-33;

4.6.  At the exit of the motorway - Fig. VI-34.

VI-27

VI-29

VI-30                   VI-31                    VI-32

VI-33                VI-34

5.   Orientation line - marks the location of the change of free surface of the road before the strong constraints on the street or at their ends.

6. Lines can be oriented before the islands for aligning of vehicles for public transport of passengers (Fig. VI-35) for the form of the barriers at the ends of the street (fig. VI-36), and to note the significant change of road surface (fig. VI-37).

VI-35                                                    VI-36                                     VI-37

7.  Inscriptions on the road, provide the necessary information to the traffic participants, for example with the words:

>>STOP<<,>>BUS<<,>>TRAM<<,>>TAXI<<,>>SCHOOL<<,>>TRAIN<<, but also, names of countries, the speed limit etj.(fig. VI-38, VI-39, VI-40, VI-41, VI-42, VI-43, VI-44, VI-45, VI-46, VI-47, VI-48, VI-49,dhe VI-50).

VI-38                            VI-39                                         VI-40

VI-41                                          VI-42                                             VI-43

VI-44                                     VI-45                                        VI-46                        VI-47

VI-48                                              VI-49                                              VI-50

8.  Inscriptions on the street can be set as the traffic signs (fig. VI-45, VI-46, VI-47).

9. Note the areas of traffic for special needs, serves to mark the places reserved only for bus stops (fig. VI-51, VI-52 and VI-53), marking the places reserved only for the auto - taxi (VI-54), marking the passage for pedestrians in the vicinity of schools (VI-55), marking the places reserved only for persons with disabilities (Figure VI-56), marking the places where the parking and stopping is prohibited (Figure VI-57 and VI-58) and mark the path for bicycle and pedestrian (VI-59).

VI-51

VI-52

VI-53

VI-54

VI-55

VI-56

VI-57

VI-58

VI-59

10.  Marking of parking places for vehicles, serves to mark the spaces for parking. Parking in relation to the edge of the road can be full length (endwise) (fig. VI-60), aslant (slantwise) (fig. VI-61) and vertical (fig. VI- 62).

VI-60     VI-61    VI-62

VI-63

11. Note the means for calming (slowing) traffic - artificial bumps in the road (Figure VI-63) and raised surfaces (VI-64).

VI-64

12.  Elements - constructions and equipment of public roads and facilities that imply permanent obstructions within the size of the traffic profile and are marked red and white, while free profile is white and black - signs - figure VI-65.

VI-65

13.  Evacuation line in the enclosure of the tunnel is marked along the entire length of the tunnel in the side in which are the entrances to the pedestrian crossing and crossings for vehicles, with width line of 50 cm in red (RAL2002) - fig. VI-66.

VI-66

14.  Evacuation line in the enclosure of the tunel is made so that the lower ends of the line to be the height of 90 cm from the level of pedestrian corridor.

ANNEX VII

ROAD TRAFFIC EQUIPMEN

1. Equipment for marking the edges of the road are:

1.1. Direction of the indicators (fig. VII-01) serves to mark the edge of the road;

1.2. Pillars of the direction indicators in the direction of movement must have retro-reflective sign of retro – reflective glass;

1.3.  Retro reflective signs in the direction of movement from the right side is colored red, while the left is colored white;

1.4.  On roads with a direction of movement, retro-reflective sign on both sides is red;

1.5.  Direction indicator - (VII-01), in principle is placed at a distance of 0.75 m from the edge of the road, along the road at a distance of 50 m when the road is straight, and when the road is 25 m on curves and depends on the turning radius , respectively, according to the table presented;

1.6.  On motorways and roads reserved for motor vehicles indicator guidelines (VII-01) are placed at height of 105 cm, while in other ways in height of 0.90 cm from the surface;

1.7. When along the road is placed the protective fence mitigation, guidelines of the indicator are set:

1.7.1. In cases where the protective fense - mitigatory   is removed from the edge of the road 1.5 meters and in small fences;

1.7.2. In cases where the surrounding soft protective material is removed more than 1.5 m. minimum distance 0.5 meters to 0.9 meters maximum from the external edge of the road;

1.7.3. In cases where the surrounding soft protective material is placed in the dividing track distance of 1.6 m or less, the pillars of the direction indicators are displayed in the fence.

VII -01

1.8.  Directions of the indicators, signs for tunnels and galleries (Fig, VII-02), mark the end of the road in the tunnel respectively in the gallery, and are worked with the technology of light diodes (LED) and must have permanent power supply;

1.9. Indicative guidelines for tunnels in the direction of movement on the right side are red, while on the left side white;

1.10 On the road with a traffic direction,  the reflective sign in the direction of movement from the right side is red and white background, while the left side is made from two sides, with red, in cases of the traffic directing and usage of the traffic track in two directions;

1.11.  In the tunnels and galleries, navigate penalty marks are in the technology light -emitting diode (LED) (fig. VII-02) and are placed at a distance 25 m when a tunnel or gallery in the direction of, respectively at 15 m distance at curves and the first 100 m of the tunnels or galleries;

VII-02

1.12.  Reflective signs (fig. VII-03) define the edge of the road which are placed in facilities where it is not possible to be set in piles, where the shape, size and color depend on the place where they are put (in the protective fence on the sides of the tunnel, in retaining walls or similar, as well as in the longitudinal and transverse markings of the road);

1.13. Surface of the reflective sign must be class of III retro-reflective;

1.14. When on the road is set the concrete protective fences, and in it, is placed the reflective sign (VII-03), in a certain distance and at the same height as in the pillars of the directions of indicators (VII-01);

VII-03

1.15.  Sticks to the snow in the winter conditions indicate the edge of the road track and mark the length of road or road facilities;

1.16.  Sticks to the snow on the road (fig. VII-04) and road facilities (fig. VII-05) are alternately colored in red and yellow. The highest field should be painted with reflective material;

1.17. Sticks to the snow (VII-04) are placed at the edges of the road, where are located the pillars of the direction indicators. Setting from the right side of pillar of the direction indicators, looking at the direction of movement so as not to cover the reflective part of the direction indicators;

1.18. Stick to the snow must be placed in front and at the end of the security fence;

VII-04

1.19.  At the beginning of road construction sets up a stick with the stopper facing down, and at the end of the road construction stick with the limiter turned upwards;

1.20.  Tip of the limiter should be painted with reflective material.

VII-05

1. 21.Tables for marking the island (fig. VII-06, VII-07, VII-08 and VII-09), mark the top of the traffic island at the crossroads, at the tip of the dividing island on the highways exit directions and roads reserved for motor vehicles. Table K08 is worked as a spatial element:

1.21.1. Base color of the sign VII-09 is yellow - red, retro-reflective color class III's.

VII-06    VII-07

VII-08 VII-09

2. Equipment, signs and notes for notification of works, barriers and road damage are:

2.1. Marking an obstacle on the left side of the road (like VII-10) and right (like VII-11) in the direction of driving means work or obstacles on the roads, buildings and other traffic areas;

VII-10

VII-11

2.2. Marking the bend in the road (like VII-12 and VII-13) and plate marking a sharp bend in the road (like VII-14) with guidance to navigate left or right;

2.3. Color of the arrow on the sign VII-14 is colored yellow and red retro-reflective – class III;

2.4. Signs are placed where it starts the rough curve VII-14 table is placed in the rough and unexpected curves;

VII-12

VII-13       VII-14

2.5. Side table of the barrier (fig. VII-15, VII-16, VII-17, VII-18) marks the country side, which reduces the profile of the road. With the tables, are physically separated the road tracks of the opposite directions of movement. Tables: VII-17 and VII-18 are set in the places where the road surfaces are raised, or there are artificial bumps in the road;

2.6. Color oblique stripes on signs VII-17 and VII-18 are yellow-red retro-reflection of class III;

VII-15     VII-16        VII-17       VII- 18

2.7. Limiting cones (fig. VII-19) serve for marking of the road works, with short duration;

VII-19

2.8. Fence for marking the obstacles on the road (fig. VII-20 and VII-21) serves to mark the barriers on the traffic surface;

VII-20                    VII-21

2.9. Table to mark the place where the works are carried out, or damages to the road (fig. VII-22 and VII-23);

VII-22         VII-23

2.10. Moving table with the brilliant light and the sign (fig. VII-24 and VII-25) marks the site of works on the street or road damage;

VII-24   VII-25

2.11. Movable table with twinkling lights and illuminated arrows facing down, and the traffic signs (fig. VII-26), marks the place on the road where the traffic track is closed, which directed the traffic.

VII-26

2.12. Movable table – illuminated, with the changing content (fig. VII-27, VII-28 dhe VII-29) shows the place where the works are performed, or where is given the direction and the mode of the traffic orientation.

VII-27           VII-28      VII-29

3. Illuminated signs marking the works, the barriers and damages on the road:

3.1.  Diameter of the lights should not be less than 210 mm. Distance between the lights depending on the situation is from 5 m to 10 m.

3.1.1. The red light in the tables is used to mark the closed part of the road (Fig. VII-30);

VII-30

3.1.2. The yellow light twinkling is used to highlight the traffic sign on which is located (fig. VII-31). When it comes to the sign, the operation and monitoring of traffic that uses the police, then instead of yellow light twinkling lights is used with twinkling blue;

VII-31

3.1.3. Series of illuminated yellow lights are connected, which at intervals lit and switched alternately in the direction of movement. The range of lighting, announces that one or more moving tracks are closed for the move, and that traffic is directed by "travel with the lights" (fig. VII-32);

VII-32

4. In equipment for traffic guidance and orientation in the areas of road works, other barriers and the road damages are included:

4.1 The mounted terminal (distal) which is used for directing the traffic of vehicles, through the traffic yellow tracks;

4.1.1. The curb must be imprinted reflective markings for better visibility at night in reduced visibility conditions (Fig. VII-33).

VII-33

4.2. Markers for sharing the driving directions are placed when the traffic takes place in two directions through the one road direction:

4.2.1. Surface markers to be derivative of reflective markings (like VII-34, VII 35 and VII 36);

4.2.2. Marker can be independent or reinforced, mounted on the side. When the markers are reinforced in the distal fitter, should be in red and white, run with the top down in terms of movement (fig. VII 35 and VII 36).

VII-34                    VII-35                      VII-36

4.3. Navigate penalty mark to separate driving directions and marking the crosswalk, and crossing the road over the railway (fig. VII-37):

4.3.1. Navigate the sentence markers (markers) are focusing reflective tag or label lighted on both sides of white paint;

4.3.2. Navigate penalty mark, separating traffic lanes in the tunnels (galleries), are placed at 6 m distance when the traffic in the tunnels is two directional respectively at distance 12 m when the traffic is one direction.

VII 37

4.4. Curtains and conveyors serve to limit small surfaces (fig. VII 38).

VII 38

4.5. Dividing fences (elastic barriers) make physical separation of the surface provided for traffic from the opposite direction, and the surface of the road where the traffic is stopped (fig. VII 39).

VII 39

4.6. Flexible fence (expand - narrow) serves to close the small movable surfaces (fig. VII 40 and VII 41).

VII-40                                VII 41

4.7.. Barriers and half barriers are devices designed to close the traffic of vehicles and pedestrians in the direction where they are located indirectly.

4.7.1. In the barriers, twinkling red lights are placed amongst the defenders, while in half, barriers to its end.

4.7.2. The diameter of the circle of light switching is minimum 210 mm.

4.7.3. Barriers that are placed in the railway crossing and which close the road along its entire width (fig. VII 42), must be marked with at least three red lights with reflective glass from which one should be placed between the barriers, while the other  two at the ends of the barrier.

VII 42

4.7.4. Half barriers at rail crossing close the traffic only to the middle of the road width (fig. VII 43). They should be marked with at least three red reflective light located at certain distance over the entire length of the half-barrier one of which must be placed at the end of the half-barrier.

VII 43

4.7.5. When barrier and half barrier is placed at the entrance of the parking area or garage, is painted with red and if possible with a red reflective glass.

4.7.6.  Barriers and half barriers must be marked with the glass with red reflective, even if they are marked with special signs of continued or twinkling light.

4.7.7.  Reflective glasses, paragraph 1 and 2 of this Article shall have at least 40 cm area and should be placed in order to look by the direction of the road, where the traffic is closed.

4.7.8. Barriers and half barriers throughout the length should be wrapped with retro-reflective class II.

4.7.9 Traffic mirrors are designed for safe connection from the side street, on the road with passing priority or similar situations in the areas with reduced visibility.

4.7.10. Outer edges of the traffic mirror should have alternatively, a field with red and white color.

4.7.11. Traffic mirrors may be rectangular or circular shape (fig. VII.44 and VII.45).

VII 44                               VII 45

4.8.  Protective fence is certainly a technical design, whose purpose is preventing the vehicle slipping out of the way, respectively to not allow the vehicle to get out of the way.

4.8.1.  Class of protective fencing depends on categorization of roads:

| CATEGORIES OF ROAD | END OF ROAD | DIVIDER TRACK | OBJECT |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORWAY- ROAD RESERVED | H2- H1 | H2 | H3-H2 |
| MAIN AND REGIONAL ROADS | H1 |  | H2 |
| OTHER ROADS | N2 | – | H1 – H2 |

4.9. During the road works, worker holds a red flag (fig. VII 46) passage ban, while the green flag (fig. VII 46) allowed passage. The flag of red and green are the size of 40x40 cm.

VII 46                        VII 47

4.10. Circular table with diameter of 30 cm - on one side has the sign II-04 (traffic stop in one direction Fig. VII.48), and on the other side the green field with the white circle, and width of 6 cm (fig. VII 49). II-04 sign turned towards the vehicle that comes means that the passage is prohibited (fig. VII 48). While the green field surrounded by white, and turned to arrival, means free pass (fig. VII 49).

VII 48                             VII 49

4.11. Signs and the road equipment for the traffic calming effect on reducing the speed of movement of vehicles, up to speed, allowed.

4.11.1. Signs and traffic calming devices include:

4.11.1.1. Optical white warning stripes;

4.11.1.2.. Acoustic warning track (voice);

4.11.1.3. Vibrant (vibratory) straps;

4.11.1.4.. Artificial bumps;

4.11.1.5. Raised surfaces on the road.

4.11.2. Optical warning white line is worked with the help of tools for working on the street signs, while acoustic or vibratory conveyors, by making the rough road surface, or carrying the thin layer on the road.

4.11.3. Artificial bumps are convex profile while on the road surfaces are raised trapeze profile which must be distinguished from the road surface by material and color that look good as night and day.

4..11.3.1. Artificial bumps and curved surfaces can be placed only on the roads in the settlements (residential regions), which approaches the zones in which it is necessary to slow the movement of vehicles for the traffic safety.

4..11.3.2. The use of artificial bumps and raised surface is not allowed on roads that are more likely to move emergency vehicles (on roads that lead to health facilities).

4.11.3.3. Artificial bumps and raised surfaces should be marked with additional table E44 besides the traffic sign I-34 (II-31 or III-04) and III-10 traffic signs (road bumps), VII 17 and VII 18 (table to mark the side barriers) and road signs. Surfaces must be from non-slippery material and the composition of the substances with constant reflection and reflecting on the side from which the approaching vehicle.

4.11.3.4. Artificial bumps should be placed well in defense of the road so as to prevent separation of the elements or parts thereof. In the area of artificial bumps and raised surfaces should be carried out appropriate measures to water drainage.

4.11.4. Most common measures that apply for the traffic calming in the track are:

4.11.4.1.Optical white lines warn the driver that should reduce the speed of movement;

4.11.4.2.Lines are placed in the series of at least four white reflective tracks indirectly in the direction of movement along the width of the moving track, increasing the width of the tracks at smaller distance. The first line should be minimum 20 cm wide, while each subsequent line is added by 10 cm (fig. VII 50). The distance between the lines depends on the beginning (ex. 80 km / h) and final velocity (psh.40 km / h) which the vehicle reaches the front part of the dangerous road (fig. VII 51);

4.11.4.3.Optical white lines are placed before: junctions, pedestrian crossings, before the dangerous parts of the road, before the plate III-79 (name of residence) where the
payments are made ​​in roads, border crossings, etc.

VII 50

VII-51

4.11.5. Straps for acoustic warning to drivers who broadcast vehicles crossing the flickering light with acoustic effects, which warned that drivers should reduce speed of movement (fig. VII 52):

4.11.5.1.Road tracks are worked  by scratching the surface of the track,  with superficial tools (means), with scratch or by throwing the eruptive quarry granules, size  8 to 12 mm;

4.11.5.2. Acoustic conveyors set in couples at distance 1.8 m (2.0 m) above the traffic, width 20 to 40 cm and 5 to 12 mm height, mutual distance, which depends on higher speed allowed (ex. 80 km / h) and lowest speed allowed (ex. 40 km / h) which the vehicle arrives before the dangerous part of the road;

4.11.5.3. Acoustic conveyors can be placed before the schools, kindergartens, railway crossings, pedestrian crossings, in places where payments are made on the road, intersections and dangerous curves where has high speeds of movement and where we want to sound and with the small vibrating tools warn drivers that they must reduce their speed according to the rules set restrictions or to the signs on that road;

VII 52

4.11.6. Vibrant conveyor - vibratory during the passage of vehicles emits strong vibration and acoustic effects, this warns the drivers that they must reduce their speed. Tracks are arranged in couples at 1.8 m distance (2.0 m) from each other Fig. VII 53;

4.11.6.1.Vibratory conveyors are worked from the eruptive quarry granulation along the entire width of the track from 20 to 40 cm and height 18 to 25 mm. The distance of the pair of tracks depends on the highest speed allowed which in principle represents the passage of time from one or two seconds;

4.11.6.2. Vibratory conveyors are placed in locations where the driver is to be instructed to drive under the limitations prescribed for that course.

VII 53

4. 11.7.Artificial bumps are constructing elements that are placed before the traffic calming zones, mostly in the streets and within residential areas marked with traffic signs III-21 (area in which the speed is limited) or III-25 sign (calm traffic area fig. K54):

4. 11.7.1.Bumps are placed along the half or the entire width of traffic;

4. 11.7.2.. If they are placed on the string, the distance between bumps must be 20 to 60 m depending on
situations;

4. 11.8. Depending on the speed limits are the following dimensions:

4. 11.8.1.. For 50 km / h or less width cannot be less than 60 cm, height should not exceed 3 cm;

4. 11.8.2. For 40 km / h or less, the width should not be less than 90 cm, height not greater than 5 cm;

4. 11.8.3. For 30 km / h or less, the width should not be less than 120 cm, height not more than 7cm;

4. 11.8.4. Type a) and b) should be worked by modular elements (rubber and plastic measures) and type c) can be worked out from the mass of asphalt;

4. 11.8.5.Bumps are located and extended toward the driving and is not allowed to have the top.

VII 54

4.6.9. The raised surfaces are construction elements, intended to reduce the speed of movement. They are worked one by one or in a range usually in places that are near the pedestrian crossing (Figure VII 55). The height of the raised surface is 7 to 12 cm. Corner of the initial raised parts is between 1:10 to 1:20, while the length of the proximity of the barriers depends on the height of the raised surfaces is the minimum length of 1 m.

VII 55

ANNEX VIII

SIGNALS AND ORDERS GIVEN BY A POLICE OFFICER

1. Signals given by authorized persons (police officers) with hands and body position or from the vehicle to traffic participants are presented below:

1.1. The right hand raised vertically with straight out arm to the left means a stop for all drivers except for those drivers who cannot safely stop at the moment of the hand being raised, whereas for pedestrian it means to stop crossing the road. This Police signal is used only at crossroads. (VII-1);

VIII-1

  - The right hand raised vertically with an open-handed forward palm means a stop to all drivers to whom the open-handed forward palm and body position (chest) is directed to. (VII-2).

VIII-2

1.3. In giving this signal from paragraph 2 of this Article, the police officer may use the other hand (in an straightened out form) to indicate to a certain driver to stop his vehicle for security check. On the open road, a stop table can be used, while in the night time the reflective battery can be used. (VIII-3 and VIII-4).

VIII-3                                  VIII-4

1.4.The right hand straightened out horizontally with an open hand palm to the left means a stop for all participants in traffic that intersect the direction of the raised hand. (VIII-5);

VIII- 5

1.5. The hand straightened horizontally, lightly wiggling the hand up and down with the open palm of his hand up-down means the direction given to the driver to reduce the speed of the vehicle. (VIII-6);

VIII- 6

1.6. The hand straightened horizontally, the arm arched in the elbow, with the open hand moving it circularly (in the direction of rotating the wheels of the vehicle) means that the driver to whom the direction was given should accelerate the movement of vehicle. (VIII-7);

VIII- 7

1.7. The hand straightened horizontally with an open hand palm pointing towards a vehicle or a vehicle line means that the driver of the vehicle is obliged to stop the vehicle. (VIII-8);

1.7.1. The sign from subparagraph 1.7. of this Annex is given during traffic regulation at crossroads.

VIII-8

1.8. The right hand raised horizontally with an open hand palm turned towards body at head height, with arched elbow, moving it backward, means that the driver who has been given the signal shall move his vehicle near the crossing, or towards the authorized police officer who gave the signal. (VIII-9);

    - The sign from subparagraph 1.8. of this Annex is given during traffic regulation at crossroads and on open road.

VIII- 9

1.9. Body position with feet shoulder width apart, or in the same position with both arms straightened horizontally, means that the drivers of the vehicle coming from the direction in which they have turned their chest or in the back of the police officer, should stop their cars, and drivers of vehicles coming from the direction of the straightened arms have the right of way. VIII- 10 and VIII-11.

VIII-10                                VIII-11

1.10. On open road, the aforementioned signals are given provided that the officer will give an additional sign with the other hand for the purpose of indicating where the car should stop, as well as with other reflective signs, battery or stop table and reflective vest at night time.

2. The authorized officer (police officer) can give signals at a crossing only when he/she is positioned at the center of the crossroad.

2.1. Signals from VIII-1 to VIII-8 of this Annex to this Administrative Instruction may be given by a police officer who is situated in another suitable location at a crossroad if this action is more efficient and safer for traffic regulation, provided that he/she is easily noticeable by traffic participants who are given signs;

2.2.If several authorized police officers assist in traffic regulation at a crossroad, the signals given by them shall correspond with the signals given by the police officer who is at the center of the crossroad and the signs shall coordinated;

2.3. When signaling, prohibiting passage and slowing down, acceleration and movement of vehicles may be given in combination with the traffic regulation table (hereinafter the stop signboard (VIII-12) or with Illumination batteries (VIII-13) at night, as well as while in motion from the official vehicle;

2.4. The stop signboard is circular with a diameter of at least 11 cm and is attached to an appropriate holder. The stop signboard background is reflective white with a red circle of at least 2 cm and the inscription "STOP POLICE". (VIII-12). (VIII-12).

VIII-12

3. The sound signals whistled by them should be combined with hand signals only when a police officer is out of the vehicle and have these meanings:

3.1. A protracted whistling invites traffic participants hearing to pay attention to the authorized police officer who will give a signal or a next move;

3.2. A successive whistling means that some of the traffic participants  have acted contrary to the signals, traffic rules or designated traffic signs;

3.3.The signal referred to in paragraph 1 of this Article shall be given only when regulating traffic at crossroads;

4.4. When giving the signals referred to in paragraph 2 of this Article to direct traffic, the authorized police officer shall show his/her hand in order to inform traffic participants on the obligations of drivers and other traffic participants.

4. The red and blue lights, of which the blue light on the right and the red light the left side of the vehicle, indicate as follows when turned on in combination with the siren sound of varying intensity (as necessary):

4.1. that the police vehicle is in escort. (VIII-13);

VIII-13

4.2.for better visibility of the vehicle in escort, high beam headlights may be turned      on the vehicle with short interruptions;

4.3. The blue light turned on in official police vehicles, combined with the siren sound of varying intensity (as necessary) indicate a vehicle with priority to pass. (VIII- 14);

VIII-14

4.4. On the front and rear side of official police vehicles, lights can be placed on an illuminated screen to provide written messages aimed to assist in traffic control and regulation, such as "Stop Police", "Pull over to the right lane", "Check speed ","Follow from behind "," Slow down "... etc. (VIII-15 and VIII-16).

VIII-15	                                                     VIII-16

4.5. In special cases, for the purpose of controlling traffic participants, these devices may be installed in official Police Vehicles with civilian plate numbers provided that police officers on duty with these vehicles are in regular official uniform;

4.6. Messages on the screen shall be written in Albanian and Serbian languages.

PRILOG I

ZNAKOVI OPASNOSTI

1.Znakovi opasnosti su:

1.1. znak »opasnost na put» (I-01) koji označava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predviđen poseban znak opasnosti; “;

1.1.1. osim znaka postavlja se i dopunska ploča koja nagovješćuje opasnost koja preti;

1.1.2. saobraćajni znakovi izrađuju se od materijala retroreflektirajućih svojstava  najmanje  II klase;

1.1.3. Podloga znakova za označavanje radova na putu, prepreka i oštećenja puta   je žuta ( privremeni znakovi na put) .

Znak I-01

1.2. znak "ukrštanje puteva iste važnosti" (I-01), koji označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza. Znakovi postavljeni izvan urbana područja.

Znak I-02

1.3. znak "ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom" (I-03), znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane" (I-04), znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane" (I-05), znak "spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strane" (I-06) i znak "spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane" (I-07), koji označavaju blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem :

1.3.1. Simboli na navedenim znakovima iz ove tačke mogu i drugačije da izgledaju, što zavisi od konkretne situacije na putu;

1.3.2. znakovi mogu se postavljati samo ako se na sporedni put koji se raskršćava sa putom s prednošću prolaza, prije raskrskrsnice postavlja znak  II-01 (raskršće s putom s prednošću prolaska) ili znak II-02 ( obavezno zaustavljanje – STOP).

Znak I-03

Znak I-04	                        Znak I-05

Znak I-06	                         Znak I-07

  - znak » krivina nalevo» (I-08), znak » krivina nadesno » (I-09), koji označava približavanje opasnoj krivini na levo, odnosno na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti. Obavezno se postavljaju na krivinama koje se projektuju sa minimalnim poluprečnicima za taj put; znak "dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo" Znak I-10     znak "dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno" Znak I-11, znak "opasna krivina", koji označava približavanje više opasnih krivini na levo, odnosno desno.

Znak I-08                         Znak I-09

Znak I-10     	Znak I-11

1.5. znak "opasan uspon" (I-12) i znak "opasna nizbrdica" (I-13), koji označavaju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno opasnom usponu, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo nagib ili uspon, prema situaciji na terenu, a veličina nagiba odnosno uspona ispisuje se na dopunskoj tabli;

Znak I-12	                         Znak I-13

1.6.  znak "suženje puta" (I-14), znak "suženje puta s desne strane" (I-15), i znak "suženje puta s leve strane" (I-16), koji označavaju približavanje suženju kolovoza koje može da predstavlja izvesnu opasnost; Kad se znakovi postavljaju za označavanje radova, prepreka ili oštećenja na put, boja podloge mora biti žuta;

Znak I-14                                               Znak I-15     	                           Znak  I-16

1.7. znak "neravan kolovoz" koji označava blizinu dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća (I-17), zbog ulegnuća (I-18) ili zbog blizine opasnog prevoja puta ili veće izbočine na kolovozu (I-19);

Znak I- 17	                    Znak  I-18                          Znak I- 19

1.8. znak "klizav kolovoz" (I-20), koji označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu;

Znak I-20

1.9. znak "kamenje pršti" (I-21), koji označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamena:

Znak I-21

1.10. znakovi "odronjavanje kamenja"  (I-22), koji označavaju blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu. Simbol na znaku može biti okrenut i na suprotnoj strani ;

Znak I-22

1.11.  znak » nailazak na svetlosne znakove- semafora » (I-23) i (I-24) koji označavaju blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova ;

1.11.1. simbol na znaku I-23, svetla su namještena vrtikalno tako da je crveni simbol gore, žuta boja na sredini a zelena na dnu;

1.11.2. simboli na  znaku I-24 svetla su namještena horizontalno, crveno svetlo sleve strane, na sredin žuto svjetlo i zelenno svjetlo na desnu stranu;

1.11.3. kad se znak postavlja za označavanje radova na put, prepreka i oštećenja puta, boja  podloge je žuta;

Znak I-23	                           Znak I-24

1.12. znak  » radovi na  putu » (I-25)  označava mesto na kome se izvode radovina putu:

1.12.1. podloga je žuta. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase;

1.12.2. znak se postavlja od mesta izvođenja radova;

1.12.3. ispod znaka postavlja se ploča sa natpisom: izvođenje radova na put, koja u uslovima smanjene vidljivosti i noću, mora biti naznačen svetlosnim znakovima.

Znak I-25

  - znak »  sobraćaj u oba smjera» (I-26) označava mesto na put u kojoj se promet odvija u oba smjera:

1.13.1. kad se postavlja znak za označavanje izvođenje radova na putu, prepreka i oštećenja,  podloga je žuta;

1.13.2. znak se postavlja od mesta gde počinje odvijanje  sobraćaja u oba smera a,  po potrebi, postavlja se i na deonici gde se sobraćaj odvija u oba smera.

Znak I-26

1.14. znak »  raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja» (I-27) koji označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku. Kad se zank postavlja za označavanje radova, prepreka i oštećenja, podloga je žute boje;

Znak I-27

1.15. znak » poledica na put » (I-28) označava deonicu puta gde preti iznenadna opasnost od poledica;

Znak I-28

1.16. znak » prevrtanje – iskliznuće vozila» (I-29) označava blizinu deonice puta gde preti opasnost od isklizanja -  prevrtanja vozila;

Znak  I-29

1.17. znak » kolona zaustavljenih vozila» (I-30) označava blizinu deonice puta u kojoj u određenim  uslovima ili u raznim okolnostima, postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozita na put ;

Znak I-30

1.18. znak » neučvršćena bankina» (I-31) koji označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina;

Znak I-31

1.19. znak »pešači na put» (I-32) označava blizinu deonice puta u kojoj se kreću pešači;

Znak I-32

1.20. znak » označeni pešački prelaz"» (I-33 koji označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava II klase;

Znak I-33

1.21. znak » deca na put (I-34) koji označavaju blizinu dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću (blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.). Znak se izrađuje od retroreflektirajućih materijala II klase;

Znak I-34

1.22.  zank » blizina avionske piste» (I-35) koji označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja;

Znak I-35

1.23. znak» tunel (galeria) » (I-36) označava blizinu tunela ili galerije na putu;

Znak I-36

1.24. znak »bočni vetar» (I-37) koji označavaju blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar;

Znak I-37

1.25.  zank» opasnost od požara» (I-38) označava teritoriju ( prostor) u kojem postoji opasnost od požara. Simbol zapalenog zrna šibice na znaku je žute boje dok simbol požara crvene boje;

I-38

1.26. znak» biciklisti na putu » (I-39) koji označava blizinu mesta na kome se biciklisti često priključuju na put ili ga prelaze;

Znak I-39

1.27. znak » pokretni most» (I-40) koji označava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most;. Simbol vode na znaku su dvije valovite linije plave boje;

Znak I-40

1.28. znak »blizina obale» (I-41) koji označava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu. Simbol vode su dvije valovite linije plave boje ;

Znak I-41

1.29. znak »tramvajska pruga» (I-42) koji označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou;

Znak I-42

1.30. znak »životinje na put » (I-43) koji označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta. Simbol znaka može biti različit, ovisno od vrsti životinja ;

Znak I-43

1.31. znak» divljač na putu» (I-44) koji označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta. Simbol znaka može biti različit, ovisno od vrsti divčjači;

Znak I-44

1.32. znak » osiguran- prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima» (I-45), koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbenen branicima ili polubranicima. Znak se izrađuje od retroreflektirajućih materijala najmanje II klase;

Znak I-45

1.33. znak » nezaštićen- prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika» (I-46), koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima. Znak se izrađuje od materia retroreflektivnih svojstava najmanje II klase;

Znak I-46

1.34.  znak » Andrejin krst » (I-47) koji označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom odnosno ili (I-48) sa dva ili više koloseka.  Kada uz cestu nema dovoljno prostora  za uobičajeno postavljanje znaka, on se može postavljati i pod uglom od  90° s desne strane:

1.34.1. zank se izrađuje od materijala retrorefletirajućih svojstava, najmanje druge klase ;

1.34.2. znak ima oblik jedne ili dveju tračnica;

1.34.3. kako bi se bolje primjetio, znak može biti postavljen na beloj ploči ;

1.34.5. znak se postavlja isključivo na mestu prelaza puta preko željezničke pruge na razini koja je potpuno neosigurana ili osigurana uređajima kojima se daju saobraćajni znakovi saobraćajnim svjetlima i zvučnom signalizacijom, bez branika ili polubranika i to udaljeno 5m od tračnica, a ako to zahtjevaju uslovi ova udaljenost može biti kraći ili duža, ali ne manja od 3 m. i ne veća od 10 m.  od tračnica;

1.34.6. ako je prelaz puta preko željezničke pruge u razini osiguran uređajima za davanje saobraćajnih znakova saobraćajnim svjetlima, onda se znak postavlja na isti stup iznad signalnog znaka. Znak signalizacije mora se primjetiti sa udaljenosti od najmanje  50 m.

Znak I-47

Znak I-48

1.35. znak- približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima (I-49) koji označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima:

1.35.1. znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava  najmanje II klase;

1.35.2. znak ima oblik  trougla kraća stranica koje čini osnovu trougla okrenutog prema dole;

1.35.3. znak se postavlja tako da znak oblika trougla sa trostrukim poprečnim crtama sa  odgovarajućim znakom opasnosti postavlja se 240 m prije prelaza puta preko željezničke pruge, znak sa dvostrukim poprečnim crtama postavlja se na 160 m  dok znak sa jednom kosom linijom postavlja se na udaljenosti od   80 m prije  raskrše puta sa želejzničkom prugom u razini tako da krajna poprečna crta bude blizu puta ;

1.35.4. znak opasnosti može se postavljati i iznad znaka sa jednom poprečnom crtom.

Znak I-49

1.36. znak – približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika (I-50) koji označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbenen branicima ili polubranicima:

1.36.1. znak se izrađuje od materijala retrorefljektirajućih svojstava najmanje II klase;

1.36.2. znak ima oblik trougla čija kraća strana je osnovica znaka;

1.36.3. znak se mora postavljati tako da znak oblika trougla sa trostrukim poprečnim crtama sa odgovarajućim znakom opasnosti postavlja 240 m prije mesta prelaske puta preko željezničke pruge u razini, znak sa dvostrukim poprečnim crtama postavlja se 160 m dok se znak sa jednom poprečnom crtom postavlja se 80 m prije raskršćivanja puta sa željezničkom prugom u razini tako da krajna poprečna  crta bude blizu puta;

1.36.4. znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka sa jednom poprečnom crtom.

Znak I-50

PRILOG II

ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

1. Znakovi izričitih naredbi su:

Znak II-01

1.1. znak »ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza«» (II-01) koji označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi;:

1.1.1. znak se izrađuje od retroreflektirajućeg materijala II klase;

1.1.2. znak ima oblik istostranačnog trougla a jedna straga je postavljena horizontalno a vrh je okrenut na surotnoj strani prema dole.

1.2. znak »obavezno zaustavljanje« (II-2), koji označava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću putem na koji on nailazii ili pokazuje mesto prelaska puta preko željezničke pruge (prelazak puta preko  željezničke pruge iste razine) gde vozač mora zaustavljati vozilo i dati prednost svim vozilima koje se kreću željezničkom prugom:

1.2.1. znak se izrađuje od materijala retrorefltirajućih svojstava najmanje  II klase;

1.2.2. znak ima oblik istostranačnog trougla, boja podloge je crvena dok rub i simbol  su bele boje;

1.2.3. znak se postavlja na mestu gde se vozilo mora zaustavljati kako bi propustio vozita koja se kreću cestom s prednošću prelaza i vozil koja se kreću prugom. Uz znak dodaje se i kosa linija koja pokazuje liniju ispred koje  mora se zaustavljati vozilo.

Znak  II-02

1.3. znak »zabrana saobraćaja u oba smera« (II-3), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera;;

Znak II-03

1.4. znak »zabrana saobraćaja u jednom smeru« (II-4), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak;;

Znak II-04

1.5.  znak  »  znak »zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon, osim za motocikl bez prikolice« (II-5), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva vozila na motorni pogon, osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom /mopeda na dva točka;

Shenja II-05

1.6. znak »zabrana saobraćaja za autobuse« (II-6), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse;

Znak  II-06

1.7. znak »zabrana saobraćaja za teretna vozila-kamione« (II-7), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Ako je znaku iz stava 1. ove tačke pridodata dopunska tabla na kojoj je označena najveća dozvoljena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;

Znak II-07

1.8. znak »zabrana saobraćaja za cisterne« (II-8), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagađivanje vode/okoline:

1.8.1.  ova zabrana ne primenjuje se ako rezervoar goriva ispunjava uslove  ECE-a;

1.8.2. simbol znaka je narandžaste boje, osovine točaka vozila su crne boje i dvije valovite crte su plave boje.

Znak II-08

1.9.znak »zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije« (II-9), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije;. Simbola na znaku je narandžaste boje, dok osovina vozila i točkovi su crne boje;

Znak  II-09

1.10. znak »zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije« (II-10), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze opasne materije. Znak simbola je narandžaste boje dok osovine točaka, crne boje;

Znak II-10

1.11. znak » zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku  priključna vozila « (II-11) , označava put, odnosno deonicu puta na kojoj je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila koja vuku priključna vozila;

Znak  II-11

1.12. znak » zabrana saobraćaja za tretna vozila koja vuku priključna vozila «(II-12), označava put, odnosno deonicu na kojoj je zabranjen saobraćaj za tretna vozila koja vuku priključna vozila;

Znak II-12

1.13. znak »zabrana saobraćaja za traktore« (II-13), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore;

Znak  II-13

1.14. znak »zabrana saobraćaja za motocikle« (II-14), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teške tricikle i teške četvorocikle. Simbol znaka može biti u obliku motornog vozila sa tri točkova;

Znak II-14

1.15. znak » zabrana saobraćaja za mopede « (II-15), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle. Simbol znaka može biti u liku motornog vozila sa tri točke;

Znak II-15

1.16. znak »zabrana saobraćaja za bicikle« (II-16), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle;

Znak II-16

1.17. znak » zabaran saobraćaja za bicikle i mopede« (II-17), označava put, odnosno deonicu puta na kojoj je zabranjen saobraćaj za bicikle i mopede;

Znak II-17

1.18. znak »zabrana saobraćaja za zaprežna vozila« (II-18), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila;

Znak II-18

1.19. znak »zabrana saobraćaja za ručna kolica« (II-19), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica;

Znak II-19

1.20. znak »zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon« (II-20), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva vozila na motorni pogon. Ovaj znak zabrane može se odnositi na razne vrste vozila, tako da na zank mogu se koristit i simboli od  II-05 – II-19;

Znak II-20

1.21. znak »zabrana saobraćaja za pešake« (II-21), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešake;

II-21

1.22. znak »zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu« (II-22), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku. Broj na slici dat je kao primer, dok se važeći broj upisuje ovisno od stanja na putu i od potreba za sigurnost u saobraćaju;

Shenja II-22

1.23. znak »zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu« (II-23), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku;. Broj na slici dat je kao primer dok važeći broj se upisuje ovisno stanja na putu i potreba za sigurnost u saobraćaju;

Znak II-23

1.24.  znak »zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu« (II-24), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku;. Broj na slici dat je kao primer dok važeći broj  upisuje se ovisno od stanja na putu  i potreba za sigurnost u saobraćaju;

Znak II-24

1.25. znak »zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje« (II-25), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku. Broj na slici dat je kao primer, dok se važeći broj upisuje ovisno od stanja na putu i potreba za sigurnost u saobraćaju;

Znak II-25

1.26. znak »zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu« (II-26), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku;:

Znak II-26

1.27. znak »najmanje odstojanje između vozila« (II-27), koji označava najmanje odstojanje između vozila u kretanju koga se vozači moraju pridržavati;

1.27.1. na zanaku je simbol vozila na koje se odnosi naredba;

1.27.2. broj na slici dat je kao primer, dok pravi broj upisuje se ovisno od stanja na   putu i potreba za sigurnost u saobraćaju.

Znak II-27

1.28. znak »zabrana skretanja ulevo« (II-28), koji označava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno;

Znak II-28

1.29. znak »zabrana skretanja udesno« (II-29) koji označava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno;

Znak II-29

1.30. znak »zabrana polukružnog okretanja« (II-30), koji označava mesto na kome je zabranjeno polukružno okretanje;

Znak II-30

1.31. znak »ograničenje brzine« (II-31), koji označava put, odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom (u km/h) većom od brzine koja je označena na znaku:

1.31.1.  Ako je na znaku iz stava 1. ove tačke pridodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila (npr 5t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;

1.31.2. kada se zank is stava 1 tačka 3 ovoga člana postavlja ispod znaka  III-79 ( naziv naselja), ograničenje brzine  važi za čitavu teritoriju naselja;

1.31.3. broj na slici dat je kao primer dok se pravi broj upisuje ovisno od  stanja na  putu i potreba za sigurnost u saobraćaju .

Znak II-31

1.32. znak » zabrana preticanja za sva motorna vozila osim motocikla bez  prikoljica« (II-32). Ovaj znak označava mesto ili deonicu puta gde je zabranjeno preticanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikoljica i vozila koja na ravnoj putu ne mogu razvijati veću brzinu od 30 km/h  i vozila koje se ne smatraju motornim vozilima. Simbol vozila s ljeve strane je crvene boje;

Znak II-32

1.33. znak » zabrana preticanja za teretna vozila- kamione « (II-33) označava mesto ili deonicu puta gde je zabranjeno preticanje za teretna vozila čija je dozvoljena masa veća od  3.5 tona, osim  mtocikla bez prikoljica i vozila koje na voznoj površini puta ne mogu razvijati veću brzinu od 30 km/ h i vozila koje se ne smatraju mototrnim vozilima:

1.33.1. ako je na znaku iz stava 1. ove tačke pridodata dopunska tabla na kojoj je označena druga najveća dozvoljena masa (npr 5t), zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;

1.33.2. simbol teretnog vozila u znaku je crvene boje;

Znak II-33

1.34. znak » zabrana prolaska bez zaustavlajnaj- carina  « (II-34) označava blizinu carine gde se  mora zaustavljati vozilo:

1.34.1. reč napisana na znaku je  »DOGANA – CUSTOMS »;

1.34.2. upisana reč na znaku ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja.

Znak II-34

1.35. znak »zabrana prolaske bez zaustavljanja-Policija « (II-35) označava blizinu policije gde se mora zaustavljati vozilo:

1.35.1. reč napisana na znaku  je »POLICIJA – POLICE »;

1.35.2.  rač napisana na znaku ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja.

Znak II-35

1.36. zank » zabrana prolaska bez zaustavljanja- putarina  « (II-36) označava  blizinu mesta gde se vozilo mora zaustavljati radi uplaćivanja putarine. Ovaj znak  može se koristiti i za obelježavanje blizine i drugih mesta gde je zaustavljanje vozila obavezno. U tom slučaju natpis na znaku putarina (II-36) zamenjuje se odgovarajućim natpisom koji ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja;

Znak II-36

1.37.znak »zabrana davanja zvučnih znakova« (II-37), koji označava put, odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;

Znak II-37

1.38. znak »prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera« (II-38), koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera;

1.38.1. simbol na zanku je crvene boje koji ukazuje na  smer u kojem nema prednosti;

1.39.2. znak se postavlja na mestu odakle se vidi deonica puta na koju se odnosi zabrana.

Znak II-38

1.39. znak »zabrana zaustavljanja i parkiranja« (II-39), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila;

1.39.1. boja podloge znaka je plava;

1.39.2. znak može da ima i dopunsku ploču sa ucrtanim strelicama koje se postavljaju ispod znaka paralelno sa uzdužnom površinom puta koja ukazuje na zaustavljanje, odnosno na ograničenje označeno saobraćajnim znakom i odnosi se isključivo na deonici puta koja se nastavlja u smeru strelice i u razmaku naznačenom pored znaka.

Znak II-39

1.40. znak »zabrana parkiranja« (II-40), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila :

1.40.1. boja podloge je plava;

1.40.2. znak može da ima dopunsku ploču sa ucrtanim strelicama koja se postavljau na znak paralelno sa uzdušnom površinom puta, koja ukazuje na zabranu parkiranja, odnosna na ograničenje naznačeno u saobraćajnom i koja se odnosi isključivo na deonicu puta koje se nastavlja u smeru strelice i u razmaku koja je nazačena pored znaka.

Znak II-40

1.41. znak » izmenično parkiranje« (II-41) označava stranu puta gde je zabranjeno parkiranje u neparne dane. Boja podloge je plava a simbol je bele boje ;

Znak II-41

1.42. znak »naizmenično parkiranje« (II-42), koji označava deo puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane;

Shenja II-42

1.43. znak » zabranjeno fotografisanje « (II-43) označava prostor pored puta gde je zabranjeno fotografisanje, snimanje, skciranje i slično;

Zank II-43

2.  Znakovi izričitih naredbi upozoravaju sudionike u saobraćaju o sledećim obavezama:

2.1. znak »najmanje dozvoljena brzina« (II-44), koji označava put, odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je označena na znaku. Najmanja dopuštena brzina određuje se znakom. Simbol na znaku iz stava 1. ove tačke dat je primera radi, a stvarna brzina upisuje se prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja;

Znak II-44

2.2. znak» zimska oprema» (II-45) koji označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikla, moraju  imati zimsku opremu  predviđenu za zimske uslov osim motocikala, mopeda, lakih tricikla, teških tricikla, lakih četvorocikla, teških četvorocikla, radnih mašina, traktora i motokultivatora;

Znak II-45

2.3. znak »staza za bicikliste« (II-46), koji označava stazu kojom se moraju kretati bicikli i bicikli sa motorom, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim vozilima;

Znak II-46

2.4. znak »staza za pešake« (II-47), koji označava posebno izgrađenu pešačku stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju;

Znak  II-47

2.5. znak  »  pješačka i biciklistička staza » (II-48) označava izgrađenu stazu za kretanje pešaka i biciklista dok se zabranjuje kretanje ostalih sudionika u saobraćaju. Bela crta na površini   deli stazu za pešaka od staze za bicikliste;

Znak II-48

2.6. znak » staza za  jahače » (II-49) označava stazu na kojoj treba da se kreću jahači a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju;

Znak II-49

2.7. znak » obavezan smer » (II-50), (II-51), (II-52), (II-53), (II-54) i  (II-55) koji označavaju smerove kojima se vozila moraju kretati;

2.7.1. znakovi se postavljaju na raskršća;

2.7.2. znakovi (II-50), (II-51) i (II-52) postavljaju se na mestu gde počinje obavezno skretanje vozila, dok znakovi (II-53), (II-54) i  (II-55) postavljaju prije mesta gde počinje obavezno skretanje vozila.

Zank II-50     	                             Zank II-51                                       Znak II-32

Zank    II-53                          Zank II-54	                               Znak     II-55

2.8. znak » dozvoljeni smerovi» (II-56), (II-57) i  (II-58) koji označavaju smerove u kojima se vozila smeju kretati;

Znak II-58                           Znak II-57                            Znak II-56

2.9. znak » obavezno obilaženje s desne strane » (II-59), » obavezno obilaženje s leve strane  » (II-60), » obavezna obilaženja » (II-61) i »kružni tok saobraćaja » (II-62), koji označavaju kolovoz, odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu. Znakovi se postavljau na vrhu ili na rubu pešačkog otoka odnosno otoka za usmeravanje saobraćaja ili ispred ostalih objekata na putu.

Znak II-59	           Znak II-61	  Znak II-62               Znak II-60

PRILOG III

ZNAKOVI OBAVESTI

1. Znakovi obavesti su:

1.1.znak "prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera" (III-1), koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera;. Kod korišćenja znaka III-01, na ulazu u usku deonicu puta treba postavljati znak » prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smera« (II-38);

Znak  III-01

1.2.znak »prelaz označen za pešake« (III-02) i "prelaz označen za biciklističku stazu" (III-03), i prelaz označen za pešake i bicikliste (III-04), označava mesto na putu gde se nalazi prelaz označen za pešake ili prelaz označen za biciklističku stazu ili prelaz označen za pešake i za bicikliste;

1.2.1. znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase;

1.2.2. znak se postavlja neposredno prije obeleženog pešačkog prolaza, odnosno prelaza biciklističke staze.

Znak III-02	                          Znak  III-03                    Znak  III-04

1.3. znak »deca na putu «  (III-11) označuje mesto na putu gde se često i u velikim grupama kreću deca (na pr. ispred škola, sportskih terena, dečjih vrtića i sličnih objekata). Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava, najmanje II klase;

Znak III-05

1.4.znak "podzemni ili nadzemni pešački prolaz" (III-6), koji označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz;;

Znak III-06

1.5.znakovi "put sa jednosmernim saobraćajem" (III-07) i (III-08), koji obaveštavaju učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu. Na sam znak- strelicu, može se upisati natpis “ jednosmeran “:

1.5.1. znak s postavlja uzduž jednosmernog  saobraćajnog traka i na mestu na koje  vozača koji vozi putom, odnosno koji ulazi na  jednosmernu putu , treba obavestiti o jednosmernom  saobraćaju;

1.5.2. znak III-07 postavlja se tako da je strelica na vrtikalan položaj uzduž  saobraćajnog traka, dok znak III-08 tako da je strelica na horizontalan položaj uzduž  saobraćajne trake.

Znak  III-07            	Znak  III-08

1.6. znak "put sa prvenstvom prolaza" (III-10), koji označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta;

1.6.1. znak ima kvadrat žute boje dok je polje između unutarnjeg kvadrata i spoljnog ruba znaka bele boje;

1.6.2. znak se postav lja, po pravilu, na glavnim putom na naselja i pri ulazu u naselja i to prije raskršća.

Znak  III-09

1.7.  znak "završetak puta sa prvenstvom prolaza" (III-10), koji označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza. Znak ima kvadrat žute boje, dok polje između unutarnjeg i spoljnog kvadrata je bele boje;

Znak  III-10

1.8. znak "prepreka za usporavanje saobraćaja" (III-4) označava nailazak na mesto na putu gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase;

Znak  III-11

1.9. znak "prestanak zabrane preticanja za motorna vozila" (III-12), koji označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za motorna vozila da pretiču druga motorna vozila;. Znak se postavlja na mestu gde prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila, osim  motocikla bez prikolica;

Znak III-12

1.10. znak "prestanak zabrane preticanja za teretna vozila" (III-13), koji označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t da pretiču druga motorna vozila;

Znak  III-13

1.11  znak "prestanak ograničenja brzine" (III-14), koji označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine i znak "prestanak najmanje dozvoljene brzine" (III-15), koji označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom;

1.11.1. brzina  na slici  data je samo kao primer;

1.11.2. znak se postavlja na putu na mestu gde prestaje ograničenje brzine;

Znak  III-14               Znak  III-15

1.12. znak "prestanak zabrane davanja zvučnih znakova" (III-16), koji označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova;

Znak  III-16

1.13. Znak »prestanak svih zabrana« (III-17) označava mesto na putu gde prestaju sve zabrane- ograničenja koja ranije su postavljene na tom delu puta ili na tom putu.

Znak III-17

1.14. znak "prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg" (III-18), znak "završetak biciklističke staze" (III-19), znak "završetak pešačke staze" (III-20), i znak "završetak staze za jahače" (III-2) koji označavaju mesta na putu odakle prestaju da važe odgovarajuće zabrane i obaveze koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima postavljenim na tom putu;

Znak   III-18	Znak III-19

Znak   III-20	Znak  III-21

1.15 znak "zona 30" (III-22) koji označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h;

Znak  III-22

1.16 znak "završetak zone 30" (III-23) označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila do 30 km/h;

Znak III-23

1.17. znak "pešačka zona" (III-24) koji označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka;

Znak  III-24

1.18. znak "završetak pešačke zone" (III-25), koji označava završetak zone namenjene kretanju pešaka;

Znak  III-25

1.19. znak  » zona usporenog saobraćaja « (III-26) koji označava mesto u naselja gde počinje zona u kojoj nije dozvoljena veća brzina vozila od brzine kretanja pešaka stoga štu  su u  čitavoj toj  zoni  dozvoljene  dečje igre;

Znak  III-26

1.20. znak "završetak zone usporenog saobraćaja" (III-27), koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja;

Znak  III-27

1.21. znak »zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja « (III-28) označuje mesto u naselja gde se ulazi u zoni u kojoj je predviđeno ograničeno trajanje parkiranja, bez obzira na to da li se plaća ili ne za ograničeno trajanje parkiranja. Znaku može se dodati i dopunska ploča koja ukazuje na dane i trajanje vremena ograničenja;

Znak III-28

1.22. znak  »završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (III-29) označuje mesto izlaska iz naselja gde je predviđeno ograničenje trajanja parkiranja. Znak ima određene oznake prekrštavene sa  pet kosih crta crne boje;

Znak III-29

1.23. znak »zona škole« (III-30) označava mesto gde počinje zona škole;

Znak III-30

1.24. znak "prestanak zone škole« (III-31) označava mesto gde se završava zona škole;

Znak III-31

1.25. znak »brzina koja se preporučuje« (III-32) označuje brzinu koja se preporučuje na određenoj deonici puta. Brzina navedena u slici data je kao primer;

Znak III-32

1.26. znak »zabrana brzine koja se preporučuje« (III-33) označuje mesto gde prestaje zabrana brzine koja se preporučuje na određenoj deonici puta: Brzina na slici data je kao primer;

Znak III-33

1.27. zank  » školska patrola « (III-34) obavešćuje vozače o blizini mesta ili mesto u kojem pripadnici saobraćajnih školkih jedinica obezbeđuju prelazak dece preko puta ili na obileženo mesto pešakog prolaza;

Znak III-34

1.28. znak "bolnica" (III-35), koji označava blizinu bolnice i daje obaveštenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku;

Znak III-35

1.29. znak "stanica za prvu pomoć" (III-35), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć. Simbol na znaku je crvene boje ;

Znak III-36

1.30. znak » policijska stanica« (III-37) označuje  blizinu ili mesto gde sa nalazi policijska stanica;

Znak  III-37

1.31. znak "parkiralište" (III-38), koji označava parkiralište; znak "parking garaža" (III-39) koji označava garažu sa parking mestima;. znak "vremenski ograničeno parkiranje" (III-40), koji označava parkiralište na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno. Na znaku III-38 ili na dopunskoj tabli može se postaviti sa odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja;

Znak  III-38	                  Znak III-39

Znak  III-40

1.32. znak "telefon" (III-41), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica. Ako se znak postavlja na tunelu, ispod belog polj upisuje se natpis SOS

Znak III-41

1.33. znak "benzinska stanica" (III-42), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi benzinska stanica;

Znak  III-42

1.34. znak "informacija" (III-43), koji označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije;

Znak  III-43

1.35. znak "hotel ili motel" (III-44), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel odnosno motel;

Znak  III-44

1.36. znak "restoran" (III-45), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran;

Znak  III-45

1.37.  znak » pitka voda « (III-46) označuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi pitka voda;

Znak  III-46

1.38. znak "autobusko stajalište" (III-47), koji označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište;. Znak se postavlja na mestu izlaska iz stajaljišta koja je paralelno sa uzdužnom  saobraćajnom trakom, u smeru kretanja vozila;

Znak  III-47

1.39. znak "tramvajska stanica" (III-50), koji označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica. Znak se postavlja na mesto izlaska iz stajaljišta koja je paralelno sa uzdužnom  saobraćajnom trakom, u smeru kretanja vozila;

Znak III-48

1.40. znak "taksi stajalište" (III-49), koji označava mesto na kome se nalazi taksi stajalište. Znak se postavlja na izlasku iz stajališta koje je paralelno sa uzdužnom saobraćajnom trakom u smeru kretanja vozila;

Zank  III-49

1.41. znak "aerodrom" (III-50), koji označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma;

Znak   III-50

1.42. zanak  » luka- pristanište« (III-51) i  (III-52) ), koji označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto gde se nalazi luka, pristanište ili trajekat;

Znak  III-51           	Znak  III-52

1.43. zank  »mornarica« (III-53) ozančuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi  luka za turističku i sportsku plovidbu;

Znak  III-53

1.44. znak "kafana" (III-44), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana;

Znak  III-54

1.45. znak  » mesto za ispuštanja otpadnih voda « (III-55) označuje mesto gde se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje;

Znak  III-55

1.46. znak  » "teren za kampovanje pod šatorima« (III-56)  » teren za kampovanje u prikolicama « (III-57) i »teren kampovanje u vozilima (III-58), označuje mesto terena ili teren uređen  za kampovanje pod šatorom, u prikoljicama ili u vozilima. Ovi znakovi se mogu kombinirati ovisno od terena namenjenog za kampovanje;

Znak  III-56                           Znak  III-57                               Znak  III-58

1.47. znak "teren uređen za izletnike" (III-59), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uređen za izletnike;

Znak III-59

1.48.  znak "planinarski dom" (III-60), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinarski dom;

Znak  III-60

1.49. znak "vatrogasna služba" (III-61), koji označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za gašenje požara ili vatrogasna služba;

1.49.1. ako se znak postavlja ispred mesta vatrogasne službe, ispod belog polja upisuje se natpis   »VATROGASCI«;

1.49.2.  simboli i znak su crvene boje ;

Znak III-61

1.50 znak "vozilo za pomoć na putu" (III-62), koji označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu;

Znak III-62

1.51. znak "radionica za opravku vozila" (III-63), koji označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila;

Znak III-63

1.52. znak  » pranje vozila« (III-64), označuje blizinu mesta gde se nalazi servis za pranje vozila;

Znak III-64

1.53. znak  znak "toalet" (III-65), koji označava blizinu mesta gde se nalazi toalet;;

Znak  III-65

1.54. znak  » radionica za popravku guma« (III-66) označuje mesto gde se nalazi radionica za popravku guma;

Znak III-66

1.55. znak "radio stanica" (III-67), koji označava frekvenciju radio stanice na kojoj se mogu čuti informacije o stanju na putevima i turističke informacije;

Znak III-67

1.56. znak "oblast vodozahvata" (III-68), koji označava deonicu puta koja je u oblasti sanitarne zaštite vodozahvata;. Simbol na znaku je narandžaste boje, osovina vozila je crne boje a dvije valovite linije plave su boje ;

Znak   III-68

1.57. znak "autoput" (III-69), koji označava mesto odakle počinje autoput;

Znak  III-69

1.58. znak "završetak autoputa" (III-70), koji označava mesto na kome se završava autoput;

Znak  III-70

1.59. znak »motoput" (III-71) označava mesto gde počinje motoput;

Znak  III-71

1.60. znak »kraj motoputa« (III-72) označava mesto gde se završava motoput. Znak je precrtan kosom linijom crvene boje.

Znak III-72

1.61. znak "slepi put" (III-73), koji označava blizinu i položaj puta koji nema izlaz (slepi put);

Shenja III-73

1.62. znak "smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno" (III-74), koji označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno;

Znak  III-74

1.63. znak "mesto za zaustavljanje vozila" (III-75), označava deo puta na kome se vozila zaustavljaju iz nepredvidivih razloga, znak "mesto za zaustavljanje vozila sa "SOS" telefonom" (III-76), označava deo puta opremljen "SOS" telefonom na kome se vozila zaustavljaju iz nepredvidivih razloga:

1.63.1. znak se postavlja na početku proširivanja na  250 metara, ali može se postaviti i na 150 metara prije obilježenog mesta;

1.63.2. znak III-75 ima natpis  SOS na crvenoj podlozi;

1.63.3. znak III-75 postavlja se na mestu proširivanja puta gde se nalazi SOS telefoni, znak III-76postavlja se na mestu proširivanja u blizini kojeg nema SOS telefona;

1.63.4. boja znaka zavisi od vrste puta na koju se postavlja znak.

Znak  III-75	                           Znak III-76

1.64. znak "planinski prevoj" (III-77), koji označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom;

Znak  III-77

1.65.  znak "reka" (III-78), koji označava naziv reke preko koje put prelazi. Boja znaka  zavisi od vrste  puta na koju se postavlja znak;

Znak  III-78

1.66. znak "putni objekat" (III-79) i  (III-80), koji označava naziv putnog objekta od posebnog značaja (tunel, most, vijadukt i sl.). Boja znaka ovisi od vrste puta na koju se postavlja zank;

Znak  III-79	       Znak  III-80

1.67. znak "stanica policije" (III-81), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije;

Policija  III-81

1.68. znak »ruralna zona« (III-82) označava naziv ruralne zone na koju ulazi put i granicu odakle počinje ta zona.

Znak III-82

1.69. znak  »kraj ruralne zone « (III-83) označava mesto na kome se završava ruralna zona kroz koje put prolazi;

Znak  III-83

1.70. znak »urbana zona« (III-84) označava naziv urbane zone kroz koju ulazi put i granicu odakle počinje ta zona. Znak se postavlja na mestu ulaska urbane zone i vozači moraju da poštuju pravila saobraćaja koje važe za urbanu zonu;

Znak III-84

1.71. Znak »kraj urbane zone « (III-85) označava mesto na kome se završava urbana zona kroz koju put prolazi. Znak se postavlja na mestu gde se završava urbana zona i prestaju da važe saobraćajna pravila koja su važile za urbanu zonu;

Znak III-85

1.72.  znak  » putokaz «  (III-86),  označuje mesto, karakteristiku objekta ili sadržaj  gde se prostire put  koju putokaz označuje:

1.72.1. na putokaz mogu se napisati najviše dva naziva koji se ispisuju jedan ispod drugog;

1.72.2. na znaku III-86 i III-87 treba napisati udaljenost u km do odredišnog mesta ;

1.72.2. znak se postavlja na raskrsnicu na mestu gde počinje put označena znakom ;

1.72.3. boja znaka zavisi od vrste puta u koju je postavljen znak;

1.72.4. znak III-86 i III-87 mogu se postaviti na četvrti stepen  udaljenosti vođenja  saobraćaja.

Znak III-86

Znak III-87

1.73. znak«  putokaz za aerodrom « (III-88) označuje smer ka aerodromu;

Znak  III-88

1.74. znak « putokaz za auoput i motoputa   «( III-89 i III-90 ) ozančuje smer ka autoputa i motoput:

1.74.1. na putokazima mogu se napisati imena mesta, simboli u autoputu odnosno u moto putu i znakovi na putu odnosno u moto putu;

1.174.2. znak III-89 postavlja se na raskrsnici prilikom ulaska u autoputu ili moto-putu;

1.174.3. znak III-90 postavlja se na raskrsnici koja vodi ili se nalazi na smeru autoputa ili moto-puta;

1.174.4. boja znaka zavisi od vrste puta na kojoj se postavlja znak;

1.174.5. znakovi mogu biti smešteni u četvrtom stepenu visine upravljanja saobraćajem.

Znak III-89

Znak III-90

1.75. znak "prestrojavanje vozila" (III-91), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka i » znak "prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta" (III-92), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka;

1.75.1. na znaku mogu se napisati  nazivi  mesta (III-92);

1.75.2. simboli na znakovima moraju biti srazmerni broju saobraćajnih trakova i načinu prestrojavanja u njima ;

1.75.3. boja znaka zavisi od vrste puta u koju se postavlja znak.

Znak  III-91

Znak III-92

1.76. znak « početak  saobraćajnog traka za vozila javnog prevoza putnika«( III-93) i znak » završetak traka za vozila  javnog prevoza putnika » (III-94) označuje mesto gde počinje, odnosno gde se završava saobraćajna traka za  saobraćaj vozila  za javni prevoz putnika;

Znak  III-93                          Znak III-94

1.77.  znak «  saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika «( III-95)  sadrži  simbole ili tekst u «  saobraćajnom traku na koji se kreću  isključivo vozila za javni prevoz putnika, Na znakovima III-93, III-94 i III-95 u mesto simbola mogu se napisati reči »Tram«, »Bus«, »Taxi«;

Znak  III-95

1.78. znak "predznak za otvaranje saobraćajne trake" (III-96) označava udaljenost do mesta na kome se otvara saobraćajna traka;

1.78.1. na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje otvaranje  saobraćajnog traka;

1.78.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju saobraćajnih traka i načinu preusmeravanja u njima;

1.78.2. znak sa postavlja na javnim putma i u drugim putma;

1.78.3. kada se  saobraćaj preusmerava za određeno vreme zbog prepreka ili oštećenja puta, znakovi na površini su  žute boje.

Shenja  III-96

1.79. znak "predznak za zatvaranje saobraćajne trake" (III-97) označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka:

1.79.1.  na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje zatvaranje  saobraćajnog trakanë ;

1.79.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju  saobraćajnih trakova i načinu prestrojavanja u njima;

1.79.3. boja znaka ovisi od vrste puta na koju se postavlja znak;

1.79.4. kada se preusmerava  saobraćaj na odrerđeno vreme zbog prepreka ili oštećenja na putu, znakovi na površini su žute boje.

Znak  III-97

1.80. znak » dozvoljena brzina na određenim  saobraćajnim trakovima » (III-98) označuje najmanju dopuštenu brzinu na određenim  saobraćajnim trakovima:

1.80.1. brzina navedena na slici uzeta je kao primer;

1.80.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja u njima;

1.80.3. boja znaka ovisi od vrste puta u kojoj je postavljen znak.

Znak  III-98

1.81.  znak "saobraćajna traka za spora vozila" (III-99), koji označava početak saobraćajne trake kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku;

1.81.1.  na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje traka za spora vozila;

1.81.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju  saobraćajnih traka, zaustavljanju i načinu prestrojavanja u njima. Brzina data na znaku uzeta je kao primer ;

1.81.3. boja znaka ovisi od vrste puta u koju se postavlja znak i može da ima različite simbole.

Znak  III-99

1.82.  znak » završetak  (zatvaranje )  saobraćajne trake za spora vozila  » (III-100) označuje mesto gde se završava traka za spora vozila:

1.82.1. na znaku može se napisati udaljenost do mesta završetka premetne trake;

1.82.2. simboli na znaku moraju biti srazmerni broju saobraćajnih traka i načinu preusmeravanja u njima;

1.82.3. boja znak ovisi od vrste puta an koju se postavlja znak i može imate različite simbole.

Znak III-100

1.83. znak «izlaz iz autoputa i moto-puta« (III-101) pokazuje udaljenost od početka saobraćajne trake za izlaz od puta:

1.83.1. boja znaka zavisi od vrste puteva na kojoj se postavlja put;

1.83.2. znak prema postavljenoj pravili kada je saobraćajna traka za izlaz iz autoputa ili moto puta je kraća od propisane dužine i to na kraju auto puta ili moto puta;

Znak  III-101

1.84. znak » ploča za označavanje izlaza » (III-102) označuje mesto izlaska iz autoputa ili iz motoputa:

1.84.1.  boja znaka ovisi od vrste puta u koju se postavlja znak;

1.84.2.  znak se postavlja na vrhu razdelnog otoka.

Znak III-102

1.85. znak » odmaraljište » (III-103) i (III-104) označuje nailazak na mestu gde se nalazi odmaraljište  i sadržaj  usluga i prostorija   za odmor putnika:

1.85.1. na znaku simboli označuju mesto odmaraljišta i udaljenost do nje (III-103) , odnosno do sledeće benzinske pumpe (III-104);

1.85.2. kada se znak (III-103) postavlaj na početku  saobraćajnog traka  izlaska,   ispod simbila odmaraljišta sa sadržajem usluga nalazi se  kosa strelica udesno;

1.85.3. boja znaka ovisi od vrste puta na koju se postavlja znak.

Znak  III-103

Znak III-104

1.86. znak »zabranjen ulaz određenih tipova vozila u auto putu ili na moto putu» (III-104) prikazuje kojim vrstama vozila i učesnicima u saobraćaju zabranjeno kretanje u auto putu i moto putu. Kada znak ima veze sa oznakama Moto puta znak sadrži znak (III-68) i ima plavu boju;

Znak  III-105

1.87. znak "naplata putarine" (III-106) označava nailazak na objekat za naplatu putarine;. Boja znaka ovisi od vrste puta na koju je postavljen znak;

Znak  III-106

1.88. znak "nailazak na mesto naplate putarine" (III-107) označava blizinu mesta gde se naplata putarine vrši i elektronskim putem i ručno;. Boja znaka ovisi od vrste puta na koju je postavljen znak;

Znak III-107

1.89. znak  » obavezno uzimanje   uplatnice  »( III-108) , » putrina  » (III-109) , »  elektronska putrina  » (III-110) i  » putrina sa smartkarticom  » (III-111) označuje obavezno uzimanje uplatnice, odnosno način uplate cestrine u objktu gde se vrši uplata putrine. Boja znaka ovisi od vrste puta na koju se postavlja znak ;

Znak  III-108	Znak III-109

Znak III-110	              Znak  III-111

1.90. znak » predznak devijacije » (III-112) označuje smer i pravac devijacije preko naselja. Znak služi za preusmeravanje  saobraćaja usled  nastalih promena u  naselje ili oštećenja puta u kojoj je  saobraćaj delimično ili potpuno zabranjen. Za dele preusmeravanje  saobraćaja znaku mora se dodati dopunska pločasa natpisom  DEVIJACIJA. – km;

Znak   III-112

1.91. znak » putokaz devijacije » (III-113) označuje smer privremene devijacije:

1.91.1. ako je smer devijacije namenjen isključivo za pešake ili za određenu kategoriju vozila,  onda s leve strane znaka obeležava simbol pešaka ili vrste vozila predviđene znakom;

1.91.2. znak je narandžaste boje.

Znak  III-113

1.92. znak » traka za pokrivanje znakova » (III-114) služi za privremeno pokrivanje  saobraćajnog znaka ili za privremeno pokrivanje nekog naziva naselja  u  saobraćajnom znaku obavesti za vođenje  saobraćaja kada nije u funkciji. Znak je narandžaste bojeo;

Znak III-114

1.93. znak » pravac devijacije za određene vrste vozila » (III-115) i (III-116) obaveštava vozače vozila pokazanog u znaku da moraju voziti u pravcu predviđenom saobraćajnim znakom- obavezen smer;

Znak III-115    	Znak III-116

1.94. znak » predznak za ručno  upravljanje  saobraćajom » (III-117) upozorava vozače o blizini mesta u koje se izvode radovi kada se regulacija  saobraćaja vrši na naizmeničan način. Znak je žute boje;

Znak III-117

1.95. znak »  saobraćajni trak namenjen određenim vrstama vozila » (III-118) koji sadrži simbol vozila ili simbol unet na  saobraćajni znak (III-119) ukazuje na broj i namjeni  saobraćajnih traka, kada se tok cestovnog  saobraćaja u zoni radove na cesti ,   kratkotrajnog ogrničenja ili oštećenja puta, upravlja tako da su  saobraćajni trakovi predviđeni za odeđenu vrstu vozila itd:

1.95.1. širina navedena u znaku uzeta ke kao primer ;

1.95.2. simbol na znaku mora odgovarati stavrnom broju premetnih traka i načinu preusmeravanja u njima ;

1.95.3. boja podloge znaka je bela ali ako se  saobraćaj preusmerava na određeno vreme zbog zapreka ili oštećenja puta, boja podloge znaka je žuta.

Znak III-118          Znak III-119

1.96. znak » predznak za usmeravanje saobraćaja na putu sa podeljenim saobraćajnim trakama» (III-120), (III-121), (III-122), (III-123) i (III-124) obaveštava i prikazuje smer, način usmeravanje saobraćaja kada zbog prepreke ili oštećenja puta, saobraćaj u određenom vremenu se usmerava putnom trakom koja je predviđena za saobraćaj iz suprotnog smera, zbog toga u određeno vreme saobraćaj se odvija u oba smera i obrnuto tokom prelaza iz dvosmernog saobraćaja u saobraćaju u jednom pravcu:

1.96.1. simbol na znaku mora odgovarati stvarnom broju saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja u njima;

1.96.2. osnovna boja znaka je bela, a zbog saobraćajnih prepreka ili oštećenja puteva saobraćaj za određeno vreme usmerava se, znakovi imaju osnovu sa žutom bojom.

Znak	 III-120                         Znak  III-121

Znak  III-122                             Znak III-123

Znak  III-124

1.97. znak « ploča za obelježavanje naziva ulice« (III-125) prikazuje vozačima i pešačima naziv puta u koju se kreću ili ulaze :

1.97.1. znak može da ima i broj kuće tj. bloka na koji se odnosi;

1.97.2. znak se postavlja na raskrsnicu.

Znak  III-125

1.98. znak » Republika  Kosova » (C III-126)označuj ulazak na državnu teritoriju Republike  Kosova;

Shenja III-126

1.99. znak "ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Kosovo" (III-128), koji označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine kretanja vozila prema tipu puta i obavezi upotrebe svetala na teritoriji Republike Kosovo;

Znak III-127

1.100. znak »međunarodna autooznaka» (III-128). Na znaku upisuje se znak  Republike Kosova;

Znak III-128

1.101. znak » za hitan izlaz »(III-129) i znak  » pravac hitnog izlaza   »( III-130) označuje izlaz, odnosno pravac za hitna izlaz u slučaju opasnosti na tunelima ( galerijama). Oblik simbola i udaljenost na znaku moraj odgovarati vrsti hitnog izlaza iz tunela ( galerije);

Znak III-129

Znak III-130

1.102. znak »  broj znakova  ili čvorova za izlazak » (III-131) prikazuje broj izlazaka ili čvorova autoputa, odnosno motoputa. Boja  znaka ovisi od vrsti puta na koju se postavlja znak;

Znak  III-131

1.103.znak  » broj međunarodne puta » (III-132) prikazuje broj međunarodne puta. Znak se postavlja zasebno, ispod ili iznad ostalih saobraćajnih znakova;

Znak  III-132

1.104. znak » broj autoputa » (III-133) prikazuje broj autoputa:

1.101.1. znak je zeljene boje, simbol za autocestu je slovo  “A” a spoljni rub je bele boje ;

1.101.2. znak se postavlja kao poseban znak, ispod ili iznad ostalih  saobraćajnih znakova.

Znak III-133

1.105. znak »Nacionalni put» (III-134) prikazuje broj nacionalnog puta. Postavlja se kao poseban znak, može biti postavljen ispod ili iznad ostalih saobraćajnih znakova.

Znak III-134

1.106. znak » broj regionalne puta  » (III-125) označuje broj regionalne puta. Postavlja se zasebno ispod ili iznad osatlih  saobraćajnih znakova;

Znak  III-135

1.107. Znak se postavlja kao poseban znak može biti postavljen ispod ili iznad ostalih saobraćajnih znakova; znak »kilometraža za auto put ili moto put » (III 136) pokazuje kilometražu na kojoj se nalazi znak:

1.107.1. boja znaka zavisi od vrste puta na kojoj se postavlja znak;

1.107.2. znak prema pravilima postavlja se na desnoj strani puta u pravcu kretanja.

Znak  III-136

1.108. znak » za deo nacionalnog puta » (III-137) pokazuje broj nacionalnog puta, deo broja u kilometrima nacionalnog puta u kojoj je postavljen saobraćajni znak. Znak se postavlja na jednoj strani puta sa dva dela znaka

Znak  III-137

1.109. znak » deonica regionalne puta » (III-138) prikazuje broj regionalne puta, broj deonice regionalne puta i kilometražu deonice puta na koju je postavljen znak;

1.109.1. znak iz dva dela postavlja se s jedne strane puta;

1.109.2. broj  regionalne puta na slici dat je kao primer.

Znak  III-138

2.Na deo znaka ispod belog polja  ( znak III-33, III-34 i od III-38 –III-64 ) sa simbolima ili natpisima upisuju se nazivi, vrste, metarska udaljenost ili pravac u koji se nalazi mesto, prostor, uređaji ili usluge  ( kabina SOS , vatrogasna služba, ugostiteljski objekti i sl. ) na koje se znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka povećava se a znak  oblika kvadrata preuzima oblik četvorouganika.

3. Zankovi obavjesti za vođenje (upravljanje )  saobraćaja

3.1. Znakovi obavesti za vođenje  saobraćaja prvog stepena su:

3.1.1. Znak »predznak putokaza za izlazak iz autoputa ili iz puta namenjene za motorna vozila« (III-139). Ako se znak odnosi na autocesti, onda je zeljene boje, dok za motoput, plave boje ;

Znak  III-139

3.1.2. Znak » predznak putokaza za čvorište autoputa sa zankom čvora« (III-140). Postavlja se na interregionalno čvorište.

Znak  III-140

3.2. Znakovi obavijesti za vođenje  saobraćaja drugog stupnja su :

3.2.1. znak » raskršće«  (III-141) i (III-142označuje obostrani položaj, smer cesti, broj cesti i nazive gde vode puta koje se ukrštavaju ;

3.2.2. položaj strelice mora odgovarati položaju puta na terenu;

3.2.3. položaj oznake broja iznad strelice za kretanje u pravcu može biti ljevo ili ispod naziva mesta, ovisno od  broja cesti i broja naziva mesta koje je potrebno upisati ;

3.2.4. položaj  oznake broja puta za  ulevo  ili udesno može biti ispod pravca strelice ili ispod naziva mesta;

3.2.5. znakovi se postavljaju u razmaku od najmanje 150 metara prije raskrsnice označene znakom;

3.2.6. boja podloge znaka ovisi od vrste puta u  koju na koju se postavlja znak;

3.2.7. za odredište koje se nalazi na cesti druge vrste koristi se postavljena podloga čija boja  odgovara vrsti puta u koju ona ;

3.2.8. znak III-142 uzet je kao promer, dok postavljeni znak mora  odgovarati pravom stanju puta.

Znak   III-141

Znak  III-142

3.3. znak  » raskrsnica sa kružnim tokom« (III-143) prikazuje raskršće na koju se  saobraćaj odvija kroz kružni tok:

3.3.1. položaj strelice mora odgovarati položaju puta na terenu;

3.3.2. položaj oznake broja puta iznad strelice za kretanje pravo može biti levo ili ispod naziva mesta, ovisno od broja puta i broja naziva mesta koje treba obelježavati;

3.3.3. položaj oznake broja puta i vrsti puta levo i desno može biti u pravcu strelice ili ispod naziva mesta;

3.3.4. znakovi se postavljaju u razmaku od najmanje 150 metara prije raskršća označenog znakom;

3.3.5. boja podloge znaka ovisi od vrste cesti na koju se postavlja znak. Za odredište koje se nalazi na cesti druge vrste, koristi se postavljena podloga čija boja odgovara vrsti puta  na ona koju vodi.

Znak (III-143)

3.4. znak » pretputokazna ploča« (III-144), ((III-145) i (III-146) koji označuje naziv izlaza ili zaustavljanje na autocesti  i na cesti na raskršća razljičitih razina , može se postavljati s desne strane puta (III-144), (III-145) ili na  portalu iznad puta  (III-146):

3.4.1. položaj strelice mora odgovarati položaju puta na terenu;

3.4.2. položaj oznake broja iznad strelice za pravo, može biti levo ili ispod naziva mesta, ovisno broja cesti i broja naziva mesta koje treba obilježavati;

3.4.3. kad se znak postavlja na portalu na trećem stepenu obavesti, nema belog polja  ali  udaljenost do izlaza upisuje se na zeljeno polje prije broja puta iz koje se izlazi .

3.5. Znak III-146 postavlja se na interregionalno čvorište. Boja podloge znaka određuje se prema vrsti puta na koju se postavlja znak. Za odredište koje se nalazi na putu druge vrste koristi se podloga postavljena na znaku čija boja odgovara vrsti puta u koju vodi. III-146  uzet je kao primer, dok pravi znak mora odgovarati stavrnom stanju  na putu;

Znak III-144

Znak III-145

Znak III-146

3.6. Znakovi obavesti za vođenje  saobraćaja trećeg stepena su :

3.6.1. znak »pretputokazni« (Znak III-147) označuje pravac kretanja do naselja ;

3.6.2. boja podloge za označivanje smera kretanja ovisi od vrsti puta u koju vodi;

Znak III-147

3.6.3. znak »pretputokazni za izlazak « (III-148)  i (III-149) na autocesti pokazuje smer kretanja do naselja  obilježenog u znaku;

3.6.4. boja podloge za označivanje smera kretanja određuje se prema vrsti puta na koju vodi put.

Znak  III-148

Znak III-149

3.7.  Znakovi obavesti za vođenje  saobraćaja četvrtog stupnja su:

3.7.1. znak » putokazna ploča« (III-150) pokazuje cestu za naselje obilježeno u znaku i udaljenost u kilometrima ( osim na belom polju). Znak može iamti najviše tri polja za obilježavanje smera kretanja i najviše dva naziva  naselja unutar polja. Kad se znak  postavlja iznad puta ( na portalu) svako polje postavlja se kao poseban znak iznad  saobraćajnih  traka označenih znakom:

3.7.2.1. znakovi se postavljaju na ulazu i na raskrsničinim područjima pod nivoa, dva auto puta odnosno moto puta na mestu gde počinje traka za usporavanje vozila;

3.7.2.2. Osnovna boja znaka određuje se prema vrsti puta u kojoj vodi. Za destinaciju koja se nalazi na ulicama drugog tipa, koristi se boja koja je određena u skladu sa pravilima signalizacije.

Znak  III-150

3.7.2. znak  » putokaz na portalu  iznad jedne  saobraćajne trake« (III-151), (III-152)  i » putokaz na portalu iznad dviju  saobraćajnih traka « (III-153) i (D III-154) na  autocesti i na   putma sa raskrsnicama razljičitih razina pokazuje pravac kretanja do naselja obilježenog u znaku. Na znaku mogu se napisati tri a najviše četiri naziva naselja, uključujući i nazive nacionalnih parkova, olimpijskih centara ili nekih drugih znamenitosti od nacionalnog značaja :

3.7.2.1. znakovi se postavljaju na ulazu i na raskrsničinim područjima pod nivoa, dva auto puta odnosno moto puta na mestu gde počinje traka za usporavanje vozila;

3.7.2.2. Osnovna boja znaka određuje se prema vrsti puta u kojoj vodi. Za destinaciju koja se nalazi na ulicama drugog tipa, koristi se boja koja je određena u skladu sa pravilima signalizacije.

Znak  III-151

Znak III-152

Znak III-153

Znak  D III-154

3.8. Znakovi obavesti za vođenje  saobraćaja petog stepena su :

3.8.1. zank » potvrđivanje smera« (III-155) ozančuje potvrđivanje smera kretanja nakon prelaska raskrsnice;

3.8.1.1. zank sadrži  naziv mesta, udaljenost u kilometrima do tih mesta i broj cesti na koju se nalazi mesto;

3.8.1.2. položaj oznake broja je na sredini iznad naziva mesta, odnosno s leve strane;

3.8.1.3. na zanaku mogu biti napisani najviše pet naziva mesta;

3.8.1.4.na autoputo i na motoputu koja ima dvije razdvojene trake, znak se postavlja iznad puta;

3.8.1.5. znak se postavlja u razmaku od najviše 500 metara prije posljednjeg priključka;

3.8.1.6. boja podloge znaka odrđuje se prema vrsti puta na koju se postavlja znak .

Znak III-155

PRILOG IV

DOPUNSKA TABLA

1. Dopunske table su :

1.1.dopunska tabla (IV-1), koja označava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i početka dela puta odnosno mesta na koje se znak odnosi;

Znak  IV-01

1.2. dopunska tabla IV-02, pokazuje udaljenost do mesta gde je postavljen znak  II-02     ( obavezno zaustavljanje) kod kojeg vozač je dužan zaustavljati vozilo;

Znak  IV-02

1.3. dopunska tabla (IV-03), koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom odnosno na kome se primenjuje izričita zabrana, obaveza odnosno ograničenje označeno znakom;

Znak IV-03

1.4. dopunska tabla (IV-04), koja označava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i objekta, terena ili dela puta na koji se znak odnosi;

Znak  IV-04

1.5. dopunska tabla (IV-05 i IV-06), koja označava vreme za koje izričita zabrana, obaveza, odnosno ograničenje važi, ako ne važi neprekidno;

Znak  IV-05	           Znak  IV-06

1.6. dopunska tabla (IV-07), koja rečima bliže određuje značenje znaka, odnosno daje dodatna obaveštenja o vrsti i načinu korišćenja znaka;

Znak  IV-07

1.7. dopunske table  IV-08 do IV-015 sadrži simbole na koje se odnosi znak;

Znak IV-08	                          Znak IV-09

Znak  IV-10	                                    Znak IV-11

Znak  IV-12	                        Znak  IV-13

Znak  IV-014	                       Znak  IV-15

1.8. dopunska tabla (IV-16) označuje uzimanje vozila paukom sa mesta gde saobraćajni propisi ili znakovi zabranjuju zaustavljanje ili parkiranje;

Znak  IV-16

1.9.  dopunaske table ( IV-17 do IV-22) koje označavaju primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka, odnosno s jedne ili druge strane znaka;

Znak  IV-17

Znak  IV-18	                Znak  IV-19

Znak IV-20  Znak  IV-21   	Znak  IV-22

1.10. dopunske table od (IV-23 do IV-30) pokazuje položaj parkiranja vozila. Postavlja se sa znakom III-36 (parkiranje);

Znak  IV-23

Znak  IV-24	                  Znak  IV-25

Znak  IV-26	               Znak  IV-27

Znak  IV-28	                       Znak  IV-29

Znak  IV-30

1.11. dopunska tabla (IV-31) označuje mesto rezervisano za vozila osoba s ograničenim sposobnostima ili blizinu put gde se može pojaviti  lice s ograničenim sposobnostima sa kolicom. Postavlja se sa znakom I-01 ( opasnost na putu) i III-36 ( parkiranje);

Znak  IV-31

1.12. dopunska tabla (IV-32) ozančuje mesto rezervisano za posebne namene. Postavlja se sa znakom  III-36 (parkiranje);

Znak  IV-32

1.13. dopunska tabla (IV-31 i IV-34), označuje početak deonice kolovoza, odnosno mesto gde postoji opasnost  od iznenadnog pluska ili poledica. Postavlja se sa znakom (I-01) opasnost na putu i II-31 ogranišenje brzine);

Znak  IV-33	 Znak  IV-34

1.14. dopunska tabla (IV-35 i IV-36), koja označava pružanje puta sa prvenstvom prolaza. Dopunska tabla ( IV-35) postavlaj se sa znakom III-09 (put sa prvenstvom prolaza). Dopunska tabla (IV-36) postavlja se sa znakom (II-01 i II-02 obavezno zaustavljanje);

Znak  IV-35                            Zank  IV-36

1.15. dopunska tabla (IV-37) označuje blizinu deonice puta na koju se mogu pojaviti nesposobne  - ostarele osobe;

Znak  IV-37

1.16. dopunska tabla (IV-38) označuje blizinu deonice puta  na koju se mogu pojaviti slepe osobe ;

Znak IV-38

1.17. dopunska tabla (IV-39) označuje blizinu deonice puta gde se vrši čišćenje snega. Dopunska tabla je privremena i ona se postavlja pri održavanju putu (očišćenju snega );

Znak  IV-39

1.18.  dopunska tabla ( IV-40),  koja označava izvođenje oznaka na kolovozu. Postavlja se sa znakom  I-01 ( opasnost na putu ), II-31 ( ograničenje brzine). Boja podloge dopunske table je bela, simbola siva. Dopunska tabla je privremena i postavlja se tokom izvođenja radova na održavanju puta ( postavljanjae znakova na putu);

Znak  IV-40

1.19. dopunska tabla (IV-41) označuje blizinu mesta na kolovozu  gde se dešavaju prometne nezgode. Postavlja se za znakom  I-01 ( opasnost na putu), II-31 (ograničenej brzine). Dopunska ploča je privremena i postavlja se u slučaju težih saobraćajnih nezgoda pri čemu se saobraćaj privremeno regulira;

Znak IV-41

1.20. dopunska tabla (IV-42)  obavešćuje vozače o  seobi žaba  koje prelaze u velikom broju preko puta što prtedstavlja određenu opasnost. Dopunska tabla, po pravilu, postavlja se sa znakom I-01 ( opasnost na putu);

Znak  IV-42

1.21. dopunska tabla (IV-43) obavešćuje vozače o  izbrazdanim tragovima vozila na putu. Postavlja se sa znakom I-01 ( opasnost na putu), II-31 (ograničenje brzine);

Znak  IV-43

1.22. dopunska tabla (IV-44) pokazuje mesto  na cesti gde se nalaze uzdignute plohe za usporavanje prometa   ( izbočine). Postavlaj se sa zankom I-34 ( blizina dece na putu) i IV-04 (deca na putu);

Znak  IV-44

1.23. dopunska tabla ( IV-45) označuje pumpu plinskih goriva. Postavlja se sa znakom III-40 (benzinska pumpa);

Znak  IV-45

1.24. Dopunska tabla »znak izlaz iz Auto puta ili moto puta» (IV-46) pokazuje blizinu izlaza iz auto puta ili moto puta;

Znak IV-46

1.25. znak » znak čvor na autoputu« (IV-47) označuje blizinu raskršća autoputa ili motoputa;

Znak  IV-47

1.26. dopunska tabla (IV-48) označuje prelaz za teretna vozila sa utovarom preko gabarita;

Znak  IV-48

1.27. dopunska tabla (IV-49) označuje prostor s uvećanom koncentracijom opasnih materija u vazduhu. Boja podloge dopunske ploče je bela, simboli sa krugovima crvene boje i natpisima crne boje;

Znak  IV-49                                                                  Znak  IV-50

1.28.  dopunska tabla (IV-50) označuje potrebu ugašenja motora  zbog dugih čekanja s ciljem zaštite ambijenta. Izričito je povezano sa upaljenjem crvenih signala na semaforu. Boja podloge ploče je bela, sa simbolima ključa sive boje i  natpisima crne boje. Dopunska ploča postavlja se gde je povećana koncentracija opasnih tvari u vazduhu;

PRILOG V

UREĐAJI ZA DAVANJE SVETLOSNIH SIGNALA  (SEMAFORI)

1. Značenje svetlećih znakova je:

1.1. crveno svetlo označuje zabranjen prolazak  vozila- slika V-01;

1.2. crveno i žuto svetlo označuje skori prestanak zabrane prolaza pre pojavljivanja zeljenog svetla - slika V-02;

1.3.  zeljeno svetlo označuje slobodan prolaz  vozila i mora biti upaljeno kao kao samostalno svetlo. Promena zeljnog svetla u žuto mora se sinjalizirati treptanjem zeljenog svetla tri puta - slika V-03;

1.4. žuto svetlo prije crvenog  označuje zabranu prelaza  osima vozila koja su u trenutku  kad se žuto svetlo upalji nalaze na tolikoj udaljenosti od saobraćajnog svetla da se ne mogu na siguran način  zaustaviti  a da ne pređu taj znak- slika V-04;

1.5. dopunska svetleća strelica označuje slobodan prolaz  vozila u smeru označenom zelenom svetlećom strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno  ili žuto svetlo- V-05 i V-06;

1.6. oblici strelica  prikazani su na slici  V-07 (za strelice na crvenoj optici ) i V-08 ( za strelice na zelenoj optici );

1.7. prekrštene crte  crvene boje  (X),  označuju zabranu saobraćaja uzduž traku iznad kojeg je postavljen znak- slika. V-09;

18. zelena strelica vrhom okrenutim nadolje, označuje slobodan tok saobraćaja uzduž trake iznad kojeg je postavljen znak - slika V-10;

1.9. Semafor za regulisanje promene saobraćajne trake je u obliku žute strelice usmerene koso na dole i koristi se za promenu saobraćajne trake kojom se vozilo kreće-slika V-11 i V-12;

V-01   V-02   V-03  V-04 V-05   V-06

V-07

V-08

V-09                        V-10

V-11                             V-12

2. Ako se semaforom upravlja prometom biciklista na prelazu biciklističke staze preko puta, svetla na semaforu su u obliku siluete bicikla i označuje :

2.1. slobodan prolaz za bicikliste -slika V-13;

2.2.  zabranjen prolaz za bicikliste-slika V-14;

2.3. isti uređaj za davanje svetlosnih znakova za bicikliste i pešake  može se primeniti  u slučaju kad su pešačka i biciklistička staza jednapored druge - slika V-15 i V-16.

V-13  V-14   V-15  V-16

3. Svetlosni znakovi na semaforu označuju :

3.1. slobodan prolaz za pešake -slika V-17;

3.2. zabranjen prolaz za pešake - slika V-18.

V-17  V-18

4. Crtama se označuje:

4.1. zabrana prolaza tramvaja – slika V-19;

4.2. slobodan prolaz tramvaju u smeru pravo- sl. V-20;

4.3. slobodan prolaz tramvaju u mseru desno- sl. V-21;

4.4. slobodan prolaz tramvaju u smeru levo- sl. V-22.

V- 19               V- 20                       V- 21                      V- 22

5. Svetlosni znakovi  na željezničkom prelazu ( za obilježavanje  prelaza puta preko željezničke pruge u istoj razini)  mogu biti znakovi za označivanje branika  i polubranika i znakovi kojima se najavljuje pribljižavanje voza, odnosno zatvaranje prelaza branicima ili polubranicima .

5.1. Osim obilježavanja prelaza puta preko želejzničke pruge svetlosnim znakom , prelaz se mora osigurati  i zvučnom signalizacijom.

Znak V-23

6.Za regulisanje pristupa vozila upotrebljavaju se semafori kojima se prikazuju svetlosni saobraćajni znaci, u vertikalnoj osi, jedno ispod drugog (V-24) i to crveno svetlo gore, a zeleno svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi (V-25) i to: crveno svetlo levo, a zeleno desno.

6.1.Semafori za regulisanje pristupa vozila koriste se na mestima gde učesnici u saobraćaju prilaze pojedinačno i gde je potrebno označiti da je određeni prilaz otvoren ili zatvoren.

V-24                               V-25

PRILOG VI

OZNAKE NA PUTU I DRUGIM POVRŠINAMA

1. Razdelna linija može biti;

1.1. neisprekidana, isprekidana ili kombinovana.

1.2. Razdelna neisprekidana linija označava zabranu prelaska preko te linije i zabranu kretanja po toj liniji.

1.3.  iznimno od  stava 2 ovoga član dozvoljeno je preticanje   na punoj uzdužnoj liniju vozila  koja na ravnatoj putu ne mogu razvijati veću brzinu od  30 km/h i vozila koje  ne spadaju u  motorna vozila.

VI-01

1.4.Isprekidana uzdužna linija može biti razdelna linija, kratka isprekidana linija, široka isprekidana linija i linija upozorenja. Isprekidana razdelna linija deli površinu puta na sobraćajne trake -  slika VI-02.

VI-O2

1.5.  široka isprekidana linija služi kao rubna linija za razvdvajanje toka saobraćaja u raskršća na cestama van naselaji najmanje je širine od 30 cm.

1.6. Linija upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdelne crte- sl.. VI-03.

VI-03

1.7.Kratka isprekidana linija služi kao razdelna linija na prilaznim  razdvajanjima raskršća, kao linija vodilja u samom raskršću i za odvajanje tokova za vozila javnog prevoza putnika - sl. VI-04.

1.8.  Dvostruka razdelna linija može biti puna, dvostruka isprekidana  i dvostruka kombinovana .

1.9.   Dvostruka razdvojna linija označuje zabranu prelaska vozila  po tim linijama ili zabranu  kretanja vozila po tim linijama i obavezno se  izvodi  na putama  za dvosmerni saobraćaj- sl. VI-05:

1.9.1. s dva ili više saobraćajnih traka za svaki smer;

1.9.2. s neparnim brojem saobraćajnih traka  ako se preticanje zabranjuje u oba smera;

1.9.3. u tunelima  ili prelazima  tunelu u dužini najmnje 200 m;

1.9.4. na objektima;

1.9.5. ako to zahtevaju  saobraćajni i sigurnosni uslovi ili okolina puta.

VI-05

1.10. Dvostruka  isprekidana razdvojna linija služi za obelžavanje saobraćajnih traka s izmenjivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj  upravljan svetlosnim znacima -fig. VI-06.

VI-06

1.11. Dvostruka kombinovana linija  služi za razdvajanje saobraćajnih traka  na mestima  na kojima su uslovi preglednosti takvi da dopuštaju preticanje samo u jednom smeru kretanja- sl. VI-07.

VI-07

1.12.  Delovi puta u blizini vrha prevoja , raskršća, prelaza puta preko željezničke pruge u razini i na naseljenim mestima na kojima je preglednost puta znatno smanjena  mogu se obeležiti jednom ili dvema paralelnim uzdužnim punim linijama ili dvostrukim linijama, od kojih je jedna puna a druga isprekidana- sl. VI-08, VI-09 i VI-010.

1.13 Dužina između tačke  B  i C (sl. VI-08) određuje se prema dopuštenoj brzini tako da se prelazak s dvije  na jednu saobraćajnu traku vrši se prema :

n £ 1:60 për v > 50 km/h

n < 1:30 për v £ 50 km/h

L- Dužina preglednosti

M-(A-b, C-D)- širina preglednosti

H- Visina preglednosti

VI-08

VI-09

VI-10

1.14.  Za utvrđivanje dužine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuju 85 % vozila ili računska brzina ako je njezina vrednost veća.

1.15. Dužina preglednosti   (M) utvrđuje se prema brzini kretanja vozila (sl. VI-09 i VI-010)  i to:

1.15.1..  ...........130 km/h - od 200m do 400 m;

1.15.2..  ......... 100 km/h - od 160 m do 320 m;

1.15.3.  .......... 80 km/h - od 130 m do 260 m;

1.15.4. ........... 60 km/h - od 50 m do  100 m;

1.16  Pri određivanju dužine preglednosti za obelježavanje oznaka  na cesti u blizini  vrha prevoja, u zavoju sa smanjenom preglednošću ili slična mesta, visina očiju iznosi 1.0 m, a visina predmeta 1.1 m.

1.17  Punoj razdvojnoj liniji treba prethoditi linija upozorenja  (L) koja  se utvrđuje  prema brzini vozila koja dolaze  i iznosi najmanje za:

1.17 .1.  .......130 km/h - 160 m;

1.17.2.  ........100 km/h - 120 m;

1.17.3.  ........ 80 km/h - 100 m;

1.17.4.  ........60 km/h - 80 m;

1.17.5.  ........40 km/h - 60 m;

1.18. Linija upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica  (VI-26), koje vozačima pokazuju koju saobraćajnu traku moraju koristiti.

2.Poprečni znakovi na putu su:

2.1. linija zaustavljanja;

2.1.1. Linija zaustavljanja može biti puna ili isprekidana linija i to: Puna linija zaustavljanja obeležava mesto gde su vozači dužni da zaustave vozilo, pre linije zaustavljanja na putu može se napisati "STOP" - sl. VI-11;

VI-11

2.1.2. Isprekidana linija zaustavljanja sl. VI- 12 označava mesto na kolovozu na kome je vozač dužan da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi i da po potrebi, zaustavi vozilo ispred linije zaustavljanja. Ispred  linje zaustavljanja  može se ubelježiti trougao upozorenja;

VI-12

2.1.3.  umesto isprekidane linije zaustavljanja, mesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću putom s pravom prednosti prolaska, može se obelježiti  trouglima  vrhom okrenutim prema vozilu-  (sl. VI-13).

VI-13

2.2.Kosne linije

2.2.1. Kosne linije označavaju mesto otvaranja izlazne trake (sl. VI.-14) i zatvaranje ulazne trake (sl VI-15) u autoputu i moto-putu.

VI-14

VI- 15

2.2.2.kosnik za zatvaranje i otvaranje trake javnog prevoza putnika" (V-16) označava mesto zatvaranja/otvaranje saobraćajne trake rezervisane za vozila javnog prevoza putnika.

VI-16

2.3.Graničnik

2.3.1.  Graničnik označava deo kolovoza na kome je zabranjen saobraćaj zbog ulivanja saobraćaja sa prilaznog puta (sl. VI-17).

VI-17

2.4.pešaćki prolaz

2.4.1.   pešaćki prolaz  označava deo površine kolovoza namenjen za prelaz pešaka (sl. VI-18);

2.4.2.  Na mestima na kojima pešački prelaz nije moguće obeležiti bojom, prelaz se može obeležiti čeličnim elementima, klinovima ili reflektujućim materijalima;

VI-18

2.4.3.  Kad je na putu označen pešački prelaz  (sl. VI-H18), mora biti obiležen znakom  III-02 i znakom I-33 ( obelježen pešački prelaz), osim na mestima na kojima se saobraćaj regulira  svetlosnim znakovima (semaforima) i na prilazima raskršću gde postoje prelazi označeni oznakama na kolovozu  i znakovima  I-01 ili II-02;

2.4.4. Na putu gde je pešački prelaz u blizini škole, mora stajati natpis  >>ŠKOLA<< (sl. VI-55).

2.4.5.  Prelaz  biciklističke staze preko puta je deo površine kolovoza namenjen isključivo za prelaz biciklista; (sl. VI-19).

VI-19

3.  Strelicama se  može označiti:

3.1.  jedan smer – sl. VI-20;

3.2. dva smera ( kombinovana)-sl. VI-221 i VI-22;

3.3.  prestrojavanje na dva bliža raskršća gde se prestrojavanje mora obaviti prije prve raskrsnice na koje je zabranjeno  skretati u naznačenom smeru   -sl. VI-23;

3.4.  smer kretanja ka garaži -sl. VI-24;

3.5.  skretanje saobraćaja -sl. VI-25;

3.6.  najava završetka preticanja -sl. VI-26.

VI-20                      VI-21                    VI-22

VI-23                        VI-24

VI-25                               VI-26

4. Polje za usmeravanje saobraćaja označuje površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i zaustavljanje vozila i to :

4.1.  između dvije trake  sa suprotnim smerova – sl. VI-27;

4.2.  između dvije trake sa  istim smerovima – sl.VI-28;

4.3.  na mestu otvaranja  posebna traka za skretanje – sl. VI-29;

4.4.  ispred otoka za razdvajanje saobraćajnih traka – sl. VI-30; VI-31, sl. VI-32;

4.5.  na  ulaznom kraku na autoputu  - sl. VI-33;

4.6.  na  izlaznom kraku s autoputa – fig. VI-34.

VI-  27                                                                   VI-  28

VI-29

VI-30                    VI-31

VI-32

VI-33                                                                                 VI-34

5.    Linija za usmeravanje  označuje mesto  promene slobodne površine puta ispred čvrstih  prepreka koje se nalaze na putu ili na njezinim rubovima.

6. Linije za usmeravanje mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prevoza putnika (sl. VI-35), za  oblikovanje prepreka na rubu puta  (sl. VI-36)  i za označavanje promene  korisne površine puta ( sl. VI-37).

VI-35

VI-36                                                          VI-37

7. Natpisi natpisi na kolovozu pružaju učesnicima u saobraćaju dodatna obaveštenja, i to mogu biti >>STOP<<, >>BUS<<, >>TRAM<<, >>TAXI<<, >>ŠKOLA<<, >> VOZ<<,  ali i nazive mesta, ograničenje brzine itd.(sl. VI-38, VI-39, VI-40, VI-41, VI-42, VI-43, VI-44, VI-45, VI-46, VI-47, VI-48, VI-49 i VI-50).

H38                            H39                                         H40

VI-41                                          VI-42                                             VI-43

VI-44                 VI-45                           VI-46                        VI-47

VI-48           VI-49           VI-50

8.  Natpisi na putu mogu biti izvedeni i kao saobraćajni znakovi (sl. VI-45, VI-46, VI-47).

9.  Označavanje saobraćajnih površina  za posebne namene služi za obelejžavanje mesta  namenjenih isključivo  za autobuska stajaljišta (sl. VI-51, VI-52 i VI-53), obelježavanje mesta namenjenih isključivo za auto - taxi (VI-54 ), obelježavanje pešačkog prelaza u blizini škola  (VI-55 ), obelježavanje  mesta namenjenim isključivo osobama  s ograničenim sposobnostima (sl. VI-56), obelježavanje mesta na kojima je zabranjeno parkiranje i zaustavljanje (sl. VI-57 i VI-58) i za obelježavanbje biciklističkih i pešačkih staza  (VI-59).

VI-51

VI-52

VI-53

VI-54

VI-55

VI-56

VI-57

VI-58

VI-59

10.  Obelježavanje mesta za parkiranje vozila služi za označavanje prostora za parkiranje. Parkiranje u odnosu na rub puta može biti  uzdužno (sl. VI-60), koso (sl. VI-61), i  vertikalno (sl. VI-62).

VI-60     VI-61    VI-62

VI-63

11. Obelježavanje naprava za smirivanje ( osporavanje) saobraćaja – umjetne izbočine na putu (sl. VI-63) i  uzdignute plohe (VI-64).

VI-64

12.  Elementi konstrukcija i opreme javnih puteva i drugih  predmeta koji označuju stalne prepreke unutar  mera saobraćajnog profila obelježavaju se crveno belom a slobodnog  profila crno belom oznakom   – sl. VI-65.

VI-65

13.  Evakuacijska linija na oblozi tunela  označava se celom dužinom  tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u zidne pešačkih prolaza i prolaza za vozila, crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL2002) – sl. VI-66.

VI-66

14.  Evakuacijska linija   na oblozi tunela  izvodi se tako  da  je donji rub linije na visini od  90 cm od  razine pešačkog hodnika.

PRILOG VIII

SAOBRAĆAJNA OPREMA PUTA

1. Oprema za označavanje ruba kolovoza je:

1.1. smerokazni stupić (sl. VII-01) služi za označavanje  ruba puta ;

1.2. smerokazni stupić u vidljivom smeru, mora imati retroreflektirajuću oznaku od retroreflketirajućeg stakla;

1.3.  retroreflektirajuća oznaka u smeru vožnje  s desne strane je crvene boje, a s leve strane bele boje;

1.4.  na putu s jednosmernim saobraćajom  retroreflektirajuća oznaka je s obe strane crvene boje;

1.5.  Smerokazni stupić - (VII-01),  u načelu, postavlja se na udaljenosti od 0,75 m od ruba puta uzduž puta na razmaku od  50 m  kad je put u pravcu, a 25 m kada je put u krivinu što zavisi  od radijusa  krivine, odnosno prema predočenoj tablici ;

1.6.  na autoput i motoput smerokazni stupić  (VII-01) se postavlja na visisni  od  105 cm, a na ostalim putevima na visinu od  0.90 cm od nivoa tla;

1.7. Kada se uz puta postavlja zaštitna odbojna ograda, smerokazni stupići  postavljaju se :

1.7.1.  u slučajevima kada je zaštitna odbojna ograda udaljena od  ruba puta 1.5 metra i manje na ogradu;

1.7.2.  u slučajevima kada je zaštitna ograda od mekanog materijala udaljena više od  1,5 m. na  udaljenosti minimalno o,5 metara do  maksimalno 0.9 m.od spoljnog ruba puta  ;

1.7.3.  u slučajevima kada je zaštitna ograda od mekanog materijala postavljena u razdvojnom pojasu na udaljenosti od  1.6 m i manje, smerokazni stupići se postavljaju na ogradu.

VII-01

1.8.  smerokazne oznake za tunele i galerije  ( sl. VII-02), označuju rub puta  u tunelu odnosno galeriji i izvode se  u tehnologiji  svetlećih dioda (LED) i moraju imati stalan izvor  napajanja;

1.9.  smerokazne oznake za tunele  u smeru vožnje su na desnoj  strani crvene boje , a na levoj strani puta bele boje ;

1.10. na put s  jednosmernim saobraćajnom reflektirajuća oznaka u smeru vožnje  s desne strane je crveno bele izvedbe, a s leve strane u obostrano crvenoj izvedbi za slučaj preusmeravanja saobraćaja i korišćenja  trake za dvosmerni saobraćaja;

1.11. u  tunelima i galerijama smerokazne oznake u tehnologiji svetlećih dioda ( LED) (sl. K02) postavljaju se na razmaku od  25 m kaad je tunel i ili galerija u pravcu, odnosno na razmaku 15 m u krivinu i na prvih  100 m tunela ili galerije;

VII-02

1.12.  reflektirajuće oznake  (sl. VII-03)  označuju rub puta koje se postavljaju na objekte  na mestima na kojima nije moguće  postaviti smerokazne stupiće a čiji oblik, veličina i boja  ovise o mestu postavljanja   ( na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično te an uzdužnim i poprečnim oznakama na putu);

1.13.  površina reflektirajuće oznake  mora biti izvedene klase III retrorefleksije;

1.14. kad je uz puta postavljena  zaštitna betonska ograda, na nju se postavlja reflektirajuća oznaka  (VII-03) na odgoavrajućem razmaku i u istoj visini kao i na smerokaznom stupiću  (VII-01);

VII-03

1.15.  štapovi za sneg  u zimskim uslovima  označuju rub puta  i naznačuju  pružanje puta ili putne građevine;

1.16.  štapovi za sneg na putu (sl.. VII-K04) i putnim građevinama  (sl. VII-05) naizmenično su obojeni  crveno i žuto. Najviše polje mora biti obojeno reflektirajućim materiajma ;

1.17.  štapovi za sneg  (VII-04) postavljaju se uz rub puta gde su postavljen smerokazni stupići. Postavljaju se s desne strane smerokaznog stupića  gledano u smeru vožnje kako se ne bi zaklonio reflektirajući dio  smerokaznog stupića;

1.18. štap za sneg  mora biti postavljen ispred i na završetku sigurnosne ograde;

1.19.  na početku građevine postavlja se štap s graničnikom okrenutim prema dolje, a na kraju  cestovne građevine štap s graničnikom okrenutim prema gore;

1.20.  vrh graničnika mora biti obojen retroreflektirajućim materijama.

1.21. Ploča za označavanje otoka (sl. VII-06, VII-07, VII- VII-08 i VII-09), označuje vrh  otoka na raskršće,  na vrhu razdvojnog otoka na izlaznim krakovima autoputa i motoputa. Ploča  VII-08 izvodi se kao prostarni elemenat :

1.21.1. boja podloge znaka VII-09 je žuto – crvene boje retrorefleksije klase III.

VII-06    VII-07

VII-08 VII-09

2. Oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, zapreka i oštećenja puta su:

2.1. ploča za označavanje  zapreka na levoj strani puta (sl. VII-10) i na desnoj strani  (sl. VII-11) u smeru vožnje označuje radove ili zapreka na putu, objektima i ostalim sobraćajnim površinama ;

VII-10

VII-11

2.2. ploča za označavanje krivinu na putu  (sl. VII-12 i VII-13) i ploča za označavanje oštrog krivinu na putu (sl. VII-14) sa smerom usmeravanja na levo ili na desno;

2.3. boja strelice  znaka VII-K14  je  žuto crvene boje  retrorefleksije klase III;

2.4. znakovi se postavljaju na mestu na kojem počinje  oštar krivina i u samom krivinu. Ploča VII-14 postavlaj se u veoma oštrom i neočekivanom krivinu;

VII-12                                           VII-13                         VII-14

2.5. ploča (bočna) zapreka ( sl. VII-15, VII-16, VII-17, VII-18) označuje mesto bočnog smanjenja profila puta. Pločama se fizički razdvajaju sobraćajne trake suprotnih smerova vožnje. Ploče: VII-17 i VII-18  posatvljaju se i na mestima uzdignutih ploha  ili ugradnje umjetnih izbočina na putu;

2.6. boja kosih pruag na znakovima VII-17 i VII-18 su šuto- crvene  retrorefleksije klase III ;

VII-17  VII-18

2.7. stošci  ograničenja (sl. VII-19) služe za  obelježavanje  mesta kratkotrajnih radova na putu ;

VII-19

2.8. ograda za označivanje zapreka na putu  (sl. VII-20 i VII-21)  služi za označavanje zapreka na saobraćanoj površini;

VII-20                      VII-21

2.9. ploča za  obelejžavanje  mesta izvođenja radova na putu ili oštećenja puta  (sl. VII-22 i VII-23);

VII-22         VII-23

2.10. pokretna ploča s treptačima i znakovima  (sl. VII-24 i VII-25) označuje mesto izvođenja radova ili oštećenja na putu ;

VII-24              VII-25

2.11. pokretna ploča s treptačima i  svetlećim strelicama usmerenim prema dolje i saobraćajnim znakom (sl. VII-26)  označuju mesto na putu  gde je saobraćajna traka zatvorena usled čega se saobraćaj preusmerava;

VII-26

2.12. pokretna svetleća ploča s raznim sadržajem  (sl. VII-27, VII-28 i VII-29)  upozorava na blizinu mesta na putu  na kojem se izvode radovi ili gde je izdan smer i način preusmeravanja  saobraćaja.

VII-27                     VII-28                     VII-29

3. Svetlosni znakovi za označavanje radova, zapreka i oštećenaj puta:

3.1.   Promer svetla ne smije biti manji od m 210 mm; razmak između svetla, ovisno od situacije,  iznosi od 5 m do 10 m.

3.1.1.  crveno svetlo se   upotrebljava na  pločama za označavanje zatvorenog dela puta  (Sl. VII-30);

VII-30

3.1.2.  treptuće žuto svetlo  koje se upotrebljava  za naglašavanje  saobraćajnog znaka iznad kojeg  je postavljeno (fig. VII-31). Kad se radi o znaku  koji za upravljanje i nadzor saobraćaja koristi policija, umesto treptuća žutog, upotrebljava se treptuće plavo svetlo;

VII-31

3.1.3. svetlosni niz je niz  žutih, međusobno povezanih svetla koja se izmenično pale i gase u smeru vožnje. Niz svetla upozorava da je jedan ili više saobraćajnih traka zatvoreno i da je saobraćaj  preusmeren   “  putovanjem svetla“  (sl. VII-32);

VII-32

4.  U opremi za vođenje i usmeravanje saobraćaja u zona radova na putu, drugih zapreka i oštećenaj puta pripadaju:

4.1. montažni rubnjaci koji služe za usmeravanje saobraćaja vozila po saobraćajnim trakama su žute boje ;

4.1.1. na rubnjaku moraju biti  utisnute reflektirajuće oznake  radi bolje vidljivosti noću u uslovima smanjene vidljivosti (sl. VII-33).

VII-33

4.2. Markeri za razdvajanje smerova vožnje  postavljaju se u slučaju uvođenja dvosmernog saobraćaja na jednosmernoj putu:

4.2.1.  površina markera mora biti  izvedena  od refelktirajućih oznaka  (sl. VII-34, VII-35 i VII-36);

4.2.2. markeri mogu stajati samostalno ili pričvršćeni na montirane rubnjake. Kad su markeri  pričvršćeni  na montažne rubnjake, trake moraju biti crvene i bele boje usmerene ov vrha prema dolje  u  smeru vožnje  (sl. VII-35 i VII-36).

VII-34                VII-35                   VII-36

4.3. Smerokazne oznake za razdvajanje smerova vožnje i označavanje pešačkog prelaza  i prelaza puta preko željezničke pruge (sl. VII-37):

4.3.1. smerokazne oznake  (markeri) imaju usmeravajuću reflektirajuću oznaku ili svetleću oznaku  s obe strane bele boje;

4.3.2. smerokazne oznake za razdvajanje  saobraćajnih traka u tunelima ( galerijama) , postavljaju se na razmaku od  6 m kad je saobraćaj  u tunelu dvosmeran, odnosno na razmaku od 12 m kada je saobraćaj jednosmeran.

VII-37

4.4.  zavjesice i trake  služe za ograđivanje manjih prostora (sl. VII-38).

VII-38

4.5. razdvajajuće ograde ( plastične prepreke) fizički razdvajaju  površine namenjene saobraćaju suprotnih smerova i površine na kojem saobraćaj nije dozvoljen  (sl. VII-39).

VII-39

4.6. elastična ogrda ( rastežljive i složive) za zatvaranje  manjih saobraćajnih površina (sl.. VII-40 i  VII-41).

VII-40                                          VII-41

4.7.  Branici i polubranici su  naprave  namenjene  zatvaranju saobraćaja  vozila i pešaka u smeru na koji su poprečno postavljene.

4.7.1.  Na branicima se svetlosno treptuće svetlo postavlja na sredini branika, a na polubraniku na kraju polubranika .

4.7.2.  Promer kruga treptućeg svetla  je  minimalno 210 mm.

4.7.3 Branici koji su postavljeni na željezničkim prelazima a koji zatvaraju čitavu širinu puta (sl. VII-42) moraju biti  označeni s najmanje tri  crvena reflektirajuća stakla od kojih jedno mora  biti  postavljeno na sredini branika, a druga dva  na rubovima  branika.

VII-42

4.7.4.  Polubranici na prelazima puta preko željezničke pruge zatvaraju saobraćaj  samo do  polovine širine puta (sl. VII-K43). Moraju biti  označeni  s najmnaje tri crvena  reflektirajuća svetla postavljena  na odgovarajućim razmacima  po čitavoj dužini polubranika, od kojih  jedno mora biti  postavljeno sasvim na kraju polubranika.

VII-43

4.7.5. Kada se branici i polubranici  postavljaju  na ulazu  na parkiraljišta ili garaže, obojeni su crvenom bojom i po mogućnosti označeni jednim crvenim reflektirajućim staklom crvene boje.

4.7.6.  Branici i polubranici moraju biti obelježeni crvenim reflektirajućim staklom i ako su obelježeni posebnim postojanim ili treptućim crvenim svetlima.

4.7.7.  Reflketirajuća stakla iz stava  1 i 2 ovog člana moraju imati površinu  najmanje 40 cm,  a moraju se postaviti tako da su uočljiva iz smera puta na kojem se zatvara saobraćaj.

4.7.8. Branici i polubranici  moraju po celoj dužini  biti presvučeni retroreflektirajućim materijama  klase II.

4.7.9. Saobraćajma ogledala namenjena su za sigurno uključivanje iz sporedne cetse  s prednošću prolaska  ili u drugim sličnim slučajevima, na mestima smanjene pregljednosti.

4.7.10. Spoljni rub saobraćajnog ogledala mora biti  obojen izmeničnim poljima crvene i bele boje .

4.7.11. Saobraćajna ogledala  mogu biti pravougaonog ili kružnog oblika (sl. VII-44  i  VII-45).

VII- 44                          VII-45

4.8.  Zaštitna ograda  je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha  sprečiti klizanja  vozila s puta, odnosno zadržati vozilo da ne naleti van puta.

4.8.1.  Zaštitne ograde se izrađuju od čelika ,betona ili kombinovano i postavljaju se :

Tabela .1.  Klasa zaštitne ograde zavisi od  kategorije puta:

| KATEGORIJA PUTA | RUB PUTA | RAZDELNI POJAS | OBJEKAT |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOPUT- MOTOPUT | H2- H1 | H2 | H3-H2 |
| NACIONALNI I REGIONALNI PUT | H1 |  | H2 |
| OSTALE PUTA | N2 | – | H1 – H2 |

4.9.Pri izvođenju radova na putu radnik drži crvenu zastavu (sl. VII-46) zabrana saobraćaja, a kad drži zeljenu zastavu (sl. VII-46) slobodan prolaz. Veličina crvene i zelene zastave je 40x40 cm.

VII-46                        VII-47

4.10. Okrugla ploča promera 30 cm koja ima na jednoj strani znak  II-04 (zabrana saobraćaja u jednom smeru, sl. VII-48),  na drugoj strani zeleno polje s  belim rubom  širine  6 cm (sl. VII-49). Zank   II-04 okrenut prema dolazećem vozilu  znači zabranu prolaza  (sl. VII-K48) a zeleno polje s belim rubom, slobodan prolaz  (sl. VII-49).

VII-48                     VII-49

4.11.. Znakovi i oprema za smirivanje saobraćaja utiču na smirivanje  saobraćaja, na usporavanje brzine kretanja vozila na diopuštenu brzinu .

4.11.1.. Znakovi i oprema za  smirivanje saobraćaja sastoje se od:

4.11.1.1. optičkih belih crta upozorenja;

4.11.1.2. traka za akustično upozorenje (zvukom );

4.11.1.3. vibracionih traka (titravih) ;

4.11.1.4. umjetnih izbočina;

4.11.1.5. uzdignutih ploča na putu.

4.11.2. Optička bela crta  upozorenja  izvodi se s pomoću  sredstava za izvođenje oznaka na putu, a zvučne ili vibracijske trake  hrapavljenjem površine puta ili nanošenjem tankih slojeva na putu.

4.11.3. Umjetne izbočine su konveksnog profila, a uzdignute površine na putu su trapeznog profila koje se moraju razlikovati od površine puta  po materijalu i boji tako da su dobro vidljive  noću i danju.

4.11.3.1.. Umjetne izbočine i uzdignute površine  mogu se postavlajti samo na putama u naselja ( stambenim rajonima) kojima se prilazi zonama u kojima je neophodne usporavanje brzine kretanaj vozila radi sigurnosti saobraćaja.

4.11.3.2. Upotreba  umjetnih izbočina  i uzdignutih površina  nije dozvolena na putama kojima se češće kreću vozila hitne pomoći ( na putama koje vode ka zdravstvenim institucijama).

4.11.3.3. Umjetne izbočine i uzdignute  površine  moraju biti označene  dopunskom pločom   V-44  uz saobraćajni znak  I-34  (II-31 ili III-04) i saobraćajnim znakovima III-10 ( izbočine na putu), VII-17 i VII-18 ( ploča za označavanje  bočne zaapreke) i oznakama na putu. Njihova površina mora biti od neklizajućeg materijala i označena stalnim  reflektirajućim matrijama na onoj strani s koje se vozilo približava.

4.11.3.4.Umjetne izbočine moraju biti dobro postavljene u kolnički zastor kako bi se sprečilo odvajanje njihovih elemenata ili delova. U zoni umjetnih izbočina i uzdignutim površina moraju se provesti odgovarajuće mere odvodnje.

4.11.4. Najčešće mere koje se primenjuju za smirivanje saobraćaja na saobraćajnoj traki su:

4.11.4.1. Bele optičke crte upozorenja koje upozoravaju  vozača da mora smanjiti  brzinu vožnje ;

4.11.4.2. Crte se izvode serijskim postavljanjem najmanje četiri bele reflektirajuće  trake poprečno na smer vožnje preko cele širine saobraćajnog traka,sve veće širine i na sve manjem razmaku. Prva crta mora biti širine minimum 20 cm, a sledećima se širina  povećava za  10 cm (sl.. VII-50). Razmak između crta ovisi  o početnoj (na pr. 80 km/h) i konačnoj brzini  (na pr.40 km/h) koju  vozilo postiže pre opasnog dela puta (sl. VII-51);

4.11.4.3. Bele optičke crte  postavljaju se ispred :  raskršća, pešačkih prelaza, ispred opasnog dela puta, ispred ploče VII-79 ( naziv naseljenog mesta) mesta gde se plaća putarina, graničnih prelaza i slično;

VII-50

VII-51

4.11.5. Trake za zvučno upozoravanje vozača  koje pri prelazu vozila proizvode tihe vibracije i zvučne efekta i time upozoravaju vozača da treba smanjiti brzinu (sl.VII-52):

4.11.5.1. trake se izvode  hrapavljenjem površine trake površinskim sredstvima,  glođanjem ili  nanošenjem eruptivne kamene granulacije veličine  8 do 12 mm;

4.11.5..2. zvučne trake  se izvode u paru  na udaljenosti 1.8 m  (2.0 m) preko saobraćajne trake , širine 20 do 40 cm i visine 5 do  12 mm, na međusobnom  razmaku  koji ovisi od najveće dopuštene brzine  (na pr. 80 km/h) i najmanje dopuštene brzine  (na pr. 40 km/h) koju vozilo postiže prije opasnog dela  puta;

4.11.5..3. Zvučne trake mogu se postaviti ispred škola, vrtića, želejzničkih prelaza, pešačkih prelaza, mesta plaćanja putarine, raskrsnica  i opasnih  krivine gde su velike brzine kretanja i gde se želi zvukom i malim vibracijama vozila, upozoriti vozače da trebaju smanjivati brzinu prema propisanom ograničenju ili oznakama  na toj putu;

VII-52

4.11.6. Vibracijska traka koje pri prelazu vozila  proizvode jače vibracije  i zvučne efekte  i time  upozoravaju vozače da trebaju smanjiti brzinu. Trake su položene u paru na udaljenosti  1.8 m (2.0 m) jedna od druge, sl. VII-53;

4.11.6.1. Vibracijska traka  izvodi se od kamene eruptivne granulacije preko cele širine  trake od  20 do 40 cm i visine  18 do 25 mm. Razmak para  traka  ovisi o najvećoj dopuštenoj brzini , što, pravilu, predstavlja vremenski prolaz  od jedne sekunde do dvije sekunde;

4.11.6.2. Vibracijske trake  postavljaju se na mestima gde se želi upozoriti vozača na vožnju  prema propisanom ograničenju na toj putu.

VII-53

4.11.7. Umjetne izbočine su građevinski elementi  koji se postavljaju  priej zone smirivanja saobraćaja, većinom u stambenim ulicama i unutar naseljenih zona, obelježenim  saobraćajnim znakom   III-21 (zona u kojoj je ograničena brzina) ili znakom  III-25  (zona smirenog saobraćaja), sl. VII-54:

4.11.7.1. Izbočine se postavljaju  preko  polovine ili  po celoj širini saobraćajnog traka;

4.11.7.2. Ako se postavljaju u nizu udaljenost  između izbočina mora biti   20 do 60 m ovisno od situacije;

4.11.8. Ovisno o ograničenju brzine, sljedećih su dimenzija:

4.11.8.1. Za 50 km/h ili manje, širina  ne smije biti  manja od  60 cm, a visina ne smije prelaziti  3 cm;

4.11.8.2. Za 40 km/h ili amnje, širina ne smije biti manja od 90 cm, a visina ne veća od  5 cm;

4.11.8.3. Za  30 km/h ili manje , širina ne smije biti manja od  120 cm, a visina ne veća od  7cm;

4.11.8.4 Tip a) i b) moraju se izvoditi  od modularnih elemenata (gume ili plastične mase) a tip  c) može se izvoditi od asfaltne mase;

4.11.8.5. Izbočine su postavljene i izvođene poprečno  na smer vožnje i nije dopušteno imati  robove.

VII-54

4.11.9.Uzdignute površine  su građevinski izvedene površine za smanjivanje brzine vožnje. Izvode se pojedinačno  ili u nizu obično na mestima koje su blizu pešačkih prelaza (sl. VII-55). Visina uzdignute površine  je od  7 do 12 cm. Ugao početnih uzdignutih delova  je između  1:10 do  1:20, a dužina prilaznih rampi  ovisi o visini  uzdignute površine i minimalno je dužine od  1 m.

VII-55

PRILOG VIII

ZNAKOVI I NAREDBE POLICAJCA

1. Znakovi koje daju ovlašćena lica (policajac), rukama i govorom tela ili iz vozila, za učesnike u saobraćaju predstavljaju:

1.1.  Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake i skrenuta ulevo, znači zabranu prolaza za sve vozače, osim za one vozače čija su vozila, u trenutku podizanja ruke ne mogu se na bezbedan način zaustaviti, a za pešake predstavlja zabranu da prelaze kolovoz. Ovaj znak policajaca se koristi samo na raskrsnici. (VII-1);

VIII-1

1.2. Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred, znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i telo (prsa). (VII-2).

VIII-2

1.3. Davanjem ovog znaka iz stava 2. ovog člana, policijski službenik može koristiti drugu (ispruženu) ruku da pokaže određenom vozaču da zaustavi njegovo vozilo za bezbednosnu proveru. Na otvorenom putu može da se koristi tabla "stop", dok u uslovima mraka može da se koristi baterijska lampa. (VIII-3 i VIII-4).

VIII-3                                  VIII-4

1.4. Desna ruka ispružena horizontalno sa otvorenim dlanom sa leve strane znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke. (VIII-5);

VIII- 5

1.5.  Ruka ispružena horizontalno, lagano mahanje rukom gore i dole, sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole, znači da vozač u čijem smeru se daje taj znak treba da smanji brzinu kretanja vozila. (VIII-6);

VIII- 6

1.6. Ruka ispružena horizontalno, ruka savijena u laktu, kružnim pokretanjem otvorene ruke (u smeru rotacije točkova vozila), znači da se vozaču čiji smer je dat ovim znakom treba da ubrza kretanje vozila. (VIII-7);

VIII- 7

1.7. Ruka ispružena horizontalno otvorenim dlanom pokazujući u pravcu vozila ili kolone vozila, znači da vozač vozila je obavezan da zaustavi vozilo. (VIII-8);

VIII-8

1.7.1. znak iz tačke 1.7. ovog priloga se daje prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnici.

1.8.  Ruka podignuta horizontalno sa otvorenim dlanom pokrenut ka telu u visini glave, sa savijenim laktom, pomerajući je napred i nazad, znači da vozaču kojem je dat znak treba da pomeri svoje vozilo u blizini raskrsnice, ili ovlašćenom policijskom službeniku koji daje znak. (VIII-9);

VIII- 9

1.8.1. Znak iz tačke 1.8. ovog priloga se daje prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnicama i na otvorenom putu.

1.9. Telo u normalnom stojećem položaju, ili u istom položaju sa obe otvorene ruke horizontalno, znači da vozači vozila koja dolaze iz pravca prema kojem su okrenuta prsa ili leđa policajca, moraju da zaustave njihova vozila kao i za vozače vozila koja dolaze iz pravca otvorenih krila imaju pravo prvenstva prolaza. VIII -10 i VIII-11.

VIII-10                                VIII-11

1.10. Na otvorenom putu, navedeni znakovi se daju pod uslovom da službenik mora da daje (dodatni) znak drugom rukom u cilju pokazivanja gde vozilo treba da se zaustavi, kao i sa drugim reflektujućim znakovima, baterijom ili stop tablom kao i reflektujućim prslukom u uslovima mraka.

2. Ovlašćeno lice (policajac) može da daje znakove na raskrsnici samo ako se nalazi u centru raskrsnice.

2.1. Znakovi od VIII-1 do VIII-8, ovog priloga ovog administrativnog uputstva mogu se dati od policajca koji se nalazi na nekom drugom pogodnom mestu na raskrsnici puteva, ukoliko ovaj postupak je efikasniji i bezbedniji za regulisanje saobraćaja, pod uslovom da se lako može primetiti od strane učesnika u saobraćaju kojima se daje znak;

2.2. Ukoliko na raskrsnici nekoliko ovlašćenih policajaca pomažu u regulisanju saobraćaja, znakovi koji se daju sa njihove strane moraju biti u skladu sa znakovima koje daje policijski službenik koji se nalazi u centru raskrsnice i isti se moraju koordinirati;

2.3. Davanjem znakova, zabrane prelaska i usporavanja, ubrzanje i kretanje vozila, može se dati u kombinaciji sa tablom za regulisanje saobraćaja (u daljem tekstu "Stop"  tabla (VIII-12) ili prilikom uslova mraka baterijskom lampom (VIII-13), kao i u pokretu iz službenog vozila;

2.4. "Stop" tabla je kružnog oblika sa prečnikom od najmanje 11 cm i pričvršćena je za odgovarajući držač. Unutrašnja  baza "Stop" table je reflektujuće bele boje sa krugom crvene boje od najmanje 2 cm, i ima natpis: "STOP POLICIJA". (VIII-12).

VIII-12

3. Zvučni znaci koji se daju pištaljkom moraju se kombinovati sa ručnim znacima samo u slučaju kada je policajac van vozila, i imaju sledeća značenja:

3.1. Jedan duži zvižduk pištaljkom, odnosi se na učesnike u saobraćaju koji ga čuju, da obrate pažnju na ovlašćenog policajca koji će dati znak ili drugi predstojeći postupak;

3.2. Više uzastopnih zvižduka, znači da je neki od učesnika u saobraćaju postupio suprotno sa znakovima, saobraćajnim pravilima ili utvrđenim saobraćajnim znakovima;

3.3. Znak iz stava 1. ovog člana se pokazuje samo prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnici;

3.4. Znaci iz stava 2. ovog člana, ovlašćeni policijski službenici tokom usmeravanje saobraćaja dužan je da pokaže svoju ruku kako bi informisao učesnike u saobraćaju koju obavezu imaju vozači i drugih učesnici u saobraćaju.

4. Crveno i plavo svetlo, od kojih je jedno plavo svetlo na desnoj strani, i crvena boja na levoj strani vozila, kada se one pale u kombinaciji sa zvukom trube sa promenljivim intenzitetom (prema potrebi), označavaju:

4.1. da su policijska vozila pod pratnjom. (VIII-14)

VIII-13

4.2. za bolju vidljivost vozila pod pratnjom, vozilu može da se uključi dugačka svetla sa  kratkim prekidima.

4.3. uključeno plavo svetlo u službenim vozilima policije, u kombinaciji sa zvukom trube sa promenljivim intenzitetom (po potrebi), pokazuju vozilo sa prvenstvom prolaza. (VIII- 14)

VIII-14

4.4. Na službenim policijskim vozilima na prednjem i zadnjem delu, mogu se postaviti svetla na svetlećom ekranu i da daju kraće pisane poruke koje su u funkciji kontrole i usmeravanje saobraćaja, kao npr: "Stop Policija", "Oslobodi put desno", "Kontrolišite brzinu kretanja", "Pratite iza","Uspori"... itd. (VIII-16 i VIII-17)

VIII-15	                                                     VIII-16

4.5. U posebnim slučajevima, u cilju kontrolisanja učesnika u saobraćaju, ovi uređaji se mogu ugraditi i u službenim policijskim vozilima koja su sa civilnim tablama, pod uslovom da policijski službenici tokom obavljanja dužnosti sa ovim vozilima nose redovnu službenu uniformu;

4.6. Poruke na ekranu su napisane na albanskom i srpskom jeziku.

# Text boxes

MLEQANI

MLEQANI

MLEQANI

MLEQANI

MLEQANI

MLEQANI